# 案例之四

## 基础信息：捷达CIX          行驶里程8.23万公里。

## 故障现象：每次行走2个小时左右出现怠速不稳定,加速不畅,易熄火。

## 排除过程：查故障码为16555氧传感器信号太低，结合故障现象分析是由混合气太稀所产生，于是测量油压，1.8公斤,太低.更换新的油泵,油泵压力达到5公斤熄火检查油压调节器发现已经堵死，清洗干净后故障排除。

## 一点启示 ： 油泵的损坏是由于油压调节器的损坏所致。所以更换油泵前后都要对油压进行测量以防万一。