4、车型：宝来1.8

行驶里程：

故障现象：加速不起，踩油门后发动机无反应

故障分析： 用发动机检测仪（VAS5051）读取发动机故障码：其故障码有节气门电位计G69，氧传感器加热线故障。故此初步怀疑为电子加速踏板失效导至，更换电子油门后，发现故障依然存在，再检查氧传感器，发现氧传感器线束因温度过高已出现脱皮而短路，同时发现三元催化器有高温的现象，由此可判断为由于三元催化器阻塞而导致温度过高，将氧传感器线束溶化而短路，同时又导致发动机控制单元的破坏。

故障处理：更换了三元催化器、氧传感器与发动机控制单元后，故障解决。