故障案例五 水温灯亮

故障现象：一辆捷达CIX，水温灯有时亮。

维修过程：在维修人员仔细检查更换仪表后，问题未能解决，又通过检查线路是否有时接地致亮灯，一切正常，通过询问车主灯亮情况时得知，大多出现在夜间，我们就再次检查有关灯光线路，发现在电池接地有一条小的接地线松动，扭紧后故障排除