- JETTA　2V　1.6

故障现象：发动机急加速不良，伴无力

故障原因：无故障记录，更换火花塞，分火线，点火线，节气门阀体，进气歧管压力传感器，清洗喷咀故障依旧，后因流水槽中部的T10脚插头氧化，接触电阻增大，导致喷油咀供电不正常。

故障处理：清洁、修复T10脚连接插头后，故障排除。