| 车型 | JETTA CIA |
| --- | --- |
| 里程 | 63755 km |

故障描述：

空调不工作

检测过程及故障分析：

(因风扇控制器直接输出电信号来控制压缩机工作，所以先从控制器的输入信号查起：

(1、检查风扇控制器的电源与搭铁均为正常；

2、用试灯一边接电源一边接双温开关的高低速与压力开关的高低压端信号均可到达控制器；

3、风扇控制器处直接给压缩机通电，压缩机在工作，说明这一段输出线路没问题；

4、用5051的示波器测量电脑是否输出接地信号来允许压缩机工作，测得为0v电压，因为正常的波形如图所看到的空调接通有瞬间电压变化由12v变为0v，而此车始终为0v说明只有两种可能(1)控制器没有电压输出-（控制器损坏）。（2）此条线路对地短路。但对地短路相当于电脑发出空调接通信号，所以此车应该为控制器损坏。

故障排除：

更换风扇控制器后故障排除。