宝来车无空调

故障现象：一辆宝来车行驶几月后，没空调。

检修过程：经检查，没有雪种。观察外表，并没有明显漏雪种的地方。拆开仪表台，副驾驶室下的盖板，用手电和小镜观察蒸发器芯，发现接口处有大量灰尘，且潮湿。可以判断，蒸发器芯接口漏雪种。更换后，3个月，又没空调。在检查仍没雪种。再次观察外表，看不到有其他渗漏处。将蒸发器芯，高低压管，冷凝器，压缩机拆下后试压检查。均不见渗漏。更换垫圈，重新装车，加雪种。2个月后，又没空调。再次观察，仍不见渗漏，加上荧光雪种，试车，仍不见漏处。车行驶一周后，检查发现压缩机处有荧光。更换压缩机，故障消除。原来，该车压缩机在运动时，漏雪种。静止时，不漏雪种。故检查不出渗漏出。