车辆维修技术分析报告

编号：HTL/JL-FW-055

| 工单号 | 3-20050400392 | 车型 | 宝来1.6AT | 维修班组 | 二组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车牌号 | 粤B6E050 | VIN码 | LFVBAR1J723028512 |
| 车辆故障陈述： 1.自动波三档跳四档时冲击很大。 |
| 技术分析： 路试档位杆在D档位置时，车速到60km时有跳档冲击大，三跳回时当档位杆在3档位置时，车速到80km都很正常。 用VAG1552查询各控制单元故障不数据。 如果02地址中有电器故障排除。 如果02地址中无故障记忆，故障出现在自动波箱内部要查自动变速箱挂R档和D档油压，及失速试验 |
| 维修方案： 1．用VAG1552查询波箱地址中有5个故障，及（100777、00660、00529、00545、01314）有一个是车速信号没有，节气门电位计不可靠信号，发动机变速箱电气连接断路短路发动机控制单元无信息传递。但发动机控制单元电脑进不去，更换新的发动机电脑也没排除，检查发动机控制单元与波箱控制单元线束发现CANbus总线有些问题，更换仪表线束和发动机右前线束故障排除。 |
| 技术经理：欧泽忠 10/4/05 |
| 班 组：王理 10/4/05 |