故障维修案例

车牌号：粤S-L4559   车型：Bora1.6

里程：4万         维修日期：05.01..06

故障描述：左、右后门玻璃升降与中央门锁有时工作有时不工作，中央锁间歇性不断跳动，在跳动的同时4个门上的开关照明也不断闪烁，而且有时不亮，不亮的时候天窗不能工作，遥控器锁键时无响声。

维修过程：使用1551检测发现有三个故障：1、右后门故障 2、数据总线传输故障 3、数据总线单线工作故障。且故障无法消除，再查看舒适系统数据总线的工作情况，发现全都不正常，此时进行全车总线检查未发现问题，怀疑是与数据总线连接的某一电脑出现问题后影响到整个舒适系统网络的正常工作，更换左前、右后门电脑、中央控制单元，问题仍未解决

故障处理结果：将全车保险丝拔下重插、清洁或更换后问题解决，14号保险丝接触不良，影响舒适系统网络，造成信号传输不良。