1 车型：捷达CI     行驶里程：15万公里

故障现象：加速无力，排气管放炮

故障分析：该车经别的修理厂大修过后就出现了此故障，检查正时点火时间、火花塞、高压线均无问题；用VAS 5051 诊断仪检查电控部分无故障码；用油压表检查进油压力发现在急加速时油压下降到2kgf/cm 以下，于是更换油泵总成，加速有所好转，但仍然觉得无力。偶然发现进气歧管垫位置异样，决定拆开检查发现进气歧管垫反装。

故障排除：更换新的进气歧管垫后试车一切正常，加速有力平稳。