例一:

车型:捷达王(AT)

故障:行驶过程中打左方向有“嘞嘞嘞”的异响(原地打左呔没发现有异响)

检查过程

1检查悬挂未发现异常;

2 检查方向机的工作也属正常;

3 拆下车的前盖,一个人驾驶一个人伏在发动舱上辨听

发生异响的部位,经多次试听发现响声是从发动机与波箱的连接处大约在变矩器(大力古)的位置发出.

4 由于没有检查出其他问题来,于是决定抬下波箱进行检查.拆下波箱装到自动波动态测试机进行模糊测试,结果没发现异响,波箱运作一切正常.

5 装回波箱再次试车故障依旧,到后来经过多次的检查和试验终于发现确定响声是从起动马达传出,更换马达总成故障排除.(起动马达驱动齿磨损且轴有松动)