故障现象；遥控失灵，用钥匙在车外可开关门锁但四门玻璃无法自动升降，车内控制正常。行驶里程；49747公里。车型；宝来

维修过程；用VAS5051检查01，02，03无故障码，17，19有01336，46有01336和四个门锁控制单元无法传递信号的故障，且无法清除故障码。检查保险正常，更换舒适系统电脑后故障未排除。此时发现仪表上开门指示灯在开门状态下不亮，于是怀疑仪表损坏或仪表插头接触不良。更换仪表后故障排除。