| 车型 | 捷达 |
| --- | --- |
| 里程 | km |

故障描述：

刹车时异响，特别是向右打方向时，而且刹车踏板发卡、弹脚，之前有来公司修理过，更换前轮轴承、羊角、故障仍然存在。

检测过程及故障分析：

(    首先试车，并没有出现用户反映的故障，回来后用1552检测，有左前轮ABS传感器偶发性故障，接着又用5051试波器检测两前轮，ABS传感器波形。波形显示传感器工作正常，就在两前轮转动当中，发现左边半轴有跳动，经检查是内球笼发卡，将半轴拆下来观察，内玩笼磨损过大：

当时推断，内球笼发卡，打方向时半轴会伸缩，如果跳动会传到羊角，由此会产生传感器不可靠信号，ABS会提前工作，所以刹车踏板会发卡、弹脚。

建议用户更换内球笼，用户同意更换。

但更换后故障仍未排除。无奈下只好找一同型号的车把左侧全拆下来对换，便没有此现象了。在将其拆下来对比，这时拆下来对比才发现该车的减震器比正常的长了很多。

故障排除：

更换后，故障排除。