2 车型：宝来1.8舒适型  行驶里程：6万公里

故障现象：高速刹车时方向发抖

故障分析：该车此故障已在我站维修两次，换过刹车碟及片，当时会正常，但过半个月左右故障又会出现。经认真检查，该车右前刹车碟内侧磨损有轻微的不平，在车床上检查有2-3MM，由此确认此车的分泵支架有变形，造成刹车碟偏磨。

故障排除：更换右羊角总成，经两个月使用正常。