车型：宝来1.8T

故障现象：某缸点火线圈总跳出

诊断与排除：该车使用里程不足4万公里，最近一段时间一缸的点火线圈总是在跑完高速后跳出，为此更换了一组火花塞，一缸的点火线圈，也曾经将火花塞交换位置，但一直没有解决。经实际试验发现无论将这只新换的点火线圈放在那一缸，经过一段高速后都是它从气门室盖内跳出一大段，经过几个人的分析认为这种故障的原因应是靠近

点火线圈上端的橡胶套排气有问题，于是用旧的套替换新套后装配，车主试车，未再出现问题。