加速机油灯报警

委托书号：3-20051000907

车牌：X-D8631

车型：捷达王

领证日期：1999-07-04

公里数：17万公里

故障现象：冷车时水温灯一直闪亮。热车时怠速时不亮，加速时水温报警。如果打开全车灯光，开空调加速，机油报警灯亮。

故障诊断：首先检查相关搭铁，良好。再检查发电机发电量，也正常。再直接检查到达仪表的电压，发现电压在用电器增加时有一点变化，但这点变化应是正常的。所以我们最后确认为仪表里的稳压器出现了故障。因此，我们把仪表换上，果然故障排除。