离合器

目录

规格.......................................................................................................................................2

维修规格................................................................................................................2

力矩规格.................................................................................................................2

润滑剂........................................................................................................................2

专用工具..................................................................................................................2

离合器...............................................................................................................................3

离合器分泵...................................................................................................................6

规格

维修规格

| 项目 | 极限值(mm) |
| --- | --- |
| 离合器摩擦片铆钉下沉量 | ≥0.3 |
| 离合器壳膜片弹簧端高度差 | ≤0.5 |

力矩规格

| 项目 | 扭矩(kgm) |
| --- | --- |
| 离合器壳安装螺栓 | 1.9 |
| 离合器分泵安装螺栓 | 3.6 |
| 离合器分离拨叉支杆 | 3.6 |

润滑剂

| 项目 | 专用润滑剂 |
| --- | --- |
| 离合器摩擦片花键 | 三菱纯正润滑脂 代号0101011或相当品 |
| 离合器分离轴承内部 |  |
| 离合器分离轴承与分离拨叉结合面 |  |
| 分离拨叉支杆 |  |
| 分泵推杆端部 |  |
| 分泵内部 |  |

专用工具

| 工具 | 代号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MD998127 | 离合器摩擦片对中导杆 | 离合器摩擦片找正 |

离合器

解体与组装

解体步骤：

- 离合器壳

- 离合器摩擦片

- 回位夹

- 离合器分离轴承

- 分泵

- 分离拨叉罩

- 分离拨叉

- 分离叉支杆

注意：

维修离合器组件时，不允许用砂磨或用干刷子及压缩空气清洗，以免产生粉屑(应用蘸水布)。离合器摩擦片含有“石棉纤维”，如果维修时产生粉屑，粉屑中的石棉纤维将悬浮于空气中，人吸入含有石棉纤维的空气时会对身体造成严重伤害。

分解要领：

分解分离拨叉

使分离拨叉如箭头所示方向滑动，同时从回位夹中拆

卸分离杆销，分解分离拨叉。注意不要用力使分离拨

叉向箭头以外的方向移动以免损坏回位夹。

检查

离合器壳组件

- 检查弹簧膜片的磨损及高度不均情况。若有明显的磨损或高度差超过极限值，则需更换。

极限值：≤0.5mm

- 检查离合器压盘表面有无磨损、裂纹及卡滞。

- 检查搭接板铆钉有无松动，若有则需更换离合器壳组件。

离合器摩擦片

- 检查摩擦面铆钉是否松动、不均匀接触及因卡滞而引起的变

质、润滑油或润滑脂附着等缺陷。若有需更换离合器摩擦片。

- 测量铆钉下沉量。若超出极限值，需更换离合器摩擦片。

极限值：≥0.3mm

- 检查扭转弹簧有无游隙或损伤。若有需更换离合器摩擦片。

- 将离合器摩擦片与输入轴组装在一起，在转动的情况下检查滑动情况和间隙。如果不能平稳滑动或间隙过大，应在清洗和组装后再检查。若间隙过大，则需更换离合器摩擦片和/或输入轴。

离合器分离轴承

注意

- 分离轴承内充填有润滑脂，不允许用清洗剂或类似液体清洗。

- 检查轴承有无卡滞、损坏、噪声或不正常的转动。并检查膜片弹簧接触面有无损伤。

- 如果分离拨叉接触面有异常磨损，应更换轴承。

分离拨叉

(1) 如果轴承接触面有异常磨损，应更换分离拨叉。

注意：

·组装离合器时，应在每个需润滑的部件上涂适量的润滑脂，但不要过量，否则将引起离合器打滑或抖动。

安装要领

分离拨叉的安装

规定的润滑脂

三菱纯正润滑脂：代号0101011或相当品

离合器分离轴承的安装

(1) 在分离轴承的内表面上涂抹润滑脂后，安装轴承。

规定的润滑脂

三菱纯正润滑脂：代号0101011或相当品

离合器摩擦片的安装

(1) 离合器花键部位应用刷子涂抹润滑脂

规定的润滑脂

三菱纯正润滑脂：代号0101011或相当品

(2) 使用专用工具安装离合器片。

离合器分泵

解体与组装

解体步骤

- 压杆

- 护套

- 活塞

- 油杯

- 锥形弹簧

- 盖

- 放油塞

- 分泵

解体要领

活塞及油杯的拆卸

使用压缩空气从分泵中拆下活塞。

注意：

·用布罩住以防止活塞突然弹出。

·缓慢使用压缩空气以防止刹车液溅出。

检查

- 检查分泵的内表面是否有伤及不规则磨损。

- 如果活塞油杯的外圆周有伤痕或有疲劳痕迹或唇口有过度磨

损，应更换活塞。

# Text boxes

2

1

4

3

3

5

6

7

8

1.9kg.m

3.6kg.m

TRM1255

A

B

C

A

分离杆销

分离拨叉

归位夹

飞轮

A

A

铆钉下沉量

B

MD998127

离合器盖

离合器片

C

1

2

3

4

5

6

7

8

A

3.6kg.m

A

6CL0003

6CL035

TRM1249

6CL002

6CL003

6CL028

6CL016

6CL033

离合器

摩擦片

离合器

壳组件

专用工具