技术标准

NORME TECHNIQUE

东风标致307型系列轿车整车技术条件(征求意见稿) Sp(cifications de la famille de v(hicule DONGFENG PEUGEOT 307(pour a vis)

| 签字栏 pour signature |
| --- |
| 审批程序 ordre de validation | 签名 signature | 日期 date |
| 编制 auteur |  |  |
| 翻译 traducteur |  |  |
| 审核 Valide par |  |  |
| 标准 Normalis( par |  |  |
| 批准 Approuve par |  |  |

| 1.主题内容与适用范围 本标准规定了东风标致DC7164 307、 DC7204 307系列轿车的整车基本参数、性能指标、结构特征、技术要求、试验方法、检验规则以及存贮和发运要求(除特别指明的区别外，一般为系列的通用要求)。 本标准可作为新出厂汽车检查及上级主管部门进行质量抽检的技术依据,同时可供商务部门编制售后文件使用及相关部门对外宣传参考。 2.引用文件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| CMVDR294 | 关于正面碰撞乘员保护的设计规则 |  | Regles d’etude sur protection frontale au choc de passager. |
| GB1495-2002 | 噪声 |  | Niveaux sonores |
| ECE R68 | 最高车速测量 |  | Mesure de vitesse MAXI vehicule |
| ECE79.01 | 转向系统的性能 |  | Performance de systeme direction |
| GB/T19233-2003 | 燃料消耗 |  | Consommation de carburant |
| GB1589-89 | 汽车外廓尺寸限界 |  | Limites des dimensions d'encombrement vehicule |
| GB4094-1999 | 操纵件、指示器及信号装置的标志 |  | Identification des commandes, temoins et indicateurs |
| GB4599-94 | 汽车前照灯配光性能 |  | Performance d(intensite de lumiere de projecteurs AV vehicule |
| GB4660-94 | 汽车前雾灯配光性能 |  | Performance d’intensite de lumiere de projecteur anti-brouillard AV vehicule |
| GB4785-1998 | 汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定 |  | Stipulation de montage des dispositifs d(eclairage et de signalisation lumineuse exterieurs de remorque et vehicule |
| GB5920-1999 | 汽车前、后位(侧)灯、示廓灯和制动灯配光性能 |  | Caracteristiques d'intensite feux-position avant, arriere(et laterals), Feux encombrement, et feux-stop de vehicule |
| GB7063-94 | 汽车护轮板 |  | Recouvrement des roues vehicule |
| GB7258-1997 | 机动车运行安全技术条件 |  | Conditions techniques de securite de roulage de vehicule |
| GB8410-94 | 汽车内饰材料的燃烧特性 |  | Combustibilite des materiaux a l'interieur de l'habitacle automobile |
| GB9656-1996 (ECE R43) | 汽车用安全玻璃 |  | Vitrages de securite sur vehicule |
| GB11550-1995 | 汽车座椅头枕的性能要求和试验方法 |  | Exigences de performance et gamme d(essai d(appui-tete de siege automobile |
| GB11554-1998 | 汽车及挂车后雾灯配光性能 |  | Performance d(intensite de lumiere de projecteurs brouillard arriere de remorque et vehicule |
| GB11555-94 | 汽车风窗玻璃除雾系统的性能要求及试验方法 |  | Exigences de performance et gamme d(essai du systme de desembuage de lunettes automobiles |
| GB11556-94 | 汽车风窗玻璃除霜系统的性能要求及试验方法 |  | Exigences de performance et gamme d(essai du systme de degivrage de lunettes automobiles |
| GB11562-94 | 汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 |  | Exigences et procedure de mesure sur le champ de vision AV cote conducteur vehicule |
| GB11564-1998 | 汽车及挂车回复反射器技术条件 |  | Exigences techniques de reflecteur sur le vehicule et la remorque |
| GB11566-1995 | 轿车外部凸出物 |  | Saillies exterieurs de vehicule particulier |
| GB11557-1998 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 |  | Regles de protection de conducteur contre dommage entraine par le dispositif de direction automobile. |
| GB12676-1999 | 汽车制动系统结构、性能和试验方法 |  | Structure、performance et gamme d(essai du systeme freinage de vehicule |
| GB/T13594-2003 | 汽车防抱死制动系统性能要求和试验方法 |  | Specifications techniques et gammes d’essai du systeme ABS de l’automobile |
| GB14023-2000 | 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的防无线电干扰特性的测量方法及允许值 |  | Gamme de mesure et valeur admissible de caracteristique d(antiparasitage de vehicules 、bateau a moteur et dispositifs entraines par moteur a bougie |
| GB/T14166-2003 | 机动车成年乘员用安全带和约束系统 |  | Ceintures de securite automobile |
| GB14167-93 | 汽车安全带固定点 |  | Points d'ancrage des ceintures de securite vehicule |
| GB15082－1999 | 汽车用车速表 |  | Tachymetre automobile |
| GB15083-94 | 汽车座椅系统强度要求及试验方法 |  | Exigences de regidite et gamme d(essai de l(ensemble de sieges automobile |
| GB15084-94 | 汽车后视镜的性能和安装要求 |  | Specifications techniques de la performance et montage de retroviseurs automobiles |
| GB15085-94 | 汽车风窗玻璃刮水器、洗涤器的性能要求及试验方法 |  | Specifications tehniques de performance et gamme d(essai de l(essui-glace et lave-glace de lunette automobile |
| GB15086-94 | 汽车门锁及门铰链的性能要求及试验方法 |  | Specifications tehniques de performance et gamme d(essai de serrures et charnieres de porte automobiles |
| GB15235-94 | 汽车倒车灯配光性能 |  | Caracteristiques d(intensite de feux de marche arriere automobiles |
| GB15741-1995 | 汽车号牌板 |  | Plaque d’immatriculation de vehicule |
| GB15742-2001 | 汽车电喇叭的性能要求及试验方法 |  | Specifications techniques et gamme d(essai d(avertisseur electrique de l(automobile |
| GB15766.1-1995 | 道路机动车辆灯泡尺寸、光电性能要求 |  | Exigences sur les performances de lumiere electriques、geometrie d'ampoule de vehicule a moteur sur route |
| GB16897-1997 | 汽车制动软管 |  | Cable freinage automobile |
| GB17509-1998 | 汽车和挂车转向信号灯配光性能 |  | Performance d’intensite de feux de rappel de vehicule et remorque |
| EEC98/69 | 轻型汽车排放污染物限值及测量方法 |  | Limites et mesure d'emission des polluants de vehicules |
| GB/T3845-93 | 汽油车排气污染物的测量 怠速法 |  | Mesure d'emission des polluants du vehicule a moteur essence - au ralenti |
| GB/T5910-1998 | 轿车质量分布 |  | Repartition de maase de vehicule |
| GB/T6323.4-94 | 汽车操纵稳定性试验方法 转向回正性能试验 |  | Gamme d(essai de comportement routier vehicule: L'essai de performance de recentrage de direction |
| GB/T6323.5-94 | 汽车操纵稳定性试验方法 转向轻便性试验 |  | Gamme d(essai de comportement routier vehicule:L'essai de facilites de braquage |
| GB/T12540-90 | 汽车最小转弯直径测量方法 |  | Methode de mesure de diametre de braquage minimum |
| GB/T12543-90 | 汽车加速性能试验方法 |  | Mesure de performance de reprise de vehicule |
| GB/T12673-90 | 汽车主要尺寸测量方法 |  | Mesure de parametre de dimension majeure de vehicule |
| GB/T12674-90 | 汽车质量(重量)参数测定方法 |  | Mesure de parametre de masse de vehicule |
| QC/T 900-1997 | 汽车整车产品质量检验评定方法 |  | Methode controle qualite produit automobile complet |
| QC/T****-** | 东风汽车公司汽车试验场轿车产品定型可靠性行驶试验规范 |  | Gamme d'essai d'endurence de piste de DFM |
| QCn29008.9-91 | 汽车产品质量检验 空调系统评定方法 |  | Controle de qualite du produit automobile Methode de jugement de systeme de climatisation |
| B253120 | 起动机 |  | Demarreur |
| B255120 | 发电机 |  | Alternateur |
| DCAC B012 | 整车性能试验补充试验条件 |  | Conditions completementaires d'essai vehicule |
| GB18655－2002 | 对车载接收机的电磁保护 |  |  |
| DPCA A019 | 车辆识别代号(VIN)编制规则和管理规则 |  | Regles de codification et de gestion du numero d'identification des vehicules |
| DCAC09880001 | 停车场商品质量 |  | Qualite de voiture commercialisable du parking |
| DCAC09880002 | 商品车发运质量管理 |  | Gestion de qualite d'expedition de vehicule commercialisable |
| Q731030 | 整车扣分标准 |  | Reglement de controle de qualite demerite de vehicule |
|  | 《东风标致307轿车保养手册》 |  | 《Manuel de maintenance de DONGFENG-PEUGEOT 307》 |
|  | 《东风标致307轿车新车准备操作规程》 |  | 《Gamme d'operation de preparation de vehicule DONGFENG-PEUGEOT 307 neuf》 |
|  | 《跑道故障试验标准》 |  | 《Norme d'essai routier de defaillance》 |

| 3.整车主要技术参数 DC7164 307装备了TU5JP4发动机，MA(手动)和AL4(自动)两种变速箱以及XS、XT、CUIR三种装饰级别；DC7204 307装备了EW10J4发动机，BE4(手动)和AL4(自动)两种变速箱以及XT、CUIR两种装饰级别。 具体分类见下表 基本车型 DC7164 307 DC7204 307 发动机 TU5JP4 EW10J4 变速箱 MA AL4 BE4 AL4 装饰级别 XS,XT XS,XT,CUIR XT,CUIR 整车基本参数及性能参数见表2 4.主要总成结构特征及参数 4.1.发动机系统 4.1.1.机型: TU5JP4 型式: 四冲程、水冷、直列四缸、两根凸轮轴通过间隙自动补偿的液压挺杆驱动16个气阀、使用Bosch多点顺序喷射燃料供给系统的汽油发动机 发动机型号：N6A 10XA3A PSA ECU型号： ME7.4.4 缸径×冲程: 78.5mm×82mm 总排量: 1587cm3 压缩比: 10.5/1 额定功率/转速: 78kW/5750r/min 最大扭矩/转速: 142N·m/4000r/min 最低燃油消耗率/转速: 260g/kw.h/2500r/min 机油消耗量与燃油消耗量之比:≤0.3% 怠速: 820±50r/min 5.1.2. 机型: EW10J4 型式: 四冲程、水冷、直列四缸、两根凸轮轴通过间隙自动补偿的液压挺杆驱动16个气阀、使用Magneti Marelli 6LP多点顺序喷射燃料供给系统的汽油发动机 发动机型号：PSA RFN 10LH47 ECU型号： IAW 6LP1.41(手动箱) IAW 6LP1.42(自动箱) 缸径×冲程: 85mm×88mm 总排量: 1997cm3 压缩比:10.8/1 额定功率/转速: 99kW/6000r/min 最大扭矩/转速: 190N·m/4100r/min 最低燃油消耗率: 245g/kw.h 机油消耗量与燃油消耗量之比:≤0.2% 怠速: 700±50r/min 5.1.3.排气管路系统: TU5JP4排放系统包括催化器。 三元催化器型号：TR PSA K181 为使催化器尽快起作用，TU5JP4发动机采用了： 被称为《减少热惯性》的排气歧管 EW10排放系统包括废气再循环（EGR）及催化器。 三元催化器型号：TR PSA K229(手动箱) TR PSA K230(自动箱) 为使催化器尽快起作用，EW10J4发动机采用了： -- 被称为《减少热惯性》的排气歧管 -- 自动档车型带二次空气喷射，可在启动后的40秒内向排气管中喷射空气，产生二次燃烧。 所有车型的氧传感器：LSF4.2 5.2.传动系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DC7164 307手动箱 | DC7204 307手动箱 |
| 5.2.1.离合器 Embrayage | 单片干式膜片式离合器,从动盘直径Φ200mm,带预减震，液力操纵,间隙自动调整 Embrayage a monodisque sec avec mecanisme a diaphragme et friction de diametre de Φ200mm, avec prefiltre, commande par tige a distance. | 单片干式膜片式离合器,从动盘直径Φ230mm,带预减震，液力操纵,间隙自动调整 Embrayage a monodisque sec avec mecanisme a diaphragme et friction de diametre de Φ230mm, avec prefiltre, commande par tige a distance. |

|  | DC7164 307自动箱，DC7204 307自动箱 |
| --- | --- |
| 5.2.2.变扭器： convertisseur | 流动直径Φ229，变扭比K=2.0 diametreΦ229, rapport K=2,0 |

|  | DC7164 307手动箱 | DC7204 307手动箱 | DC7164 307自动箱 DC7204 307自动箱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.3.变速器 Boite de vitesse | 型式: MA机械式变速器,5个前进挡(均带同步器)和一个倒档。远距离单杆换档操纵,变速操纵杆固定在座舱地板上。 Type: Boite de vitesse mecanique MA a cinq rapports ayant synchronises et un rapport arriere, selection de rapport a commander par une seule commande qui fixee sur le plancher. 速比: i1 =3.417(41/12) Rapport i2=1.809(38/21) i3=1.281(41/32) i4=0.975(39/40) i5=0.767(33/43) iR=3.583(43/30*30/13) | 型式: BE4机械式变速器,5个前进挡(均带同步器)和一个倒档。远距离单杆换档操纵,变速操纵杆固定在座舱地板上。 Type: Boite de vitesse mecanique BE4 a cinq rapports ayant synchronises et un rapport arriere, selection de rapport a commander par une seule commande qui fixee sur le plancher. 速比: i1 =3.455(38/11) Rapport i2=1.870(43/23) i3=1.280(32/25) i4=0.951(39/41) i5=0.745(35/47) iR=3.333(40/31*31/12) | 型式: 具有手动换档功能的AL4四速电控自动变速器 Type: BVA Tiptronic 4 rapports AL4 速比rapport i1 =2.725 i2=1.5 i3=1 i4=0.711 iR=2.455 |

|  | DC7164 307手动箱 | DC7204 307手动箱 | DC7164 307自动箱 | DC7204 307自动箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.4 主减速器 Pont reducteur | 型式:单级斜齿圆柱齿轮 Type: Pont reducteur a un seul rapport a dent helico(dal 速比:i0=4.923 Rapport de pont reducteur: i0=4.923 | 型式:单级斜齿圆柱齿轮 Type: Pont reducteur a un seul rapport a dent helico(dal 速比:i0=4.765 Rapport de pont reducteur: i0=4.765 | 型式: 两级圆柱齿轮 Type: pont reducteur a deux rapport 速比:i0=3.650 Rapport de pont reducteur: i0=3.650 | 型式: 两级圆柱齿轮 Type: pont reducteur a deux rapport 速比:i0=3.476 Rapport de pont reducteur: i0=3.476 |

| 5.2.5.传动轴 型式: 两根长度相同的轴，变速箱侧三销式，轮侧球笼式 5.3.行走系统 采用“苛刻道路条件（CRD）”行走系统。 5.3.1.前桥 型式:准麦克弗逊式独立悬架,螺旋弹簧,3 bars液压减震器，带三角型下横臂及横向稳定杆。 5.3.2.后桥 型式:独立悬架,可变形横粱,垂直布置减振器,后悬挂弹簧布置在后摆臂与地板横粱之间, 带横向稳定杆。 5.3.3.车轮 车轮:6J15 4X27铝轮辋 轮胎:195/65 R15 91V |  |  |
| --- | --- | --- |

| 轮胎额定气压: 空载：前 230 kPa (2.3 bar) 后 220 kPa (2.2 bar) 满载：前 230kPa（2.3bar） 后 280kPa（2.8bar） 备胎: 6J15 4X27铝轮辋，195/65 R15 91V 备胎额定气压: 280kPa（2.8bar） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.4.转向系统 转向器型式：I型9齿可变助力比转向机 速比：16/1(中间位置) 转向盘: 锥形方向盘，镁合金骨架，带喇叭开关 按装饰级别，发泡3幅条方向盘或真皮3幅条方向盘 所有车型双发生器单腔气囊 总圈数: 2.9 前轮最大转角： 内: 38°56' 外: 32°11' 转向轴： 能量吸收型转向柱，角度、高度可调，上、下部可伸缩 助力转向泵: 电动泵，倒立高能型，内置计算机，角度传感器在COM 2000盒内 5.5.制动系统 5.5.1.行车制动系 型式: 真空助力X型双回路ABS液压制动系统 真空助力器直径: 10寸 助力比：慢速7.34，快速26.4 制动总泵缸径：Φ23.8mm 所有车型8.0型ABS,带电子制动力分配系统(REF) 制动总泵: BOSCH带“EVA2 – Emergency Valv Assistant”辅助应急系统 助力器总泵总成：BVA车型与BVM车型不同. 前制动器: 283x26通风盘,活塞在GL3鋳铁盘内侧 ,BOSCH ZOH 54x26卡钳,无石棉制动摩擦片,间隙能自动调整. 后制动器: 247x9 实心盘,间隙能自动调整。LUCAS C38 HR PE 型装 GALFER G4554制动块带“BALL IN RAMP”系统后卡钳 5.5.2.驻车制动系 型式:采用软轴导杆，制动作用于后制动器上。 5.6.车身 型式:四门三厢型全承载式车身 5.6.1.车身结构件 发动机罩为铝合金板,翼子板为塑料的, 其余所有的车身覆盖件为镀锌钢板. 5.6.2.玻璃 前风窗采用4.5mm厚绿色带防热辐射层的夹层玻璃,其余采用钢化玻璃。深色左右侧窗玻璃，前、后风窗玻璃及左右侧窗玻璃采用粘胶固定 5.6.3.车身装备 车身装备主要有: --仪表板: 所有车型带安全气囊（乘客侧） 仪表板杂物盒内带空调出风口，具有制冷和保温功能 按装饰级别2种不同的面板： 亮银色油漆 木纹装饰 --B型多功能显示器 --前烟灰缸 --安全气囊 驾驶员侧：单体双发生器６０升安全气囊 乘客侧：单体双发生器９０升带用钥匙锁止的安全气囊。 |  |  |
| —前座椅: 靠背不连续调节（步长1.875°），外侧操纵 所有车型装有主动靠背，通过撞击时乘客背部对座椅靠背的压迫而起作用, 同时使头枕上升和向前，可以避免在受到后部撞击情况下的<<兔子跳>> 4CB型滑轨，230 mm行程，步长10 mm 司机侧泵式升高：行程-30/+20 mm，外侧操纵 乘客侧泵式升高：行程-30/+20 mm，外侧操纵 (选装) 靠背后面带杂物袋 前座椅下抽屉（选装） 实心头枕，2根镀铬导杆，Twist.防下沉系统。 座椅加热(选装) 前扶手（选装） —后座椅: 所有车型1/3—2/3座椅，“防潜艇”功能由座垫下的车身形状（凸台）保证， 3个单镀铬轴头枕，选装储物盒和杯架中间扶手 —前排乘客座椅和后排两侧座椅预装ISOFIX以便售后安装固定儿童座椅 —安全带 前安全带 :两个3点式预张紧安全带, 高度可调节，带张力限制器卷收器 后安全带 :三个3点式安全带,两个侧后安全带带张力限制器卷收器，中安全带在后座靠背上 —外后视镜: 可除霜 与车身同色 带显示温度用温度传感器 电动可折叠(选装) 电动后视镜可通过遥控器控制(选装) — 可调式内后视镜 自动防眩内后视镜(选装)，根据来自后面的光照强度，内后视镜玻璃自动变暗 — 空调 根据车型有手动和自动两种空调 手动空调带颗粒过滤器 自动空调车型带花粉过滤器 制冷剂：R134a —带有安全钩的内开式发动机罩锁。 —门锁 电控前/后门锁 前防撬防护 碰撞时自动解锁 2按钮高频遥控器 超级防盗(选装) 防夹手顺序控制前/后玻璃升降器 装备密码应答防启动装置 司机和乘客侧遮阳板带化妆镜,选装化妆镜照明 天窗（选装） 5.6.4.车身内饰件 车身内饰件主要有: --根据车型三种内饰面料：织物、天鹅绒、真皮 —选装后遮阳帘 —飓风黑色整体地毯 —黑色织物成形后搁板 —选装小地毯 |  |  |
| 5.6.5.车身外饰件 可供装备的车身外饰件主要有: —注塑前/后挡泥板 —前保险杠 标准前保险杠，与车身同色 前扰流板 黑色或车身同色防擦条（选装） 水箱面罩格栅与保险杠一体 牵引钩盖 大灯清洗（选装） —后保险杠 与车身同色 牵引钩盖 黑色或车身同色防擦条（选装） 倒车雷达（选装） —亚光着色顶篷装饰条 —车身同色门把手 —亚光黑色或车身同色侧防擦条（选装） —前门槛装饰件（选装） 5.7.电器、仪表 线路系统:12V制,负极搭铁。 主要电器总成及仪表有: — 所有车型L2 400蓄电池 —所有车型带负荷信息的12级发电机。 —起动机 TU5JP4用CL3 EW10J4用CL4 —收放机（带方向盘下控制） RB3收放机 单碟RD3 CD机 选装5碟CD机 —扬声器 两个前车门扬声器+两个后车门扬声器+两个仪表板上前高频扬声器 两个后搁板扬声器（选装） —指针式总线制组合仪表，仪表亮度可调，包含： 4个表盘：车速，转速，水温，燃油量 1个显示器： 机油油量 数字式总里程和分里程以及至下次保养里程 1种BVA变型 1个灯光变阻器控制 1个日里程表回零控制 各种指示器和信号装置的标志 —倒车雷达（选装） 4个固定在后保险杠上的障碍检测传感器 1个障碍检测蜂鸣器 1个固定在仪表板支架上的蜂鸣器支架 1个障碍检测电子盒 —自动巡航（选装） —行驶电脑（选装），可显示车速、平均车速、已行驶里程、续驶里程、油耗、平均油耗等多种信息 — 后窗除霜电阻加热丝 — 点火锁（与转向轴锁一体化） |  |  |
| — 旋转式组合开关。 双音喇叭，方向盘上操纵。 — 带小灯光滑玻璃主大灯：双玻璃转向灯和雾灯 —灯光调节器 —侧转向灯 —多功能整体尾灯： 停车灯 指示灯 倒车灯（右侧） 雾灯（左侧） 转向信号灯 —2个牌照照明灯在行李箱盖开启操纵件内 第三制动灯 —前顶灯带2个地图阅读灯，后顶灯同前顶灯 —定时照明灯 —大灯清洗(选装) —前风窗玻璃清洗 —前雨刮 两速蝶型前雨刮+基本型固定间歇。 选装双功能雨量传感器（雨量传感和大灯自动点亮），可根据降雨强度自动调整雨刮速度 —其它装备： 忘关灯蜂鸣器 在紧急制动时危险信号灯自动点亮 — 法规要求的其他各种灯光照明及信号装置 — 12V电源插座 5.8.燃油箱 吹塑高密度聚乙烯油箱，56升，带油量传感器 6.整车综合技术要求 6.1.制造、装配要求 6.1.1.整车必须按从标致引进的技术文件进行制造,并按本标准要求检验合格方能出厂. 6.1.2.所有总成应符合相应总成技术条件要求;所有零级装配的零件应符合相应图纸及标准的要求,并经检验合格后才能用于整车装配 6.1.3.整车在正常条件下工作时,各总成密封部位不允许有漏气、漏油、漏水现象. 6.1.4.所有运动件在运动范围内不能与其它零件干涉. 6.1.5.所有外露黑色金属件(前、后制动盘除外)都应采取防腐蚀措施. 6.2.法规(强制性标准)符合性要求 |  |  |
| 整车(或部件)应符合表3所列的我国强制性标准(或欧洲法规)的要求。 对于排放、噪声和制动的限值具体规定如下: —轻型汽车排气污染物排放 CO<2.3克/公里 HC<0.2克/公里 NOx<0.15克/公里 — 怠速污染物排放 怠速：CO≤0.1%，HC ≤50ppm 高怠速：CO≤0.06%，HC≤40ppm — 对于燃油蒸发污染物排放 蒸发污染物:＜2g/试验 — 对于噪声 加速行驶车外噪声:<74dB(A) — 对于制动 限值要求见表2。 6.3.其它要求 6.3.1.转向轮应有自动回正能力,汽车直线行驶时,方向盘最大自由转动量从中间位置向左、右各不得超过3°,方向盘手感应灵活,在极限转向过程中应无干涉现象,方向盘上最大圆周切向力应符合GB17675-1999要求。 |  |  |
| 6.3.2.用测滑仪检验前轮的侧滑量,其测量值应小于3m/km。 6.3.3.整车淋雨密封性检查按下述要求进行： 1.水量：35mm/min 2.淋雨时间：6分钟 6.3.4.离合器应分离彻底,结合平稳,踏板最大操纵力应不大于180N. 6.3.5.变速器工作正常,无异响；机械变速器操纵力不大于100N. 6.3.6.传动轴运转时应无振抖和异响。 6.3.7.行车制动踏板应回位灵活,满足制动法规时的踏板力不大于400N。 6.3.8.驻车制动拉杆应操纵方便,锁紧机构工作正常,满足法规要求的驻坡度所需的手制动操纵力不大于270N(满载，坡度：18％)。 6.3.9.玻璃升降器应能将玻璃平稳升起和降落,工作可靠,不得有局部发沉现象,在汽车行驶过程中玻璃不允许自行降落,不得有振动噪声. 6.3.10.空调系统(采暖和制冷)运行效果明显,其性能应符合标准QC/T658-2000中的一等品的要求;系统各种开关使用自如;系统零件装配牢固;不能有制冷液及热水泄漏现象. |  |  |
| 6.3.11.汽车的电气设备应符合GB7258-1997的有关规定,装车后应运行可靠。 6.3.12.VIN打号应符合DPCA A019的要求。 7.试验方法 整车基本参数、性能参数及法规项目检测所采用的试验方法见表4。 8.检验规范 8.1.出厂检验 出厂前必须按照出厂检验工艺卡全部检验以下项目: a.漏气、漏水、漏油检查。 b.测定怠速排放。 c.制动力检查：应符合GB7258—1997中规定的制 动力要求。 d.车速表检查：按GB15082—1999检查40Km/h时的 车速表指示误差。 e.侧滑量测试： 要求见§6.3.2。 f.前照灯发光强度测量及光束偏转角调整. g.整车电器工作正常的检查. h.车轮前束调整. 8.2.质量监控 日常抽查检验项目如下: |  |  |
| a.整车缺陷扣分检查.(按Q731030) b.跑道故障试验.(按《跑道故障试验标准》) c.整车质量及轴载质量测量. d.车轮定位参数测量. e.制动踏板行程检查 f. 测定高怠速排放 8.3.质量定期检验 7.3.1.企业内部进行的质量定期检验按QC/T900-1997《汽车整车产品质量检验评定方法》进行。 8.3.2.企业主管部门或国家技术监督部门进行的质量监督检验抽查按企业主管部门或国家技术监督部门的相应标准或规定执行。 9.质量保证 9.1.在用户遵守使用说明书的条件下,企业将按《东风标致307轿车保养手册》中规定的质量保修条件和范围进行车辆的质量保证. 9.2.对直接用户交货的汽车按《东风-标致307轿车新车准备操作规程》进行售前检查;对批量大的定货单位,可抽查交货的少量汽车作短距离行驶检查.但不得拆卸部件及机构. 10.运输与贮存 10.1.运输 商品车运输时应符合DCAC QS 150191《整车搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》中的规定。 10.2.贮存 商品车的存放应符合DIFA 041008《生产部储运分部成品车入库接收、库位停放及防护监控程序》的规定。 |  |  |
| 11.新车出厂时所附的文件 新车出厂时必须附有产品质量合格证、《东风标致307轿车使用手册》、《东风标致307轿车保养手册》、《东风标致服务网点》等文件。 12.液体容量数据 车辆使用的主要液体的容量数据参见表5。 |  |  |

表2 — 整车基本参数

Tableau  — Parametres fontamentaux vehicule

| 尺寸参数 parametre de dimension |
| --- |
| 项目 | 单位 | DC7164 307手动箱 | DC7164 307自动箱 | DC7204 307手动箱 | DC7204 307自动箱 |
| sujet | unité |  |  |  |  |
| 外形尺寸 | 总长longueur |  | 4469 |
| encombrement | 总宽largeur |  | 1746 |
| hors-tout | 总高(空载)Hauteur (MAV) | mm | 1536 |
| 轴距empattement |  | 2612 |
| 轮距 | 前轮距voie AV |  | 1505 |
| voie | 后轮距voie AR |  | 1489 |
| 前悬porte-a-faux AV |  | 878 |
| 后悬porte-a-faux AR |  | 979 |
| 行李厢容积volume de coffre | dm3 | 620 |

| 质量参数 parametre de masse |
| --- |
| 项目 | 单位 | DC7164 307手动箱 | DC7164 307自动箱 | DC7204 307手动箱 | DC7204 307自动箱 |
| sujet | unité |  |  |  |  |
| 整车整备质量masse a vide | kg | 1293 | 1324 | 1313 | 1333 |
| 整车整备质量 masse a vide | 前轴轴载质量 charge sur l'essieu AV |  | 765 | 798 | 772 | 805 |
|  | 后轴轴载质量 charge sur l'essieu AR |  | 528 | 526 | 541 | 528 |
| 满载总质量masse totale en charge |  | 1723 | 1754 | 1743 | 1763 |
| 满载总质量 masse totale en charge | 前轴轴载质量 charge sur l'essieu AV |  | 871 | 904 | 878 | 911 |
|  | 后轴轴载质量 charge sur l'essieu AR |  | 852 | 850 | 865 | 852 |
|  | 质心坐标 coordonnee centre gravite | mm | X:1052 Y:0 Z:599 | X:1053 Y :-1 Z :623 | X :1030 Y :0 Z :578 | X :1032 Y :0 Z :602 |
| 额定成员数nombre de passagers | 人personne | 5 |

| 通过性参数 parametre de passage |
| --- |
| 项目 | 单位 | DC7164 307手动箱 | DC7164 307自动箱 | DC7204 307手动箱 | DC7204 307自动箱 |
| sujet | unité | TU5JP4 BVM | TU5JP4 BVA | EW10J4 BVM | EW10J4 BVA |
| 最小转弯直径（按前外轮） diametre de braquage mini(roue AV EXT) | m | 10.7 |
| 最小离地间隙 garde au sol minimum | mm | 132 |
| 接近角angle d'attaque |  | 14º |
| 离去角angle de degagement AR |  | 18º |

| 车轮定位参数 parametre de position de roue |
| --- |
| 项目 | 单位 | DC7164 307手动箱 | DC7164 307自动箱 | DC7204 307手动箱 | DC7204 307自动箱 |
| sujet | unité | TU5JP4 BVM | TU5JP4 BVA | EW10J4 BVM | EW10J4 BVA |
| 前轮Roue AV | 车轮外倾角carrossage |  | 0.016°±30' |
|  | 主销内倾角 l'angle de pivot |  | 11.69°±30' |
|  | 主销后倾角chasse |  | 5.20°±30' |
|  | 前束parallelisme | mm | -2.5±1 |
| 后轮Roue AR | 车轮外倾角carrossage |  | -1.73°±30' |
|  | 前束parallelisme | mm | 5.6±1 |

| 性能参数 parameter desperformances |
| --- |
| 项目 | 单位 | DC7164 307手动箱 | DC7164 307自动箱 | DC7204 307手动箱 | DC7204 307自动箱 |
| sujet | unité | TU5JP4 BVM | TU5JP4 BVA | EW10J4 BVM | EW10J4 BVA |
| 最高车速Vmax | km/h | 179 | 173 | 196 | 189 |
| 四档最低稳定车速 vitesse stabilisee mini au 4eme rapport | km/h | 19.1 |  | 21.9 |  |
| 原地起步连续换档加速性能0-100km/h acceleration depart en selection rapport successive | s | 13 | 16 | 11.5 | 12.8 |
| 超车加速性能 四档 80-120km/h reprise au 4eme rapport,80-120km/h | s | 12.7 | 12.9 | 9.8 | 9.4 |
| 车速80km/h时制动距离（空、满载） distance de frein a 80km/h(en vide/plein charge) | m | ≤44 |
| 车速50km/h时制动距离（空/满载） distance de frein a 50km/h(en vide/plein charge) | m | ≤17/≤18 |
| 驻坡度（满载） pourcentage de pente maxi a l'arret |  | 18％ |
| 燃油消耗量：60km/h等速 a 60km/h 90km/h等速 a 90km/h conso: 120km/h等速 a 120km/h | l/100km | 5.4 6.7 8.4 | 5.8 7.1 8.8 | 5.8 7.1 8.9 | 6 7.2 9 |
| 工况法燃油消耗量※:conso carburant condition roulage 城市工况ville 市郊工况banlieue 混合工况mixte | l/100km | 10.3 6.4 7.8 | 11.8 6.6 8.5 | 11.6 6.9 8.6 | 12.6 6.6 8.8 |

表3    Tableau 3

东风标致307型系列轿车应符合的强制性标准(或欧洲法规)项目表

Liste des normes obligatoire ou reglementations europeennes que？ doit se conformer

| 序号No. | 项 目Item | 依据fondement |
| --- | --- | --- |
|  | 轻型汽车排放污染物pollution | GB18352.2-2001 |
|  | 前照灯配光性能eclairage phare | GB4599-1994 |
|  | 汽车前雾灯配光性能eclairage feu brouillard AV | GB4660-1994 |
|  | 汽车后雾灯配光性能eclairage feu brouillard AR | GB11554-1998 |
|  | 汽车前和后位（侧）灯、示廓灯、制动灯配光性能eclairage feu d’encombrement, feu de freinage | GB5920-1999 |
|  | 汽车倒车灯配光性能eclairage feu marche AR | GB15235-1994 |
|  | 汽车及挂车转向信号灯配光性能eclairage clignotant | GB17509-1998 |
|  | 汽车及挂车用回复反射器reflecteur passif | GB11564-1998 |
|  | 汽车照明及信号装置elairage et signalisation | 汽车外部照明和信号装置的安装规定regle implantation | GB4785-1998 |
|  |  | 汽车及挂车照明与信号装置的一般要求exigence generale | GB7258-1997 |
|  |  | 前照灯光束照射位置及发光强度position et puissance d’eclairage | GB7258-1997 |
|  | 汽车正面碰撞时车辆的乘员保护protection passager choc frontal | CMVDR294 |
|  | 汽车护轮板pare-boue | GB7063-1994 |
|  | 前方视野visibilite | GB11562-1994 |
|  | 后视镜retroviseur | GB15084-1994 |
|  | 汽车风窗玻璃除霜Dispositifs de degivrage | GB11556-1994 |
|  | 除雾系统性能,Dispositifs de desambuage | GB11555-1994 |
|  | 汽车风窗玻璃刮水器洗涤器essuie-vitre, lave-vitre | GB15085-1994 |
|  | 车速表compteur vitesse | GB15082-1999 |
|  | 汽车操纵件、指示件及信号装置的标志symbole de piece de commande, d’indication et de signalisation | GB4094-1999 |
|  | 汽车电喇叭avertisseur sonore | GB15742-2001 |
|  | 汽车外部凸出物saillies EXT | GB11566-1995 |
|  | 汽车座椅siege | CMVDR217 GB15083－94 |
|  | 汽车座椅头枕appuie-tete | GB11550-1994 |
|  | 门锁及门铰链serrure et charniere | GB15086-1994 |
|  | VIN | CMVR A01-01 |
|  | 汽车制动系结构、性能及试验方法structure, performance et methode d’essai du systeme de frein | GB12676-1999 |
|  | 汽车转向系统基本要求exigence elementaire systeme direction | GB17675-1999 |
| 27 | 汽车内饰材料的燃烧特性caracteristique combustion matiere garnissage | GB8410-1994 |
| 28 | 无线电干扰perturbation radio | GB14023-2000 |
| 29 | 汽车加速行驶车外噪声niveau sonore EXT veh en acceleration | GB1495－2002 |
| 30 | 汽车外廓尺寸限界limite cotes d’encombrement | GB1589-1989 |
| 31 | 汽车安全带总成性能要求及试验方法performance et methode d’essai ceinture de securite | GB14166-1993 |
| 32 | 汽车安全带安装固定点point fixation ceinture de securite | GB14167-1993 |
| 33 | 汽车和挂车号牌板（架）及其位置plaque d’immatriculation et sa position | GB15741-1995 |
| 34 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定regle pour eviter blesser conducteur par le systeme direction | GB11557-1998 |
| 35 | 侧倾稳定角、燃油系统及排气管angle stabilite devers, systeme d’alimen. Carburant et ligne d’echap | GB7258-1997 |
| 36 | 标记检查controle de marquage | 汽车标记marquage auto | GB7258-1997 |
|  |  | 安全玻璃vitre de securite | GB9656-1996 |
|  |  | 安全带ceinture de securite | GB14166－1993 GB8410－1994 |
|  |  | 非氟制冷剂gaz de refrigeration non freon | 机汽发（97）099号 |
| 37 | 三角警告牌plaque triangle signalant danger | GB19151－2003 |
| 38 | 制动软管flexible de freinage | GB16897－1997 |
| 39 | 轮胎pneu | GB9743－1997 |
| 40 | 燃油箱性能performance du reservoir a carburant | GB18296－2001 |
| 41 | 对车载接收机的电磁保护protection electromagnetique pour le recepteur au bord | GB18655－2002 |

表4  Tableau 4

| 试验方法汇总表* Tableau general sur methodes d'essai |
| --- |
| 检查(试验)项目 Objects verifier (essayer) | 测量(试验)方法 Methodes de mesure (d'essai) |
| 1 | 尺寸参数 Parametre de dimension principale | GB/T12673-90 |
| 2 | 质量参数 Parametre de masse | GB/T12674-90 + GB5910-98 |
| 3 | 最小转弯直径 Diametre de braquage mini | GB/T12540-90 |
| 4 | 加速性能 Acceleration | GB/T 12543-90 + DCAC B012 |
| 5 | 最高车速 Vitess max | ECE R68 + DCAC B012 |
| 6 | 燃料经济性 Consommation | EEC80/1268+ GB/T19233-2003 |
| 7 | 转向回正性能 Recentrage de roue braquee | GB/T6323.4-94 |
| 8 | 转向轻便性 Facilites de braquage | GB/T6323.5-94 |
| 9 | 侧滑量检验 Mesure de glissade | GB7258-1997 |
| 10 | 可靠性 Endurence | QC/T****-**《东风汽车公司汽车试验场轿车产品定型可靠性行驶试验规范》 QC/T****-**《Gammes d'essai d'endurence a piste DFM》 |
| 11 | 汽油车怠速排放 Emission des polluants au regime de ralenti par les vehicules a essence | GB/T 3845-93 |
| 12 | 噪声 Niveaux sonores | GB1495－2002 |
| *对于限值标准和试验方法标准为同一个标准的检查(试验)项目不在本表中重复列出,这些项目的试验方法见各自的限值标准。 *Les sujets qui font l'objet d'une norme a la fois pour la valeur limite et la methode d'essai ne sont pas listes sur ce tableau, pour les methodes d'essai de ces sujets, voir les normes correspondantes de valeurs limites. |

表5 液体容量数据

Tableau 5 Donnees de volumes liquides

| 部位 piece | 液体名称 nom liquide | 牌号 Nuance | 每车用量L quantit( d'utilisation de chaque voiture |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TU5JP4 BVM | TU5JP4 BVA | EW10J4 BVM | EW10J4 BVA |
| 燃油箱 reservoir carburant | 汽油 essence | 93 RON ※ | 56 |
| 发动机 moteur | 汽油机机油 huile | 5W/30 SL | 3.5 | 4.5L |
| 变速箱及主减速器 pont r(ducteur et BV | 变速箱油 huile de BV | EZL 848 75W/80W | 2 | - | 1.9 | - |
|  |  | LT71141 | - | 6 | - | 6 |
| 动力转向器 direction assistee | 液力传动油 huile transmission | TOTAL H50126 | 0.8L |
| 散热器 rediateur refroidissement | 冷却液 liquide de refroidissement | REVKO-GEL 107 或 DF-3 | 6.2L 50%水(d'eau) +50%REVKOGEL | 7.8L 50%水(d'eau) +50%REVKOGEL |
| 制动贮液罐 reservoir de liquide de frein | 合成制动液 liquide frein compose | 4606 | 0.85L |
| 风窗洗涤器 lave-glace | 风窗玻璃清洗液 liquide de lave-glasse | 金玻002 JIN BO—002 | 3.5L(XS,XT) 7.5L(CUIR) |
| 空调 climatisation | 制冷剂 fluide frigorigene | R134a | 585±20g |

*  本车型建议使用93号及其以上牌号的无铅汽油。

On propose d` utiliser l`essence sans plomb RON 93 ou plus superieure pour la version.

*  做排放检测所用汽油按GB18352.2-2001的要求。

Pour les essais pollution, utiliser les essences conforme a GB18352.2-2001.