| 指数 | 修改 | 日期 | 指数 | 修改 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 卡片的创建 | 07/19/04 |  |  |  |

| 故障系统 | 发动机运行系统 |
| --- | --- |
| 发动机燃料类型 | 汽油发动机 |
| 车辆类型 | 307 |
| 发动机类型 | TU5JP4 (N6A) |
| PP2000版本 |  |
| 每组实习人员数目 | 3 |
| 持续时间 | 15 |

| 诊断目的 | 通过一制冷电路的错误来突出强调空调的管理 |
| --- | --- |
| 诊断目标 | 实习者应当能够解释空调器开始工作然后一直停止的原因 |
| 预先要求 | 诊断工具PP2000 喷射系统 示意图 多路传输结构 |
| 需制造的故障 | 48线路MR 的J4上断路（GMV控制高速运转） |
| 客户描述症状 | 空调器压缩机开始工作然后停止，重新开始工作然后停止……如此反复。 |

| 材料 | X | PP 2000 | 特殊材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模拟器 |  |
|  | X | 蓄电池充电器 |  |
|  |  | 电脑 |  |
|  | X | 车辆 | 编号 |  |
|  |  | 模型 |  | 特殊设备 |
|  | X | 发动机台座 | TU5JP4台座 |  |
|  |  | 互联网访问 |  |  |
|  | X | 发动机故障诊断盒 | 112线路 |  |
|  |  | BSI故障诊断盒 |  |  |
|  |  | 分流器 |  |  |
|  |  | 54V故障诊断盒+线束编号 | 通讯信息处理技术 |
|  |  | 示波器 |  |
|  |  | 图像传送 |  |

| 资料编辑管理 | 资料的信息化编辑管理：参见PP 2000示意图 |
| --- | --- |
|  | 资料的书面编辑管理 |
|  | 资料的视频编辑管理 |

TP（故障类型）的展开

在制造故障前，应当 故障的制造 48线路MR 的J4上断路（GMV控制高速运转） 故障制造之后 故障搜索步骤定位 向实习者提的问题： 请解释为何这种错误是间歇的？ 当空调器开始工作时，CCM要求第一档速度（制冷压力传感器=9bars巴），然后压力上升直到高速要求极限（25bars左右）。 CCM需要不运行的高速度，它从BSI获得切断压缩机的《AC/TH》许可。压力迅速减小直到再次达到9bars左右，它使得CCM能够再次实现压缩机(AC/TH OK)…等。 修理的有效期

注意

# Text boxes

GMV GV

GMV PV

制冷压力

9

TP1

时间

TP1

25