| 指数 | 修改 | 日期 | 指数 | 修改 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 卡片的创建 | 07/19/04 |  |  |  |

| 故障系统 | 发动机运行 |
| --- | --- |
| 发动机燃料类型 | 发动机汽油 |
| 车辆型号 | 307 |
| 发动机类型 | TU5JP4 |
| PP2000版本 |  |
| 每组实习人员数目 | 3 |
| 持续时间 | 30 |

| 诊断目的 | 突出强调因进气压力与电动节气门体开度不一致引起的发动机运行故障 |
| --- | --- |
| 诊断目标 | 实习者应当能够鉴定进气压力与电动节气门体开度的不一致并且提出一些解决办法。 |
| 预先要求 | 掌握诊断工具PP2000的使用 了解喷射系统 掌握原理图 了解多路传输结构 |
| 需制造的故障 | 利用模拟器强制进气压力达到至少200mbars（毫巴），高于运行点，发动机低转速运行。 |
| 客户描述的症状 | 不稳定的最低运行转速，并且有时加速（回升）时会熄火 诊断指示点亮，并且显示“防污染器异常”。 |

| 材料 | X | PP 2000 | 特殊材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | 模拟器 |  |
|  | X | 蓄电池充电器 |  |
|  |  | 电脑 |  |
|  | X | 车辆 | 编号 |  |
|  |  | 模型 |  | 特殊设备 |
|  | X | 发动机台座 | TU5JP4台座 |  |
|  |  | 互联网访问 |  |  |
|  | X | 发动机故障诊断盒 | 112线路 |  |
|  |  | BSI故障诊断盒 |  |  |
|  |  | 分流器 |  |  |
|  |  | 54V故障诊断盒+线束编号 |  |
|  |  | 示波器 |  |
|  |  | 图像传送 |  |

| 资料编辑管理 | 资料的信息化编辑管理 |
| --- | --- |
|  | 资料的书面编辑管理 |
|  | 资料的视频编辑管理 |

TP（故障类型）的展开

在制造故障前，应当 故障的制造 发动机运转时，借助模拟器制造故障。 利用模拟器，强制进气压力达到至少200mbars（毫巴），高于运行点，发动机低转速运行。 打开模拟器。 故障制造之后 向实习者指出，在实际情况中Diag 2000指明可变压力 故障搜索步骤定位 可能原因 -蝶型分格箱，实际打开位置的复制问题 -进气压力传感器 ：电源问题（线路电阻）延迟了信号 -进气总管 注意点 O2 探测器提供丰富的信号 - 进气压力信号升高 修理的有效期

注意

# Text boxes

TP1

TP1