| 指数 | 修改 | 日期 | 指数 | 修改 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 卡片的创建 | 19/07/04 |  |  |  |

| 故障系统 | 通讯 |
| --- | --- |
| 功能 | CD自动换片装置 |
| 车辆 |  |
| 设备 |  |
| PP2000版本 |  |
| 每组实习人员数目 | 3 |
| 持续时间 | 15分钟 |

| 诊断目的 | 懂得诊断设备上的故障，和区分配套硬件问题与多个设备之间的对话问题。 |
| --- | --- |
| 实习目标 | 学会并掌握 CVX200控制工具的使用。 |
| 预先要求 | 掌握PP2000的使用 |
| 需制造的故障 | CD.取掉CD自动换片装置上12 V BE联接器线路8附近的蓝色电线 它涉及到+ VAN。 |
| 客户症状 | CD自动换片装置不工作。 |

| 材料 | x | PP2000 | 特殊材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 模拟器 |  |
|  |  | 蓄电池充电器 |  |
|  |  | 电脑 |  |
|  |  | 车辆 | 编号 |  |
|  | x | 模型 |  | 特殊设备 |
|  |  | 发动机台座 |  |  |
|  |  | 互联网访问 |  |  |
|  |  | 发动机故障诊断盒 |  |  |
|  |  | BSI故障诊断盒 |  |  |
|  |  | 分流器 |  |  |
|  |  | 54V故障诊断盒+线束编号 |  |
|  |  | 示波器 |  |
|  |  | 图片传送 |  |

| 资料编辑管理 | 资料的信息化编辑管理 |
| --- | --- |
|  | 资料的书面编辑管理 |
|  | 资料的视频编辑管理 |

TP（故障类型）的展开

在制造故障前，应当 确保CD自动换片装置的良好运行。 故障的制造 使CD自动换片装置旋转以使联接器达到12 V BE。 打开联接器。 取掉12 V BE联接器的线路8 把电线束内部的这条蓝色电线顶端弯曲 重新组装CD自动换片装置上的联接器。 故障制造之后 CD自动换片装置不工作 故障搜索步骤指引 CD自动换片装置被装置在VAN舒适设备网上 其他装置在此网络上的设备能够运行。 运用MUXMETRE控制器，使CD自动换片装置网上的对话有效 与标记为16（十六进制码）的CD自动换片装置相关的工具上的指示闪烁红灯。 这证明有一设备，没有使用为其配置的网状结构 此设备为损坏或没有。 检测CD自动换片装置上12 V BE联接器的电源连接是否良好。 以下范围的电力检测 + VAN 地线 /数据和数据/ 使+ Van恢复正常状态 修理的确认有效 建立连接以使其功能有效。

注意

# Text boxes

TP1

TP1

TP1