###### 1号培训教材（培训师用书）

标致307展示和维修

您即将看到的信息资料源自标致公司技术资料部

# 目录

目录	- 2 -

前言	- 4 -

标致307探索	- 5 -

1.	车身	- 5 -

1)	机罩	- 5 -

2)	翼子板	- 5 -

2.	机加件	错误！未定义书签。

1)	发动机	- 6 -

2)	手动变速箱	- 6 -

3)	自动变速箱	- 7 -

4)	前后车桥	- 8 -

5)	转向系统	- 9 -

6)	制动系统	- 10 -

7)	脚踏板	- 11 -

8)	轮胎	- 11 -

3.	配置	- 12 -

1)	方向盘下可转换模块	- 12 -

2)	组合仪表	- 12 -

3)	多功能显示屏	- 13 -

4)	汽车收音机	- 13 -

5)	座椅	- 14 -

6)	电动门窗	- 14 -

7)	天窗	- 14 -

8)	无线应答防启动装置	- 15 -

9)	锁止/解锁和高级锁止	- 15 -

10)	外部照明	- 16 -

11)	车内照明	- 17 -

12)	雨刮器	- 17 -

13)	电动后视镜	- 17 -

电气结构	- 18 -

1.	智能服务盒	- 18 -

1)	有电控单元	- 18 -

2)	空调系统	- 19 -

3)	报警装置	- 19 -

4)	照明和信号装置	- 19 -

5)	可视装置	- 20 -

6)	开启装置	- 20 -

7)	发动机舱	- 20 -

8)	驾驶舱	- 21 -

9)	锁紧和松开装置	- 21 -

10)	燃料信息	- 21 -

11)	其它	- 21 -

12)	维修	- 22 -

13)	报警装置	- 22 -

14)	VIN编码	- 22 -

15)	展厅用车	- 22 -

# 前言

# 标致307特性

## 车身部分

### 机罩

机罩为铝制机罩.售后维修如下 :

不可进行,

与普通机罩处理方法相同(使用 «铝材/板料 »通用工装),

特殊要求(使用特殊工装),

禁止进行该操作.

修理铝制机罩应使用的专用成套工具为 :（见INFOTEC）

成套工具( -).1527包括 :车身垫片,  榔头，冲孔器,校正木砧座,镀铬勺形工具和木棰.

所有工具呈铝灰色并做上记号.

只使用型号为P150, P320, P500的打磨砂纸.

什么是丝状腐蚀 ?

所谓的丝状腐蚀,产生于油漆薄膜损伤,可能会由于薄膜堆积在铝材上的作用而滋生。因为打磨是导致腐蚀的严重因素，故应限制打磨。这种腐蚀表现为油漆下的丝状形式，会产生起泡现象。

### 翼子板

前翼子板都是 « NORYL»材料制成的,其售后维修如下 :

不可进行,

与普通塑料制品处理方法相同,

与普通金属加工成的翼子板处理方法相同,

禁止进行该操作.

前翼子板固定点方面有什么特点?

将它们安装在可断的滑动固定装置上,其上部用4个塑料卡环固定.

在发生碰撞的情况下(15公里/小时),这些塑料卡断裂从而保证了翼子板的完整性.

## 机械部分

### 发动机

对307中国项目可以装配下列发动机 :

TU3JP+

TU5JP4

EW10J4

EW12J4

关于发动机的编码解释如下（例如：TU5JP4） :

TU :发动机型号（大类）

5 : 发动机工作容积1587 cm3,（排量）

J : 多点喷射,

P :发动机改进型

4 :每缸气门数

### 手动变速箱

307手动变速箱有哪些控制类型 ?

传动杆控制,

拉索控制,

液压控制,

气动控制

该控制类型有哪些好处 ?

便于变速杆较好导向，增加了一个配重块，利用惯性，操作平顺，轻便

307离合器有哪些类型?

传动杆控制

电动控制,

液压控制,

气动控制

液压离合器的储液罐位于什么位置?

它与制动总泵上的储液罐共用.

怎样进行液压离合器的排气 ?

必须手动进行排气.禁止使用加压工具排气,否则有可能会产生大量气泡.

怎样保养手动变速箱?

每6万公里更换一次变速箱油,

终身润滑,

每6万公里检查一次变速箱油

不采用任何措施.

### 自动变速箱

AL4自动变速箱属于« Tiptronic-system Porsche »类型.有哪三种模式 ?

运动模式,

适合各种道路的模式,

城市模式,

雪天模式,

正常模式.

这3个模式有什么不同之处 ?

在未选用其他模式时，"正常"模式为默认程序。

“雪天”模式易于启动和在与地面附着力较小时防止车轮打滑。

“运动”模式可使驾驶感觉更具动感，其加速性能更加优越以及便于再次启动汽车。

标致307自动变速箱操纵杆5个档位各自的功能是什么？

(P) :停车档。不管道路怎样倾斜，汽车都保持不动

(R) :倒车档.

.(N) :空档.

(D) :“驾驶自动换档”,自动变速箱的4个档位

(M) :手动加减档，向前或向后推动变档杆实现加减档

只是在P档和N档时才允许启动发动机。那么离开P档需要做什么操作 (shift lock)呢？

起动发动机

松开手刹

踩下制动脚踏板,

踩油门

怎样保养自动变速箱?

每6万公里更换一次变速箱油,

终身润滑,

每6万公里检查一次变速箱油,

不采取任何措施.

### 前后车桥

前减震器是怎样固定的?

通过弹簧连接,

上部固定,

下部固定

用卡簧卡住

上部固定时须注意什么？

上部是通过两个螺母固定的。一个压紧减震弹簧，一个连接车身和减震器。

下部固定时须注意什么？

由一固定在减震器上的铝制支架采用销式螺栓连接方式与转向节连接。

为什么在拆卸前悬挂装置时须拆下前雨刮臂？

根据“INFOTEC”方法规定，为了拆卸前围板和进入每一个前减震器的固定装置，必须拆下雨刮臂。

后桥类型：

306 (改进型自动转向系统),

806 (U型变形横梁),

406 (多用臂),

607

后桥的横向稳定杆是 :

可以互换的,

焊接在横梁内侧,

被取消了.

对后桥可以做一些什么操作？

更换横向稳定杆,

更换悬臂,

无任何操作，所有零件形成一个整体机构,

矫直悬臂.

汽车处于什么情况时检查或调整前后车桥

加满的油箱,

汽车处于参照的正常状态

空油箱,

车轮悬挂.

什么被称之为“汽车处于参照的正常状态”？

为了检查角度的整体情况，将汽车调整为“汽车处于参照的正常状态”是必须的，换言之，就是要遵守每辆车用特殊的H1和H2值去衡量的车身高度水准（在压力状况下）。

标致307可调节的前桥角度有哪些？

车轮外倾角

前束,

车轮主销后倾角,

矫直

无.

标致307可调节的后桥角度有哪些？

车轮外倾角

前束

车轮主销后倾角

矫直

无

### 转向系统

在307上，由GEP或电子泵来保证转向的助力功能，其类型为：

电动,

液压,

电动-液压,

机械.

东风标致307的转向助力系统根据哪些情况进行调节:

车速,

发电机转速,

方向盘转速,

轮胎尺寸.

307的助力转向功能根据以下信息实现:

COM2000中的方向盘角度传感器

智能服务盒,

激活的悬挂电控单元,

ABS或ESP电控单元

必须在+CC位置时才有助力转向吗(发电机不转动)？

是,

否.

电子泵（GEP）在什么位置 ?

在齿条上,

在飞轮上,

在右轮罩中,

在变速箱前边的前梁上.

我们说GEP电控单元是可以进行远程编码的，换言之：

标致307的每种类别都有它自己的GEP型号,

在GEP电控单元中对几种助力法则进行了编程,

可以修改助力法则,

在更换GEP时必须使用诊断工具

转向机构上可以做什么样的调节?

可以调节蜗杆齿条的间隙。

为什么要调整该间隙？

。间隙过大会产生噪音和过早磨损。间隙不足会产生转向装置夹紧以及在转动方向盘后回方向盘困难。

我们说转向机构属于DVI类型，到底是什么意思呢?

整体式油缸转向机构：意思是油缸置于齿条装置内部。

DVI类型的转向机构的好处是什么？

所有负荷都集中在齿条轴上，因而可以减少磨损。不配置消音器，避免了臃肿，因而节约了位置和减轻了重量。

简化了阀门的设计，因为阀门都是对称的（一方面保持一样的容积，另一方面油缸活塞也是一样的）。

### 制动系统

标致307配置了:

前盘式制动，双活塞；后盘式制动，单活塞,

前盘式制动，2毂式制动

4个风冷式制动盘,

前盘式制动，单活塞； 后盘式制动，单活塞

307是否都配备了ABS ?

是,

否.

配置在307上的ABS8.0确保EBD及电子制动力分配功能，该功能为：

前后车轮间的制动力分配

前轮间的制动力分配

后轮间的制动力分配

在电子管理形式下的制动补偿等效功能。

在紧急制动情况下，307配置有 :

EVA制动系统

无任何系统.

对装配有ABS的制动系统进行排气的不同方法如下：

手动排气,

自动排气,

借助诊断工具进行排气.

讲解这些排气方法的差异：

手动排气:

需要2个操作人员。第一个操作人员操作制动踏板以便确保制动系统的压力；第二个操作人员按须遵守的顺序开关排气螺栓

(系统一级排气

自动排气

只需1个操作人员。该操作人员借助自动排气仪器，按顺序开关排气螺栓。

( 系统一级排气

借助诊断工具进行排气

借助诊断工具进行该类型的排气，诊断工具控制不同的电磁阀，以便让ABS尤其是调节系统内的液体循环。

(系统级排气

### 脚踏板

离合器脚踏板材质：

铝材,

钢材,

复合材料.

为什么使用此类材料

该脚踏器是可断的，在碰撞时其离合器踏板断裂，同时也起保护驾驶员腿部的作用。

### 轮胎

备用胎情况如下：

呈盘状

被取消（防爆裂凸形）,

与其它4个轮胎一样大小（根据使用地方的不同，钢材或铝材）,

外部可存取的

## 配置

### 方向盘下开关总成

方向盘下开关总成(CV00)是由VAN CAR1支配的电控单元，它对以下功能进行管理：

声音报警装置,

安全气囊

汽车喇叭

方向盘角度传感器,

HF信号接收器（高频遥控接收器）

在天线和应答标识间的识别装置,

方向盘下一级和二级控制装置

在更换方向盘下开关总成(CV00),必须：

进行钥匙辨认识别（地面无线应答机和HF码）

什么也不做，做好和让其能够识别

进行方向盘角度传感器识别

进行方向盘传感器识别（针对ESP）

### 组合仪表

里程表发亮:

接通+CC时,

汽车锁紧时,

车门打开时

按住车门上的控制开关时,

按住危险信号灯开关时

将组合仪表的“车速”情况制成说明图

7000 / 7005 :左右前车轮传感器

7025 : ABS调整块

BSI :智能服务盒

0004 :组合仪表

将组合仪表的“发动机转速”情况制成说明图

1313 :发电机转速传感器

1320 :发电机检查电控单元

BSI :智能服务盒

0004 :组合仪表

### 多功能显示屏

如何更改多功能显示屏上的 显示参数（温度，距离等方面的...）？

诊断工具,

多功能显示屏

通过卫星识别系统（GPS）

操作多功能显示屏：

时间调节，单元调节，语言选择…

存在3种显示屏：B，CT和DT。它们有什么区别？

B型显示屏：该显示屏是一个集收音机，CD，室外温度，其它信息，仪表功能的多功能显示屏。它呈单色显示。

CT 型显示屏：该显示屏是一个集上述功能以外还具有导航，电话...等功能的多功能显示屏。它呈单色显示并配有无线电传盒。

DT 型显示屏：配有无线电传盒，并具有其它功能，呈彩色显示。

### 汽车收音机

操作方向盘下控制装置 :

调节收音机，CD...

汽车收音机有RB3, RD3 和RT3.三种类型，它们间的区别是什么？

RB3型收音机 :磁带式收音机.

RD3型收音机：单碟 式收音机.

RT3 型收音机 ：是一个带收音机，CD机，导航系统，电话和诸如配有SOS按钮及服务功能的无线电传盒。

### 座椅

操作座椅上部（活动座椅）

在车尾被撞的情况下，乘客的身体陷入座椅里，且头枕随着人的头部移动，从而避免了“剧烈撞击”。

### 电动门窗

车窗玻璃在锁止和超级锁止时是可以关上的。

汽车配备有“可视装置”

汽车配备有步进式玻璃升降器（在所有车门上）

借助诊断工具在BSI系统中激活这些功能,

汽车配备有空调

用遥控锁止装置关闭开启件须进行怎样的操作?

短时间按住锁止/高级锁止按钮

长时间按住锁止/高级锁止按钮

第二次按住锁止按钮5秒钟

同时按住锁止/高级锁止两个按钮

操作车窗?

点动和自动

在车窗断电的情况下，怎样进行车窗的再次初始化操作？

必须将玻璃升到最高处并保持按住“PUSH（开关）”持续3秒（为了识别这个最高位置）

天窗

借助旋转开关进行活动天窗开关操作，可以进行以下选项：

关闭遮光板

3个半开位置

6个开启位置

活动天窗关闭状态

天窗配备了防夹装置，在+BB丢失时须初始化。初始化操作如下：

借助诊断工具

在最大的半开位置（按住旋转按钮5秒）,

在关闭位置（长时间按住旋转按钮）,

在最大开启位置（长时间按住旋转按钮）,

操作天窗?

三个半开，六个开启位置，遥控关闭，防夹功能

活动天窗可由车速控制。其意思是什么？

当车速高于100公里/小时，若天窗呈最大半开状，或在中间位置，天窗可以自动关闭。

车速低于5公里/小时时，天窗回到初始位置。

### 无线应答防启动装置

第二代无线应答防启动装置有以下特点:

发动机电控单元交付时为锁止状态（须进行初始化操作）,

发动机电控单元交付时为VIN功能初始化，

在通电状况下，发动机电控单元系统地进入锁止状态,

防启动功能封锁，（在汽车熄火6秒后断开蓄电池）。

### 锁止/解锁和超级锁止

在307上使用超级锁止功能：:

第一次长时间按遥控锁止按钮,

第一次短时间按遥控锁止按钮

借助仪表板上车门安装板上的锁止开关进行

第二次短时间按遥控锁止按钮

在解锁后，汽车在30秒后自动锁止，如果：

+CC不存在

没有打开车门

没有车速信息

顶灯被设置为手动

怎样对307进行寻车？如何操作，有何现象？

按住遥控锁止按钮进行寻车，此时汽车被锁止。其表现形式为转向指示灯在30秒内闪烁。

车门内按钮为 :

被取消,

与车门面板有关

被隐藏

行李箱的开关锁为：

机械式

电动式

液压式

气动式

在车速超过以下标准时行李箱会自动锁止 :

5 公里/小时

10 公里/小时

50 公里/小时

在以下情况下行李箱可以重新打开：

车速低于5公里/小时

驾驶员侧车门打开时

车速信息丢失或某一车门被打开时,

汽车停止和某个车门被打开

若蓄电池被断开怎样打开行李箱？

在蓄电池或控制行李箱的电子管理系统出现故障时，可以手动打开行李箱。从汽车内部进入行李箱并用螺丝刀拨开行李箱锁就行了（手动开启预留孔）。

### 外部照明

操作前后防雾控制装置

将前防雾控制装置向前推动

将前后防雾控制装置向前推动

将前防雾控制装置向后推动

将前后防雾控制装置向后推动，此时前后雾灯熄灭

照明灯自动点亮功能的激活如下：

+AA不存在，按灯光控制杆住顶端的按钮1分钟,

+CC不存在，按住灯光控制杆顶端的按钮1分钟,

+CC存在，按住灯光控制杆顶端的按钮2秒钟

+AA存在，按住灯光控制杆顶端的按钮2秒钟，

车灯照明转换成手动形式会发出什么信号？

喇叭声音警报,

收音机有bip声且多功能显示屏上出现信号,

CV00会发出提示音

多功能显示屏上出现信号并发出信号音

在+AA不存在时，熄灭车灯有什么不同方法（自动模式）？

1分钟后自动熄灭,

用遥控器锁止汽车

操作方向盘下的控制装置

打开驾驶员侧车门

“伴我回家”功能是什么？怎样激活该功能？

“伴我回家”功能是指在汽车熄火1分钟后近光灯的保持照明状态。

为了激活它，汽车熄火10秒后打开远光灯灯就可以了。

### 车内照明

操作车内照明。怎样激活自动照明和手动照明？

自动（按住顶蓬支架上的按钮至少3秒钟，一旦松开，顶灯就发亮）

手动（按住顶蓬支架上的按钮至少3秒钟，一旦松开，顶灯就熄灭）

行李箱的照明装置是什么类型的？

不延时,

延时5分钟,

延时10分钟,

延时15分钟.

### 雨刮

怎样更换雨刮器刮片？

应将雨刮器臂置于维修位置以便取下刮板

为此，在断开开关10秒后操作一下擦拭装置就足够了，且雨刮器呈垂直状态摆放，雨刮器恢复到汽车点火时的位置。

怎样准确调节拆卸后的雨刮器臂？

可以找到刻在风档上的矫正标记。

### 电动后视镜

折叠后视镜通过以下方式进行：

借助于遥控锁止装置

借助于左前门面板上的开关进行

将钥匙打到+CC档

手动.

后视镜开启通过以下方式进行:

借助于遥控装置解锁,

借助于左前门控制面板上的开关进行

将钥匙打到+CC档

手动.

# 电气结构

能唤醒VAN网络的电控单元是:

智能服务盒(BSI),

方向盘下转向模块 (CV00),

(0004)组合仪表,

(8410)汽车收音机,

(8602).容量测定报警盒

结合前面的清单可以看出：

门锁直接由BSI控制

门锁通过VAN网络由BSI控制.

为什么?

车门锁止功能没有多路传输系统。传动装置直接由BSI线型控制。

## 智能服务盒

将与BSI相关配置显示出来：

### 307可选配的电控单元

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 仪表/显示屏/无线电传盒/微型计算机 |  | 视配置而定 |
| 充气垫控制盒和 预加载器 |  | 视配置而定 |
| 日本式高频装置 |  | 只是用于日本，遥控频率有别于其它频率 |
| 导航辅助装置(GPS) |  | 视配置而定 |
| 方向盘下转向模块(CV00) |  | 所有307都有 |
| 汽车收音机 |  | 视配置而定， 若RT3或汽车收音机不是多路传输，设置成“无” |
| 防盗报警装置 |  | 视配置而定 |
| 自动空调装置 |  | 视配置而定 |
| 附加燃料电控单元 |  | 视配置而定 只是在配备有FAP的HDI上有 |
| 加密盘装载器 |  | 视配置而定 |
| 组合仪表 |  | 总是存在 |
| 发电机检查电控单元 |  | 总是存在 |
| 导向BVA和BVM的电控单元/ |  | 视配置而定 |
| 液化石油气 |  | 视配置而定 |
| ABS / ESP |  | 视配置而定 |
| 多路传输电控单元 |  | 总是存在 |
| 附加加热装置 |  | 视配置而定 在带有Webasto类型附加锅炉的HDI系统上存在该装置 |

### 空调系统

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 调节空气装置 |  | 视配置而定 手动或自动 |
| 正极温度传感器 |  | 在加热装置的HDI系统上的附加电阻 |

### 报警装置

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 超速功能显示装置 |  | 在某些国家，根据地方不同是必须的，在非洲有些地区须限速在120公里/小时 |
| 未系安全带声音报警装置 |  | --- |

### 照明和信号装置

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 亮度传感器 |  | 视配置而定 |
| 前防雾灯装置 |  | 视配置而定(在中国为标配) |
| 昼行灯 |  | 根据地方不同而定，近光灯在启动时发亮（可设置） |
| 急减速警告信号灯亮 |  | 标配 |
| 车灯自动照明功能的灵敏性 |  | 型号或别的原因： 原始型号 根据客户提出的要求，别的原因 |
| 前大灯类型 |  | 在307上为双抛物线式大灯 |

### 可视装置

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 雨量传感器 |  | 视配置而定 |
| 大灯清洗装置 |  | 视配置而定 |
| 后雨刮器 |  | 无 |
| 后视镜折叠装置 |  | 根据配置情况电动或手动 |
| 后视镜调节装置 |  | 根据配置情况电动或手动 |
| 自动雨刮功能的灵敏度 |  | 型号或别的原因： 原始型号 根据客户提出的要求，别的原因 |

### 开启装置

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 拉美式玻璃升降器 |  | 若2个前门中的一个在+CC断开后打开，那么就不能操纵门窗玻璃（南美地区） |
| 前玻璃升降器 |  | 视配置而定 |
| 后玻璃升降器 |  | 视配置而定 |
| 天窗 |  | 视配置而定 307 CC可折叠式天窗 |

### 发动机舱

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CDS / ESP |  | 视配置而定 |
| 杂质滤清器 |  | 视装配了HDI发动机的配置而定 |
| 空气泵 |  | 视配置而定 在EW10J4发动机上有该泵 |
| 水位传感器 |  | 视配置而定（HDI） |
| 柴油所占水比例信息 |  | 视装配HDI发动机和配置而定 |
| 柴油中测水计 |  | 视装配HDI发动机和配置而定 |
| 油温传感器 |  | 视配置而定 |
| 油位 |  | 视配置而定 |
| 自动变速箱 |  | 视配置而定 |
| 离合器触点输入装置(巡航) |  | 视配置而定 倘若是自动变速箱则没有该装置 |

### 驾驶舱

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RT3 |  | 无线电传盒 视配置而定 |
| 紧急呼叫报警照明功能的激活 |  | 视配置和地区法规而定 |

### 锁紧和松开装置

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 锁紧装置类型 |  | 超级锁紧或简单式锁紧装置，视配置而定 |
| 遥控门窗中央锁紧装置 |  | 视配置而定 高级锁紧和带防锁死功能的4门窗步进式装置 |
| 定位装置 |  | 视配置而定 |

### 燃料信息

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 燃料类型 |  | 视所配置的发动机而定 |

### 其它

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 驾驶员位置 |  | 左制或右制 |
| 车身 |  | 三门/5门/4门或敞蓬汽车 |
| 速度调节仪 |  | --- |
| 速度调节仪和限速器 |  | --- |
| 速度调节器类型2 |  | --- |
| 驾校用车 |  | 视配置而定 |
| 工厂模式 |  | 视配置而定 |

### 维修

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 维修前总期限（时间下限） |  | 以月份为单位的期限 |
| 维修时间下限（市场） |  | 视CRD保养计划而定 |

### 报警装置

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报警装置 |  | 视配置而定 |

### VIN编码

| 名称 | 编码号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VIN编码 |  | 汽车收音机防盗码。VIN编码同时存储在BSI和收音机中，收音机中只有该编码可以更换。 |

### 展厅用车

| 名称 | 有/没有或其它情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 展厅模式 |  | 交付给客户的汽车不要求；展览汽车须具有此功能 |
| 激活延时模式/强制自动模式 |  | 不须做任何更改 |

有效的“用户”模式用于：

给BSI配置工厂模式（无效的用户模式）,

给汽车配置用户模式（有效的用户模式）

在诊断时 取消经济模式（有效的用户模式）

取消经济模式（无效的用户模式）

“展厅”模式用于：

对展车取消“经济模式”,

在诊断时 取消“经济模式”

给BSI配置“工厂模式”

给汽车配置“用户模式”

“工厂模式”（ 无效的用户模式，展厅模式不存在）时容易鉴别的，因为：

经济模式被取消,

断开+CC，汽车收音机运行,

断开+CC, 汽车直接进入经济模式

汽车不启动.

说明 :

# Text boxes

包含在该文件中的所有信息自该文件创建之日生效.

包含在该文件中的所有信息都有可能变化.所介绍的设备都具有指示性,并且根据其使用程度,目的地和时间的不同有可能发生演变

总之,在使用中参照制造商的«维修工艺»或«INFOTEC»资料是绝对必要的.

VAN CONFORT

CAN

0004

BSI

7025

7005

7000

VAN CONFORT

CAN

0004

BSI

1320

1313