第五章变速器的结构与检修

第一节V5MT1手动变速器检修

一、技术规范与维修数据

V5MT1手动变速器技术规范见表5-1，维修数据见表5-2，弹性卡环和隔圈调整规格见表5-3，主要部件拧紧力矩见表5-4，密封剂、胶粘剂和润滑剂见表5-5。

表5-1 V5MT1手动变速器技术规范

| 项 目 | 规格 |
| --- | --- |
| 变速器速比 |  |
| 1挡 2挡 3挡 4挡 5挡 倒挡 | 3.918 2.261 1.395 1.000 O．829 3.925 |
| 分动器速比 |  |
| 高挡 低挡 | 1.000 1.925 |

表5-2   手动变速器维修数据

| 名 称 | 标准值／mm | 极限值／mm |
| --- | --- | --- |
| 分动器输入齿轮轴承端隙 | O～O．06 |  |
| 输入齿轮端隙 | O～O．06 |  |
| H—L离合器毂端隙 | O～O．08 |  |
| 后输出轴端隙 | O～O．1 |  |
| 前输出轴端隙 | ≤2 |  |
| 中间差速器端隙 | O．02～O．1 |  |
| 差速器锁毂端隙 | O～O．08 |  |
| 2—4WD同步器毂端隙 | O～O．08 |  |
| 后输出轴轴承端隙 | O～O．08 |  |
| 外同步器环背面和主动链轮间的间隙 |  | O．3 |

表5-3    手动变速器弹性卡环和隔圈调整规格

| 零部件名称 | 厚度／mm | 识号标记 | 零部件号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分动器 弹性卡环(用于调整输入齿轮轴承) | 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 | — 红 白 蓝 绿 | MD7041 99 MD704200 MD704201 MD704202 MD704203 |
| 弹性卡环(用于调整输入齿轮组件) | 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 | 紫 粉红 黄 自 蓝 | MD704204 MD704205 MD704206 MD704207 MD704208 |
| 零部件名称 | 厚度／mm | 识号标记 | 零部件号 |
| 弹性卡环(用于调整H—L离合器毂) | 2.14 2.21 2.28 2.35 2.42 1.11 1.20 1.29 1.38 1.47 1.56 1.65 1.74 1.83 1.92 2．Ol | — 黄 白 蓝 红 11 20 29 38 47 56 65 74 83 92 01 | MD704212 MD704213 MD704214 MD704215 MD70421 6 MD734329 MD734330 MD734331 MD734332 MD734333 MD734334 MD734335 MD734336 MD734337 MD734338 MD734339 |
| 弹性卡环 V5MT～3优选型 (用于调整后输出轴端隙) | 2.26 2.33 2.40 2.47 | — 红 白 蓝 | MD734311 MD734312 MD73431 3 MD734314 |
| 弹性卡环 V5MT1—3优选型 (用于调整2—4wD同步器毂端隙) | 2.56 2.63 2.70 2.77 2.84 | — 红 白 蓝 黄 | MD738393 MD738394 MD738395 MD738396 MD738397 |
| 弹性卡环 V5MT1—3优选型 (用于调整差速锁毂端隙) | 2.56 2.63 2.70 2.77 2.84 2.91 2.98 | — 红 白 蓝 黄 绿 粉红 | MD738386 MD738387 MD738388 MD738389 MD738390 MD738391 MD738392 |
| 隔圈 V5MT1—3优选型 (用于中心差速器端隙的调整) | 1.30 1.38 1.46 1.54 1.62 1.70 1.78 1.86 1.94 2.02 2.10 | 30 38 46 54 62 70 78 86 94 02 10 | MD734315 MD734316 MD7 34317 MD734318 MD734319 MD734320 MD734321 MD734322 MD734323 MD734324 MD734325 |
| 隔圈(用于调整后输出轴) | O．84 O．93 1.02 | 84 93 02 | MD734326 MD734327 MD734328 |

表5-4   手动变速器主要部件拧紧力矩

| 部件名称 | 拧紧力矩／N·m | 部件名称 | 拧紧力矩／N·m |
| --- | --- | --- | --- |
| 变速器 离合器壳体安装螺体 分动器箱体接合套与变速器箱体安装螺栓 分动器箱体接合套与分动器箱体安装螺栓 换挡箱螺栓 取力器盖螺栓 接合套盖螺栓 主轴锁紧螺母 倒挡轴锁止块螺栓 离合器释放叉支点 倒车灯开关 换挡箱菌形螺塞 空挡回动柱塞 分动器箱接合套上菌形柱塞 脉冲转子螺栓 脉冲发电机螺栓 链罩螺栓 侧罩螺栓 后盖螺栓 盖螺栓 | 119 41 36 24 19 24 260 41 58 35 40 36 48 19 12 36 9.0 1 9 19 | 分动器 选择柱塞螺塞 锁止板螺栓 后输出轴锁紧螺母 转速表套夹螺栓 封油塞(仅V5MT1—1) 4WD指示灯开关 检测开关(仅V5MT1—3) 菌形螺塞(仅V5MT1—3) H—L换挡导轨螺塞 柱塞支座螺栓(仅V5MT1—3) 阻油盖 优选型轴承夹持器 优选型动力阻尼器 优选型 仅发动机操纵杆组件 操纵杆螺栓 蕈形支架螺母 | 33 19 120 19 36 30 36 36 33 33 19 19 70 19 19 |

表5-5    手动变速器密封剂、胶粘剂和润滑剂

| 项 目 | 专用密封剂、胶粘剂和润滑剂 | 项 目 | 专用密封剂、胶粘剂和润滑剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变速器 接合器衬垫 通气口 离合器壳体衬垫 离合器壳体油封 换挡箱衬垫 | 三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等 品种 三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等品种 三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等 品种 多功能润滑油脂 SAEJ310，NLGINo．2 三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等品种 三菱纯牌密封剂 | 分动器 分动器箱接合器衬垫 链罩衬垫(仅V5MT1—1) 盖衬垫(仅V5MT1—1) 盖安装螺栓 后盖衬垫(仅V5T1—1) 空挡回动柱塞(A)， (B) 链罩(仅V5MT1—3) 蕈形螺塞(仅V5MT1—3) | 零件编号MD997740或相等 品种 三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等 品种三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等品种 3M螺检锁定用零件编号 4170或相等品种 三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等品种 多功能润滑油脂SAE J310 NLGI No．2 三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等 品种 3MATD零件编号8660或相等品种 |

| 项 目 | 专用密封剂、胶粘剂和润滑剂 | 项 目 | 专用密封剂、胶粘剂和润滑剂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺塞(仅V5MT1—3) 复位弹簧螺塞(仅 V5MT1—3) 盖(仅V5MT1—3) 后盖(仅V5MT1—3) | 3MATD零件编号8660或相 等品种 3M超缓密封条用零件编号 8001或相等品种 三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等 品种 三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等 品种 | 操纵杆组件 控制箱壳衬垫 止动器支架组件安装 螺栓～专用螺栓 螺纹零件 座 止动器板衬垫 | 三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等 品种 3M scotch Grip零件编号 2353或相等品种 3MATD零件编号8660或相 等品种 三菱纯牌密封剂 零件编号MD997740或相等 品种 |

二、主要部件的结构与维修

1．变速器的分解与装配

手动变速器的分解与装配按图5-1至图5-3中图注顺序进行。

图5-1手动变速器的分解与装配(一)

1-选择螺塞；2-衬垫；3-选择弹簧；4-选择柱塞； 5-弹簧销；6-分动器组件；7-换挡器；8-接合器衬垫；9-螺塞；10-弹簧；11-钢球；12-密封螺塞；13-空挡复位弹簧；14-空挡复位柱塞(B)；15-空挡复位柱塞(A)

图5-2手动变速器的分解和装配(二)    ．

16-接合器盖；17-接合器盖衬垫；18-通气口；19-弹簧销；20-分动器箱体接合器；21-1-2挡换挡爪；22-3-4换挡爪；23-5-倒挡换挡爪；24-密封环；25-变速器盖；26-离合器箱；27-油封；28-取力器盖；29-取力器盖衬垫

图5-3手动变速器的分解与装配(三)

30-锁紧螺母；31-锁止块；32-倒车轴；33-O形圈；34-侧垫圈；35-滚针轴承；36-弹性卡环；37-隔圈；38-副齿轮； 39-弹簧；40-倒车齿轮；41-弹性卡环；42-球轴承；43-弹性卡环；44-弹性卡环；45-球轴承；46-弹性卡环；47-球轴承；48-弹性卡环；49-弹性卡环；50-球轴承；51-主轴组件；52-主动小齿轮；53-导向轴承；54-中间轴；55-变速器箱体

(1)倒车轴的分解见图5-4。

(2)主轴组件和主动小齿轮的拆装见图5-5。分解时，拔出主动小齿轮，由于齿轮直径大于箱孔直径，因而主动小齿轮不能由此处拆出，应先从箱内拆出主轴组件，再拆出主动小齿轮。安装时，从箱体内部安装小齿轮，使轴伸出箱外，把弹性卡环装入球轴承外圈槽内，把导向轴承插入主动小齿轮的后孔，在箱内安装主轴组件，使其前端插入导向轴承。推主动小齿轮使弹性卡环和箱体前端接触，此时可固装主轴组件，如果主轴组件前端没有插入导向轴承，将造成轴承损坏。

图5-4倒车轴的分解

图5-5主轴组件和主动小齿轮的拆装

(3)中间轴的分解与装配见图5-6。将弹性卡环由其槽向中间轴倒车齿轮移动，同时将超速齿轮向中间轴倒车齿轮移动，稍稍抬起中间轴，将其前端从箱体中拆出。将弹性卡环和超速齿轮向中间轴倒车齿轮移动，将中间轴装入箱内。将超速齿轮移向后面，弹性卡环放入槽内。

图5-6  中间轴

(a)拆卸；(b)安装

(4)球轴承的安装见图5-7。把弹性卡环装入球轴承外圈槽内。采用专用工具在后端支承中间轴。采用专用工具安装球轴承，把弹性卡环装入中间轴前端槽内，再拆下专用工具。

图5-7球轴承的安装

(5)锁紧螺母的安装见图5-8。将1—2挡同步器套滑到1挡侧，把5-倒挡同步器套滑到倒挡侧，使双方啮合，以防止主轴转动。采用专用工具拧紧锁紧螺母至规定力矩。用冲头使锁紧螺母压入主轴的两个槽内。

图5-8锁紧螺母的安装

(a)拧紧锁紧螺母；(b)压人锁紧螺母

(6)离合器壳体的安装见图5-9。在离合器和变速器箱体接合面涂密封剂，在主动小齿轮花键部分缠绕乙烯树脂带，保护油封以免被花键部分损坏。把离合器壳体装到变速器箱体上，拧紧螺栓至规定力矩。

图5-9离合器壳体的安装

(a)涂密封剂；(b)缠绕乙烯树脂带

(7)分动器箱体接合器和换挡爪的安装见图5-10。在接合器与变速器箱体接合表面涂敷规定的密封剂MD997740或相等品种。先部分安装接合器，否则换挡爪不能装入。将3个换挡爪分别装入换挡导轨，把接合器与箱体完全接触，拧紧6个螺栓至规定力矩。

(8)通气口的安装见图5-11。在通气口的压装部分涂敷规定的密封剂：三菱纯牌密封剂，零件编号MD997740或相等品种。安装通气口时标记应向后。

(9)副齿轮的安装见图5-12。将弹簧的一端插入副齿轮一端，插入齿轮和隔圈装成一个组件，转动副齿轮使所有孔对中，在孔内插入螺丝刀防止当组件装入箱体时发生转动。

(10)空挡回动柱塞A和B的安装见图5-13。在空挡回动柱塞A和B的图示位置涂油脂(多功能油脂SAEJ310，NLGI N02)。

图5-10分动器箱体接合器和换挡爪的安装

(a)涂密封剂；(b)装入换挡导轨

图5-11通气口的安装

图5-12副齿轮的安装

图5-13空挡回动柱塞的安装

2．主轴的分解与装配(图5-14)

(1)同步器毂的分解见图5-15。

(2)同步器环的检查见图5-16。

①测量同步器环与每挡齿轮组合时的尺寸A，其极限值为0．2 mm。若A小于极限值，应更换环或齿轮。

②测量同步器内、外环与各齿轮锥组合的尺寸B，其极限值为0．3 mm。如果B小于极限值，应更换同步环和锥。

(3)同步器套的安装见图5-17。

①按图示套的A部分的不同形状来确认同步器套的安装位置，所有套都可两个方向安装。

②将同步器的短齿安装于同步器键位置。

图5-14主轴的分解与装配

1-3号止推垫圈；2-超速齿轮；3-滚针轴承；4-同步器圈；5-弹性卡环；6-同步器套；7-同步器键；8-同步器弹簧；9-同步器毂；10-倒车齿轮；11-滚针轴承；12-同步器圈；13-弹性卡环；14-同步器套；15-同步器键，16-同步器弹簧；17-同步器毂；18-第三挡齿轮；19-滚针轴承；20-1号止推垫圈；21-钢球；22-弹性卡环；23-2号止推垫圈；24-第二挡齿轮；25-滚针轴承；26-弹性卡环；27-同步器圈；28-同步器套；29-同步器键；30-同步器弹簧；31-同步器毂；32-第一挡齿轮；33-滚针轴承；34-主轴

图5-15同步器毂的分解

图5-16同步器环的分解

(a)尺寸A；(b)尺寸B

图5-17同步器套的安装

(a)同步器套安装位置；(b)短齿安装位置

(4)止推垫圈的安装见图5-18。安装时油槽侧应朝向齿轮第三、第四挡同步器毂，按图示尺寸d和D确认毂的安装方向。注意对于1-2挡同步器和5-倒挡同步器可两个方向安装。

(5)同步器圈的识别见图5-19，各挡同步器圈的槽宽尺寸W不同，以便于识别。同步器圈槽宽W见表5-6。

图5-18止推垫圈的安装

(a)止推垫圈；(b)同步器毂

图5-19同步器圈的识别

表5-6同步器圈槽宽w规格

|  | 槽宽w／mm |
| --- | --- |
|  | 纸质衬型 | 普通型 |
| 1挡齿轮圈 | 8.2 | 6.7 |
| 2挡齿轮圈 | 9.8 | 9.8 |
| 2挡，4挡和5挡齿轮圈 |  | 9.8 |

3．中间轴的分解与装配(图5-20)

中间轴齿轮零件的更改主要是齿轮轮齿的螺旋角，对于第二挡齿轮轮齿螺旋角新件为30°，旧件为27．4°；第三挡齿轮新件为29°，旧件为27．5°。

图5-20中间轴的分解与装配

1-超速齿轮；2-弹性卡环；3-中间轴齿轮

4．变速器换挡机构的分解与装配(图5-21)

(1)弹簧销的拆装见图5-22。采用专用工具MD998019拆下弹簧销，采用专用工具MD998245安装弹簧销。拆下的弹簧销不要再用。转动弹簧销，使其切槽对准导轨中心。

(2)钢球的安装见图5-23，在换挡导轨孔内同时装入2个互锁装置锁定钢球，对3—4挡导轨安装互锁销使之能平稳移动。

5．分动器的分解与装配(图5-24至图5-26)

6．转速表齿轮的分解与装配(图5-27)

7．轴间差速器箱的分解与装配(图5-28)

轴间差速器器前壳重新装配时，应注意定位销对准外周的安装标记。

8．2—4WD同步器的分解与装配(图5-29)

图5-21变速器换挡机构的分解与装配

1-倒车灯开关；2-螺塞；3-弹簧；4-钢球；5-螺塞；6-弹簧；7-钢球；8-螺塞；9-弹簧销；10-5-倒挡导轨；11-换挡叉；12-钢球；13-3-4挡导轨；14-换挡叉；15-钢球；16-1-2挡导轨；17-换挡叉；18-变速器盖；19-Teflon轴衬

图5-22弹簧销

(a)拆卸；(b)安装

图5-23钢球的安装

图5-24分动器的分解与装配(一)

1-动力减振器(仅6G72用)；2-检测开关；3-钢球；4-衬垫；5-螺塞；6-螺塞；7-弹簧；8-钢球；9-套夹；10-转速表齿轮；11-后盖；12-隔圈；13-防尘导套；14-油封；15-油封；16-弹性卡环；17-隔圈；18-盖；19-波形弹簧(隔圈)；20-H、L换挡导轨螺塞；21-H-L换挡叉弹簧销

图5-25分动器的分解与装配(二)

22-H、L换挡导轨；23-链罩；24-互锁销；25-后输出轴；26-滚针轴承；27-中央差速器箱；28-2-4WD同步器；29-链；30-前输出轴；31-滚针轴承；32-2-4WD换挡导轨弹性卡环；33-弹簧座；34-弹簧；35-2-4WD换挡叉；36-2-4WD同步器套；37-套；38-钢球；39-弹性卡环；40-差速器锁毂；41-油封盖；42-轴承挡圈；43-侧盖；44-止推垫片；45-锁板；46-分动器中间齿轮轴；47-O形圈；48-分动器中间齿轮；49-止推垫片； 50-滚针轴承；51-轴承隔圈

图5-26分动器的分解与装配(三)

52-分动器主动轴；53-换挡叉；54-H、L离合器套；55-滚针轴承；56-弹性卡环；57-分动器输入齿轮；58-2-4WD换挡爪的弹簧销；59-弹簧；60-弹簧座圈；61-2-4WD换挡爪；62-2-4WD换挡导轨；63-油封；64-挡圈；65-防尘导套；66-油封；67-油封；68-分动器

图5-27转速表齿轮的分解与装配

1-弹簧销；2-主动齿轮；3-套；4、5-O形圈

图5-28轴间差速器箱的分解与装配

1-轴间差速器前壳；2-定位销；3-小齿轮；4-止推垫圈；5-小齿轮轴；6-轴间差速器后壳

图5-29 2—4wD同步器的分解与装配

1-弹性卡环；2-2—4WD同步器毂；3-同步器弹簧；4-同步器外圈；5-同步器锥环；6-同步器内圈；7-主动链轮；8-滚针轴承；9-前主动小齿轮

(1)同步器圈和同步器锥环的检查见图5-30，把内、外同步器圈和锥环及主动链轮组装，测量图示尺寸A，其极限值为O．3 mm。如果A不在极限值以内，应更换全部组装件。

(2)内、外同步器圈的安装见图5-31。安装前在同步器锥面上涂变速器油。

(3)弹性卡环的安装见图5-32，选择最厚的弹性卡环装入槽内，其厚度标准值为O～O．08 mm。

图5-30  同步器圈和同步器锥环的检查

图5-31内、外同步器圈的安装

(a)内；(b)外

图5-32弹性卡环的安装

第二节V4AM3自动变速器检修

一、维修数据

V4AM3自动变速器主要部件拧紧力矩见表5-7。

表5-7 V4AM3   自动变速器主要部件拧紧力矩

| 部件名称 | 拧紧力矩／N·m | 部件名称 | 拧紧力矩／N·m |
| --- | --- | --- | --- |
| 密封螺塞 | 30～41 | ATF冷却器吊耳螺栓 | 30～34 |
| 选择螺塞 | 30～34 | ATF冷却器喇叭形管螺母 | 40～49 |
| 选择器安置座螺钉 | O．5 | 变速器与起动机 | 27～34 |
| 端盖螺栓 | 7～9 | 联管节 | 19～29 |
| 变矩器与传动盘 | 34～41 | 阀体总成螺栓 | 5 |
| 分动器链条盖 | 36 | 阀体安装螺栓 | 10 |
| 分动器座螺母及螺栓 | 36 | 4WD开关 | 30～41 |
| 分动器放油螺塞 | 33 | 适配器 | 34 |
| 分动器加油螺塞 | 33 | 中央支架 | 26 |
| 变速器控制臂支架 | 18～23 | 控制器壳螺栓 | 15～21 |
| 变速器控制杆与销 | 12 | 控制杆总成与控制器壳 | 7～10 |
| 控制轴定位螺钉 | 7～10 | 加油管与变速器 | 10～12 |
| 变矩器壳安装螺栓(1) | 27～41 | 放油螺塞 | 18～23 |
| 变矩器壳安装螺栓(2) | 27～41 | 油底壳安装螺栓 | 19～29 |
| 盖板螺栓 | 15～21 | 油泵总成安装螺栓 | 18～25 |
| 部件名称 | 拧紧力矩／N·m | 部件名称 | 拧紧力矩／N·m |
| 盖板安装螺钉 | 5～6 | 油泵体与油泵盖紧固螺栓 | 5～9 |
| 十字轴支架与车身 | 10～12 | 滤网安装螺栓 | 5～6 |
| 弯管接头 | 5～10 | 超速挡电磁阀安装螺栓 | 10～16 |
| 抑制开关固定螺栓 | 4～5 | 驻车凸轮板安装螺栓 | 5～9 |
| 锁片螺栓 | 15～21 | 螺塞(测试压力用) | 10～16 |
| 手动杆安装螺母 | 14～18 | 螺塞 | 10～16 |
| 2号横梁与车架 | 55～74 | 后盖螺栓 | 15～21 |
| 2号横梁与变速器 | 18～25 | 发动机后支撑横梁与车架 | 10～12 |
| 注油螺塞 | 30～34 | 后输出轴锁螺母 | 99～129 |

二、自动变速器的结构

自动变速器的总体结构见图5-33，其部件分解见图5-34至图5-39。

图5-33 V4AW3型自动变速器结构

1-变矩器锁止离合器；2-变矩器；3-油泵；4-超速挡离合器；5-超速挡制动器；6-超速挡行星齿轮；7-直接挡离合器；8-次级滑行制动器；9-前离合器；10-前行星齿轮；11-次级制动器；12-1-倒挡制动器；13-后行星齿轮；14-1-倒挡制动器活塞；15-分动器控制杆；16-输入齿轮；17-高速、低速离合器；18-低速挡齿轮；19-差速器锁止毂；20-2-4wD同步器套；21-分动器主动轴；22-主动链轮；23-链条；24-中央差速器；25-硅油联轴器；26-后输出轴；27-前输出轴；28-太阳轮；29-阀体

图5-34箱体及其相关零件

1-变矩器；2-变矩器壳；3-变速器箱体；4-箱体衬垫；5-适配器；6-油封；7-变速器电脑；8-分动器适配器；9-车速传感器；10-节流阀控制拉索；11-油温传感器；12-油底壳衬垫；13-放油螺塞；14-垫圈；15-超速挡离合器蓄压器活塞；16-超速挡制动器蓄压器活塞；17-直接挡离合器蓄压器活塞；18-2挡制动器蓄压器活塞；19-量油尺管；20-P／N位置开关；21-手动阀杆；22-换挡机构盖；23-控制杆轴；24-手动控制杆；25-支架；26-驻车棘爪杆；27-驻车棘爪；28-驻车棘爪轴；29-回位弹簧；30-里程表齿轮总成；31-里程表从动齿轮；32-套筒；33-O形环；34-夹子

图5-35行星齿轮

1-行星齿轮、超速挡输入轴总成；2-卡环；3-单向离合器护持器；4-单向离合器总成；5-单向离合器外座圈；6-止推垫圈；7-超速挡输入轴；8-轴承座圈；9-止推轴承；10-轴承座圈；11-内齿圈；12-行星齿轮凸缘；13-卡环；14-外齿轮总成；15-轴承座圈；16-止推轴承；17-轴承座圈；18-卡环；19-前行星齿轮架总成；20-轴承座圈；21-止推轴承；22-卡环；23-太阳轮；24-油封；25-太阳轮输入毂；26-卡环；27-单向离合器及前行星齿轮总成；28-卡环；29-单向离合器；30-止推垫圈；31-前行星齿轮；32-止推垫圈；33-轴承座圈；34-止推轴承；35-轴承座圈；36-内齿圈；37-输出法兰盘；38-卡环；39-止推轴承；40-油封；41-输出轴；42-转子；43-键；44-卡环

图5-36机油泵与阀体

1-油封；2-泵体；3-O形环；4-油泵内齿圈；5-油泵齿轮；6-油泵后端盖；7-油封；8-阀体；9-上阀体；10-油道板衬垫；11-油道板；12-油道板衬垫；13-下阀体；14-手动阀；15-滤清器垫圈；16-滤清器隔片；17-滤清器衬垫；18-变速器油滤清器

图5-37换挡装置

1-变速杆手柄；2-按钮；3-超速挡开关；4-变速杆套；5-变速杆；6-支架；7-变速杆管；8-衬套；9-换挡支架；10-换挡互锁拉索；11-换挡拉索；12-换挡互锁器

图5-38离合器

1-轴承座圈；2-止推轴承；3-超速挡离合器；4-离合器毂；5-活塞；6-O形环；7-回位弹簧；8-卡环；9-离合器压盘；10-离合器摩擦片；11-离合器压盘；12-卡簧；13-卡环；14-直接挡离合器毂； 15-直接挡离合器活塞；16-O形环(大、小)；17-回位弹簧；18-卡环；19-垫圈；20-离合器压盘；21-直接挡离合器摩擦片；22-直接挡离合器压盘；23-直接挡离合器压盘；24-卡环；25-轴承座圈；26-前进挡离合器油封；27-止推轴承；28-前进挡离合器毂及输入轴；29-前进挡离合器O形环；30-前进挡离合器活塞；31-O形环；32-回位弹簧；33-卡环；34-止推轴承；35-轴承座圈；36-前进挡离合器压盘；37-前进挡离合器压盘；38-前进挡离合器摩擦片；39-前进挡离合器压盘；40-卡环；41-轴承座圈

图5-39 1挡、2挡、倒挡及超速挡制动器总成

1-超速挡离合器卡簧；2-超速挡离合器压盘；3-超速挡离合器摩擦片；4-超速挡离合器压盘；5-超速挡离合器压盘；6-轴承座圈；7-止推轴承；8-超速挡离合器定位弹簧；9-超速挡制动器定位弹簧；10-活塞回位弹簧；11-O形环(大)；12-O形环(小)；13-超速挡制动器活塞；14-超速挡离合器中央支架；15-超速挡离合器油封；16-离合器压盘；17-离合器摩擦片；18-离合器压盘；19-座圈；20-卡环；21-回位弹簧；22-制动器活塞；23-O形环；24-制动器活塞；25-O形环(大、小)；26-制动器活塞；27-2挡离合器垫圈；28-2挡制动器毂；29-定位弹簧；30-2挡离合器制动盘；31-2挡离合器摩擦片；32-2挡离合器压盘；33-2挡离合器制动盘；34-制动器活塞套筒；35-定位弹簧；36-垫圈；37-卡环；38-2挡离合器护持器；39-活塞回位弹簧；40-制动器活塞；41-O形环(大、小)；42-2挡制动器毂；43-制动带；44-制动带销；45-E形夹；46-回位弹簧；47-油封；48-2挡制动器伺服活塞总成；49-活塞杆；50-垫圈；51-弹簧；52-制动活塞；53-O形环；54-制动器伺服盖；55-定位弹簧

三、自动变速器电路及电脑

1．自动变速器电路

V4AW3电控4速自动变速器电路，见图5-40至图5-46。

图5-40系统工作电路(一)

1-接充电系统、点火系统；2-储备连接器；3-接时钟、仪表；4-自动变速器电脑；5-接制动警示灯、灯光监控器／点火钥匙未拔提示器／安全带未系警示蜂鸣器、仪表、安全带未系警示灯

图5-41系统工作电路(二)

1-制动开关；2-ECM；3-多用途保险丝；4-接制动灯；5-MFI；6-接定速控制系统；7-节气门位置传感器；8-节气门全闭位置开关；9-组合仪表；10-接充电系统

图5-42系统工作电路(三)

1-多用途保险丝；2-尾灯继电器；3-专用保险丝；4-接前照灯洗涤器；5-接时钟、尾灯、驻车灯、标志灯、牌照灯；6-接空调G—w时钟、暖风、仪表；7-接收放机、转向信号灯、危险警示灯；8一接点烟器；9-P／H(Power／Hold)开关；10-接点烟器、后差速器锁止系统；11-接后差速器锁止系统；12-点烟器；13-超速挡开关；14-定速控制电脑

图5-43系统工作电路(四)

1-点火开关；2-多用途保险丝；3-接定速控制系统、MFI；4-P／H位置开关；5-接起动系统；6-接MFI、SRS；7-接倒车灯；8-自动变速器电脑

图5-44系统工作电路(五)

1-P／H位置开关；2-接超速挡开关；3-P／H换向开关；4-接收放机、转向信号灯、危险警示灯；5-组合仪表；6-接超速挡开关；7-接仪表；8-接空调、暖风、仪表

图5-45系统工作电路(六)

1-自动变速器电脑；2-自动变速器控制电磁阀；3-自动变速器油温传感器；4-车速传感器(输出)；5-车速传感器(输入)

图5-46系统工作电路(七)

1-自动变速器电脑(TcM)；2-接ABs；3-多用途保险丝；4-接点火系统；5-EcM；6-低速范围工作探测开关；7-数据传输连接器

2．自动变速器电脑连接器视图及端子说明

TCM连接器视图见图5-47，各端子功能见表5-8。

图5-47 TCM连接器视图

表5-8    TCM连接器端子功能

| 端子 | 说明 | 检查条件 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锁止电磁阀 | 锁止离合器接合时 | 蓄电池电压 |
|  |  | 锁止离合器不工作时 | 0 V |
| 2 | 备用电源 | 点火开关OFF | 蓄电池电压 |
| 3、4、6、7、9、10、13、19、20 | — | — | — |
| 5 | 制动灯开关 | 踩下制动踏板时 | 蓄电池电压 |
|  |  | 松开制动踏板时 | 0 V |
| 8 | 节气位置传感器 | 油门踏板：完全松开(关闭) | 0.3～1.0 V |
|  |  | 油门踏板：完全踩下 | 4.4～5.0 V |
| 11 | P／N挡位置开关(P) | 变速杆位置：P | 蓄电池电压 |
|  |  | 变速杆位置：其他位置(除P) | 0 V |
| 12 | 接地 | 发动机：怠速 | 0 V |
| 14 | 换挡电磁阀No．1 | 1挡或2挡时 | 蓄电池电压 |
|  |  | 3挡或4挡时 | 0 V |
| 15 | 电源 | 点火开关：ON | 蓄电池电压 |
|  |  | 点火开关：OFF | 0 V |
| 16 | 换挡电磁阀No．2 | 2挡或3挡时 | 蓄电池电压 |
|  |  | 1挡或4挡时 | 0 V |
| 17 | 诊断测试模式端子 | — | — |
| 18 | 诊断输出端子 | 不连接检测仪时 | 蓄电池电压 |
| 21 | 变速器油温警示灯 | 油温正常时 | 0 V |
|  |  | 点火开关置ON后几秒钟 | 蓄电池电压 |
| 22 | 变速器油温传感器 | ATF温度：120℃ | 约1.9 V |
|  |  | ATF：温度：150 hC | 约1.1 V |
| 23 | 低挡工作检测开关 | 变速杆位置：4HLC | 蓄电池电压 |
|  |  | 变速杆位置：4LLC | 0 V |
| 24 | P／N位置开关(R) | 变速杆位置：R | 蓄电池电压 |
|  |  | 变速杆位置：其他位置(降R) | 0 V |
| 25、26 | 接地 | 发动机：怠速 | 0 V |
| 31 | P／N位置开关(L) | 变速杆位置：L | 蓄电池电压 |
|  |  | 变速杆位置：其他位置(除L) | 0 V |
| 32 | P／N位置开关(N) | 变速杆位置：N | 蓄电池电压 |
|  |  | 变速杆位置：其他位置(除N) | 0 V |
| 33 |  | — | — |
| 34 | 4WD工和探测开关 | 2WD时 | ≥4 V |
|  |  | 4WD时 | 0～1 V |
| 35 | 输出轴转速传感器接地侧 | 点火开关：OFF | 0 V |
|  |  | 点火开关：ON | 2.5 V |
| 36 | 输入轴转速传感器接地侧 | 点火开关：OFF | 0 V |
|  |  | 点火开关：ON | 2.5 V |
| 37 | 定速控制信号 | 定速控制工作时 | ≥4 V |
|  |  | 定速控制不工作时 | 0～1 V |
| 38 | 发动机点火信号 | 发动机：3 000 r／min | O．3～3 V |
| 39 | P／N位置开关(D) | 换挡杆位置：D | 蓄电池电压 |
|  |  | 换挡杆位置：其他位置(除D挡) | 0 V |
| 40 | P／N位置开关(2) | 换挡杆位置：2 | 蓄电池电压 |
|  |  | 换挡杆位置：其他位置(除2) | 0 V |
| 41 | 保持(HOLD)模式信号 | 选择保持(HOLD)模式时 | 蓄电池电压 |
|  |  | 选择正常(NORMAL)模式时 | 0 V |
| 42 | 超速挡开关 | 超速挡开关：ON(O．D) | 蓄电池电压 |
|  |  | 超速挡开关：OFF(O．D—OFF) | 0 V |
| 43 | 输出转速传感器输出侧 | 汽车状态：静止 | 2.5 V |
|  |  | 汽车状态：向前行驶 | 非2.5 V |
| 44 | 输入转速传感器输出侧 | 汽车状态：静止 | 2.5 V |
|  |  | 汽车状态：向前行驶 | 非2.5 V |
| 45 | 发动机冷却水温信号 | 发动机冷却水温：≤30℃ | 0～0.1 V |
|  |  | 发动机冷却水温：≥70¨C | 约2.5 V |
| 46 | MIL请求信号 | 点火开关：ON | 0.5～4.5 V |

四、ATF(自动变速器油)的更换

对于四轮驱动及在恶劣工况下工作的车型，应每48 000 km更换一次自动变速器油，只能使用DEXRON或钻石牌ATF SP自动变速器油。

(1)拆下放油螺塞，将差速器内的油液排人一合适容器内。

(2)换上新垫圈，安装放油螺塞。

(3)从量油尺管向自动变速器内加入ATF，使液位达到量油尺上的“COLD”最低刻线。

(4)确认变速器处于正常工作温度，油液处于“HOT'’的上线及下线之间，否则视情况添加或减少油液。

五、自动变速器液压测试

变速器液压测试(管路液压测试)对于判断变速器故障很重要。在进行液压测试前，除应检查变速器油的液位和状况外，还应检查节气门拉索调整是否正确。进行液压测试时，发动机及变速器都必须达到正常工作温度。

1．管路压力的测试(图5-48)

(1)将汽车停放到底盘测功器上。

(2)拆下液压管路出口处的螺塞。

(3)安装1个管路压力测试接头，然后在汽车内放1个压力表。

(4)拉起驻车制动。

(5)起动发动机。

(6)将变速杆移至D挡。

图5-48管路压力测试

(a)螺塞位置(b)管路压力测试

(7)左脚踩下制动踏板，右脚踩下油门踏板，测量管路压力。若测试结果不在规定范围(表5-9)内，应重新调整节气门拉索，然后再进行测试。

表5-9管路压力规范

| 状态 | 管路压力／kPa |
| --- | --- |
|  | D挡 | R挡 |
| 怠速 | 430~490 | 520~620 |
| 失速 | 1 140～1 390 | 1 400～1 750 |

(8)将变速杆移至R挡，按上述步骤测量管路压力。

2．根据管压力进行故障诊断(表5-10)

表5-10根据管压力进行故障诊断

| 各挡位的管路压力都高于标准值 | ·调节器阀故障 ·节流阀故障 ·节气门拉索调整不当 |
| --- | --- |
| 各挡位的管路压力都比标准值低 | ·机油泵故障 ·调节器阀故障 ·节流阀故障 ·节气门拉索调整不当 ·OD挡直接离合器故障 |
| D挡管路液压比标准值低 | ·D挡液压管路严重泄漏 ·前进挡离合器故障 ·OD挡直接离合器故障 |
| R挡管路液压低于标准值 | ·R挡液压管路严重泄漏 ·1挡及倒挡制动器故障 ·直接挡离合器故障 ·OD挡直接离合器故障 |

六、故障码的读取与清除

1．不使用检测仪

(1)利用油温警示灯读取故障码：用专用工具(故障码检测线)或适当的跨线，将数据传输连接器的端子1接地，见图5-49。通过油温警示灯的闪烁读取故障码，见图5-50。注意其他故障码(ECM内的故障码)是通过“检查发动机”(发动机故障)警示灯输出的，其故障码与使用检测仪时所显示的故障码相同。根据故障码表5-11，修理有故障的零件。

图5-49利用油温警示灯读取故障码

图5-50故障码显示模式

表5-11故障码表

| 故障码 | 故障码说明 | 故障码设置条件 | 可能原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 节气门位置传感器系统断路或短路 | 如果节气门位置传感器输出电压在4.95 V以上，表示TPS输出过大；如果TPS输出电压在O．09 V以下，表明TPS输出不足。在这两种情况下，设置故障码11 | ·节气门位置传感器故障 ·TPS连接器故障 ·TCM故障 |
| 31 | 车速传感器(输入)断路 | 如果汽车行驶800 m以上，主车速传感器输入13个脉冲(分动器控制杆位于HIGH位置)或25个脉冲(分动器控制杆处于LOW位置)，而车速传感器没有输出，表明车速传感器断路，则设置故障码31 | ·车速传感顺(输入)故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |
| 32 | 车速传感器(输出)断路 | 如果汽车行驶了8 000 m以上，副车速传感器输入4个脉冲，而主车速传感器没有输出，则设置故障码32 | ·车速传感器(输出)故障 ·连接器故障 ·传感器转子故障 ·TCM故障 ·出现噪声 |
| 41 | 换挡电磁阀1断路 | 如果换挡电磁阀阻值过大，表明换挡电磁阀1断路，设置故障码41 | ·换挡电磁阀1故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |
| 42 | 换挡电磁阀1短路 | 如果换挡电磁阀l的阻值过小，表明换挡电磁阀l短路，设置故障码42 | ·换挡电磁阀故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |
| 43 | 换挡电磁阀2断路 | 如果换挡电磁阀的阻值过大，表明换挡电磁阀2断路，将设置故障码43 | ·换挡电磁阀2故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |

| 故障码 | 故障码说明 | 故障码设置条件 | 可能原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 44 | 换挡电磁阀2短路 | 如果换挡电磁阀2的阻值过小，表明换挡电磁阀2短路：将设置故障码44 | ·换挡电磁阀2故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |
| 47 | 锁止电磁阀断路 | 如果锁止电磁阀阻值过大，表明锁止电磁阀断路，将设置故障码47 | ·锁止电磁阀故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |
| 48 | 锁止电磁阀短路 | 如果锁止电磁阻值过小，表明锁止电磁阀短路，将设置故障码48 | ·锁止电磁故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |

(2)故障码的清除：关闭点火开关，拆开蓄电池负极电缆10 s以上，再重新接好电缆。接通点火开关，读取故障码，观察是否输出正常码。暖机后，再怠速运转10 min。

2．使用检测仪(MUT-II)读取故障码

(1)注意事项：

①如果蓄电池电压过低，将不会输出故障码，因此在读取故障码之前，应先检查蓄电池电压。

②如果蓄电池电缆被拆开或发动机电脑(ECM)连接器被拆开，故障码将被清除，因此在读取故障码时不能拆开蓄电池电缆。

③在连接、拆下检测仪之前，应关闭点火开关。

(2)故障码读取程序：

①将检测仪连接到数据传输连接器上。

②接通点火开关，读取故障码。

③根据故障码表5-11，修理有故障的元件。

④关闭点火开关，再接通。

⑤清除故障码，检查是否输出正常码。

七、故障码的检查

1．故障码11：节气门位置传感器系统故障

2．故障码32：车速传感器(输出)故障

3．故障码31：车速传感器(输入)故障

4·故障码41、42：换挡电磁阀1故障

5·故障码43、44：换挡电磁阀2故障

6·故障码47、48：锁止电磁阀故障

八、根据症状进行诊断

1．症状一：检测仪不能与TCM通信

2．症状二：汽车不能向前或向后移动

| ·汽车不能向前或向后移动 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 怠速时，即使变速杆从N换到D、2、L或R位置，汽车也不能向前或向后移动。原因可能是管路压力异常或变矩器、油泵、驻车机构或动力系等有故障 | ·管路压力异常 ·动力系故障 ·油泵故障 ·阀体故障 ·驻车机构故障 ·变矩器故障 |

3．症状三：汽车不能向前移动

| ·汽车不能向前移动 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 怠速时，即使变速杆从N移至D、2或L位置，汽车也不能向前移动 | ·前离合器故障 ·直接挡离合器故障 ·2号单向离合器故障 ·2挡滑行制动器故障 ·2挡制动器故障 ·1挡及倒挡制动器故障 |

4．症状四：汽车不能倒车

| ·汽车不能倒车 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 怠速时，即使变速杆从N移至R位置，汽车也不能倒车，原因可能是离合器、制动器或阀体故障 | ·2挡滑行制动器故障 ·直接挡离合器故障 ·1挡及倒挡制动器故障 ·阀体故障 ·行星齿轮故障 |

5．症状五：变速器不能换高挡

| ·变速器不能换高挡 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 检查变速器不能从1挡换到2挡、2挡换到3挡、3挡换到4挡 | ·换挡电磁阀故障 ·TCM故障 ·动力系内部零件有问题 |

6．症状六：变速器不能换低挡

| ·变速器不能换低挡 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 检查变速器是否能从2挡降到1挡、3挡降到2挡、4挡降到3挡 | ·换挡电磁阀故障 ·TCM故障 ·动力系内部零件有问题 |

7．症状七：变速器换挡点异常

| ·变速器换挡点异常 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 换挡点不同于换挡模式，注意不同模式及高油温时，换挡模式的变化 | ·节气门位置传感器故障 ·车速传感器(输出)故障 ·油温传感器故障 ·模式选择开关故障 ·低挡动作监测开关故障 ·TCM故障 ·ECM故障 ·自由轮动作开关故障 |

8．症状八：变速器换高挡异常

| ·变速器换高挡异常 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 某些高挡出现在不应出现的位置，如在L位置时出现2挡；2位置时出现3挡，在D位置，超速挡开关没接通时出现4挡 | ·P／N位置开关故障 ·超速挡开关故障 ·TCM故障 |

9．症状九：D位置的挡位错误

| ·D位置的挡位错误 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 汽车以D位置的2挡、3挡、4挡起步，这种情况经常会出现在起步不平稳时 | ·P／N位置开关故障 ·模式选择开关故障 ·直接挡离合器故障 ·行星齿轮故障 ·阀体故障 |

10．症状十：换挡时有过大的振动

| ·换挡时有过大的振动 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 在换高挡和换低挡时，从N位置换到D位置，或从N位置换到R位置时伴随有很大的振动 | ·直接挡离合器故障 ·1挡及倒挡制动器故障 ·制动灯开关故障 ·P／N位置开关故障 ·前离合器故障 ·阀体故障 |

11．症状十一：离合器打滑(振动)

| ·离合器打滑(振动) | 可能原因 |
| --- | --- |
| 当离合器或制动器由于管路压力低或磨损而不能完全接合时，就会出现这种情况。当问题不是很严重时，则表现为振动 | ·变矩器故障 ·直接挡离合器故障 ·前离合器故障 ·2挡滑行制动器故障 ·2挡制动器故障 ·超速挡制动器故障 |

12．症状十二：变矩器锁止故障

| ·变矩器锁止故障 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 即使满足锁止条件，变矩器也不锁止或锁止时，发动机正在怠速运转，之后很快失速 | ·变矩器故障 ·阀体故障 ·油温传感器故障 |

13．症状十三：发动机制动异常

| ·发动机制动异常 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 降挡后，发动机制动效果不佳 | ·超速挡离合器故障 ·1挡及倒挡制动器故障 ·2挡滑行制动器故障 ·阀体故障 |

14．症状十四：P／N位置开关故障

| ·P／N位置开关故障 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 如果出现下述情况：变速杆处于D位置，超速挡开关接通时，没有4挡；满足锁止条件，变矩器却不锁止；在P或N位置时，发动机不能起动，表明可能是P／N位置开关有了故障 | ·P／N位置开关故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |

15．症状十五：模式选择开关故障

| ·模式选择开关故障 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 模式选择开关接通后，换挡模式没有变化，原因可能是模式选择开关有故障 | ·模式选择开关故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |

16．症状十六：超速挡开关故障

| ·超速挡开关故障 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 当汽车以4挡行驶时，断开超速挡开关，不能降挡，或没有4 挡，原因可能是超速挡开关故障 | ·超速挡开关故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |

17．症状十七：制动灯开关故障

| ·制动灯开关 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 对制动产生的重心后移进行控制期间，如果出现较大的振动，原因可能是制动灯开关故障 | ·制动灯开关故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |

18．症状十八：冷却水温开关故障

| ·冷却水温开关故障 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 冷机时，如果输出的动力不足，可能是冷却水温开关有故障 | ·冷却水温开关故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |

19．症状十九：油温传感器故障

| ·油温传感器故障 | 可能原因 |
| --- | --- |
| 如果油温警示灯一直亮，可能是油温传感器出了故障 | ·油温传感器故障 ·连接器故障 ·TCM故障 |

九、主要部件维修

1．换挡互锁系统的调整

(1)按图5-51中图注顺序拆下中央控制台。

图5-51中央控制台的拆卸

1-开关面板；2-悬架控制开关或预留安装孔盖；3-后控制台线束连接器；4-侧板A；5-后控制台总成；6-分动器变速杆手柄；7-中央控制台线束连接器；8-前控制台总成

(2)确认变速杆在P位。

(3)松开夹紧换挡锁定拉索的螺母，调整换挡锁定拉索，使之带红色标记的拉索端部刚好位于锁定轮的凸起之间，然后拧紧螺母，见图5-52。

图5-52换挡互锁系统的调整

2．节流阀拉索(强迫降挡拉索)的调整

(1)确认节流阀杆及支架完好，拆下拉索外部防尘罩，以便露出内部的拉索限位器。

(2)节流阀杆在完全打开时，测量拉索限位器间的距离见图5-53，其值应为34～35 mm。

(3)如果测量值与规定值不符，则调整螺母，使拉索限位器间的距离符合规定。

3．油温传感器的检查

(1)拆开油温传感器连接器。

(2)如图5-54所示，测量油温传感器连接器的1、2端子间的电阻，油温在25℃时，电

阻为10 kΩ；油温在120℃时，电阻为615Ω。

图5-53节流阀拉索(强迫降挡拉索)的调整

图5-54测量油温传感器连接器端子间的电阻

(3)若测量值不在规定范围内，应更换油温传感器。

4．P／N位置开关的检查与调整

(1)P／N位置开关工作原理见图5-55。在起动期间，点火开关于ST位置向发动机电脑(ECM)输入“高位”信号，ECM根据该信号调节起动时的喷油量。在起动期间，当点火开关置于START位置时，蓄电池通过点火开关和P／N位置开关向ECM供电，ECM据此识别发动机正在起动。

图5-55 P／N位置开关工作原理

1-P／N位置开关；2-点火开关；3-开关侧连接器；4-起动机s端子；5-ECM;6-ECM连接器

(2)P／N位置开关的检查。

①用检测仪检查P／N位置开关及点火开关：点火开关、P／N位置开关正常时，检测仪显示应如表5-12一致。

表5-12    P／N位置开关及点火开关检查表

| 检测仪显示序号 | 数据显示 | 检查条件 | 正常时的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 点火开关状态 | 点火开关：0N | 未起动 | OFF |
|  |  |  | 起动 | 0N |
| 51、52、53、54、56 P、R、N、D、2、L | (P／N位置开关) 变速杆位置 |  | 变速杆所处位置 | P或N | P或N |
|  |  |  |  | D、2、L或R | D、2、L或R |

②检查线束(图5-56)：

图5-56 P／N位置开关线束检查

(a)检查电源  (b)检查P／N位置开关与ECM间的导通性

(3)不用检测仪检查P／N位置开关：如图5-57所示，检查自动变速器P／N位置开关连接器各端子间的导通性。正常时，导通情况见表5-13。

图5-57 P／N位置开关及连接器

表5-13 P／N位置开关端子间的导通情况

(4)P／N位置开关及控制拉索的调整：如果P／N位置开关及其线束都正常，但P／N位置开关输出异常，则控制拉索可能调整不当。

①P／N位置开关的调整：

a．将变速杆移至N位置。

b．松开控制拉索的调整螺母，见图5-58。

c．松开P／N位置开关的安装螺栓，见图5-59。

图5-58松开控制拉索的调整螺母

图5-59松开P／N位置开关的安装螺栓

d．转动P／N位置开关，使N位置校正凸台与N位置调整杆对齐。

e．以规定力矩拧紧P／N位置开关安装螺栓。

f．轻轻地向图5-60中箭头所指方向拉，然后以规定力矩拧紧调整螺母。

g．检查变速杆是否处于N位。

图5-60调整控制拉索

h．检查变速器杆移至各挡位时，P／N位置开关是否处于相应位置。

②控制拉索的调整：

a．拉起驻车制动手柄，踩住制动踏板。

b．将变速杆置于R位，将点火钥匙转至START位置。

c．慢慢向前移动变速杆，直到听到有咔哒声，表示变速杆已进入P位置，如果此时起动机工作，表明P位置正确。

d．慢慢地将变速杆移人N位，若变速杆进入N位时起动机工作，表明N位正确。

e．检查汽车是否能移动及变速杆是否能停在P-R-N-D之间。

f．若检查结果与上述相同，且起动机在P和N位置都能起动，则控制拉索调整完毕。

5．车速传感器(输出)的检测(图5-61)

拆开车速传感器连接器，测量传感器侧连接器的端子3、4间的电阻。如测量值不在规定范围内，更换车速传感器。

图5-61车速传感器

(a)位置；(b)检测

6．阀体的检测

(1)阀体总成的分解见图5-62及图5-63。

(2)上阀体的分解及组装见图5-64。

(3)下阀体的分解及组装见图5-65。

(4)换挡电磁阀1和2、锁止电磁阀的检测见图5-74。拆开电磁阀连接器，分别测量端子6(电磁阀1)、端子7(电磁阀2)、端子8(锁止电磁阀)与接地间的电阻见图5-66，标准值为11～15Ω。如测量值不在标准范围内，则更换电磁阀总成。

图5-62阀体总成的分解

1-上阀体；2-阀体隔板；3-电磁阀滤油器；4-节流阀滤油器；5-释压阀；6-下阀体总成；7-单向球；8-单向阀；9-手动阀；10-阀体垫片No．2；11-阀体垫片No．1；12-锁止弹簧；13-锁止弹簧辅助总成

图5-63阀体安装螺栓长度

图5-64上阀体的分解

1-上阀体；2-2挡滑行调节器阀;3-2挡滑行调节器阀柱塞座；4-调节器阀柱塞；5-3-4换挡阀;6-阀体柱塞；7-3-4换挡阀柱塞座；8-直销；9-节流阀套；10-节流阀；11-阀振动限位块;12-节流阀凸轮；13-节流阀(销);14-锁止中继阀弹簧座；15-锁止中继阀套; 16-锁止中继阀柱塞;17-锁止中继阀;18-平键；19-阀体柱塞；20-辅助调节器阀；21-平键；22-阀体柱塞；23-截止阀；24-平键；25-阀体柱塞；26-2、3换挡阀；27-低挡滑行调节器阀柱塞座；28-阀体柱塞；29-低挡滑行调节器阀

图5-65下阀体的分解

1-下阀体；2-单向球；3-换挡电磁阀No．2；4-O形环；5-卡片；6-销子；7-柱塞;8-蓄压器控制阀；9-蓄压器控制阀套；10-主调节器阀柱塞座；11-换挡电磁阀N0．1；12-O形环；13-锁止电磁阀；14-O形环；15-换挡阀柱塞座；16-主调节器阀套；17-主调节器阀柱塞；18-垫圈；19-主调节器阀；20-1-2换挡阀；21-柱塞；22-1-2换挡阀柱塞座

图5-66电磁阀的检测