第八章安全气囊的结构与检修

第一节元件位置及电路

安全气囊(SRS)元件位置见图8-1，系统电路见图8-2至图8-4。

图8-1安全气囊元件位置

1-乘客侧安全气囊组件；2-左前碰撞传感器；3-右前碰撞传感器；4-SRS电脑；5-数据传输连接器；6-螺旋电缆；7-驾驶侧安全气囊组件

图8-2 SRS控制原理图

1-点火开关(IG1)；2-多用途保险丝；3-组合仪表(SRS警示灯)；4-数据传输连接器；5-连接器锁紧开关(ON：锁紧；OFF：未锁)；6-模数／数模转换器；7-电源电路；8-模拟G传感器；9-警示灯驱动电路；10-连接器锁止探测电路；11-检测仪接口电路；12-备用电容器；13-微处理器；14-安全G传感器；15-驾驶侧安全气囊驱动电路；16-乘客侧安全气囊驱动电路；17-前碰撞传感器接口电路；18-螺旋电缆；19-驾驶侧气囊组件；20-乘客侧气囊组件；21-左前碰撞传感器；22-右前碰撞传感器

图8-3 SRS电路(一)

1-熔丝链；2-点火开关；3-接充电、点火系统；4-储备连接器；5-转向信号灯及危险警示灯；6-SRS电脑；7-备用电容器；8-模数／数模转换器；9-电源电路；10-模拟G传感器；11-微处理器；12-MuT-II接口电路；13-安全G传感器；14-数据传输连接器

图8-4 SRS电路(二)

1-多用途保险丝；2-接制动警示灯、灯光监控器／点火钥匙未拔提示器／安全带未系警示器／仪表／安全带警示灯；3-组合仪表；4-连接器锁紧开关(0N：锁止；0FF：未锁止)；5-警示灯驱动电路；6-连接器锁紧探测电路；7-微处理器；8、9-安全气囊驱动电路；10-螺旋电缆；11-右前碰撞传感器；12-左前碰撞传感器；13-驾驶侧气囊组件；14-乘客侧气囊组件

第二节故障诊断

一、故障码的读取与清除

1．读取故障码

在连接或拆下检测仪之前，应关闭点火开关。将检测仪连接到数据传输连接器上，然后读取故障码。

2．清除故障码

将检测仪连接到数据传输连接器上，清除故障码。

3．故障码表

故障码见表8-1。

表8-1     SRS故障码

| 故障码 | 故障元件 | 故障码设置条件 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 前碰撞传感器系统 | 当SRS电脑与前碰撞传感器间的电阻异常时，设置该故障码 | ·前碰撞传感器短路 ·连接车身接地的气囊组件(引爆器) 的线束短路 ·气囊组件的电源线路短路 | 见本节“二”中的“1” |
| 12 |  |  | ·左前或右前碰撞传感器断路或线束断路 ·前碰撞传感器短路或气囊组件电源线路短路 |  |
| 13 |  |  | ·左前、右前碰撞传感器同时断路或线束断路 ·前碰撞传感器短路或气囊组件电源线路短路 |  |
| 14 | 模拟G传感器系统 | SRS电脑监测模拟G传感器的输出，当传感器出现故障时，传感器的特性或传感器输出异常，设置该故障码 | SRS电脑故障 | 更换SRS电脑 |
| 15 | 安全G传感器系统 | 当SRS电脑的内部安全G传感器端子间的电阻超出了正常值范围后，设置该故障码 | ·安全G传感器短路 | 更换SRS电脑 |
| 16 |  |  | ·安全G传感器断路 |  |
| 21 | 驾驶员侧气囊组件系统 | 如果驾驶员侧气囊组件的输入端子问电阻异常时，设置该故障码 | ·驾驶员侧气囊组件短路或线束短路 ·螺旋电缆短路 | 见本节“二”中的“2” |
| 22 |  |  | ·驾驶员侧气囊组件断路或线束短路 ·螺旋电缆短路 ·连接器接触不良 |  |
| 61 |  |  |  |  |
| 62 |  |  | ·驾驶员侧气囊组件的接地线束与电源短路 |  |
| 24 | 乘客侧气囊组件系统 | 如果乘客侧气囊组件的输入端子间的电阻异常时，设置相应故障码 | ·乘客侧气囊组件短路或线束短路 | 见本节“二”中的“3” |
| 25 |  |  | ·乘客侧气囊组件断路或线束断路 ·连接器接触不良 |  |
| 64 |  |  |  |  |
| 65 |  |  | ·前乘客侧气囊组件的接地线束与电源短接 |  |
| 31、32 | SRS电脑电容器系统 | 当SRS电脑电容器端子电压高于(故障码31)或低于(故障码32)标准值达5s以上时，设置该故障码 | ·SRS电脑故障 | 更换SRS电脑 |
| 34*1 | 连接器锁止系统 | 当SRS电脑连接器连接不良时，设置该故障码，但如果SRS电脑连接器恢复正常时，将自动清除故障码34，同时SRS警示灯熄灭 | ·连接器故障 ·SRS电脑故障 | 见本节“二”中的“4” |
| 35 | SRS电脑(气囊展开后)系统 | 气囊展开后，应输出该故障码，但如果在气囊展开前，就输出该故障码，可能是SRS电脑有故障 | ·SRS电脑故障 | 更换SRS电脑 |
| 41*1*2 | IGI(A)电源电路 | 如果IGI(A)端子与接地问的电压低于标准值持续5s以上时,设置该故障码,但如果汽车恢复正常后,故障码41将自动清除,同时SRS警示灯熄灭 | ·线束或连接器故障 ·SRS电脑故障 | 见本节“二”中的“5” |
| 42*1*+ | IGI(B)电源电路 | 如果IGI(B)端子与接地间的电压低于标准值持续5s以上时,设置该故障码,但如果汽车恢复正常后,故障码42将自动清除,同时SRS警示灯熄灭 | ·线束或连接器故障 | 见本节“二”中的“6” |
| 43 | SRS警示灯电路警示灯不亮)*1 | 当SRS警示灯电路断路持续5s以上时,设置该故障码,但如果汽车恢复正常后,将自动清除故障码43,同时SRS警示灯熄灭 | ·线束或连接器故障 ·灯泡烧毁 ·SRS电脑故障 ·组合仪表故障 | 见本节“二”中的“7” |
|  | SRS警示灯驱动电路系统(警示灯不灭) | 当警示灯SRS电脑间的线束对接地短路时，设置此故障码 | ·线束或连接器故障 ·SRS电脑故障 | 见本节“二”中的“8” |
| 44 | SRS警示灯驱动电路 | 当SRS电脑监测到警示灯驱动电路短路或SRS电脑内的输出晶体管有故障时，设置该故障 | ·SRS电脑故障 | 更换SRS电脑 |
| 45 | SRS电脑电子可擦除可编程只读存储器及A/D转换器系统 | 如果SRS电脑电子可擦除可编程只读存储器(EEPROM)或A／D转换器内有故障时，设置该故障码 | ·SRS电脑故障 | 更换SRS电脑 |
| 51、 52 | 驾驶侧组件(引爆器点火驱动电路)系统 | 当SRS电脑内的引爆器点火驱动电路短路(故障码51)或 断路(故障码52)时，设置该故障码 | ·SRS电脑故障 | 更换SRS电脑 |
| 54、 55 | 乘客侧气囊组件(引爆器点火驱动电路系统) | 当SRS电脑内的引爆器点火驱动电路短路(故障码54)或断路(故障码55)时，设置该故障码 | ·SRS电脑故障 | 更换SRS电脑 |
| 表注：*1：当汽车恢复正常时，该故障码将会自动清除，同时SRS警示灯也将恢复正常。 *2：如果蓄电池放电，将会设置故障码41和42，同时要检查蓄电池。 |

二、故障码的检查

检查故障码之前，先拆开蓄电池的负极电缆，用绝缘胶布包好负极电缆，至少等60 s后才可进行检查。

1．故障码11、12、13：前碰撞传感器系统故障

图8-5 SRS检查线束

2．故障码21、22、61、62：驾驶侧气囊组件故障

图8-6连接sRS检查线柬

3．故障码24、25、64、65：乘客侧气囊组件故障

图8-7连接sRs检查线束

4．故障码34：连接器锁止系统故障

5．故障码41：IGl(A)电源电路故障

6．故障码42：IGl(B)电源电路故障

7．故障码43：SRS警示灯驱动电路(警示灯不亮)故障

8．故障码43：SRS警示灯驱动电路(警示灯不灭)故障

第三节系统元件检修

一、SRS电脑

1．注意事项

(1)不要试图分解或修理SRS电脑，如果发现该电脑有故障，应立即更换。

(2)避免冲击、振动、摔碰。如发现SRS电脑上有凹坑、裂纹、变形、生锈，应更换，并将其报废。

(3)气囊展开后，要更换SRS电脑。

(4)不要使用欧姆表测试SRS电脑或在SRS电脑附近进行测试，只能使用推荐的专用测试仪器。

(5)SRS线束连接器不能修理，如线束连接器有故障，则必须更换。如检测到接线有故障，可根据表8-2进行修理或更换。

表8-2     SRS电脑接线检修方法

| SRS电脑连接器端子号 | 线束侧连接器(端子数，颜色) | 连接线束及元件 | 检修措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～4 | 21，黄色 | — | — |
| 5 |  | 隔板线束→螺旋电缆→气囊组件(驾驶侧) | 修理或更换隔板线束；更换螺旋电缆 |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  | 隔板线束一气囊组件(乘客侧) | 修理或更换隔板线束 |
| 8 |  |  |  |
| 9～10 |  | — | — |
| 11 |  | 隔板线束→数据传输连接器 | 修理或更换隔板线束 |
| 12、17 |  | 隔板线束→前部线束→左前碰撞传感器 | 修理或更换传感器电缆* |
| 13 |  | 隔板线束→接线龠(18号保险圣幺) | 修理或更换隔板线束 |
| 14 |  | 隔板线束→接线盒(12号保险丝) |  |
| 15 |  | 隔板线束→仪表板线束→SRS警示灯 |  |
| 16 |  | — | — |
| 18、19 |  | 隔板线束→前部线束→右前碰撞传感器 | 修理或更换传感电缆** |
| 20 |  | 隔板线束→接地 | 修理或更换隔板线束 |
| 21 |  |  |  |
| 注：*该传感器线束作为维修配件供应。 **该传感器线束作为更换零件沿隔板线束及前部线束布线。 |

2．拆装及检查

(1)SRS电脑的拆装见图8-8。

①将点火钥匙转到LOCK位置。

图8-8 SRS电脑的拆装

1-蓄电池负极电缆；2-后控制台总成；3-前控制台总成；4-SRS电脑总成；5-SRS电脑；6-电脑支架

②拆下蓄电池负极电缆，并用胶布缠好负极电缆。

⑧拆下后控制台总成。

④拆下前控制台总成。

⑤拆下SRS电脑总成。

⑥拆下SRS电脑。

⑦拆下SRS电脑支架。

(2)SRS电脑的安装，按与拆卸时相反的步骤进行。安装完毕后，连接蓄电池负极电缆，接通点火开关，SRS警示灯亮7 s后应熄灭。否则，应根据症状进行故障检修。

(3)SRS电脑的检查。检查SRS电脑壳体及其支架有无凹坑、裂纹或变形。如发现有凹坑、裂纹、变形或锈斑，应更换SRS电脑。检查连接器及锁杆有无损坏、连接器端子是否变形。

二、安全气囊与螺旋电缆

1．注意事项

(1)不要试图分解或修理气囊、螺旋电缆。如果有故障，应立即更换，并避免摔碰、与水、油、脂接触。如发现上述元件有凹坑、裂纹、变形或锈蚀，应立即更换。

(2)安全气囊应放置平整表面上，使气囊盖表面朝上，气囊上不应放任何杂物。

(3)切勿在93℃以上的高温环境中存放气囊。

(4)气囊展开后，要更换前碰撞传感器、SRS电脑及气囊组件。

(5)在处置已经展开的气囊时，应戴手套及保护镜。

(6)要严格遵循气囊报废方法报废未展开的气囊。

2．螺旋电缆的拆装(图8-9)

图8-9螺旋电缆

1-蓄电池负极电缆；2-驾驶侧安全气囊组件；3-盖子；4-转向盘；5-转向柱下盖；6-螺旋电缆与车身线束的连接；7-螺旋电缆

图8-10拆卸安全气囊组件

(1)拆开蓄电池负极电缆，用胶布缠住负极电缆。拆下蓄电池负极电缆后，至少要等60 s后才可进行下一步。

(2)拆下驾驶侧气囊组件。

(3)用套筒扳手从背面拧下气囊组件的安装螺母。

(4)拆开螺旋电缆与气囊组件的连接时，要向外侧压住气囊组件连接器的锁片，使之张开，然后用螺丝刀从左侧轻轻撬出连接器，见图8-10。

(5)拆出气囊组件，并使气囊盖朝上存放在干净、干燥处。

(6)拆下盖子。

(7)拆下转向盘。注意拆卸转向盘时，勿敲击转向盘，否则会损坏转向柱的折叠机构。

(8)拆下转向柱下盖。

(9)拆开螺旋电缆与车身线束的连接，拆下螺旋电缆。

(10)安装前顺时针将螺旋电缆转到底，再逆时针转回3“。转，对正配合标记，见图8-11。若螺旋电缆的配合标记没有正确对正，转向时转向盘可能转动发卡或割断螺旋电缆，破坏SRS系统的正常工作。将螺旋电缆安装到转向柱开关上，按与拆卸时相反的顺序安装。注意安装驾驶侧安全气囊组件时，要先按图8-12所示的路线布置喇叭开关线束，然后再装入气囊组件。

图8-11配合标记

图8-12喇叭开关布线

3．驾驶侧安全气囊的拆装

拆开蓄电池负极电缆，拆下驾驶侧安全气囊。进行安装前的检查，按与拆卸时相反的顺序安装。

4．乘客侧安全气囊的拆装(图8-13)

拆开蓄电池负极电缆，拆下乘客侧仪表板下盖，拆下限位器、工具箱，拆下乘客侧安全气囊。进行安装前的检查，按与拆卸时相反的步骤安装。

5．直观检查

(1)安全气囊的检查：若下述检查中发现有不良零件，应更换气囊组件，并根据特定的步骤报废旧气囊。注意不要测试气囊组件(引爆器)电路电阻，包括使用专用的测试仪。否则，会引爆气囊且导致人身伤害。

①检查气囊盖有无凹坑、裂纹或变形。

②检查气囊组件有无凹坑、裂纹或变形。

⑧检查连接器有无损坏、端子是否变形、线束有无缠结，见图8-14。

④检查气囊充气壳体有无凹坑、裂纹或变形。

⑤将气囊组件装到方向盘或仪表板上，并检查是否对齐。

(2)螺旋电缆的直观检查：若下述检查中发现任何异常，应更换螺旋电缆。

①检查螺旋电缆连接器及保护管是否损坏、端子是否变形。

②检查螺旋电缆外壳有无损坏。

⑧检查1号连接器与3号连接器、4号连接器端子间的导通性，见图8-15。正常时，导通情况见表8-3。

图8-13乘客侧安全气囊

1-乘客侧安全气囊；2-工具箱；3-限位器；4-仪表板下盖

图8-14安全气囊

(a)驾驶侧；(b)乘客侧

1-连接器；2-充气器壳体

图8-15螺旋弹簧电缆连接器

表8-3    连接器之间的导通性

图8-16 SRS检查线束连接器与螺旋弹簧电缆连接器的连接

⑤检查SRS检查线5号连接器的端子22与23间的导通性，应导通。

6．安装后的检查

安装好螺旋电缆、转向盘、转向柱盖及气囊组件后，检查转向盘有无噪声、卡滞或难以转动等现象。重新连接好蓄电池负极电缆。接通点火开关，SRS警示灯亮7 s应熄灭，否则应进行检修。

三、碰撞传感器

1．注意事项

(1)不要修理或分解前碰撞传感器，若前碰撞传感器出现故障，应立即更换。

(2)小心处置前碰撞传感器，不要摔碰、振动。如传感器上出现凹坑、裂纹、变形或生锈，应立即更换。

(3)安全气囊展开后，应更换碰撞传感器。

2．碰撞传感器的维护

(1)将点火钥匙转到LOCK位置。拆开蓄电池负极电缆，并用绝缘胶布缠好负极电缆，60 s后进行下一步。

(2)拆下碰撞传感器见图8-17。滑动连接器(绿色部分)，使锁片松开；向下按卡爪，然后拆下连接器，见图8-18。

图8-17碰撞传感器位置

1-右前碰撞传感器；2-左前碰撞传感器

图8-18拆卸碰撞传感器连接器

(3)安装碰撞传感器。安装之前，检查传感器外观，并测量其阻值。连接好连接器，使传感器上的箭头朝前，固定好碰撞传感器，见图8-19。连接蓄电池电缆，接通点火开关，SRS警示灯亮7 s后应熄灭。

图8-19碰撞传感器安装标记

3．碰撞传感器的检查

(1)检查上部车架及传感器支架有无变形或生锈。

(2)检查传感器线束有无缠结、连接器是否损坏、端子是否变形。

(3)检查碰撞传感器有无凹坑、裂纹、变形或生锈。若有，应更换碰撞传感器。

(4)如图8-20所示，测量传感器电阻，检查其、阻值是否在标准值范围内，标准值为1900～2100Ω。若测量值不在规定范围内，应更换传感器。检查传感器端子是否与支架导通，若导通表明传感器绝缘良好。

图8-20碰撞传感器的检测

(a)测量电阻；(b)测量绝缘性

第四节安全气囊的展开与报废

一、报废注意事项

(1)若要报废整车，则只对气囊进行车内展开即可；若汽车仍要继续使用而只报废安全气囊，则要将气囊拆出车外报废。

(2)气囊展开时会产生大量的浓烟，因此要选择通风良好的地方。另外不要测试冒烟的传感器。

(3)气囊展开时会产生很大噪声，应尽可能远离居民区。如附近有人，应事先发出警告。

(4)进行该项工作的人及周围的人应戴保护听力用品。

二、展开车内气囊(整车报废时)

(1)将车远离人群，打开所有的车窗与车门。

(2)拆开蓄电池的正、负极电缆，然后从车上拆下蓄电池。在进行下一步工作前，至少应等30 s。

(3)拆下转向柱下盖。

(4)拆开螺旋电缆连接器与隔板线束连接器的连接。当从隔板线束上拆下螺旋电缆连接器时，螺旋电缆连接器的2个电极会自动短接在一起，以防气囊因静电等原因而意外展开。

(5)打开工具箱。

(6)从车身线束连接器上拔下乘客侧气囊组件连接器。

(7)将2根6 m长的导线与SRS适配器线束A的2条引线相连，用绝缘胶布缠好连接点。2根导线的另一端彼此相连(短路)，以防气囊意外展开，见图8-2l。

(8)将螺旋电缆连接器与SRS适配器线束A相连，然后将展开导线拉出车外，见图8-22。

图8-21连接展开导线

图8-22连接螺旋电缆连接器

(9)将SRS适配器线束A与乘客侧气囊组件连接器相连，然后将展开导线拉出车外。

(10)尽量远离汽车，拆开展开导线彼此相接的两端，然后将展开导线的2个端子连接到蓄电池的2个电缆上，展开气囊。

(11)气囊展开后，即可将整车报废。

三、展开拆出车外的气囊(仅报废气囊)

(1)应在宽敞(6 m以上)、平整、远离人群的地方进行气囊的展开工作。

(2)如果户外风很大，不要进行展开工作。若只有微风，应将气囊组件顺风置于蓄电池之后，然后再展开气囊。

(3)拆开蓄电池的正、负极电缆，从车上拆下蓄电池。进行下一步工作之前，应至少等60 s。

(4)从车上拆下气囊组件。注意气囊应存放在平整的表面上，并使气囊盖朝上放置，其上面不能放置任何物品。

(5)将2根6 m长的导线连接到SRS适配器线束B(驾驶侧气囊)或SRS适配器线束A(乘客侧气囊)上，用绝缘胶布缠好连接点。2根导线的另一端应彼此相接(短路)，以防气囊意外展开，见图8-23。

图8-23连接展开导线

(a)驾驶侧；(b)乘客侧

1-连接点；2-2根导线；3-SRS适配器线束B(MB628919)；4-绝胶布；5-SRS适配器线束A(MB686560)

(6)驾驶侧气囊的展开

①将螺母安装到气囊组件背面的4个螺栓上，然后将金属线固定在4个螺栓上，见图8-24。将连有展开导线的SRS适配器线束B穿过旧轮胎的下面连接到气囊组件上。

②将气囊组件装入轮胎内，然后用气囊组件上的金属线系住轮胎的螺栓孔，并使气囊盖朝上，见图8-25。应在轮胎下面为适配器线束留出此空间，否则在气囊展开时所产生的作用力会损坏适配器线束。

图8-24安装螺母

图8-25将气囊组件装入轮胎内

③在固定有气囊组件的车轮上再叠放3只不带车轮的旧轮胎，用绳子在4个不同位置固定好所有轮胎，然后展开气囊。

(7)乘客侧气囊的展开

①将展开导线连接到SRS适配器线束上，将SRS适配器线束穿过车轮下部连接到气囊组件上。用细线穿过气囊组件支架上的孔及车轮螺栓孔，使气囊组件面朝上固定在旧车轮上。应在轮胎下面为适配器线束留出空间，否则气囊展开时所产生的作用力会损坏适配器线束。

②展开时，不要让SRS适配器线束插进2个轮胎之间。在固定有气囊组件的轮胎上面放置3个旧的、不带车轮的轮胎，然后用线绳在4个不同位置固定好所有轮胎。

③尽可能远离气囊，如有条件最好找一个隐蔽处，拆开2根相互连接导线的两端，然后将2根导线连接到蓄电池的2个电极上以展开气囊。

④气囊展开后，即可报废气囊。

四、展开气囊的报废步骤

安全气囊展开后，应按与其他零件相同的方法报废安全气囊，但应注意以下几点：

(1)随着气囊的展开，充气装置将立即产生大量的热量，因此在处理气囊前至少等候30min，以使气囊充分冷却。

(2)气囊展开后，不要向气囊上浇水或油。

(3)展开的气囊上可能会粘附有刺激眼睛或皮肤的物质，因此处理展开的气囊时，要戴手套和护目镜。

(4)尽管采取了上述保护措施，但如果刺激性物质还是粘到了眼睛或皮肤上，应立即用大量的清水冲洗。

(5)将气囊组件牢固封装在1个坚固的塑料袋内。