长丰猎豹车型V6发动机和变速器动态数据流

1．长丰猎豹V6发动机数据流

| 测试项目 | 单位 | 暖态·无负荷·怠速 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 实测值 |
| 11 氧传感器 | Mv | 0～900 | 78～900变化 |
| 12 空气流量传感器 | Hz | 22～48 | 44 |
| 13 进气温度传感器 | ℃ | 0～80 | 51 |
| 14 节气门位置传感器 | Mv | 400～700 | 586 |
| 16 电瓶电压(V) | V | 12～14 | 14 |
| 18 曲轴信号 |  | 关 |  |
| 21 引擎冷却水温 | ℃ | 80～100 | 91 |
| 22 曲轴A传感器 | r/min | 700～800 | 779 |
| 25 大气压力传感器 | Kpa | 95～110 | 99 |
| 26 怠速位置开关 | 开/关 | 开 | 节气门微开时：关闭 |
| 27 动力转向泵开关 | 开/关 | 关 | 转动方向盘时：打开 |
| 28 空调开关 | 开/关 | 关 | 打开A/C开关时：打开 |
| 29 档位开关 |  | N，P |  |
| 34 空气流量计复位 |  | 开 |  |
| 37 引擎负荷（A/N） | % |  | 31 |
| 38 曲轴A传感器2 | r/min | 0～2000（超过2000时为超过范围） | 695 |
| 41 喷油脉宽 | Ms | 1.9～3.1 | 2.8 |
| 44 点火提前角 | 度 | 12±5 | 15 |
| 45 怠速马达步数 | 步 | 2～25 | A/C开时为63 |
| 49 空调继电器 | 开/关 | 关 | 空调压缩机工作时：打开 |

2．变速箱数据流

| 测试项目 | 单位 | 暖态·无负荷·怠速 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 标准值 | 实测值 |
| 11节气门开度 | % | 0～5 | 全开时大于70 |
| 15 油温传感器 | ℃ | -40～150 | 49 |
| 21 强迫降挡开关 | 开/关 | 关 |  |
| 27 排挡位置 |  |  | 2nd |
| 28 刹车灯开关 | 开/关 | 关闭 | 刹车时为打开 |
| 29 水温开关 | 开 |  |  |
| 32 PG转速信号 | Km/h | 0 |  |
| 35 超速档开关 |  | OD | OD关闭时为OD-OFF |
| 36 选择模式开关 |  | Hold | 操作A/T modle开关时，可选择Norma 和Power |
| 37 档位开关 |  | P、R、D | P、R、D |
| 39 ASC信号 | 开/关 | 关闭 |  |
| 41 换档电磁阀1 | 开/关 | 开 | P档时：打开 |
| 43 换档电磁阀2 | 开/关 | 开 | P档时：打开 |
| 47 锁止电磁阀 | 开/关 | 关 | P档时：关闭 |