# 章节 303-08A 发动机排放控制 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)

适用车辆： 2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 303-08A-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 发动机排放控制 | 303-08A-3 |
| 检查与确认 | 303-08A-3 |
| 症状表 | 303-08A-3 |
| 拆卸与安装 |  |
| 废气再循环 (EGR) 阀 | 303-08A-4 |
| 曲轴箱通风机油分离器 | 303-08A-7 |

#### 扭力规格

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气再循环 (EGR) 阀螺栓 | 25 | 18 | – |
| EGR 阀外侧管路单元 | 55 | 41 | – |
| 曲轴箱通风机油分离器固定螺栓 | 10 | – | 89 |

## 诊断与测试

### 发动机排放控制

一般设备

全球诊断系统 (WDS)

#### 检查与确认

1. 	确认顾客的问题。

2. 	目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

#### 目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| – 软管/软管接头 – 垫片 – 曲轴箱强制通风(PCV) 阀 – PCV 分离器 – 废气再循环 (EGR) 阀 | – 电气接头 – 线束 – 保险丝 – 继电器 – EGR 阀 – 动力控制模块 (PCM) |

3. 	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一个步骤之前，必须先将该原因修正(如果可能的话)。。

4. 	如果问题无法明显的发现，则确认故障并参阅症状表。

症状表

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 发动机性能不良 | • EGR 阀 | • 使用 WDS，检查 EGR 阀功率循环输入信号到 EGR 真空调节器 阀。如果结果为 0%，则拆卸EGR 阀。 请参阅此章节中的废气再循环 (EGR) 阀。 检查 EGR 阀与阀座是否损坏。确认 EGR 阀位于关闭的位置。如果 EGR 阀未关闭。则安装一组新的EGR 阀。 测试系统是否正常操作。如果结果不是 0% 则使用 WDS.继续发动机诊断。 |
| •曲轴箱压力过大 | • PCV 软管堵塞或损坏 • 曲轴箱通风机油分离器堵塞 | • 检查 PCV 系统组件是否堵塞，视需要清洁或安装新的组件。 |
|  | • 发动机组件磨耗或损坏 | • 请参阅章节 303-01A / 303-01B / 303-01C。 |

## 拆卸与安装

### 废气再循环 (EGR) 阀

| 特殊工具 |
| --- |
|  | 冷却液软管夹拆卸器/安装器 303-397 |

1. 	泄放冷却系统。有关额外的信息，请参阅章节 303-03A / 303-03B / 303-03C。

2. 	拆开电瓶搭铁线。 有关额外的信息，请参阅章节 414-01。

3. 	拆卸顶部发动机外盖。

4. 	拆卸空气滤清器外侧管路。

5. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件件。

| 项目 | 零件名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | EGR 阀电气接头 |
| 2 | - | 节气阀体至 EGR 阀冷却液软管 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | EGR 阀 |

6. 	依照拆卸的相反程序安装。

7. 	车窗马达初始化。有关额外的信息，请参阅章节 501-11.

拆卸细节

项目 2：节气阀体至 EGR 阀冷却液软管

1. 	使用专用工具，从节气阀体拆卸节气阀体至 EGR 阀的冷却液软管。

2. 	使用特殊工具，从 EGR 阀上拆卸节气阀体至 EGR 阀的冷却液软管。

## 拆卸与安装

### 曲轴箱通风机油分离器

拆卸

1.	拆卸进气歧管。

2.	从 PCV 阀上拆开曲轴箱强制通风 (PCV) 软管。

3. 	从曲轴箱通风机油分离器上拆卸 PCV 阀。

1.	推入固定脚座。

2.	扭转 PCV 阀以拆下。

4. 	拆卸曲轴箱通风机油分离器。

• 	丢弃垫片。

安装

1. 注意： 安装一组新的曲轴箱通风机油分离器垫片。

注意： 确认 PCV 软管是清洁并无任何油渍残留否则会减低PCV 软管安装的紧度。

依照拆卸的相反程序安装。