# 章节206-02 鼓式制动

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 206-02-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 鼓式制动 | 206-02-3 |

| 拆卸与安装 |  |
| --- | --- |
| 制动鼓 | 206-02-4 |
| 制动蹄 | 206-02-5 |
| 车轮分泵 | 206-02-7 |
| 制动底板 | 206-02-9 |

#### 润滑剂、油脂、密封剂与黏着剂

|  | 规格 |
| --- | --- |
| 硅黄油 | ESA-M1C171-A |
| 超级 DOT 4 制动油 | ESD-M6C57-A |

#### 鼓式制动尺寸

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 新制动鼓标示直径 | 228.3 |
| 磨损制动鼓报废直径* | 230.2 |
| 制动蹄片宽度 | 38 |
| 磨损制动蹄片报废厚度** | 1 |
| 制动蹄片调整器预设直径 | 228 |
| * 当达到报废厚度时必须安装一组新的制动鼓/制动蹄片。 ** 当达到报废厚度时，必须安装新的制动蹄片。 |

#### 扭力规格

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 车轮轮毂固定螺栓 | 55 | 41 | - |
| 制动油管到车轮分泵单元 | 18 | 13 | - |
| 车轮分泵固定螺栓 | 10 | - | 89 |

### 制动鼓

参阅章节 206-00。

### 制动鼓

1.	释放手制动。

2.	拆卸车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]

3.	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动鼓 参阅拆卸细节 |

4.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目1：制动鼓

小心：切勿使用螺丝起子和任何其它相似的工具来从车轮轮毂上拆卸制动鼓。

注意：拆卸并报废制动鼓固定夹 (若有配备)。

### 制动蹄片

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 硅黄油 | ESE-M1C171-A |

1.	拆卸制动鼓。有关额外的信息，请参阅此章节中的制动鼓。

2.	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动蹄固定弹簧 |
| 2 | - | 制动蹄释放弹簧 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 3 | - | 制动蹄调整器 |
| 4 | - | 制动蹄 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目2：制动蹄片释放弹簧

1. 小心：切勿损坏车轮分泵防尘套。

注意：使用橡皮带将车轮分泵柱塞固定住。

从车轮分泵上拆开制动蹄片 (为清楚表示，车轮轮毂已经被拆下)。

2. 注意：完全的释放制动蹄片调整器。

注意：报废顶部回拉弹簧。

拆卸制动蹄片回拉弹簧。

项目4：制动蹄片

1. 	从制动蹄片上拆开手制动拉索。

安装细节

项目4：制动蹄片

1. 	清洁底板并涂抹黄油至制动蹄片接触点。

项目2：制动蹄片释放弹簧

注意：安装一组新的制动蹄片顶部回拉弹簧。

1. 	调整制动蹄片直到制动蹄片直径为 228 mm。

### 车轮分泵

通用设备

制动油管夹

小心：如制动油泼洒在漆面，受到影响的部位必须立即使用冷水清洗。

1. 	拆卸制动蹄片。有关额外的信息，请参阅此章节中的制动蹄片。

2. 	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动油管到车轮分泵单元 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 车轮分泵固定螺栓 |
| 3 | - | 车轮分泵 参阅拆卸细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

4. 	制动系统泄放空气。有关额外的信息，请参阅章节 206-00。[制动系统 - 一般信息，一般程序，制动系统泄放空气]。有关额外的信息，请参阅章节 206-00。[制动系统 – 一般信息，一般程序，制动系统压力释放]

拆卸细节

项目1：制动油管到车轮分泵单元

1. 	放松制动油管到车轮分泵单元。

1.	使用一支适当的制动油管夹钳，夹住制动油管。

2.	放松单元。

项目3：车轮分泵

1. 小心：封闭制动油管以避免油漏失或脏物进入。

从车轮分泵上拆开制动油管。

### 制动底板

1. 	拆卸车轮分泵。有关额外的信息，请参阅此章节中的车轮分泵。

2. 	从制动底板上拆卸手制动拉索 (为清楚表示车轮轮毂已经被拆下)。

1.	释放固定夹。

2.	拆开拉索。

3. 	拆开轮速感知器电气接头。

4. 	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 车轮轮毂固定螺栓 |
| 2 | - | 车轮轮毂 |
| 2 | - | 制动底板 参阅安装细节 |

5. 	依照拆卸的相反程序安装。

安装细节

项目3：制动底板

小心：确认接合面清洁并无生锈或附着异物。