章节 206-06 液压制动作动

适用车辆：2005 Focus

| 主题 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 206-06-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 液压制动作动 | 206-06-3 |

| 拆卸与安装 |  |
| --- | --- |
| 制动踏板与托架－左驾 | 206-06-4 |
| 制动总泵－左驾 | 206-06-8 |
| 制动储油壶 | 206-06-11 |

#### 润滑剂、油脂、密封剂与黏着剂

|  | 规格 |
| --- | --- |
| 制动油 – 超级 DOT4 | ESD-M6C57-A |

#### 扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 制动总泵固定螺帽 | 25 | 18 | - |
| 制动油管至制动总泵单元 | 15 | 11 | - |
| 制动踏板托架固定螺栓 | 23 | 17 | - |
| 悬吊支柱与弹簧总成上固定座固定螺栓 | 32 | 24 | - |
| 悬吊支柱与弹簧总成上固定座固定螺帽 | 25 | 18 | - |

## GENERAL PROCEDURES

### 液压制动作动

请参阅章节 206-00。

### 制动踏板与托架

1.	拆下油门踏板。有关额外的信息，请参阅章节 310-02。[加速控制，拆卸与安装，油门踏板。

2.	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 仪表板底部外侧饰板 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | 制动踏板开关 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 3 | - | 制动增压器作动杆插销 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 制动踏板与托架固定螺栓 |
| 5 | - | 制动踏板与托架固定螺帽 |
| 6 | - | 制动增压器固定螺帽 |
| 7 | - | 制动踏板与托架 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1：仪表板底部外侧饰板

1.	从仪表板底部饰板拆开诊断连接接头 (DLC)。

项目2：制动踏板开关

1.	拆开电气接头。

1.	速度控制取消开关 (若有配备)。

2.	制动灯开关。

2. 小心：拆卸制动踏板开关时必须确认制动踏板保持在闲置的位置并用未踩下制动。
未遵守此项指示将造成开关损坏。

拆下制动踏板开关。

1.	速度控制取消开关 (有蓝色与白色) (若有配备)。

2.	制动灯开关 (有黑色)。

项目3：制动增压器作动杆插销

1. 从制动踏板上拆开制动增压器作动杆。

1.	使用一条适当的拉索束带绑紧固定脚座在压下的位置。

2.	拆下制动增压器作动杆插销。

安装细节

项目2：制动踏板开关

1. 小心：拆卸制动踏板开关时必须确认制动踏板保持在闲置的位置并且未踩下制动。
未遵守此项指示将造成开关损坏。

小心：当安装制动踏板开关时，逆时针转动制动灯开关并且顺时针转动速度控制取消开关。未遵守此项指示将造成开关内部的柱栓变形。

小心：确认制动踏板开关已正确安装。

注意：在安装时速度控制取消开关 (若有配备) 及制动灯开关均被自动的调整。

安装制动踏板开关。

1.	制动灯开关 (有黑色)。

2.	速度控制取消开关 (有蓝色与白色) (若有配备)。

2.	连接电气接头。

1.	速度控制取消开关 (若有配备)。

2.	制动灯开关。

制动总泵

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 制动油 – 超级 DOT4 | ESD-M6C57-A |

小心：如制动油泼洒在漆面，受到影响的部位必须立即使用冷水清洗。

1. 小心：制动储油壶延伸盖切勿受到污染。

拆下制动储油壶延伸盖。

2.	注意：为了完全的将制动储油壶中的制动油释放，必须在两边执行此项步骤。

排放制动储油壶

1.	连接一条适合的透明塑料管的一端到空气泄放嘴并且将另外一端放入适当的容器中。

2.	放松空气释放嘴。

3.	踩下制动踏板直到全部的制动油从制动储油壶释放。

4.	锁紧空气释放嘴。

3.	安装制动储油壶延伸盖。

4.	拆下电瓶托架。有关额外的信息，请参阅章节
414-01。[电瓶、固定与缆线，拆卸与安装，电瓶托架 - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma)/1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]

5.	从挡火墙的延伸板上拆开延伸的制动储油壶。

6.	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动储油壶延伸管 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 离合器总泵供油管 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 低制动油位警告灯开关电气接头 |
| 4 | - | 制动油管 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 制动总泵固定螺帽 |
| 6 | - | 制动总泵 参阅安装细节 |

7.	依照拆卸的相反程序安装。

8.	制动系统释放空气。有关额外的信息，请参阅章节 206-00。[制动系统 - 一般信息，一般程序，制动系统释放空气]
有关额外的信息，请参阅章节 206-00。[制动系统 – 一般信息，一般程序，制动系统压力释放]

拆卸细节

项目1：制动储油壶延伸管

小心：覆盖制动储油壶连接处以避免制动油流失或脏物进入。

项目2：离合器总泵供油管

1. 小心：覆盖制动储油壶连接处以避免制动油流失或脏物进入。
从制动油主储油壶上拆开离合器总泵供油管。

项目4：制动油管

1. 小心：覆盖制动储油壶连接处以避免制动油流失或脏物进入。
从制动总泵上拆开制动油管。

安装细节

项目6：制动总泵

小心：安装之前必须先确认制动总泵真空密封正确的安装定位。

### 制动储油壶

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 制动油 – 超级 DOT4 | ESD-M6C57-A |

小心：如制动油泼洒在漆面，受到影响的部位必须立即使用冷水清洗。

1. 小心：制动储油壶延伸盖切勿受到污染。

拆下制动储油壶延伸盖。

2.	注意：为了完全的将制动储油壶中的制动油释放，必须在两边执行此项步骤。

排放制动储油壶

1.	连接一条适合的透明塑料管的一端到空气释放嘴并且将另外一端放入适当的容器中。

2.	放松空气释放嘴。

3.	踩下制动踏板直到全部的制动油从制动储油壶释放。

4.	锁紧空气释放嘴。

3.	安装制动储油壶延伸盖。

4.	拆下制动储油壶延伸管。

•	从总泵上拆开供油管连接头。

5.	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 离合器总泵供油管 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 低制动油位警告灯开关电气接头 |
| 3 | - | 制动油主储油壶固定销 |
| 4 | - | 制动油主储油壶 参阅拆卸细节 |

6.	依照拆卸的相反程序安装。

7.	制动系统释放空气。有关额外的信息，请参阅章节 206-00。[制动系统 - 一般信息，一般程序，制动系统释放空气]
有关额外的信息，请参阅章节 206-00。[制动系统 – 一般信息，一般程序，制动系统压力释放]

拆卸细节

项目1：离合器总泵供油管

1. 小心：覆盖制动储油壶连接处以避免制动油流失或脏物进入。

从制动油主储油壶上拆开离合器总泵供油管。

项目 4：制动油主储油壶

小心：覆盖制动储油壶连接处以避免制动油流失或脏物进入。