# 章节211-03 转向连杆

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 211-03-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 转向连杆 | 211-03-3 |

| 拆卸与安装 |  |
| --- | --- |
| 横拉杆端 （13 273 0） | 211-03-4 |
| 横拉杆端— 1.6L (Z6) （13 273 0） | 211-03-6 |
| 转向齿轮防尘套 （13 134 0） | 211-03-8 |
| 横拉杆— 1.6L (Z6) （13 263 0） | 211-03-10 |

#### 扭力规格

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 横拉杆至转向齿轮 | 90 | 66 | - |
| 横拉杆端锁定螺帽 | 62 | 46 | - |
| 横拉杆端固定螺帽 | 47 | 35 | - |

## GENERAL PROCEDURES

### 转向连杆

请参阅章节 211-00。

### 横拉杆端(13 273 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 球接头分离器 211-020 (13-006) |

拆卸

1. 	拆下车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。

2. 小心：将横拉杆端锁定螺帽放置在适当的位置以保护球接头螺桩。

注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头螺桩转动。

松开横拉杆端固定螺帽及横拉杆端锁定螺帽。

1.	松开固定螺帽。

2.	松开固定螺帽。

3. 小心：使用柔软的布料来保护球接头油封以免损坏。

使用专用工具，从车轮转向节上拆离横拉杆端。

1.	释放横拉杆端。

2.	拆下并抛弃横拉杆端固定螺帽。

4. 注意：记录拆卸横拉杆端的转动圈数。

拆下横拉杆端

安装

1. 注意：依拆卸横拉杆端时相同的转动圈数来安装横拉杆端。

安装横拉杆端。

2. 警告：安装新的横拉杆端固定螺帽。未遵照此项指示会造成人员受伤。

注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头螺桩转动。

装置横拉杆端到车轮转向节上。

1.	锁紧固定螺帽。

2.	锁紧锁定螺帽。

3. 	安装车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。

4. 	检查前束设定并视需要调整。有关额外的信息，请参阅章节 204-00。

### 横拉杆端— 1.6L (Z6) (13 273 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 球接头分离器 211-020 (13-006) |

拆卸

1. 	拆下车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]

2. 小心：将横拉杆端固定螺帽放置在适当的位置以保护球接头螺桩。

注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头螺桩转动。

松开横拉杆端固定螺帽及横拉杆端固定螺帽。

1.	松开锁定螺帽。

2.	拆下卡簧销。

3.	松开固定螺帽。

• 	抛弃卡簧销。

3. 小心：使用柔软的布料来保护球接头油封以免损坏。

使用专用工具，从车轮转向节上拆离横拉杆端。

4. 注意：记录拆卸横拉杆端的转动圈数。

拆下横拉杆端。

安装

1. 注意：依据拆卸横拉杆端时相同的转动圈数来安装横拉杆端。

安装横拉杆端。

2. 警告：安装新的横拉杆端固定螺帽。未遵照此项指示会造成人员受伤。

注意：安装新的横拉杆端固定螺帽卡簧销。

注意：使用一把 5 mm 的六角扳手来阻止球接头螺桩转动。

装置横拉杆端到车轮转向节上。

1.	锁紧固定螺帽。

2.	安装卡簧销。

3.	锁紧锁定螺帽。

3. 	安装车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]

4. 	检查前束设定并视需要调整。有关额外的信息，请参阅章节 204-00。[悬挂系统 - 一般信息，一般程序，前束调整]

转向齿轮防尘套  (13 134 0)

通用设备

钳子

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 油脂 | ESB-M1C119-B |

拆卸

1. 	拆下横拉杆端。

2.	拆下横拉杆端锁定螺帽。

3. 注意：拆卸转向齿轮防尘套之前先确定横拉杆是干净的。

拆下转向齿轮防尘套。

• 	抛弃固定夹。

安装

1. 注意：润滑转向齿轮防尘套。

安装转向齿轮防尘套

2. 	使用两支合适的钳子，安装新的转向齿轮防尘套的内部固定夹。

3. 注意：确认转向齿轮防尘套外部固定夹套过横拉杆的凹陷处。

使用两支合适的钳子，安装新的转向齿轮防尘套的外部固定夹。

4. 	安装横拉杆端锁定螺帽。

5. 	安装横拉杆端。

### 横拉杆— 1.6L (Z6) (13 263 0)

通用设备

虎钳夹口保护器

钳子

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 油脂 | ESB-M1C119-B |

1. 	拆下转向齿轮。有关额外的信息，请参阅章节 211-02。[动力转向，拆卸与安装，转向齿轮 - 1.6L (Z6)]

2. 注意：记录拆卸横拉杆端的转动圈数。

拆下横拉杆端及横拉杆端锁定螺帽。

3. 	拆下转向齿轮防尘套固定夹。

• 	抛弃转向齿轮防尘套固定夹。

4. 	拆下转向齿轮防尘套。

• 	抛弃转向齿轮防尘套。

5. 	旋转转向齿轮小齿轮以露出转向齿轮齿条。

6. 小心：切勿夹到转向齿轮齿条露出的液压密封表面。

小心：必须使用虎钳夹口保护器。

小心：要抵抗拆下横拉杆时所需的大量扭转力，使用合适的钳子夹住转向齿轮的齿条。切勿夹住转向齿轮本体。

使用钳子固定住转向齿轮齿条并拆下横拉杆。

安装

1. 	安装横拉杆。

2. 注意：润滑转向齿轮防尘套。

注意：安装新的转向齿轮防尘套。

安装转向齿轮防尘套。

3. 注意：安装新的转向齿轮防尘套固定夹。

使用两支合适的钳子，安装转向齿轮防尘套的内部固定夹。

4. 注意：安装新的转向齿轮防尘套固定夹。

注意：确认转向齿轮防尘套外部固定夹套过横拉杆的凹陷处。

使用两支合适的钳子，安装转向齿轮防尘套的外部固定夹。

5. 注意：使用与拆卸横拉杆端时相同的转动圈数来安装横拉杆端。

安装横拉杆端锁定螺帽及横拉杆端。

6. 	安装转向齿轮。有关额外的信息，请参阅章节 211-02。[动力转向，拆卸与安装，转向齿轮 - 1.6L (Z6)]