# 章节 501-11 玻璃，窗框与机构

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 501-11-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 玻璃，窗框与机构 —车辆未配备：全关系统 | 501-11-3 |
| 检查与确认 | 501-11-3 |
| 症状表 | 501-11-3 |
| 定点测试 | 501-11-4 |
| 玻璃，窗框与机构 —车辆配备：全关系统 | 501-11-14 |
| 检查与确认 | 501-11-14 |
| 一般程序 |  |
| 车窗马达初始化 | 501-11-15 |
| 拆卸与安装 |  |
| 前车窗玻璃 | 501-11-16 |
| 后车窗玻璃 —车辆配备：手动车窗 | 501-11-18 |
| 后车窗玻璃 —车辆配备：电动窗 | 501-11-20 |
| 后三角窗玻璃 — 3-门/5-门 | (42 514 0) | 501-11-22 |
| 尾门窗玻璃 — 3-门/5-门 | 501-11-25 |
| 前车窗升降机 — 5-门/旅行车 | 501-11-29 |
| 后车窗升降机 —车辆配备：电动窗 | 501-11-35 |
| 后车窗升降机 —车辆配备：手动车窗 | 501-11-38 |
| 前车窗升降机马达 —车辆配备：全关系统 | 501-11-41 |
| 后车窗升降机马达 | 501-11-43 |
| 挡风玻璃 | 501-11-44 |

#### 润滑剂、油脂、密封剂与黏着剂

|  | 规格 |
| --- | --- |
| 清洁剂 | WSK-M2G342-A |
| 底漆 | WSK-M2G343-A |
| 2K 黏着剂 | WSK-M11P57-A |
| 2K 硬化剂 | WSK-M2G322-B2 |

#### 扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 车窗升降机马达固定螺丝 | 4 | - | 35 |
| 车门内饰板固定螺丝 | 8 | - | 71 |
| 车门闩锁固定螺丝 | 8 | - | 71 |
| 车窗玻璃固定螺栓 | 8 | - | 71 |
| 挡风玻璃雨刷臂固定螺帽 | 15 | 11 | - |
| 加热式挡风玻璃搭铁线固定螺帽 | 11 | 8 | - |

## 诊断与测试

### 玻璃，窗框与机构 —车辆未配备：全关系统

请参阅线路图章节 501-11 的图标以及接头信息。

#### 检查与确认

1. 确认顾客的问题。

2. 目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

#### 目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| • 车窗密封 • 车窗框架 | • 保险丝 • 电气接头 • 开关 • 电热丝 • 电路 |

3. 	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一个步骤之前，必须先将该原因修正(如果可能的话)。

4. 	如果问题无法明显的发现，则确认故障并参阅症状表。

症状表

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| •所有电动窗都不作用 - 前电动窗 | • 回路 | • 至定点测试 A |
| • 左或右电动窗不作用 - 驾驶侧 | • 驾驶侧电动窗控制开关 | • 执行驾驶侧电动窗控制开关组件测试。请参阅线路图。 |
|  | • 驾驶侧电动窗马达 • 回路 | • 至定点测试 B |
| • 左或右电动窗不作用 - 乘客侧 | • 乘客侧电动窗控制开关 | • 执行乘客侧电动窗控制开关组件测试。请参阅线路图。 |
|  | • 驾驶侧电动窗控制开关 | • 执行驾驶侧电动窗控制开关组件测试。请参阅线路图。 |
|  | • 乘客侧电动窗马达 • 回路 | • 至定点测试 C |
| • 单下触碰向下功能不作用 - 前电动窗 | • 驾驶侧电动窗控制开关 | • 执行驾驶侧电动窗控制开关组件测试。请参阅线路图。 |
| • 除雾系统不作用 | • 中央连接盒 (CJB) | • 有关额外的信息，请参阅 WDS。 |
|  | • 加热式后车窗继电器 | • 有关额外的信息，请参阅 WDS。 |
|  | • 加热式后车窗控制开关 | • 执行加热式后车窗控制开关组件测试。请参阅线路图。 |
|  | • 加热式后车窗电热丝 • 回路 | • 有关额外的信息，请参阅 WDS。 |
| • 除雾系统无法自动的关闭 | • 中央连接盒 (CJB) • 加热式后车窗继电器 | • 有关额外的信息，请参阅 WDS。 |

#### 定点测试

注意：使用一部数字电表来对所有的电气做测量。

定点测试 A：所有电动窗都不作用 - 前电动窗

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| A1：检查是否电压供应至电动窗控制开关 |
|  | 1 点火开关转到位置 II。 |
|  | • 是否电动窗控制开关 LED 亮起? |
|  | → 是 |
|  | 确认顾客的问题。 |
|  | → 否 |
|  | 至A2 |
| A2：检查介于驾驶侧电动窗控制开关与搭铁之间是否导通 |
|  | 1 点火开关转到位置 0。 |
|  | 2 拆开驾驶侧电动窗控制开关 C488。 |
|  | 3 测量介于驾驶侧电动窗控制开关 C488 接脚 1，回路 31-AJ7 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至A3 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 31-AJ7 (BK)。测试系统是否正常操作。 |
| A3：检查是否电压供应至驾驶侧电动窗控制开关 |
|  | 1 点火开关转到位置 II。 |
|  | 2 测量介于驾驶侧电动窗控制开关 C488 接脚 10，回路 15-AJ7 (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大于 10 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 确认顾客的问题。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 15-AJ7 (GN/BU)。测试系统是否正常操作。 |

定点测试 B：左或右电动窗不作用 - 驾驶侧

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| B1：检查是否点火电压供应至驾驶侧电动窗控制开关 |
|  | 1 点火开关转到位置 II。 |
|  | • 是否驾驶侧电动窗控制开关 LED 亮起? |
|  | → 是 |
|  | 左驾车辆 - 至B2 右驾车辆 - 至B5 |
|  | → 否 |
|  | 至B8 |
| B2：检查介于驾驶侧电动窗马达与搭铁之间是否导通- LHD |
|  | 1 点火开关转到位置 0。 |
|  | 2 拆开驾驶侧电动窗马达 C782。 |
|  | 3 测量介于驾驶侧电动窗马达 C782 接脚 1，回路 33-AJ26 (YE)，线束侧与搭铁之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至B3 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 33-AJ26 (YE)。 测试系统是否正常操作。 |
| B3：检查介于驾驶侧电动窗控制开关与马达之间是否导通- LHD |
|  | 1 拆开驾驶侧电动窗控制开关 C488。 |
|  | 2 测量介于驾驶侧电动窗控制开关 C488 接脚 6，回路 32-AJ26 (WH)，线束侧与驾驶侧电动窗马达 C782 接脚 2，回路 32-AJ26 (WH)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至B4 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 32-AJ26 (WH)。测试系统是否正常操作。 |
| B4：检查是否电压供应至驾驶侧电动窗马达 – LHD |
|  | 1 连接驾驶侧电动窗控制开关 C488。 |
|  | 2 点火开关转到位置 II。 |
|  | 3 操作驾驶侧电动窗控制开关往下位置。 |
|  | 4 测量介于驾驶侧电动窗马达 C782 接脚 2，回路 32-AJ26 (WH)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大于 10 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 安装一组新的驾驶侧电动窗马达。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 32-AJ26 (WH)。测试系统是否正常操作。 |
| B5：检查介于驾驶侧电动窗马达与搭铁之间是否导通 - RHD |
|  | 1 点火开关转到位置 0。 |
|  | 2 拆开驾驶侧电动窗马达 C783。 |
|  | 3 测量介于驾驶侧电动窗马达 C783 接脚 2，回路 33-AJ26A (YE)，线束侧与搭铁之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至B6 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 33-AJ26A (YE)。测试系统是否正常操作。 |
| B6：检查介于驾驶侧电动窗控制开关与马达之间是否导通 - RHD |
|  | 1 拆开驾驶侧电动窗控制开关 C488。 |
|  | 2 测量介于驾驶侧电动窗控制开关 C488 接脚 6，回路 32-AJ26A (WH)，线束侧与驾驶侧电动窗马达 C783 接脚 1，回路 32-AJ26A (WH)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至B7 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 32-AJ26A (WH)。测试系统是否正常操作。 |
| B7：检查是否电压供应至驾驶侧电动窗马达 – RHD |
|  | 1 连接驾驶侧电动窗控制开关 C488。 |
|  | 2 点火开关转到位置 II。 |
|  | 3 操作驾驶侧电动窗控制开关往下位置。 |
|  | 4 测量介于驾驶侧电动窗马达 C783 接脚 1，回路 32-AJ26A (WH)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大于 10 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 安装一组新的驾驶侧电动窗马达。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 32-AJ26A (WH)。测试系统是否正常操作。 |
| B8：检查驾驶侧电动窗开关是否与搭铁导通 |
|  | 1 点火开关转到位置 0。 |
|  | 2 拆开驾驶侧电动窗控制开关 C488。 |
|  | 3 测量介于驾驶侧电动窗控制开关 C488 接脚 1，回路 31-AJ7 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至B9 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 31-AJ7 (BK)。测试系统是否正常操作。 |
| B9：检查是否电压供应至驾驶侧电源控制开关 |
|  | 1 点火开关转到位置 II。 |
|  | 2 测量介于驾驶侧电动窗控制开关 C488 接脚 10，回路 15-AJ7 (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大于 10 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 确认顾客的问题。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 15-AJ7 (GN/BU)。测试系统是否正常操作。 |

定点测试 C：左或右电动窗不作用 - 乘客侧

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| C1：检查是否电压供应至乘客侧电动窗控制开关 |
|  | 1 点火开关转到位置 II。 |
|  | • 是否乘客侧电动窗控制开关 LED 亮起? |
|  | → 是 |
|  | 至C2 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 至C7 |
| C2：检查乘客侧电动窗控制开关搭铁回路 |
|  | 1 点火开关转到位置 0。 |
|  | 2 拆开乘客侧电动窗控制开关 C489。 |
|  | 3 测量电阻值介于： • 乘客侧电动窗控制开关 C489 接脚 3，回路 32-AJ18 (WH/VT)，线束侧与搭铁之间。 • 乘客侧电动窗控制开关 C489 接脚 6，回路 33-AJ18 (YE/VT)，线束侧与搭铁之间。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 左驾车辆 - 至C3 右驾车辆 - 至C5 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 32-AJ18 (WH/VT) 或回路 33-AJ18 (YE/VT)。测试系统是否正常操作。 |
| C3：检查介于乘客侧电动窗控制开关与马达之间是否导通 - LHD |
|  | 1 拆开乘客侧电动窗马达 C783。 |
|  | 2 测量介于乘客侧电动窗控制开关 C489 接脚 1，回路 33-AJ17 (YE/VT)，线束侧与乘客侧电动窗马达 C783 接脚 2，回路 33-AJ17 (YE/VT)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至C4 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 33-AJ17 (YE/VT)。测试系统是否正常操作。 |
| C4：检查介于乘客侧电动窗控制开关与马达之间是否导通 - LHD |
|  | 1 测量介于乘客侧电动窗控制开关 C489 接脚 7，回路 32-AJ17 (WH/VT)，线束侧与乘客侧电动窗马达 C783 接脚 1，回路 32-AJ17 (WH/VT)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装一组新的电动窗马达。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 32-AJ17 (WH/VT)。测试系统是否正常操作。 |
| C5：检查介于乘客侧电动窗控制开关与马达之间是否导通 – RHD |
|  | 1 拆开乘客侧电动窗马达 C782。 |
|  | 2 测量介于乘客侧电动窗控制开关 C489 接脚 1，回路 33-AJ17A (YE/VT)，线束侧与乘客侧电动窗马达 C782 接脚 1，回路 33-AJ17A (YE/VT)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至C6 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 33-AJ17A (YE/VT)。测试系统是否正常操作。 |
| C6：检查介于乘客侧电动窗控制开关与马达之间是否导通 – RHD |
|  | 1 测量介于乘客侧电动窗控制开关 C489 接脚 7，回路 32-AJ17A (WH/VT)，线束侧与乘客侧电动窗马达 C782 接脚 2，回路 32-AJ17A (WH/VT)，线束侧之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装一组新的电动窗马达。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 32-AJ17A (WH/VT)。测试系统是否正常操作。 |
| C7：检查乘客侧电动窗控制开关搭铁回路 |
|  | 1 点火开关转到位置 0。 |
|  | 2 拆开乘客侧电动窗控制开关 C489。 |
|  | 3 测量介于乘客侧电动窗控制开关 C489 接脚 4，回路 31-LH31 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻值。 |
|  | • 是否电阻值低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至C8 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 31-LH31 (BK)。测试系统是否正常操作。 |
| C8：检查是否电压供应至乘客侧电动窗控制开关 |
|  | 1 点火开关转到位置 II。 |
|  | 2 测量介于乘客侧电动窗控制开关 C489 接脚 2，回路 15-AJ18 (GN/WH)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大于 10 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 确认顾客的问题。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 15-AJ18 (GN/WH)。测试系统是否正常操作。 |

### 玻璃，窗框与机构 —车辆配备：全关系统

请参阅线路图章节 501-11 的图标以及接头信息。

通用设备

全球诊断系统 (WDS)

#### 检查与确认

1. 	确认顾客的问题。

2. 	目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

#### 目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| • 车窗密封 • 车窗框架 | • 保险丝 • 电气接头 • 开关 • 回路 |

3. 	初始化车窗马达。请参阅此章节中的车窗马达初始化。

4. 	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一个步骤之前，必须先将该原因修正(如果可能的话)。

5. 	如果问题无法明显的发现，则确认故障并参阅WDS。

## 一般程序

### 车窗马达初始化

警告：车窗防夹功能在车窗初始化程序中不或作动。确认车窗开口处无任何的外物 。未遵守此项指示会造成人员的受伤。

注意：蓄电池拆开之后必须分别对每一个车窗马达执行初始化。

注意：如果单一车窗马达被拆开，则该车窗马达必须执行初始化。

注意：如果前或后车窗马达的保险丝已经被拆开，则该车窗马达必须执行初始化。

注意：如果蓄电池接线盒 (BJB) 的前电动窗保险丝已经被拆开，则必须对两个前车窗马达执行初始化。

注意：如果蓄电池接线盒 (BJB) 的后电动窗保险丝已经被拆开，则必须对两个后车窗马达执行初始化。

注意：连接蓄电池，保险丝或车窗马达之前先停留至少一分钟的时间。

1. 	压住电动窗控制开关关闭按钮直到车窗完全的关闭。

2. 	释放电动窗控制开关关闭按钮并且再次按下三秒钟。

3. 	短暂的按下电动窗控制开关开启按钮至第二段并释放按钮。

• 	车窗会自动的开启。

4. 	短暂的按下电动窗控制开关关闭按钮至第二段并释放按钮。

• 	如果车窗未自动的关闭，则重复整个程序。

5. 	重复对每一个车窗马达执行车窗马达初始化。

## 拆卸与安装

### 前车窗玻璃

1. 	拆卸前车门饰板。有关额外的信息，请参阅章节 501-05。[内饰板与饰件，拆卸与安装，前车门饰板 - 4-门/5-门/旅行车]

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 前门板索环 |
| 2 | - | 前门内防水条 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 前车窗玻璃 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

3. 依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：前门内防水条

小心：拆卸前门内防水条时必须特别小心以免损坏。

项目 3 ：前车窗玻璃

1. 	连接前车门电动窗控制开关电气接头。

2. 	连接蓄电池搭铁线。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。[蓄电池、固定与缆线，一般程序，拆开蓄电池]

3. 	放松前车窗玻璃固定螺栓两圈。

• 	将前车窗玻璃固定螺栓与进入孔对正。

4. 注意：前车窗玻璃必须移到车窗开口的外面。

拆卸前车窗玻璃。

1.	升起前车窗玻璃。

2.	前车窗玻璃往前倾斜并且从前车门上拆下。

安装细节

项目 3 ：前车窗玻璃

注意：前车窗玻璃必须从车窗开口的外侧安装。

### 后车窗玻璃 —车辆配备：手动车窗

1. 	拆卸后车门饰板。有关额外的信息，请参阅章节 501-05。[ 内饰板与饰件，拆卸与安装，后门饰板 - 车辆配备：手动车窗]

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 索环 |
| 2 | - | 内防水条 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 车窗玻璃 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：内防水条

小心：拆卸内防水条时必须特别小心以免损坏。

项目 3 ：车窗玻璃

1. 	安装车窗升降机把手。

2. 	完全的降低车窗玻璃。

3. 	将车窗玻璃上导槽的底部放到车门外侧。

4. 	放松后车窗玻璃固定螺栓两圈。

• 	将车窗玻璃固定螺栓与进入口对正。

5. 注意：后车窗玻璃必须移向车窗开口的外侧。

拆卸后车窗玻璃.

1.	升起车窗玻璃。

2.	车窗玻璃向外倾斜并从后车门拆卸车窗玻璃。

安装细节

项目 3：车窗玻璃

注意：后车窗玻璃必须从车窗开口的外侧安装。

### 后车窗玻璃 —车辆配备：电动窗

1. 	拆卸后车门饰板。有关额外的信息，请参阅章节 501-05。[内饰板与饰件，拆卸与安装，后门饰板。车辆配备：电动窗]

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 索环 |
| 2 | - | 内防水条 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 车窗玻璃 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

3. 依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：内防水条

小心：拆卸内 防水条时必须特别小心以免损坏。

项目 3：车窗玻璃

1. 	连接电动窗控制开关电气接头。

2. 	完全的降低车窗玻璃。

3. 	将车窗玻璃上导槽的底部放到车门外侧。

4. 	放松后车窗玻璃固定螺栓两圈。

• 将车窗玻璃固定螺栓与进入孔对正。

5. 注意：后车窗玻璃必须移向车窗开口的外侧。

拆卸后车窗玻璃。

1.	升起车窗玻璃。

2.	车窗玻璃向外倾斜并从后车门拆卸车窗玻璃。

安装细节

项目 3：车窗玻璃

注意：后车窗玻璃必须从车窗开口的外侧安装。

## 拆卸与安装

### 后三角窗玻璃 — 3-门/5-门 (42 514 0)

通用设备

热风枪

胶合玻璃用直接玻璃切割器

直接玻璃黏接工具

直接玻璃黏接剂烤炉

玻璃吸盘

拆卸

所有车辆

1. 	拆卸聚氨酯 (PU) 黏着剂盖并且加热 PU 黏着剂 至少 30 分钟。

3-门

2. 	拆卸 B- 柱饰板。

3. 警告：由于切割操作会产生碎片，因此当使用玻璃切割工具时必须穿戴手套与护目器具。当使用切割器时必须穿戴 耳罩。未遵守此项指示会造成人员的受伤。

小心：当从车辆的外侧切割时，必须介于直接玻璃切割器刀片与车身之间放置一块适当的塑料卡片以避免损坏车身。

小心：当从车辆的内侧切割时，若切割深度改变必须确认切割刀片已经更换 以避免损坏车身与饰板。

注意：当切割玻璃角落的玻璃定位桩时会有出现一些阻力。

使用一支适当的直接玻璃切割器，切割 PU 黏着剂并且，请另外一位技术人员帮忙，使用玻璃吸盘来拆卸后三角窗玻璃。

1.	从车辆的外侧切割 PU 黏着剂。

2.	从车辆的内侧，切割 PU 黏着剂最深到达 55 mm。

5-门

4. 	拆卸C- 柱饰板。

5. 警告：由于切割操作会产生碎片，因此当使用玻璃切割工具时必须穿戴手套与护目器具。当使用切割器时必须穿戴 耳罩。未遵守此项指示会造成人员的受伤。

小心：当从车辆的外侧切割时必须介于直接玻璃切割器刀片与车身之间放置一块适当的塑料卡片以避免损坏车身。

小心：当从车辆的内侧切割时，若切割深度改变必须确认切割刀片已经更换 以避免损坏车身与饰板。

注意：当切割玻璃角落的玻璃定位桩时会有出现一些阻力。

使用一支适当的直接玻璃切割器，切割 PU 黏着剂并且，请另外一位技术人员帮忙，使用玻璃吸盘来拆卸后三角窗玻璃。

1.	从车辆的外侧切割 PU 黏着剂。

2.	从车辆的内侧，切割 PU 黏着剂最深到达 25 mm。

安装

所有车辆

1.  从后三角窗玻璃端缘小心的拆卸定位栓剩余的部份。

2. 小心： 切勿碰触黏着剂表面否则黏着剂会损坏。

从后三角窗玻璃 端缘小心的修饰剩余的 PU 黏着剂使修饰的 PU 黏着剂离端缘大约 1 mm。

3. 	检查后三角窗玻璃 端缘的钣件是否生锈或有外物所造成的损坏，或玻璃破裂。

4. 小心：要确保 PU 黏着剂干涸，最重要的是所有的黏着面必须没有湿气。

使用一支热风枪，以热风 (25°C) 吹向后三角窗玻璃端缘以及玻璃接合线已去除所有的残留的湿气。

5.  准被玻璃，后三角窗玻璃端缘以及已经修饰过的 PU 黏着剂依照指示使用 PU 黏着剂工具来涂抹。

6. 注意：抛弃最初 100 mm 的 PU 黏着剂以减少施工时间。

注意：任何黏胶中断处必须重叠 20 mm 以避免漏水。

以8 到 10 mm 的高度持续的延着接合线涂抹 PU 黏着剂到后三角窗玻璃端缘。

7. 	使用玻璃吸盘来安装后三角窗玻璃 (图示为 3 门)。

• 	均匀的压入定位。

8. 小心：当 PU 黏着剂干涸期间，车窗必须保持开启以避免当车门开启或关闭时所产生的压力。

使用适当的贴布，固定后三角窗玻璃到正确的位置直到 PU 黏着剂干涸为止。

9. 	如果周围的温度降到低于 10°C，则使用一支热风枪吹出空气 (25°C) 持续 15 分钟 (车辆的内侧或外侧)。

3-门

10. 	安装B- 柱饰板。

5-门

11. 	安装C- 柱饰板。

### 尾门窗玻璃 — 3-门/5-门

通用设备

热风枪

胶合玻璃用直接玻璃切割器

直接玻璃黏接工具

直接玻璃黏接剂烤炉

玻璃吸盘

拆卸

1. 	拆卸聚氨酯 (PU) 黏着剂盖并加热 PU 黏着剂 至少 30 分钟。

2. 	拆卸后扰流板。有关额外的信息，请参阅章节 501-08。[外饰板与饰件，拆卸与安装，后扰流板]

3. 	拆卸后车窗雨刷马达。有关额外的信息，请参阅章节 501-16。[雨刷与清洗器，拆卸与安装，后窗雨刷马达]

4. 	拆卸后车窗雨刷马达指轴索环。

5. 	拆开加热式尾门窗玻璃电气接头。

6. 警告：由于切割操作会产生碎片，因此当使用玻璃切割工具时必须穿戴手套与护目器具。当使用切割器时必须穿戴 耳罩。未遵守此项指示会造成人员的受伤。

小心：当从车辆的内侧切割时，若切割深度改变必须确认切割刀片已经更换 以避免损坏车身与饰板。

注意：当切割玻璃角落的玻璃定位桩时会有出现一些阻力。

从车内使用一支适当的直接玻璃切割器，切割 PU 黏着剂到最大的深度。

1.	25 mm

2.	60 mm

3.	110 mm

7. 	请另外一位技术人员帮忙，使用玻璃吸盘来拆卸尾门窗玻璃。

安装

1. 	从尾门窗玻璃端缘小心的拆卸定位栓剩余的部份。

2. 小心：切勿碰触黏着剂表面否则黏着剂会损坏。

从后尾门窗玻璃端缘小心的修饰剩余的聚氨酯 (PU) 黏着剂使修饰的 PU 黏着剂离端缘大约  1 mm。

3. 	检查尾门窗玻璃端缘的钣件是否生锈或有外物所造成的损坏，或玻璃破裂。

4. 小心：要确保 PU 黏着剂干涸，最重要的是所有的黏着面必须没有湿气。

使用一支热风枪，以热风 (25°C) 吹向尾门窗玻璃端缘以及玻璃接合线已去除所有的残留的湿气。

5. 准备玻璃，尾门窗玻璃 缘以及已经修饰过的 PU 黏着剂依照指示使用 PU 黏着剂工具来涂抹。

6. 注意：抛弃最初 100 mm 的 PU 黏着剂以减少施工时间。

注意：任何黏胶中断处必须重叠 20 mm 以避免漏水。

以8 到10 mm 的高度持续的延着接合线涂抹 PU 黏着剂到尾门窗玻璃 端缘。

7. 	请另外一位技术人员帮忙，使用玻璃吸盘来安装尾门窗玻璃。

•均匀的压入定位。

8. 小心：当 PU 黏着剂干涸期间，车窗必须保持开启以避免当车门开启或关闭时所产生的压力。

使用适当的贴布，固定尾门窗玻璃到正确的位置直到 PU 黏着剂干凅为止。

9. 	如果周围的温度降到低于 10°C，则使用一支热风枪吹出空气 (25°C) 持续 15 分钟 (车辆的内侧或外侧)。

10. 	连接加热式尾门窗玻璃电气接头。

11. 	安装后车窗雨刷马达指轴索环。

12. 	安装后扰流板。 有关额外的信息，请参阅章节 501-08。[外饰板与饰件，拆卸与安装，后扰流板]

13. 	安装后车窗雨刷马达。有关额外的信息，请参阅章节 501-16。[雨刷与清洗器，拆卸与安装，后窗雨刷马达]

### 前车窗升降机 — 5-门/旅行车

通用设备

手提电钻

手提铆钉枪

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 黏着剂 - Loctite 243 | WSK-M2G349-A7 |

1. 	拆卸前车窗玻璃。有关额外的信息，请参阅此章节中的前车窗玻璃。

2. 	拆卸前车窗升降机马达。 有关额外的信息，请参阅此章节中的前车窗升降机马达 -车辆配备：全关系统。

3. 	拆开电动窗控制开关电气接头。

4. 拆开车门闩锁摇控的车门闩锁摇控拉索。

• 	操作车门闩锁摇控把手锁到上锁的位置。

5. 	拆卸外前车门把手。 有关额外的信息，请参阅章节 501-14。[把手，锁，闩锁与进入系统，拆卸与安装，前车门外门把]

- 依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 车门止挡 |
| 2 | - | 车门铰链中央固定螺栓 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 3 | - | 车门 (图示为左侧车门) 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 扬声器外盖 |
| 5 | - | 车外后视镜饰板 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | 车门内饰板固定螺栓 |
| 7 | - | 车门内饰板 参阅拆卸细节 |
| 8 | - | 前车窗升降机 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

7. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2：车门铰链中央固定螺栓

1. 小心：使用一块软布保护车门以免损坏。

请另外一位技术人员在车内协助并且使用一部适当的变速箱千斤顶，支撑车门。

项目 3：车门 (图示为左侧车门)

1. 	从 A- 柱拆开电气接头。

2. 	拆卸前车门。

• 	拆开电气接头。

3. 将前车门线束塞入车门内。

项目 5：车外后视镜饰板

1. 	拆开车门板上的车外后视镜饰板。

1.	拆开固定夹。

2.	拆开饰板。

3.	拆开扬声器的电气接头 (若有配备)。

2. 	拆卸车外后视镜饰板。

1.	拆开饰板上镜片的电气接头。

2.	拆开镜片的电气接头。

项目 7：车门内饰板

1. 	拆卸前车门闩锁固定螺丝。

2. 	拆卸前车门闩锁托架固定螺丝。

3. 	拆开车外后视镜线束固定夹。

项目 8 ：前车窗升降机

1. 	使用一支适当的手提电钻，拆卸铆钉。

安装细节

项目 8 ：前车窗升降机

1. 	将车门内饰板内的车窗升降机与车窗升降机马达固定螺丝孔以及铆钉孔对正。

2. 	安装车窗升降机马达。

3. 	使用一支适当的手提铆钉枪，以图标的位置安装新的铆钉。

项目 2：车门铰链中央固定螺栓

1. 	涂抹一层黏着剂到车门铰链中央固定螺栓。

### 后车窗升降机 —车辆配备：电动窗

通用设备

手提电钻

手提铆钉枪

1. 	拆卸后车窗玻璃。有关额外的信息，请参阅此章节中的后车窗玻璃 -车辆配备：电动窗。

2. 	拆卸后车窗升降机马达。 有关额外的信息，请参阅此章节中的后车窗升降机马达。

3. 	拆开电动窗控制开关的电气接头。

4. 	拆开车门闩锁摇上的车门闩锁摇控拉索。

• 	操作车门闩锁摇控把手锁到上锁的位置。

5. 	关闭后车门。

6. 	拆开 B- 柱上的线束。

7. 	拆开 B- 柱上的线束并且塞入车门内。

8. 	打开后车门。

9. 	拆卸外后车门把手。 有关额外的信息，请参阅章节 501-14。[把手，锁，闩锁与进入系统，拆卸与安装，外后车门把手]

10. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 车门内饰板固定螺栓 |
| 2 | - | 车门内饰板 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 后车窗升降机 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

11. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2：车门内饰板

1. 	拆卸后车门闩锁固定螺丝。

2. 	拆卸后车门闩锁托架固定螺丝。

项目 3 ：后车窗升降机

1. 	使用一支适当的手提电钻，拆卸铆钉。

安装细节

项目 3 ：后车窗升降机

1. 	将车窗升降机与车窗升降机马达固定螺丝孔以及车门内饰板内部的铆钉孔对正。

2. 	安装车窗升降机马达。

3. 使用一支适当的手提铆钉枪，以图标的位置安装新的铆钉。

### 后车窗升降机 —车辆配备：手动车窗

通用设备

手提电钻

手提铆钉枪

1. 	拆卸后车窗玻璃。有关额外的信息，请参阅此章节中的后车窗玻璃 。车辆配备：手动车窗。

2. 	拆卸车窗升降机把手。

3. 	拆开车门闩锁摇控上的车门闩锁摇控拉索。

• 	操作车门闩锁摇控把手锁到锁定的位置。

4. 	关闭后车门。

5. 	拆开B- 柱上的线束。

6. 	拆开B- 柱上的线束并且将之塞入车门内。

7. 	开启后车门。

8. 	拆卸外后车门把手。有关额外的信息，请参阅章节 501-14。[把手，锁，闩锁与进入系统，拆卸与安装，外后车门把手]

9. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 车门内饰板固定螺栓 |
| 2 | - | 车门内饰板 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 后车窗升降机 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

10. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2：车门内饰板

1. 	拆卸后车门闩锁固定螺丝。

2. 	拆卸后车门闩锁托架固定螺丝。

项目 3 ：后车窗升降机

1. 	使用一支适当的手提电钻，拆卸铆钉。

安装细节

项目 3 ：后车窗升降机

1.将车窗升降机与车门内饰板内部的铆钉孔对正。

2. 	使用一支适当的手提铆钉枪。如图所示顺序安装新的铆钉。

### 前车窗升降机马达 —车辆配备：全关系统

通用设备

全球诊断系统 (WDS)

1. 	拆卸前车门饰板。有关额外的信息，请参阅章节 501-05。[内饰板与饰件，拆卸与安装，前车门饰板 - 4-门/5-门/旅行车]

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 前车窗升降机马达电气接头 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 前车窗升降机马达 |

3. 依照拆卸的相反程序安装。

4. 注意：如果安装新的前车窗升降机马达则必须执行此步骤。

使用 WDS 来安装前车窗升降机马达控制模块。

5. 	初始化车窗马达。 有关额外的信息，请参阅此章节中的车窗马达初始化。

拆卸细节

项目 1 ：前车窗升降机马达电气接头

注意：驾驶侧前车窗升降机马达有三个电气接头，乘客侧前车窗升降机马达有两个。

### 后车窗升降机马达

通用设备

全球诊断系统 (WDS)

1. 	拆卸后车门饰板。有关额外的信息，请参阅章节 501-05。

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 车窗升降机马达电气接头 |
| 2 | - | 车窗升降机马达 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

4. 注意：如果安装新的前车窗升降机马达则必须执行此步骤。

使用全球诊断系统 (WDS)安装车窗升降机马达控制模块。

5. 	初始化车窗马达。 有关额外的信息，请参阅车窗马达初始化此章节中的。

### 挡风玻璃

通用设备

热风枪

胶合玻璃用直接玻璃切割器

直接玻璃黏接工具

直接玻璃黏接剂烤炉

玻璃吸盘

所有车辆

1. 	拆卸聚氨酯 (PU) 黏着剂盖并且加热 PU 黏着剂 至少 30 分钟。

配备有自动防炫车内照后镜的车辆

2. 	拆卸自动防炫车内照后镜。 有关额外的信息，请参阅章节 501-09。[后视镜，拆卸与安装，自动防炫车内照后镜]

3. 	拆卸雨水传感器 (若有配备)。

1.	拆开电气接头。

2.	释放固定夹。

3.	拆卸雨水传感器。

配备有手动防炫车内照后镜的车辆

4. 	拆卸手动防炫车内照后镜。

• 	使用一支适当的一字螺丝起子，释放固定夹。

所有车辆

5. 	拆卸A- 柱饰板。有关额外的信息，请参阅章节 501-05。[内饰板与饰件，拆卸与安装，A- 柱饰板]

6. 	拆卸顶置中控台。有关额外的信息，请参阅章节 501-12。[仪表板与中控台，拆卸与安装，顶置中控台]

7. 	掀开发动机盖。

8. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 挡风玻璃雨刷臂固定螺帽 |
| 2 | - | 挡风玻璃雨刷臂 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 前罩板格栅 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 挡风玻璃 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

9. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：挡风玻璃雨刷臂

注意：确认挡风玻璃雨刷马达位于停驻的位置。

项目 3 ：前罩板格栅

1. 	拆开两测的加热式挡风玻璃电气接头 (若有配备)。

2. 	拆卸前罩板格栅防水条。

3. 	拆卸前罩板格栅。

• 	释放固定夹。

4. 	放下发动机盖。

项目 4 ：挡风玻璃

1. 	拆卸遮阳板。

2. 	撬开外盖露出螺丝并且拆卸遮阳板固定夹。

3. 	拆开顶蓬的导边并放置了块适当的垫块介于顶蓬与车顶之间以作为填隙片。

4. 	拆开加热式挡风玻璃搭铁线 (若有配备)。

5. 由于切割操作会产生碎片，因此当使用玻璃切割工具时必须穿戴手套与护目器具。当使用切割器时必须穿戴 耳罩。未遵守此项指示会造成人员的受伤。

小心：当从车辆的内侧切割时，若切割深度改变必须确认切割刀片已经更换以避免损坏车身与饰板。

小心：如果安装原来的挡风玻璃，当切割 PU 黏着剂时必须小心勿损坏挡风玻璃电气接头。

注意：当切割玻璃角落的玻璃定位桩时会有出现一些阻力。

从车内使用一支适当的直接玻璃切割器，切割 PU 黏着剂到最大的深度。

1.	20 mm.

2.	30 mm.

3.	40 mm.

4.	120 mm.

5.	130 mm.

6. 	请另外一位技术人员帮忙，使用玻璃吸盘来拆卸后挡风玻璃。

7. 注意：标示挡风玻璃填隙片的位置。

拆卸并丢弃挡风玻璃填隙片。

安装细节

项目 4 ：挡风玻璃

1. 小心：切勿碰触黏着剂表面否则黏着剂会损坏。

从挡风玻璃端缘端缘小心的修饰剩余的 (PU) 黏着剂使修饰的 PU 黏着剂离端缘大约  1 mm。

2. 	安装新的挡风玻璃填隙片。

3. 	检查后三角窗玻璃端缘的钣件是否生锈或有外物所造成的损坏，或玻璃破裂。

4. 小心：要确保 PU 黏着剂干涸，最重要的是所有的黏着面必须没有湿气。

使用一支热风枪，以热风 (25°C) 吹向后三角窗玻璃端缘以及玻璃接合线已去除所有的残留的湿气。

5.  准被玻璃，挡风玻璃端缘以及已经修饰过的 PU 黏着剂依照指示使用 PU 黏着剂工具来涂抹。

6. 注意：抛弃最初 100 mm 的 PU 黏着剂以减少施工时间。

注意：任何黏胶中断处必须重叠 20 mm 以避免漏水。

以8 到 10 mm 的高度持续的延着接合线涂抹 PU 黏着剂到挡风玻璃端缘。

7. 	请另外一位技术人员帮忙，使用玻璃吸盘来安装挡风玻璃。

• 	均匀的压入定位。

8. 小心：当 PU 黏着剂干涸期间，车窗必须保持开启以避免当车门开启或关闭时所产生的压力。

使用适当的贴布，固定挡风玻璃到正确的位置直到 PU 黏着剂干凅为止。

9.  如果周围的温度降到低于 10°C，则使用一支热风枪吹出空气 (25°C) 持续 15 分钟 (车辆的内侧或外侧)。

10. 	连接加热式挡风玻璃搭铁线 (若有配备)。

11. 	拆卸垫块并连接顶蓬到车顶之间的导边。

12. 	安装遮阳板固定夹。

• 	关闭螺丝盖。

13. 	安装遮阳板。