# 章节 501-28 车顶钣件维修

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 501-28-2 |
| 拆卸与安装 |  |
| 车顶钣件 | (44 174 0) | 501-28-3 |

润滑剂、密封胶与黏着剂

|  | 规格 |
| --- | --- |
| PU 玻璃黏胶 (150 ml) | WSK-M11 P57-A1 |

### 车顶钣件 (44 174 0)

1. 	维修零件

• 	车顶钣件

• 	中央车顶轨架

拆卸

1. 	一般注意事项

•	需要的拆卸动作：前挡风玻璃、侧窗、尾门、顶蓬、内饰板与后灯。

2. 注意：拆卸之前先从外侧加热车顶钣件的黏接部位 (前与后车顶横梁)。中央车顶轨架会与车顶一起被拆下。

车顶钣件

• 磨除焊点部位。

3. 	后车顶钣件

1.	磨除焊点部位。

2.	从后面磨除焊点部位。

安装

注意：使用电阻焊点来焊接总厚度为 3 mm 或以上的车身钣件之前必须遵照副章节 501-25 中的指示。

1. 	后车顶钣件

• 	熔焊的位置钻孔。

2. 注意：测量车顶轨架在车上的正确安装位置。

安装车顶轨架

1.	涂抹单件 PU 玻璃黏胶。

2.	电阻焊点。

3. 	黏合部位的准备

• 	涂抹单件 PU 玻璃黏胶。

4. 	安装车顶钣件并且焊接定位。

1.	电阻焊点。

2.	熔焊。

5. 	焊接车顶到正确位置

1.	熔焊。

2.	电阻焊点。