# 章节 412-00 恒温控制系统 – 一般信息

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 412-00-2 |
| 说明与操作 |  |
| 恒温控制系统 | 412-00-3 |
| 检查与确认 | 412-00-3 |
| 冷媒回路 - 快速检查 | 412-00-3 |
| A/C 需求信号的顺序 | 412-00-4 |
| 自我诊断模式 - 配备电子自动温度控制 (EATC)的车辆 | 412-00-5 |
| 诊断故障代码 (DTC) 索引表 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC) | 412-00-5 |
| 症状表 | 412-00-6 |
| 定点测试 | 412-00-9 |
| 组件测试 | 412-00-117 |
| 一般程序 |  |
| 弹簧锁定接头 | 412-00-119 |
| 空调 (A/C) 离合器间隙调整 | (34 628 6) | 412-00-121 |
| 荧光染料泄漏侦测 | 412-00-122 |
| 电子泄漏侦测 | (34 620 7) | 412-00-123 |
| 空调 (A/C) 系统回收，抽真空与充填 | (34 620 2) | 412-00-124 |
| 冷冻油添加 | (34 621 1) | 412-00-126 |
| 污染的冷媒处理 | (34 620 9) | 412-00-127 |
| 空气分配系统清洁 | 412-00-128 |
| 真空泄漏侦测 | (34 620 3) | 412-00-130 |

润滑油，油脂、密封胶与黏着剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| R134a 冷媒 | WSH-M17B19-A |
| 空调冷冻油 | WSH-M1C231-B |
| Ford A/C 清洁剂 F4AZ-19579A | - |
| 荧光染料侦测器添加剂164-R-3712 | - |

冷媒容量 (充填时)

|  | 克 |
| --- | --- |
| 空调 (A/C) 系统 | 600 ± 15 |

冷冻油充填量

|  | 毫升 |
| --- | --- |
| 空调 (A/C) 系统 | 200 |

附加的空调 (A/C) 冷冻油 (当更换组件时)

|  | 毫升 |
| --- | --- |
| 空调压缩机 (如果从压缩机取出的冷冻油量少于 90 ml)，(配备汽油发动机 的车辆) | 添加 40 ml |
| 空调压缩机 (如果从压缩机取出的冷冻油量介于 90 ml 与 150 ml)，(配备汽油发动机 的车辆) | 添加相同油量 - 20 ml |
| 空调压缩机 (如果从压缩机取出的冷冻油量超过150 ml)，(配备汽油发动机 的车辆) | 添加相同油量 - 50 ml |
| 空调压缩机 (如果从压缩机取出的冷冻油量少于 90 ml)，(配备柴油发动机 的车辆) | 添加 90 |
| 空调冷凝器 | 添加 30 |
| 空调 (A/C) 蒸发器芯 | 添加 30 |
| A/C 干燥剂 | 添加相同油量 + 90 ml |
| 当更换所有的管路与组件 | 添加 60 ml |
| 每一次冷媒抽取之后所聚集的冷冻油 | 以相同的量添加 |

空调 (A/C) 离合器

|  | mm |
| --- | --- |
| A/C 离合器间隙 (配备汽油发动机 的车辆) | 0.35 - 0.75 |

扭力规格

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| A/C 压缩机驱动板螺栓 (配备汽油发动机 的车辆) | 13 | 10 | - |

恒温控制系统

有关图标与接头信息请参阅线路图章节 412-00。

| 专用工具 |
| --- |
|  | 端子测量组件 418-S035 |

通用设备

数字电表 (与 K-型式热偶兼容)

全球诊断系统 (WDS)

冷媒收集桶

温度传感器 - Fluke 80 PK-8 (FSE 编号 260 4102 001 07)

检查与确认

注意：未配备触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，空调控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。

1.	确认顾客的问题。

2.	目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

注意：确认线束接头的正确位置。

目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| • 冷媒管路 • 冷凝器 • 冷却液位 • 驱动皮带 • 压缩机 | • 保险丝 • 线束 • 接头 |

3.	如果观察或反应的问题很明显时，则执行下一步骤之前必须先排除故障 (可能的话)。

4.	如果问题无法明显的发现，则检查动力控制模块 (PCM)，通用电子模块 (GEM) 与仪表群组(配备EATC的车辆：使用 WDS读取 EATC 故障记忆)。如果显示故障码，则使用 WDS 矫正。测试系统是否正常操作。

5.	如果无故障码显示，则确认症状并参阅症状表。

6.	测试之后或问题排除之后必须使用 WDS 检查安装在车辆上所有的模块。消除所有的故障码。执行路试。再次检查所有的模块。

冷媒回路 - 快速检查

警告：空调系统充填 R134a 冷媒。遵守"环保与安全注意事项"。有关进一步的信息，请参阅章节 100-00。[一般信息，说明与操作，环保与安全注意事项]

注意：所有的读数都必须在正常温度以及发动机在正常工作温度下读取。

冷媒电路检查

警告：在特定的情况之下，冷媒管路与 A/C 组件会非常的热或非常的冷。可以使用触摸冷媒管路或 A/C 组件的方式来做检查。
未遵照此项指示会导致受伤。

在空调 (A/C) 系统操作期间，下列状况必须很明显：

•	从 A/C 压缩机到 A/C 冷凝器的冷媒管路必须是热的。

•	从冷媒冷凝器到蒸发管的冷媒管路必须是暖的，但是比先前所述的冷媒管路还冷。

•	测量温度并且判断 A/C 冷凝器上游与下游的温度差。
依据周遭的温度而定其温度差必须超过 20°。

如果温度差过低，则检查冷凝器的散热片是否脏或损坏或散热水箱的风扇作动是否正常。

•	从蒸发管的安装位置介于蒸发管与蒸发器芯之间的冷媒管路必须是冷。视天气而定，外侧的冷媒管路必须会结冰。

•	介于蒸发器芯与 A/C 压缩机之间的冷媒管路包含储液筒必须是冷的。

蒸发器外部温度测试

为了检查 A/C 输出，必须测量蒸发器芯输出管路的温度。因此必须准备下列事项：

•	打开所有车窗。

•	设定空气分配到除雾/正面出风位置并开启所有通风口的出风门。

•	切勿开启车内再循环空气。

•	选择最低的鼓风机开关设定。

•	选择最低的温度设定。

注意：温度测量不可以使用非接触式温度计来执行。

由于表面辐射会造成不正确的测量结果。

连接温度传感器 (Fluke 80 PK-8) 到蒸发器芯输出管路。温度传感器安装的位置必须尽量靠近到蒸发器芯。连接温度传感器到数字电表。

起动发动机并让发动机怠速运转数分钟。

开启 A/C 系统。

三分钟过后，蒸发器芯输出管路的测量表面温度。

如果测量到的温度为 4° C 或更低，则 A/C 系统正常。如果温度过高，则 A/C 系统可能充填不足。有关进一步的信息，请参阅此章节中的空调 (A/C) 系统回收，抽真空与充填。

经常的故障与其原因

如果顾客反应 A/C 系统冷却性能不良时，必须确认温度风门的作动功能是否正常。

•	无冷房性能或性能不良：

-	冷媒管路或储液筒受到堵住或阻碍：通过冷媒管路或在储液筒的温度比较，就可以容易的找到堵住或阻碍的位置。有温度差的地方就是有堵住或阻碍的地方。 注意：在蒸发管有温度差是正常的。 当堵住或阻碍的地方被找到时，检查相关的组件并视需要安装新的零件。

•	突然冷房性能不良。压缩机停止后大约 5 分钟，冷房性能恢复到正常：

-	蒸发管结冰。造成蒸发管结冰为系统中的湿气。为了确保湿气完全的从冷媒回路中移除，抽真空的时间必须延长到 2-3 小时并且必须安装新的储液筒。有关进一步的信息，请参阅此章节中的空调 (A/C) 系统回收，抽真空与充填。

A/C 需求信号的顺序

注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，电子自动温度控制 (EATC) 模块已内置于空调控制总成中。

注意：通用电子模块 (GEM) 是内置于中央连接盒 (CJB) 之一的零件。

作动内置于空调控制总成中的ON/OFF开关之后，A/C 需求信号会从空调控制总成传送到 GEM (车辆配备EATC 模块)。

从此，信号通过 MS CAN-总线传送到仪表群组。一组汇流排安装在仪表群组是用来建立介于 MS CAN-总线与 HS CAN-总线之间的连接。

当信号已经在汇流排中被转换之后，信号会通过 HS CAN-总线转换到到动力控制模块(PCM)。 一旦所有的需求参数都符合之后，PCM 会启动冷媒压缩机并且通过冷媒压缩机离合器继电器作动 A/C 系统。

自我诊断模式 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC)

恒温控制系统具有自我诊断的功能可以用来侦测并储存现在与永久的故障以及在车辆正常操作时发生的间歇性的故障。也可以通过EATC的显示来读取这些故障码。
要读取故障码时，点火钥匙必须转到"ON" 位置并且蓄电池电压必须介于 9 V 与 16 V。

自我诊断的作用

在空调控制总成上，同时按下 "OFF" 与 "FOOTWELL" 按钮超过 2 秒钟，然后在按within 1.5 秒钟之内按下"AUTO"。则自我诊断否会在短暂的数秒钟之后启动。此段期间在 EATC 显示屏中的画面会出现动画。任何被发现的故障都会以诊断故障代码的型式显示在两个显示屏中。

例如：左显示屏显示"90"，右显示屏显示"27" - 诊断故障代码读取 9027。下表提供可能出现的DTC信息以及其对应的内容。

任何时候只要按下 EATC 模块上的任何按钮自我诊模式就可以被储存。

注意：如果按下"除雾"按钮就可以结束自我诊断否模式，所有的故障记忆中的 DTC 都会被消除!

储存故障的读取

在空调控制总成上，同时按下"OFF" 与"FOOTWELL" 按钮超过 2 秒钟，然后于1.5 秒钟之内按下"HEADROOM" 。任何储存的故障都会显示在 EATC 显示屏中并且为了安全，所有储存的故障马都必须重视。按下"除雾"按钮，故障记忆会被清除同时自我诊断否模式会结束。要结束自我诊断否模式而不希望清除DTC，只要按下EATC 模块上的任何按钮。

读取软件版本

在 EATC 模块上，同时按下"OFF"与"FOOTWELL" 按钮超过 2 秒钟，然后于1.5 秒钟之内按下 "A/C" 按钮。
软件版本显示在 EATC 显示屏中。按下任何的按钮可以结束输出模式。

诊断故障代码 (DTC) 索引表 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC)

| DTC | 说明 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 9027 | 出风温度传感器 - 右侧中央出风口回路与搭铁短路 | 至定点测试 M |
| 9028 | 出风温度传感器 - 右侧中央出风口断路 | 至定点测试 M |
| 9029 | 出风温度传感器 - 右侧足部区域回路与搭铁短路 | 至定点测试 N |
| 9030 | 出风温度传感器 - 右侧足部区域断路 | 至定点测试 N |
| 9200 | 空调控制按钮故障 | 清除故障记忆并测试系统是否正常操作。 |
|  |  | 如果问题再次发生则安装新的EATC 模块。 |
| 9242 | 再循环混合门作动器回路故障 | 至定点测试 F |
| 9251 | 在车辆内部的温度传感器断路 | 至定点测试 P |
| 9253 | 在车辆内部的温度传感器回路与搭铁短路 | 至定点测试 P |
| 9259 | 阳光强度传感器左侧断路 | 至定点测试 O |
| 9261 | 阳光强度传感器左侧回路与搭铁短路 | 至定点测试 O |
| 9262 | 除雾风门/混合门作动器回路故障 | 至定点测试 J |

| DTC | 说明 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 9263 | 空气分配风门作动器回路故障 | 至定点测试 I |
| 9342 | EATC 模块内部故障 | 清除故障记忆与测试系统是否正常操作。 |
|  |  | 如果故障再次发生，则安装新的EATC 模块。 |
| 9676 | 电压超出范围 (正常电压：9 V - 16 V) | 至定点测试 D |
| A266 | 温度混合门作动器左侧回路故障 | 至定点测试 G |
| A267 | 温度混合门作动器右侧回路故障 | 至定点测试 H |
| A297 | 出风温度传感器 - 左侧中央出风口断路 | 至定点测试 K |
| A298 | 出风温度传感器 - 左侧中央出风口回路与搭铁短路 | 至定点测试 K |
| A299 | 出风温度传感器 - 左侧足部区域断路 | 至定点测试 L |
| A307 | 出风温度传感器 - 左侧足部区域回路与搭铁短路 | 至定点测试 L |
| A308 | 在车辆内部的温度传感器鼓风机马达回路故障 | 至定点测试 Q |
| A426 | 阳光强度传感器右侧断路 | 至定点测试 O |
| A427 | 阳光强度传感器右侧回路与搭铁短路 | 至定点测试 O |
| A516 | 鼓风机马达控制模块回路故障 | 至定点测试 E |

症状表

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 注意：通用电子模块 (GEM) 是内置于中央连接盒 (CJB) 中一组零件 |
| • 鼓风机马达不作用/功能不正确 - 车辆配备没有电子自动温度控制 (EATC) | • 保险丝 • 回路 • 鼓风机马达 • 鼓风机马达电阻器 • 鼓风机继电器 • 通用电子模块 (GEM) | • 至定点测试 A |
| •再循环混合门故障 | • 保险丝 • 回路 • 空调控制总成 • 再循环混合门作动器 • 再循环混合门 | • 车辆配备没有电子自动温度控制 (EATC)：至定点测试 B • 车辆配备电子自动温度控制 (EATC)：至定点测试 F |

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 空调 (A/C) 不作用(空调控制总成所有其它功能正常) | • 保险丝 • 回路 • 恒温控制总成或电子自动温度控制模块 (EATC) • 空调高压开关 • 空调压力传感器 • 空调低压开关 • 空调离合器继电器 • 空调离合器 • 冷媒量 • 通用电子模块(GEM) • 动力控制模块(PCM) • 仪表 | • 至定点测试 C |
| • 空调控制总成不作动 - 配备电子自动温度控制(EATC)没有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆 | • 保险丝 •回路 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 D |
| • 鼓风机马达不作用/功能不正确 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC) (空调控制总成所有其它的功能都正常) | • 保险丝 •回路 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 • 鼓风机 • 鼓风机继电器 • 通用电子模块 (GEM) • 中央连接盒 (CJB) | • 至定点测试 E |
| •温度混合门左侧故障 - 配备电子自动温度控制(EATC)的车辆 | •回路 •温度混合门作动器左侧 •温度混合门左侧 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 G |
| •温度混合门右侧故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 | •回路 • 温度混合门作动器右侧 • 温度混合门右侧 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 H |

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 出风门故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 | • 回路 • 空气分配风门作动器出风门作动器 • 空气分配风门出风门 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 I |
| •除雾风门/混合门故障 – 配备电子自动温度控制(EATC)的车辆 | •回路 •除雾风门/混合门作动器 •除雾风门/混合门 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 J |
| • 出风温度传感器 - 左侧中央出风口回路故障 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC) | •回路 • 出风温度传感器 - 左侧中央出风口 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 K |
| • 出风温度传感器 - 左侧足部区域回路故障 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC) | •回路 • 出风温度传感器 - 左侧足部区域 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 L |
| • 出风温度传感器 - 右侧中央出风口回路故障 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC) | •回路 • 出风温度传感器 - 右侧中央出风口 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 M |
| • 出风温度传感器 - 右侧足部区域回路故障 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC) | •回路 • 出风温度传感器 - 右侧足部区域 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 N |
| • 阳光强度传感器回路故障 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC) | •回路 • 阳光强度传感器 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 O |
| • 在车辆内部的温度传感器回电路故障 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC) | •回路 • 在车辆内部的温度传感器 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 P |
| • 在车辆内部的温度传感器鼓风机马达回路故障 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC) | •回路 • 在车辆内部的温度传感器 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 Q |

定点测试

| 定点测试 A：鼓风机马达不作用/功能不正确 - 车辆配备没有电子自动温度控制 (EATC) |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| A1：检查鼓风机马达的所有速度设定 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 切换鼓风机马达开关到所有的速度设定位置。 |
|  | • 是否在所有的速度设定位置之下鼓风机马达都不作动? |
|  | → 是 |
|  | 至 A2 |
|  | → 否 |
|  | - 鼓风机马达只有在开关位置4 才不作动： 至 A13 - 鼓风机马达在开关位置 1，2 与/或 3 不作动： 至 A14 |
| A2：检查保险丝 F10 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F10 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 A3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F10 (30 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁时，找出并维修短路使用线路图。 |
| A3：检查保险丝 F10 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F10 (BJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F10 (30 A)与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 A4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修保险丝 F10 的电源供应。测试系统是否正常操作。 |
| A4：检查鼓风机马达继电器电压 |
|  | 1 拆下鼓风机马达继电器的插座 C1010 (BJB)。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于鼓风机马达继电器，插座 C1010，接脚 1，回路 30-FA23 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 3 测量介于鼓风机马达继电器，插座 C1010，接脚 3，回路 30-FA24 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否两次测量都指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 A5 |
|  | → 否 |
|  | - 一次测量指示无蓄电池电压： 使用线路图找出并维修断路介于鼓风机马达继电器与连结点 S119 之间相关的回路。 测试系统是否正常操作。 - 无测量指示蓄电池电压: 使用线路图找出并维修介于连结点 S119 与保险丝 F10 之间的断路回路 30-FA23A (RD)。测试系统是否正常操作。 |
| A5：检查鼓风机马达的回路 |
|  | 1 切换鼓风机马达开关到位置"0"。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 连接一条有保险丝的跨接线 (30 A) 至鼓风机马达继电器，插座 C1010，介于接脚 3 与接脚 5，线束侧之间。 |
|  | 3 切换鼓风机马达开关到位置"4"。 |
|  | • 是否鼓风机马达作用? |
|  | → 是 |
|  | 至 A6 |
|  | → 否 |
|  | 至 A8 |
| A6：检查鼓风机马达继电器 |
|  | 1 依据此章节中结尾的组件测试检查鼓风机马达继电器。 |
|  | • 是否鼓风机马达继电器正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 A7 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的鼓风机马达继电器。测试系统是否正常操作。 |
| A7：检查介于鼓风机马达继电器与 CJB 之间的回路是否断路 |
|  | 1 从 CJB 上拆下接头 C95。 |
|  | 2 测量鼓风机马达继电器，插座 C1010，接脚 2，回路 31S-FA23 (BK/BU)，线束侧与 CJB，接头 C95，接脚 32，回路 31S-FA23 (BK/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查CJB，视需要安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于鼓风机马达继电器与 CJB之间的断路回路31S-FA23 (BK/BU)。测试系统是否正常操作。 |
| A8：检查鼓风机马达开关 (接脚 4)电压 |
|  | 1 拆下鼓风机马达开关的接头 C380 。 |
|  | 2 连接一条有保险丝的跨接线 (30 A) 在鼓风机马达继电器，插座 C1010，介于接脚 3 与接脚 5，线束侧之间。 3 测量介于鼓风机马达开关，接头 C380，接脚 4，回路 31S-FA33 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 A9 |
|  | → 否 |
|  | 至 A11 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| A9：检查鼓风机马达开关的搭铁连接 |
|  | 1 测量鼓风机马达开关，接头 C380，接脚 5，回路 31-FA25 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 A10 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修断路介于鼓风机马达开关与搭铁 G20 之间的回路。测试系统是否正常操作。 |
| A10：检查鼓风机马达开关 |
|  | 1 连接鼓风机马达继电器在插座 C1010。 |
|  | 2 连接一条保险丝的跨接线(30 A) 在鼓风机马达开关，接头 C380，介于接脚 4，回路 31S-FA33 (BK/OG)，线束侧与接脚 5，回路 31-FA25 (BK)，线束侧之间。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | • 是否鼓风机马达作用? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的鼓风机马达开关。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的鼓风机马达。测试系统是否正常操作。 |
| A11：检查鼓风机马达电压 |
|  | 1 拆下鼓风机马达的接头C789。 |
|  | 2 连接鼓风机马达继电器到插座 C1010。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于鼓风机马达，接头 C789，接脚 1，回路 15-FA18 (GN/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 A12 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于鼓风机马达继电器与鼓风机马达的断路回路 15-FA18 (GN/OG)。测试系统是否正常操作。 |
| A12：检查介于鼓风机马达与鼓风机马达开关的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量鼓风机马达，接头 C789，接脚 2，回路 31S-FA18 (BK/RD)，线束侧与鼓风机马达开关，接头 C380，接脚 4，回路 31S-FA33 (BK/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的鼓风机马达。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于鼓风机马达与连结点 S24 之间的断路回路 31S-FA18 (BK/RD)。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| A13：检查介于鼓风机马达与鼓风机马达开关的回路是否断路 (第 4 风速不作动) |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下鼓风机马达电阻器的接头 C470。 |
|  | 3 拆下鼓风机马达开关的接头 C380。 |
|  | 4 测量鼓风机马达电阻器，接头 C470，接脚 4，回路31S-FA33A (BK/OG)，线束侧与鼓风机马达开关，接头 C380，接脚 4，回路 31S-FA33 (BK/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的鼓风机马达开关。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于鼓风机马达开关与连结点 S24 之间的断路回路 31S-FA33 (BK/OG)。测试系统是否正常操作。 |
| A14：检查鼓风机马达开关 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下鼓风机马达开关接头C380。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 测量介于鼓风机马达开关，接头 C380，接脚 3，回路 31S-FA32 (BK/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 5 测量介于鼓风机马达开关，接头 C380，接脚 2，回路 31S-FA31(BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 6 测量介于鼓风机马达开关，接头 C380，接脚 1，回路 31S-FA30(BK/WH)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否在所有的测量都指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的鼓风机马达开关。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | - 无指示蓄电池电压: 至 A15 - 在一次/两次测量都无指示蓄电池电压: 至 A16 |
| A15：检查鼓风机马达电阻器电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下鼓风机马达电阻器的接头 C470。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 测量介于鼓风机马达电阻器，接头 C470，接脚 4，回路 31S-FA33A (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的鼓风机马达电阻器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于鼓风机马达电阻器与连结点 S24 之间的断路回路 31S-FA33A (BK/OG)。测试系统是否正常操作。 |
| A16：检查介于鼓风机马达电阻器与鼓风机马达开关之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下鼓风机马达电阻器的接头 C470。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量鼓风机马达电阻器，接头 C470，接脚 3，回路 31S-FA32 (BK/BU)，线束侧与 鼓风机马达开关，接头 C380，接脚 3，回路 31S-FA32 (BK/BU)，线束侧之间的电阻。 4 测量鼓风机马达电阻器，接头 C470，接脚 1，回路 31S-FA31 (BK/YE)，线束侧与鼓风机马达开关，接头 C380，接脚 2，回路 31S-FA31 (BK/YE)，线束侧之间的电阻。 5 测量鼓风机马达电阻器，接头 C470，接脚 2，回路 31S-FA30 (BK/WH)，线束侧与鼓风机马达开关，接头 C380，接脚 1，回路 31S-FA30 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 所有的测量电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的鼓风机马达电阻器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于鼓风机马达电阻器与鼓风机马达开关之间相关的回路断路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 B：再循环混合门的故障 - 车辆未配备电子自动温度控制 (EATC) |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：再循环混合门是由 DC 马达所作动。依据再循环空气的作动按钮由空调控制总成作动最多 7 秒钟。再循环混合门的开启与关闭是由供应电压的极性变换来执行。 |
| 注意：如果出风门控制设定到"挡风玻璃除雾/除霜"模式，则车内空气再循环模式会不作用或不作动。 |
| B1：检查保险丝 F43 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F43 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 B2 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F43 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁时，则使用线路图找出并维修短路。 |
| B2：检查保险丝 F43 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F43 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F43 (10 A)与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 B3 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修电源供应的保险丝 F43。测试系统是否正常操作。 |
| B3：检查保险丝 F70 |
|  | 1 检查保险丝 F70 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 B4 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F70 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁时，则使用线路图找出并维修短路。 |
| B4：检查保险丝 F70 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F70 (CJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F70 (10 A)与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 B5 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修电源供应的保险丝 F70。测试系统是否正常操作。 |
| B5：检查再循环混合门作动器的电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下再循环混合门作动器的接头 C538。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 设定空气分配控制到底板出风。 |
|  | 5 测量再循环混合门作动器上接头 C538，介于接脚 2 与接脚 4，线束侧之间的电压。 |
|  | 6 测量期间作动空气再循环开关数次。 |
|  | • 是否极性变换时电压超过 10 V? |
|  | → 是 |
|  | 检查再循环混合门是否运作顺畅与正确的操作。如果再循环混合门正常，则安装新的再循环混合门作动器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 B6 |
| B6：检查恒温控制总成 (接脚 1) 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下接头 C378 的恒温控制总成。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于恒温控制总成，接头 C378，接脚 1，回路 29-FA13 (OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 B8 |
|  | → 否 |
|  | 至 B7 |
| B7：检查介于空调控制总成与 CJB 电路之间是否断路 |
|  | 1 拆下CJB.的接头C102。 |
|  | 2 测量空调控制总成，接头 C378，接脚 1，电路29-FA13 (OG)，线束侧与 CJB，接头 C102，接脚 10，回路 29-FA13 (OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查CJB，如果需要则安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调控制总成与 CJB 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| B8：检查恒温控制总成 (接脚 8)电压 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于恒温控制总成，接头 C378，接脚 8，回路 15-FA13 (GN/RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 B10 |
|  | → 否 |
|  | 至 B9 |
| B9：检查介于恒温控制总成与 CJB 之间回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下CJB的接头 C102。 |
|  | 3 测量介于空调控制总成，接头 C378，接脚 8，回路 15-FA13 (GN/RD)，线束侧与 CJB，接头 C102，接脚 5，回路 15-DA4 (GN/BK)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查CJB，如果需要安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调控制总成与CJB之间的断路回路。测试系统是否正常操作。 |
| B10：检查搭铁恒温控制总成的连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量恒温控制总成，接头 C378，接脚 4，回路91-FA13 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 B11 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调控制总成与连结点 S12之间断路的回路 91-FA13 (BK/OG)。测试系统是否正常操作。 |
| B11：检查介于再循环混合门作动器与恒温控制总成之间的回路是否断路 |
|  | 1 测量再循环混合门作动器，接头 C538，接脚 2 (右驾车辆：接脚 4)，回路 32-FA76 (WH/BU)，线束侧与恒温控制总成，接头 C378，接脚 7，回路 32-FA76 (WH/BU)，线束侧之间的电阻。 2 测量再循环混合门作动器，接头 C538，接脚 4 (右驾车辆：接脚 2)，回路 33-FA76 (YE/BU)，线束侧与恒温控制总成，接头 C378，接脚 6，回路 33-FA76 (YE/BU)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 两项测量的电阻是否都低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 B12 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调控制总成与再循环混合门作动器之间相关的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| B12：检查介于恒温控制总成与再循环混合门作动器之间的回路是否与电源短路 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于恒温控制总成，接头 C378，接脚 7，回路 32-FA76 (WH/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 3 测量介于恒温控制总成，接头 C378，接脚 6，回路 33-FA76 (YE/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否任何的电压出现? |
|  | → 是 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调控制总成与再循环混合门作动器之间相关的回路与电源短路。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 B13 |
| B13：检查介于恒温控制总成与再循环混合门作动器之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量空调控制总成，接头 C378，接脚 7，回路 32-FA76 (WH/BU)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量恒温控制总成，接头 C378，接脚 6，回路 33-FA76 (YE/BU)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 在两项测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 检查恒温控制总成，如果需要安装新的恒温控制总成。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于恒温控制总成与再循环混合门作动器之间与搭铁短路的相关的回路。 测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 C：空调 (A/C) 不作动 (恒温控制总成所有其它的功能都正常) |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：未配备触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，在恒温控制总成中已经内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| C1：检查保险丝 F27 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F27 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 C2 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F27 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁时，使用线路图找出并维修短路。 |
| C2：检查保险丝 F27电压 |
|  | 1 连接保险丝 F27 (BJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F27 (10 A)与搭铁之间的电压。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 C3 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修电源供应的保险丝 F27。测试系统是否正常操作。 |
| C3：检查保险丝 F35 |
|  | 1 检查保险丝 F35 (BJB) |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 C4 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F35 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁时，使用线路图找出并维修短路。 |
| C4：检查保险丝 F35电压 |
|  | 1 连接保险丝 F35 (BJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F35 (10 A)与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 C5 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修险丝 F35 的电源供应。测试系统是否正常操作。 |
| C5：检查空调离合器继电器的电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下空调离合器继电器插座C1011 (BJB)。 |
|  | 3 测量介于空调离合器继电器，插座 C1011，接脚 3，回路 30-FA2 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 至 C6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于保险丝 F27 与空调离合器继电器断路的回路 30-FA2 (RD)。测试系统是否正常操作。 |
| C6：检查控制空调离合器继电器的电压 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于空调离合器继电器，插座 C1011，接脚 1，回路 15-FA11 (GN/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 C7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于保险丝 F35 与空调离合器继电器断路的回路 15-FA11 (GN/YE)。测试系统是否正常操作。 |
| C7：检查空调离合器的回路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接一条有保险丝的跨接线 (10 A) 在空调离合器继电器，插座 C1011，介于接脚 3 与接脚 5，线束侧之间。 |
|  | 3 检查空调离合器的功能。 |
|  | • 是否空调离合器作用? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 至 C14 |
|  | → 否 |
|  | - 配备1.8L 与 2.0L 发动机 的车辆： 至 C8 - 配备柴油发动机 的车辆： 至 C10 - 配备1.6L 发动机 的车辆： 至 C12 |
| C8：检查介于空调离合器继电器与空调离合器之间的回路是否断路 - 配备1.8L 与 2.0L 发动机 的车辆 |
|  | 1 拆下空调离合器的接头 C952。 |
|  | 2 测量介于空调离合器继电器 ，插座 C1011，接脚 5，回路 15S-FA6 (GN/YE)，线束侧与空调离合器，接头 C952，接脚 1，回路 15S-FA6 (GN/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 C9 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出介于空调离合器继电器与空调离合器之间并维修断路的回路 15S-FA6 (GN/YE)。测试系统是否正常操作。 |
| C9：检查空调离合器的搭铁连接 – 配备1.8L 与 2.0L 发动机 的车辆 |
|  | 1 测量空调离合器，接头 C952，接脚 2，回路 31-FA6A (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 安装新的空调离合器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调离合器与搭铁 G57之间断路的回路 31-FA6 (BK) 测试系统是否正常操作。 |
| C10：检查介于空调离合器继电器与空调离合器之间的回路是否断路 - 配备柴油发动机 的车辆 |
|  | 1 拆下空调离合器的接头 C957。 |
|  | 2 测量空调离合器继电器，插座 C1011，接脚 5，回路 15S-FA6 (GN/YE)，线束侧与空调离合器，接头 C957，接脚 2，回路 15S-FA6A (GN/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 C11 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调离合器继电器与空调离合器之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| C11：检查搭铁空调离合器的连接 – 配备柴油发动机 的车辆 |
|  | 1 测量空调离合器，接头 C957，接脚 1，回路 31-FA6 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 是 |
|  | 安装新的空调离合器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调离合器与搭铁 G57之间断路的回路 31-FA6 (BK)。 测试系统是否正常操作。 |
| C12：检查介于空调离合器继电器与空调离合器之间的回路是否断路 - 配备1.6L 发动机 的车辆 |
|  | 1 拆下空调离合器的接头 C951。 |
|  | 2 测量空调离合器继电器，插座 C1011，接脚 5，回路 15S-FA6 (GN/YE)，线束侧与空调离合器，接头 C951，接脚 A，回路 15S-FA6A (GN/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 C11 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调离合器继电器与空调离合器之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| C13：检查空调离合器搭铁连接 – 配备1.6L 发动机 的车辆 |
|  | 1 测量空调离合器，接头 C951，接脚 B，回路 31-FA6 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 是 |
|  | 安装新的空调离合器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调离合器与搭铁 G57之间断路的回路 31-FA6 (BK)。 测试系统是否正常操作。 |
| C14：检查动力控制模块 (PCM) 的A/C 需求信号 |
|  | 1 连接诊断工具。 |
|  | 2 开启鼓风机马达。 |
|  | 3 开启 A/C 系统。 |
|  | 4 使用诊断测试器，选择 PCM 并检查数据记录器中是否有A/C 需求信号显示。 |
|  | • 是否 A/C 需求信号显示在PCM的数据记录器中? |
|  | → 是 |
|  | 至 C19 |
|  | → 否 |
|  | - 没有配备 EATC 的车辆： 至 C15 - 配备 EATC 的车辆： 检查 EATC 模块，如果需要安装新的EATC 模块。 测试系统是否正常操作。 |
| C15：检查通用电子模块 (GEM) 中的 A/C 需求信号 |
| 注意：通用电子模块 (GEM) 是内置于中央连接盒 (CJB) 之中的一组零件。 |
|  | 1 开启鼓风机马达。 |
|  | 2 开启 A/C 系统。 |
|  | 3 使用诊断测试器，选择 GEM 并检查数据记录器中是否有A/C 需求信号显示。 |
|  | • 是否 A/C 需求信号显示在GEM的数据记录器中? |
|  | → 是 |
|  | 检查GEM，如果需要安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 C16 |
| C16：检查在 GEM 中的A/C ON/OFF 开关信号 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下CJB的接头 C103。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 开启鼓风机马达开关到位置"1"。 |
|  | 5 开启 A/C 系统。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 6 测量介于CJB，接头 C103，接脚 13，回路8-FA9 (WH/GN)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 检查GEM，如果需要安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 C17 |
| C17：检查介于恒温控制总成与 CJB 之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下恒温控制总成的接头 C378。 |
|  | 3 测量恒温控制总成，接头 C378，接脚 2，回路8-FA9 (WH/GN)，线束侧与 CJB，接头 C103，接脚 13，回路8-FA9 (WH/GN)之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 C18 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于恒温控制总成与 CJB 之间断路的回路8-FA9 (WH/GN)。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| C18：检查介于恒温控制总成与 CJB 之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 测量恒温控制总成，接头 C378，接脚 2，回路8-FA9 (WH/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 检查恒温控制总成，如果需要安装新的恒温控制总成。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于恒温控制总成与 CJB之间短路的回路8-FA9 (WH/GN)。 测试系统是否正常操作。 |
| C19：检查空调低压开关电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下空调低压开关的接头 C692。 |
|  | 3 起动发动机并让发动机在怠速下运转。 |
|  | 4 测量介于空调低压开关，接头 C692，接脚 4，回路91S-RE8 (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 C24 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | - 配备1.8L与2.0L 发动机 的车辆： 至 C21 |
| C21：检查介于空调低压开关与 PCM 之间的回路是否断路 - 配备1.8L 与 2.0L 发动机 的车辆 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下 PCM 的接头 C690。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量空调低压开关，接头 C692，接脚 4，回路91S-RE8 (BK/YE)，线束侧与 PCM，接头 C690，接脚 13，回路91S-RE8A (BK/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 PCM，如果需要安装新的PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调低压开关与 PCM之间断路的回路。 测试系统是否正常操作。 |
| C24：检查空调低压开关的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量空调低压开关，接头 C692，接脚 1，回路91S-FA17 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 是 |
|  | 至 C25 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调低压开关与搭铁 G31之间断路回路。测试系统是否正常操作。 |
| C25：检查空调低压开关 |
|  | 1 测量空调低压开关上，接头 C692，介于接脚 1 与接脚 4，组件侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 C26 |
|  | → 否 |
|  | 检查冷媒量。请参阅此章节中的空调 (A/C) 系统回收，抽真空与充填。如果冷媒量符合制造商的规格，则安装新的空调低压开关。 测试系统是否正常操作。 |
| C26：检查空调离合器继电器 |
|  | 1 依据此章节中的组件测试检查空调离合器继电器。 |
|  | • 是否空调离合器继电器正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 C28 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的空调离合器继电器。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| C28：检查空调压力传感器电压 |
|  | 1 拆下空调压力传感器的接头 C965。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于空调低压开关，接头 C965，接脚 2，回路 7-FA88 (YE/VT)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大约 5 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 至 C29 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | - 配备1.8L 与 2.0L 发动机 的车辆 至 C38 |
| C29：检查空调压力传感器控制电压 |
|  | 1 测量介于空调压力传感器，接头 C965，接脚 3，回路8-FA88 (WH/VT)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大约 4 V ? |
|  | → 是 |
|  | 至 C30 |
|  | → 否 |
|  | - 车辆配备1.8L与2.0L 发动机 ： 至 C35 |
| C30：检查空调压力传感器搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量空调压力传感器，接头 C965，接脚 1，回路9-FA88 (BN/WH)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | - 配备1.8L与2.0L 发动机 的车辆： 至 C36 |
|  | → 否 |
|  | - 配备1.8L与2.0L 发动机 的车辆： 至 C40 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| C35：检查介于空调压力传感器与 PCM 之间的回路是否断路 - 配备1.8L 与 2.0L 发动机 的车辆 |
|  | 1 拆下PCM 的接头 C690。 |
|  | 2 测量空调压力传感器，接头 C965，接脚 3，回路8-FA88 (WH/VT)，线束侧与 PCM，接头 C690，接脚 13，回路8-FA88 (WH/VT)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查PCM，如果需要安装新的 PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调压力传感器与 PCM 之间断路的回路8-FA88 (WH/VT)。测试系统是否正常操作。 |
| C36：检查介于空调离合器继电器与 PCM 之间的回路是否断路 - 配备1.8L 与 2.0L 发动机 的车辆 |
|  | 1 拆下 PCM 的接头 C690。 |
|  | 2 测量PCM，接头 C690，接脚 1，回路 31S-FA11A(BK/YE)，线束侧与空调离合器继电器，插座 C1011，接脚 2，回路 31S-FA11 (BK/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 PCM，如果需要安装新的 PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与空调离合器继电器之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| C38：检查介于空调压力传感器与 PCM 之间的回路是否断路 - 配备1.8L 与 2.0L 发动机 的车辆 |
|  | 1 拆下PCM 的接头 C690。 |
|  | 2 测量空调压力传感器，接头 C965，接脚 2，回路7-FA88 (YE/VT)，线束侧与 PCM，接头 C690，接脚 28，回路7-FA88 (YE/VT)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查PCM，如果需要安装新的PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调压力传感器与 PCM 之间断路的回路7-FA88 (YE/VT)。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| C40：检查介于空调压力传感器与 PCM 之间的回路是否断路 - 配备1.8L 与 2.0L 发动机 的车辆 |
|  | 1 拆下 PCM 的接头 C690。 |
|  | 2 测量空调压力传感器，接头 C965，接脚 1，回路9-FA88 (BN/WH)，线束侧与 PCM，接头 C690，接脚 25，回路9-RE8(BN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 PCM，如果需要安装新的PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调压力传感器与连结点 S63 之间断路的回路9-FA88 (BN/WH)。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| C41：检查空调高压开关搭铁连接 |
|  | 1 拆下空调高压开关的接头 C882。 |
|  | 2 测量空调高压开关，接头 882，接脚 1，回路91-FA38 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 C42 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调高压开关与搭铁 G31 之间断路的回路91-FA38 (BK/OG)。测试系统是否正常操作。 |
| C42：检查介于空调高压开关与空调低压开关之间的回路是否断路 |
|  | 1 测量空调高压开关，接头 882，接脚 4，回路91S-FA17 (BK/RD)，线束侧与空调低压开关，接头C692，接脚 1，回路91S-FA17 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的空调高压开关。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于空调高压开关与空调低压开关之间断路的回路91S-FA17 (BK/RD)。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 D：空调控制总成不作动 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 而没有触控式屏幕的 DVD 导航系统的车辆未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，空调控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| D1：检查充填系统 |
|  | 1 检查充填系统。请参阅章节414-00。[充填系统 - 一般信息，诊断与测试，充填系统] |
|  | • 是否充填系统正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 D2 |
|  | → 否 |
|  | 维修充填系统。测试系统是否正常操作。 |
| D2：检查保险丝 F43 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F43 (CJB) 。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 D3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F43 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁时，则使用线路图找出并维修短路。 |
| D3：检查保险丝 F43 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F43 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F43 (10 A)与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 D4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修保险丝 F43 的电源供应。测试系统是否正常操作。 |
| D4：检查电子自动温度控制 (EATC) 模块电压 |
|  | 1 拆下 EATC 模块的接头 C539 。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 11，回路 29-FA94(OG/BK)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 D6 |
|  | → 否 |
|  | 至 D5 |
| D5：检查介于 EATC 模块与 CJB 之间的回路是否断路 |
|  | 1 拆下CJB 的接头 C102。 |
|  | 2 测量EATC 模块，接头 C539，接脚 11，回路 29-FA94 (OG/BK)，线束侧与 CJB，接头 C102，接脚 10，回路 29-FA94 (OG/BK)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查CJB，如果需要安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与 CJB 之间断路的回路 29-FA94 (OG/BK)。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| D6：检查 EATC 模块的搭铁连接 |
|  | 1 测量EATC 模块，接头 C539，接脚 24，回路91-FA94 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与连结点 S12 之间断路的回路91-FA94 (BK/GN)。 测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 E：鼓风机马达不作用/功能不正确 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 (空调控制总成所有其它功能都正常) |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，空调控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| E1：检查保险丝 F10 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F10 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 E2 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F10 (30 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁时，使用线路图找出并维修短路。 |
| E2：检查保险丝 F10电压 |
|  | 1 连接保险丝 F10 (BJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F10 (30 A)与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 E3 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修保险丝 F10 的电源供应。测试系统是否正常操作。 |
| E3：检查鼓风机马达电压 |
|  | 1 拆下鼓风机马达的接头 C537。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于鼓风机马达，接头 C537，接脚 1，回路 15-FA18A (GN/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 E4 |
|  | → 否 |
|  | 至 E9 |
| E4：检查鼓风机马达搭铁的连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量鼓风机马达，接头 C537，接脚 6，回路 31-FA45 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 E5 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于鼓风机马达与搭铁 G20 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| E5：检查介于电子自动温度控制 (EATC) 模块与鼓风机马达之间的回路是否断路 |
|  | 1 拆下 EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 2 测量 EATC 模块，接头 C540，接脚 15，回路49S-FA45 (BU/WH)，线束侧与鼓风机马达，接头 C537，接脚 2，回路49S-FA45 (BU/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 3 测量EATC 模块，接头 C540，接脚 16，回路9-FA45(BN/BU)，线束侧与鼓风机马达，接头 C537，接脚 3，回路9-FA45 (BN/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 两项测量的电阻是否都低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 E6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与鼓风机马达之间相关的回路断路。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| E6：检查介于 EATC 模块与鼓风机马达之间的回路是否短路 |
|  | 1 测量 EATC 模块，接头 C540，接脚 15，回路49S-FA45 (BU/WH)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 16，回路9-FA45 (BN/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 至 E7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与鼓风机马达之间短路的回路。 测试系统是否正常操作。 |
| E7：检查介于 EATC 模块与鼓风机马达之间的回路是否与电源短路 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于EATC 模块，接头 C540，接脚 15，回路49S-FA45 (BU/WH)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 16，回路9-FA45 (BN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否任何电压出现? |
|  | → 是 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与鼓风机马达之间短路到电源相关的回路。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 至 E8 |
| E8：检查介于 EATC 模块与鼓风机马达之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量EATC 模块，接头 C540，接脚 15，回路49S-FA45 (BU/WH)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量EATC 模块，接头 C540，接脚 16，回路9-FA45(BN/BU)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 在两项测量中，电阻是否都大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的鼓风机马达。测试系统是否正常操作。如果鼓风机马达仍然不作动，则安装新的 EATC 模块。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与鼓风机马达之间相关的回路短路。 测试系统是否正常操作。 |
| E9：检查鼓风机马达继电器电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下鼓风机马达继电器的插座 C1010(BJB)。 |
|  | 3 测量介于鼓风机马达继电器，插座 C1010，接脚 1，回路 30-FA23 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于鼓风机马达继电器，插座 C1010，接脚 3，回路 30-FA24 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否两项测量都显示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 E10 |
|  | → 否 |
|  | - 是否一项测定无显示蓄电池电压： 使用线路图找出并维修介于鼓风机马达继电器与连结点 S119 之间相关的回路断路。 测试系统是否正常操作。 - 无显示蓄电池电压： 使用线路图找出并维修介于连结点 S119 与保险丝 F10 之间断路的回路 30-FA23A (RD)。测试系统是否正常操作。 |
| E10：检查介于鼓风机马达继电器与鼓风机马达之间的回路是否断路 |
|  | 1 测量鼓风机马达继电器，插座 C1010，接脚 5，回路 15-FA18 (GN/OG)，线束侧与 鼓风机马达，接头 C537，接脚 1，回路 15-FA18A (GN/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 E11 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于鼓风机马达继电器与鼓风机马达之间断路的回路。 测试系统是否正常操作。 |
| E11：检查介于鼓风机马达继电器与 CJB 之间的回路是否断路 |
|  | 1 拆下 CJB 的接头 C95。 |
|  | 2 测量鼓风机马达继电器，插座 C1010，接脚 2，回路 31S-FA23 (BK/BU)，线束侧与 CJB，接头 C95，接脚 32，回路 31S-FA23 (BK/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 E12 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于鼓风机马达继电器与 CJB 之间断路的回路 31S-FA23 (BK/BU)。测试系统是否正常操作。 |
| E12：检查鼓风机马达继电器 |
|  | 1 依据此章节中的组件测试检查鼓风机马达继电器。 |
|  | • 是否鼓风机马达继电器正常? |
|  | → 是 |
|  | 检查CJB，如果需要安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的鼓风机马达继电器。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 F：再循环混合门故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：如果空气分配控制设定到"挡风玻璃除雾/除霜"模式，则车内空气再循环模式会不作用或不作动。 |
| 注意：确认再循环混合门的作动机构正常。 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，空调控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| F1：检查再循环混合门作动器电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下再循环混合门作动器的接头 C541。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 测量介于再循环混合门作动器，接头 C541，接脚 2，回路 15S-FA42 (GN/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | - 左驾车辆： |
|  | → 否 |
|  | 至 F3 - 右驾车辆： 至 F4 →否 至 F2 |
| F2：检查介于再循环混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 14，回路 15S-FA42 (GN/YE)，线束侧与再循环混合门作动器，接头 C541，接脚 2，回路 15S-FA42 (GN/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与再循环混合门作动器断路的回路 15S-FA42 (GN/YE)。 测试系统是否正常操作。 |
| F3：检查介于再循环混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否断路 - 左驾车辆 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下EATC 模块的接头 C539。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 1，回路 31S-FA54 (BK/BU)，线束侧与再循环混合门作动器，接头 C541，接脚 1，回路 31S-FA54 (BK/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 2，回路 31S-FA55 (BK/OG)，线束侧与再循环混合门作动器，接头 C541，接脚 3，回路 31S-FA55 (BK/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于EATC 模块，接头 C539，接脚 14，回路 31S-FA56 (BK/GN)，线束侧与再循环混合门作动器，接头 C541，接脚 4，回路 31S-FA56 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 6 测量介于EATC 模块，接头 C539，接脚 15，回路 31S-FA57 (BK/RD)，线束侧与再循环混合门作动器，接头 C541，接脚 6，回路 31S-FA57 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 在所有测量的电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 F5 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于再循环混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路断路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| F5：检查介于再循环混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否与电源短路 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 1，回路 31S-FA54 (BK/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 3 测量介于EATC 模块，接头 C539，接脚 2，回路 31S-FA55 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 14，回路 31S-FA56 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 15，回路 31S-FA57 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否有任何的电压出现? |
|  | → 是 |
|  | 使用线路图找出并维修介于再循环混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路与电源短路。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 F6 |
| F6：检查介于再循环混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 1，回路 31S-FA54 (BK/BU)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 2，回路 31S-FA55 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 14，回路 31S-FA56 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 15，回路 31S-FA57 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 6 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 14，回路 15S-FA42 (GN/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 所有测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 至 F7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于再循环混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路短路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| F7：检查介于再循环混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否短路 |
|  | 1 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 1，回路 31S-FA54 (BK/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 14，回路 15S-FA42 (GN/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 1，回路 31S-FA54 (BK/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 2，回路 31S-FA55 (BK/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 1，回路 31S-FA54 (BK/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 14，回路 31S-FA56 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 1，回路 31S-FA54 (BK/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 15，回路 31S-FA57 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于EATC 模块，接头 C540，接脚 14，回路 15S-FA42 (GN/YE)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 2，回路 31S-FA55 (BK/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 6 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 14，回路 15S-FA42 (GN/YE)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 14，回路 31S-FA56 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 7 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 14，回路 15S-FA42 (GN/YE)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 15，回路 31S-FA57 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 8 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 2，回路 31S-FA55 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 14，回路 31S-FA56 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 9 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 2，回路 31S-FA55 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 15，回路 31S-FA57 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 10 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 14，回路 31S-FA56 (BK/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 15，回路 31S-FA57 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 所有测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的再循环混合门作动器。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于再循环混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路短路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 G：温度混合门左侧故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：确认左温度混合门作动机构正常。 |
| 注意：未配备触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，空调控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| G1：检查左侧温度混合门作动器电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下左侧温度混合门作动器的接头 C553。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 测量介于温度混合门作动器左边，接头 C553，接脚 2，回路 15S-FA46 (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 G3 |
|  | → 否 |
|  | 至 G2 |
| G2：检查介于温度混合门作动器左侧与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下EATC 模块的接头 C539。 |
|  | 3 测量介于 EATC模块，接头 C539，接脚 12，回路 15S-FA46 (GN/BU)，线束侧与温度混合门作动器左边，接头 C553，接脚 2，回路 15S-FA46 (GN/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 EATC 模块，如果需要安装新的EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与左边温度混合门作动器之间断路的回路 15S-FA46 (GN/BU)。测试系统是否正常操作。 |
| G3：检查介于左侧温度混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下EATC 模块的接头 C539。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量EATC 模块，接头 C539，接脚 3，回路 31S-FA58 (BK/OG)，线束侧与温度混合门作动器左边，接头 C553，接脚 1，回路 31S-FA58 (BK/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 4 测量EATC 模块，接头 C539，接脚 4，回路 31S-FA59 (BK/GN)，线束侧与温度混合门作动器左侧，接头 C553，接脚 3，回路 31S-FA59 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 5 测量EATC 模块，接头 C539，接脚 16，回路 31S-FA60 (BK/RD)，线束侧与温度混合门作动器左侧，接头 C553，接脚 4，回路 31S-FA60 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 6 测量EATC 模块，接头 C539，接脚 17，回路 31S-FA61 (BK/WH)，线束侧与温度混合门作动器左侧，接头 C553，接脚 6，回路 31S-FA61 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 所有的测量电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 G4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于左边温度混合门作动器与 EATC 模块相关的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| G4：检查介于左侧温度混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否与电源短路 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于EATC 模块，接头 C539，接脚 3，回路 31S-FA58 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 4，回路 31S-FA59 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 16，回路 31S-FA60 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 17，回路 31S-FA61 (BK/WH)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否任何的电压出现? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于左侧温度混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路与电源短路。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 G5 |
| G5：检查介于左侧温度混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 3，回路 31S-FA58 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 4，回路 31S-FA59 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 16，回路 31S-FA60 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 17，回路 31S-FA61 (BK/WH)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 6 测量介于EATC 模块，接头 C539，接脚 12，回路 15S-FA46 (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 所有测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 至 G6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于左侧温度混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路与搭铁短路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| G6：检查介于温度混合门作动器左侧与 EATC 模块之间的回路是否短路 |
|  | 1 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 3，回路 31S-FA58 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 12，回路 15S-FA46 (GN/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 3，回路 31S-FA58 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 4，回路 31S-FA59 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 3，回路 31S-FA58 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 16，回路 31S-FA60 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 3，回路 31S-FA58 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 17，回路 31S-FA61 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 12，回路 15S-FA46 (GN/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 4，回路 31S-FA59 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 6 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 12，回路 15S-FA46 (GN/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 16，回路 31S-FA60 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 7 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 12，回路 15S-FA46 (GN/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 17，回路 31S-FA61 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 8 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 4，回路 31S-FA59 (BK/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 16，回路 31S-FA60 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 9 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 4，回路 31S-FA59 (BK/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 17，回路 31S-FA61 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 10 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 16，回路 31S-FA60 (BK/RD)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 17，回路 31S-FA61 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 所有测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的左侧温度混合门作动器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于温度混合门作动器左侧与 EATC 模块之间相关的回路短路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 H：右侧温度混合门故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：确认右侧温度混合门作动机构是否正常 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，恒温控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| H1：检查右侧温度混合门作动器电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下右侧温度混合门作动器的接头 C534。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 测量介于右侧温度混合门作动器，接头 C534，接脚 2，回路 15S-FB9 (GN/RD)，线束侧与搭铁 之间的电压。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 H3 |
|  | → 否 |
|  | 至 H2 |
| H2：检查介于右侧温度混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下 EATC 模块的接头 C539 。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 25，回路 15S-FB9 (GN/RD)，线束侧与温度混合门作动器右侧，接头 C534，接脚 2，回路 15S-FB9 (GN/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与右侧温度混合门作动器断路的回路 15S-FB9 (GN/RD)。 测试系统是否正常操作。 |
| H3：检查回路介于温度混合门作动器右侧与 EATC 模块是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下 EATC 模块的接头 C539。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 9，回路 31S-FB10 (BK/GN)，线束侧与右侧温度混合门作动器，接头 C534，接脚 1，回路 31S-FB10 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 10，回路 31S-FB11 (BK/RD)，线束侧与右侧温度混合门作动器，接头 C534，接脚 3，回路 31S-FB11 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚22，回路 31S-FB12 (BK/WH)，线束侧与右侧温度混合门作动器，接头 C534，接脚 4，回路 31S-FB12 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 6 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 23，回路 31S-FB13 (BK/YE)，线束侧与右侧温度混合门作动器，接头 C534，接脚 6，回路 31S-FB13 (BK/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 所有的测量是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 H4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于温度混合门作动器右侧与 EATC 模块之间相关的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| H4：检查介于右侧温度混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否与电源短路 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于EATC 模块，接头 C539，接脚 9，回路 31S-FB10 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 10，回路 31S-FB11 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 22，回路 31S-FB12 (BK/WH)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 23，回路 31S-FB13 (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否有任何的电压显示? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于右侧温度混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路与电源短路。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 H5 |
| H5：检查介于右侧温度混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 9，回路 31S-FB10 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 10，回路 31S-FB11 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 22，回路 31S-FB12 (BK/WH)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 23，回路 31S-FB13 (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 6 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 25，回路 15S-FB9 (GN/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 所有测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 至 H6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并矫正介于温度混合门作动器右侧与 EATC 模块之间相关的回路与搭铁短路。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| H6：检查右侧温度混合门作动器与 EATC 模块之间的回路有无短路 |
|  | 1 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 9，回路 31S-FB10 (BK/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 25，回路 15S-FB9 (GN/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 9，回路 31S-FB10 (BK/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 10，回路 31S-FB11 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 9，回路 31S-FB10 (BK/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 22，回路 31S-FB12 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 9，回路 31S-FB10 (BK/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 23，回路 31S-FB13 (BK/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 25，回路 15S-FB9 (GN/RD)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 10，回路 31S-FB11 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 6 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 25，回路 15S-FB9 (GN/RD)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 22，回路 31S-FB12 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 7 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 25，回路 15S-FB9 (GN/RD)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 23，回路 31S-FB13 (BK/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 8 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 10，回路 31S-FB11 (BK/RD)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 22，回路 31S-FB12 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 9 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 10，回路 31S-FB11 (BK/RD)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 23，回路 31S-FB13 (BK/YE)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 10 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 22，回路 31S-FB12 (BK/WH)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 23，回路 31S-FB13 (BK/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 所有测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的右侧温度混合门作动器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介右侧于温度混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路短路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 I：出风门故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：确认空气分配风门作动机构正常。 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，恒温控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| I1：检查出风门作动器电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下出风门作动器的接头 C533 。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 测量介于出风门作动器，接头 C533，接脚 2，回路 15S-FB19 (GN/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 I3 |
|  | → 否 |
|  | 至 I2 |
| I2：检查介于出风门作动器与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下 EATC 模块的接头 C539。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 26，回路 15S-FB19 (GN/YE)，线束侧与出风门作动器，接头 C533，接脚 2，回路 15S-FB19 (GN/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与出风门作动器之间断路的回路 15S-FB19 (GN/YE)。测试系统是否正常操作。 |
| I3：检查介于出风门作动器与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下 EATC 模块的接头 C539。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 5，回路 31S-FB20 (BK/BU)，线束侧与出风门作动器，接头 C533，接脚 1，回路 31S-FB20 (BK/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 6，回路 31S-FB21 (BK/OG)，线束侧与出风门作动器，接头 C533，接脚 3，回路 31S-FB21 (BK/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 18，回路 31S-FB22 (BK/GN)，线束侧与出风门作动器，接头 C533，接脚 4，回路 31S-FB22 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 6 测量介于EATC 模块，接头 C539，接脚 19，回路 31S-FB23 (BK/RD)，线束侧与出风门作动器，接头 C533，接脚 6，回路 31S-FB23 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 所有的测量电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 I4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风门作动器与 EATC 模块之间相关的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| I4：检查介于出风门作动器与 EATC 模块之间的回路是否与电源短路 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 5，回路 31S-FB20 (BK/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 6，回路 31S-FB21 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 18，回路 31S-FB22 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 19，回路 31S-FB23 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否有任何的电压显示? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风门作动器与 EATC 模块之间相关的回路与电源短路。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 I5 |
| I5：检查介于出风门作动器与 EATC 模块之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 5，回路 31S-FB20 (BK/BU)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 6，回路 31S-FB21 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 18，回路 31S-FB22 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 19，回路 31S-FB23 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 6 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 26，回路 15S-FB19 (GN/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 所有测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 至 I6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风门作动器与 EATC 模块之间相关的回路与搭铁短路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| I6：检查介于出风门作动器与 EATC 模块之间的回路是否短路 |
|  | 1 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 5，回路 31S-FB20 (BK/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 26，回路 15S-FB19 (GN/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 5，回路 31S-FB20 (BK/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 6，回路 31S-FB21 (BK/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 5，回路 31S-FB20 (BK/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 18，回路 31S-FB22 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 5，回路 31S-FB20 (BK/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 19，回路 31S-FB23 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 26，回路 15S-FB19 (GN/YE)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 6，回路 31S-FB21 (BK/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 6 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 26，回路 15S-FB19 (GN/YE)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 18，回路 31S-FB22 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 7 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 26，回路 15S-FB19 (GN/YE)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 19，回路 31S-FB23 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 8 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 6，回路 31S-FB21 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 18，回路 31S-FB22 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 9 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 6，回路 31S-FB21 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 19，回路 31S-FB23 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 10 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 18，回路 31S-FB22 (BK/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 19，回路 31S-FB23 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 所有测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的出风门作动器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图 找出并维修介于出风门作动器与 EATC 模块之间相关的回路短路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 J：除雾风门/混合门故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：确认除雾风门/混合门作动机构正常。 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，恒温控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| J1：检查电压除雾风门/混合门作动器 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下除雾风门/混合门作动器的接头 C532。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 测量介于除雾风门/混合门作动器，接头C532，接脚 2，回路 15S-FB14 (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 J3 |
|  | → 否 |
|  | 至 J2 |
| J2：检查介于除雾风门/混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下EATC 模块的接头 C539。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 13，回路 15S-FB14 (GN/BU)，线束侧与除雾风门/混合门作动器，接头C532，接脚 2，回路 15S-FB14 (GN/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块，测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与除雾风门/混合门作动器之间断路的回路 15S-FB14 (GN/BU)。 测试系统是否正常操作。 |
| J3：检查介于除雾风门/混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下EATC 模块的接头 C539。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 7，回路 31S-FB15 (BK/OG)，线束侧与除雾风门/混合门作动器，接头 C532，接脚 1，回路 31S-FB15 (BK/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 8，回路 31S-FB16 (BK/GN)，线束侧与除雾风门/混合门作动器，接头 C532，接脚 3，回路 31S-FB16 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 20，回路 31S-FB17 (BK/RD)，线束侧与除雾风门/混合门作动器，接头 C532，接脚 4，回路 31S-FB17 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 6 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 21，回路 31S-FB18 (BK/WH)，线束侧与除雾风门/混合门作动器，接头 C532，接脚 6，回路 31S-FB18 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 所有的测量电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 J4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于除雾风门/混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| J4：检查介于除雾风门/混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否与电源短路 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 7，回路 31S-FB15 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 8，回路 31S-FB16 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 20，回路 31S-FB17 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 21，回路 31S-FB18 (BK/WH)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否有任何电压显示? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于除雾风门/混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路的电源短路。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 J5 |
| J5：检查介于除雾风门/混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 7，回路 31S-FB15 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 8，回路 31S-FB16 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 20，回路 31S-FB17 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 21，回路 31S-FB18 (BK/WH)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 6 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 13，回路 15S-FB14 (GN/BU)，线束侧与搭铁与 之间的电阻。 |
|  | • 所有测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 至 J6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于除雾风门/混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路与搭铁短路。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| J6：检查介于除雾风门/混合门作动器与 EATC 模块之间的回路是否短路 |
|  | 1 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 7，回路 31S-FB15 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 13，回路 15S-FB14 (GN/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 7，回路 31S-FB15 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 8，回路 31S-FB16 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 7，回路 31S-FB15 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 20，回路 31S-FB17 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 7，回路 31S-FB15 (BK/OG)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 21，回路 31S-FB18 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 5 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 13，回路 15S-FB14 (GN/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 8，回路 31S-FB16 (BK/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 6 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 13，回路 15S-FB14 (GN/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 20，回路 31S-FB17 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 7 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 13，回路 15S-FB14 (GN/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 21，回路 31S-FB18 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 8 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 8，回路 31S-FB16 (BK/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 20，回路 31S-FB17 (BK/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | 9 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 8，回路 31S-FB16 (BK/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 21，回路 31S-FB18 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 10 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 20，回路 31S-FB17 (BK/RD)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 21，回路 31S-FB18 (BK/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 所有测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的除雾风门/混合门作动器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于除雾风门/混合门作动器与 EATC 模块之间相关的回路短路。 测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 K：出风温度传感器 - 左侧中央出风口回路故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，恒温控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| K1：检查出风温度传感器电压 – 左侧中央出风口 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下出风温度传感器的接头 C542 - 左侧中央出风口。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 开启 A/C 系统。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 5 测量介于出风温度传感器 - 左侧中央出风口，接头 C542，接脚 1，回路8-FA47 (WH/GN)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大约 5 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 至 K3 |
|  | → 否 |
|  | - 无电压显示： 至 K2 - 显示蓄电池电压： 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与出风温度传感器 - 左侧中央出风口与电源回路8-FA47 (WH/GN) 短路。如果无与电源短路，则检查 EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
| K2：检查介于出风温度传感器 – 左侧中央出风口与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下 EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 3 测量出风温度传感器 - 左侧中央出风口，接头 C542，接脚 1，回路8-FA47(WH/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 10，回路8-FA47 (WH/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 左侧中央出风口与 EATC 模块之间断路的回路8-FA47 (WH/GN)。测试系统是否正常操作。 |
| K3：检查介于出风温度传感器 – 左侧中央出风口与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 拆下 EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 2 测量出风温度传感器 - 左侧中央出风口，接头 C542，接脚 3，回路9-FA47(BN/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 K4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 左侧中央出风口与 EATC 模块之间断路的回路。 测试系统是否正常操作。 |
| K4：检查介于出风温度传感器 – 左侧中央出风口与 EATC 模块之间的回路是否短路 |
|  | 1 测量 EATC 模块，接头 C540，接脚 10，回路8-FA47(WH/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧 之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 至 K5 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 左侧中央出风口与 EATC 模块之间短路的回路。 测试系统是否正常操作。 |
| K5：检查介于出风温度传感器 – 左侧中央出风口与 EATC 模块之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 10，回路8-FA47(WH/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 在两个测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的出风温度传感器 - 左侧中央出风口。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 左侧中央出风口与 EATC 模块之间短路的电路。 测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 L：出风温度传感器 - 左侧足部区域回路故障 - 车辆配备电子自动温度控制 (EATC) |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，恒温控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| L1：检查出风温度传感器电压 – 左侧足部区域 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 拆下出风温度传感器的接头 C544 - 左侧足部区域。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 开启 A/C 系统。 |
|  | 5 测量介于出风温度传感器 - 左侧足部区域，接头C544，接脚 1，回路8-FA48 (WH/GN)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大约 5 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 至 L3 |
|  | → 否 |
|  | - 无电压指示： 至 L2 - 已指示蓄电池电压： 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与 出风温度传感器 - 左侧足部区域之间短路到电源回路8-FA48 (WH/GN)。如果没有短路到电源，则检查EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
| L2：检查介于出风温度传感器 - 左侧足部区域与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下 EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 3 测量出风温度传感器 - 左侧足部区域，接头 C544，接脚 1，回路8-FA48 (WH/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头C540，接脚 9，回路8-FA48 (WH/GN)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 EATC 模块，如果需要安装新的EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 左侧足部区域与 EATC 模块之间断路的回路8-FA48 (WH/GN)。 测试系统是否正常操作。 |
| L3：检查介于出风温度传感器 - 左侧足部区域与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 拆下 EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 2 测量介于出风温度传感器 - 左侧足部区域，接头 C544，接脚 3，回路9-FA48 (BN/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 L4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 左侧足部区域与 EATC 模块之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| L4：检查介于出风温度传感器 - 左侧足部区域与 EATC 模块之间的回路是否短路 |
|  | 1 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 9，回路8-FA48(WH/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 至 L5 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 左侧足部区域与 EATC 模块之间短路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| L5：检查介于出风温度传感器 - 左侧足部区域与 EATC 模块之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 9，回路8-FA48(WH/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 在两个测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的出风温度传感器 - 左侧足部区域。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 左侧足部区域与 EATC 模块之间短路的回路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 M：出风温度传感器 - 右侧中央出风口回路故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，恒温控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| M1：检查出风温度传感器 – 右侧中央出风口电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下出风温度传感器的接头 C543 - 右侧中央出风口。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 开启 A/C 系统。 |
|  | 5 测量介于出风温度传感器 - 右侧中央出风口，接头 C543，接脚 1，回路8-FA52 (WH/BK)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大约 5 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 至 M3 |
|  | → 否 |
|  | - 无电压显示： 至 M2 - 指示蓄电池电压： 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与出风温度传感器 - 右侧中央出风口之间短路到电源回路8-FA52 (WH/BK)。如果没有短路到电源，检查 EATC 模块，如果需要安装新的EATC 模块。 测试系统是否正常操作。 |
| M2：检查介于出风温度传感器 – 右侧中央出风口与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下 EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 3 测量介于出风温度传感器 - 右侧中央出风口，接头 C543，接脚 1，回路8-FA52 (WH/BK)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 8，回路8-FA52 (WH/BK)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 是 |
|  | 检查 EATC 模块，如果需要安装新的EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 右侧中央出风口与 EATC 模块之间断路的回路8-FA52 (WH/BK)。测试系统是否正常操作。 |
| M3：检查介于出风温度传感器 – 右侧中央出风口与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 拆下 EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 2 测量介于出风温度传感器 - 右侧中央出风口，接头 C543，接脚 3，回路9-FA52 (BN/YE)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 M4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 右侧中央出风口与 EATC 模块之间断路的电路。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| M4：检查介于出风温度传感器 – 右侧中央出风口与 EATC 模块之间的回路是否短路 |
|  | 1 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 8，回路8-FA52 (WH/BK)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 至 M5 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 右侧中央出风口与 EATC 模块之间短路的回路。 测试系统是否正常操作。 |
| M5：检查介于出风温度传感器 – 右侧中央出风口与 EATC 模块之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 测量 EATC 模块，接头 C540，接脚 8，回路8-FA52(WH/BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量 EATC 模块，接头 C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 在两个测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的出风温度传感器 - 右侧中央出风口。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 右侧中央出风口与 EATC 模块短路的回路。 测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 N：出风温度传感器 - 右侧足部区域回路故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，恒温调控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| N1：检查出风温度传感器 – 右侧足部区域电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下出风温度传感器 - 右侧足部区域的接头 C536。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 开启 A/C 系统。 |
|  | 5 测量介于出风温度传感器 - 右侧足部区域，接头 C536，接脚 1，回路8-FA51 (WH/BK)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否测量的电压大约 5 V? |
|  | → 是 |
|  | 至 N3 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | - 无电压显示： 至 N2 - 已指示蓄电池电压： 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与出风温度传感器 - 右侧足部区域之间的回路短路到电源回路8-FA51 (WH/BK)。如果没有短路到电源，检查 EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
| N2：检查介于出风温度传感器 - 右侧足部区域与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下 EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 3 测量介于出风温度传感器 – 右侧足部区域，接头 C536，接脚 1，回路8-FA51 (WH/BK)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 7，回路8-FA51 (WH/BK)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 右侧足部区域与 EATC 模块之间断路的回路8-FA51(WH/BK)。 测试系统是否正常操作。 |
| N3：检查介于出风温度传感器 - 右侧足部区域与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 拆下 EATC 模块的接头 C540。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于出风温度传感器 – 右侧足部区域，接头 C536，接脚 3，回路9-FA51 (BN/YE)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 N4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 右侧足部区域与 EATC 模块之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| N4：检查介于出风温度传感器 – 右侧足部区域与 EATC 模块之间的回路是否短路 |
|  | 1 测量 EATC 模块，接头 C540，接脚 7，回路8-FA51 (WH/BK)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 至 N5 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于出风温度传感器 - 右侧足部区域与 EATC 模块之间短路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| N5：检查介于出风温度传感器 - 右侧足部区域与 EATC 模块之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 测量 EATC 模块，接头 C540，接脚 7，回路8-FA51(WH/BK)，线束侧与搭铁。 |
|  | 2 测量与之间的电阻EATC 模块，接头 C540，接脚 20，回路9-FA47A (BN/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 在两个有测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的出风温度传感器 - 右侧足部区域。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出介于出风温度传感器 - 右侧足部区域与 EATC 模块并维修短路的回路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 O：阳光强度传感器回路故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，恒温控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| O1：检查阳光强度传感器电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下阳光强度传感器的接头 C554。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 开启 A/C 系统。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 5 测量介于阳光强度传感器，接头 C554，接脚 1，回路8-FA53(WH/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 6 测量介于阳光强度传感器，接头 C554，接脚 2，回路 10-FA53(GY/VT)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 两项测量的电压显示是否大约 5 V? |
|  | → 是 |
|  | 至 O4 |
|  | → 否 |
|  | - 在一项或两项测量是否无电压显示： 至 O2 - 在一项或两项测量指示蓄电池电压： 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与阳光强度传感器之间短路到电源的回路。如果没有短路到电源，则检查 EATC 模块，如果需要安装新的EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
| O2：检查介于阳光强度传感器与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下 EATC 模块的接头 C540 。 |
|  | 3 测量阳光强度传感器，接头 C554，接脚 1，回路8-FA53(WH/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 22，回路8-FA53 (WH/BU)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于阳光强度传感器，接头 C554，接脚 2，回路 10-FA53(GY/VT)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 23，回路 10-FA53 (GY/VT)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 在两项测量当中电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O3 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于阳光强度传感器与 EATC 模块之间相关的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O3：检查介于阳光强度传感器与 EATC 模块之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 22，回路8-FA53(WH/BU)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C540，接脚 23，回路 10-FA53 (GY/VT)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 在两项测量中，电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 检查 EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于阳光强度传感器与 EATC 模块之间相关的回路短路。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| O4：检查介于阳光强度传感器与 EATC 模块之间的回路是否断路 (搭铁连接) |
|  | 1 测量介于阳光强度传感器，接头 C554，接脚 3，回路9-FA53 (BN/BU)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 17，回路9-FA1 (BN/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的阳光强度传感器。测试系统是否正常操作。 如果系统仍然不作动，则检查 EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于阳光强度传感器与 EATC 模块之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 P：车内温度传感器回路故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，恒温控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| P1：检查车内温度传感器电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下车内温度传感器的接头 C776。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 开启 A/C 系统。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 5 测量介于车内温度传感器，接头 C776，接脚 4，回路8-FA95 (WH/GN)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否电压大约 5 伏特? |
|  | → 是 |
|  | 至 P2 |
|  | → 否 |
|  | - 无电压显示： 至 P3 - 指示蓄电池电压： 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与车内温度传感器之间短路到电源的回路。如果没有短路到点源，则检查 EATC 模块，如果需要安装新的EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
| P2：检查介于车内温度传感器与 EATC 模块之间的回路是否断路 (搭铁连接) |
|  | 1 拆下 EATC 模块的接头 C540 。 |
|  | 2 测量介于车内温度传感器，接头 C776，接脚 6，回路9-FA95 (BN/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 17，回路9-FA1 (BN/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 安装新的车内温度传感器。测试系统是否正常操作。 如果系统仍然不作动，则检查 EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于车内温度传感器与 E ATC 模块之间断路的回路。 测试系统是否正常操作。 |
| P3：检查介于车内温度传感器与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下 EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 3 测量介于车内温度传感器，接头 C776，接脚 4，回路8-FA95 (WH/GN)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 21，回路8-FA95 (WH/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 P4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于车内温度传感器与 EATC 模块之间断路的回路8-FA95 (WH/GN)。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| P4：检查介于车内温度传感器与 EATC 模块之间的回路是否与搭铁短路 |
|  | 1 测量 EATC 模块，接头 C540，接脚 21，回路8-FA95(WH/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否大于 10,000 欧姆 ? |
|  | → 是 |
|  | 检查 EATC 模块，如果需要安装新的EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于车内温度传感器与 EATC 模块之间短路到搭铁的回路8-FA95 (WH/GN)。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 Q：车内温度传感器鼓风机马达电路故障 - 配备电子自动温度控制 (EATC) 的车辆 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：未配备含有触控式屏幕 DVD 导航系统的车辆，恒温控制总成中已内置自动温度控制 (EATC) 模块。 |
| Q1：检查车内温度传感器电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下车内温度传感器的接头 C776。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 开启 A/C 系统。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 5 测量介于车内温度传感器，接头 C776，接脚 1，回路 15S-FA95 (GN/BK)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q2 |
|  | → 否 |
|  | 至 Q3 |
| Q2：检查介于车内温度传感器与 EATC 模块之间的回路是否断路 (搭铁连接) |
|  | 1 拆下EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 2 测量介于车内温度传感器，接头 C776，接脚 3，回路 31-FA95 (BK)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 2，回路 31-FA95 (BK)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的车内温度传感器。测试系统是否正常操作。 如果系统仍然不作动，则检查 EATC 模块，如果需要安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于车内温度传感器与 EATC 模块之间断路的回路 31-FA95 (BK)。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| Q3：检查介于车内温度传感器与 EATC 模块之间的回路是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆下EATC 模块的接头 C540。 |
|  | 3 测量介于车内温度传感器，接头 C776，接脚 1，回路 15S-FA95 (GN/BK)，线束侧与 EATC 模块，接头 C540，接脚 1，回路 15S-FA95 (GN/BK)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 EATC 模块，如果需要安装新的EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于车内温度传感器与 EATC 模块之间断路的回路 15S-FA95 (GN/BK)。 测试系统是否正常操作。 |

组件测试

鼓风机马达继电器

1.	检查常开接点在未接合时的状态：

1.	测量在鼓风机马达继电器介于接脚 3 与接脚 5，组件侧上的电阻。

2.	电阻是否大于 10,000 欧姆 ?

3.	如果是，至 2。

4.	如果不是，则安装新的鼓风机马达继电器。

2.	检查常开接点在接合时的状态：

1.	使用一条有 1 Amp 保险丝的测试线连接鼓风机马达继电器组件侧的接脚 1 到蓄电池正极端子。

2.	使用一条测试线连接鼓风机马达继电器组件侧的接脚 2 到蓄电池的搭铁端子。

3.	测量鼓风机马达继电器组件侧上介于 接脚 3 与接脚 5 之间的电阻。

4.	电阻是否低于 2 欧姆?

5.	如果是，则鼓风机马达继电器正常。

6.	如果不是，则安装新的鼓风机马达继电器。

空调离合器继电器

3.	检查常开接点在未接合的状态：

1.	测量空调离合器继电器组件侧介于 接脚 3 与接脚 5 之间的电阻。

2.	电阻是否大于 10,000 欧姆 ?

3.	如果是，至 4。

4.	如果不是，则安装新的空调离合器继电器。

4.	检查常开接点在接合的状态：

1.	使用一条有 1 Amp 的保险丝测试线连接空调离合器继电器组件侧的接脚 1 到蓄电池正极端子。

2.	使用一条测试线连接空调离合器继电器组件侧的接脚 2 到蓄电池搭铁端子。

3.	测量在空调离合器继电器组件侧介于接脚 3 与接脚 5 之间的电阻。

4.	电阻是否低于 2 欧姆?

5.	如果是，则空调离合器继电器正常。

6.	如果不是，则安装新的空调离合器继电器。

弹簧锁定接头

1.	注意：选择适合线径的专用工具。

安装专用工具。

•	安装专用工具使内部轴环可以导入固定的弹簧内。

2.	压入专用工具到固定弹簧。

3.	拆下冷媒管路。

•	丢弃 O-型环油封。

4.	连接冷媒管路。

•	检查固定弹簧是否损坏。

•	使用一支适当的细铁丝小心的拉出任何损坏的固定弹簧并安装新品。

5.	注意：使用冷冻油与非绒毛的布料来清洁连接部位。

将指示环压入固定弹簧内。

6. 注意：安装新的冷媒管路 O-型环油封。

注意：安装之前先在冷媒管路的 O-型环油封上涂料一层冷冻油。

连接冷媒管路。

•	检查固定弹簧是否啮合正确。

### 空调 (A/C) 离合器间隙调整 (34 628 6)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 填隙垫片组 |  |

1.	嵌入式皮带盘的间隙测量
使用一条具有 5A 保险丝的跨接线连接到介于蓄电池正极端子，使 A/C 离合器与蓄电池搭铁相连而作动 A/C 离合器数次之行在皮带盘的圆周每间隔 60 度检查介于驱动板与皮带盘的间隙 A。
有关额外的信息，请参阅本章节中的规格。

1.	皮带盘

2.	驱动板

•	间隙 A (介于 A/C 离合器啮合与非离时的测量误差)

2.	非嵌入式皮带盘测量
在皮带盘的圆周每间隔 60 度检查介于驱动板与皮带盘之间的间隙 A。有关额外的信息，请参阅本章节中的规格。

1.	皮带盘

2.	填隙垫片

3.	驱动板

•	间隙 A

3.	拆下驱动板。

4.	视需要使用填隙垫片矫正间隙 A。

5.	安装驱动板。有关额外的信息，请参阅本章节中的规格。

6.	检查步骤 1 或步骤 2 的间隙 A。如果需要重复步骤 3-5。

荧光染料泄漏侦测

通用设备

UV聚光灯

冷媒充填表组

荧光染料喷嘴

注意：车辆从07/1999 开始制造的车辆有一荧光追踪染料片插入空调 (A/C) 系统中。如果有出现追踪染料，则位于储液筒上会有十字型绿色符号。

注意：车辆07/1999之前制造的车辆必须添加追踪染料。

1.	使用染料喷嘴。添加 7.4 ml 的荧光追踪染料。

注意：有些车辆位于弹簧锁联结器上会有冷冻油的痕迹。这可能是由于安装前为了帮助容易安装而涂抹到安装部位的冷冻油所造成。当怀疑弹簧锁联结器泄漏时，必须将安装部位擦拭干净并且使用 R-134a 自动校正卤素泄漏侦测器来确认泄漏。

注意：确切泄漏的部位可以由追踪染料明亮的黄-绿荧光斑点来找到。由于可能不止一处泄漏，因此必须检查每一个组件。

2.	使用一盏 120 瓦 UV 聚光灯来检查是否泄漏。必须扫瞄A/C 系统的所有组件，接头及管线。

3.	发现泄漏并维修之后，使用一般用途的油性溶剂去除任何染料的痕迹。

4.	作动系统数分钟并且再次使用 UV 聚光灯来检查以确认维修完成。

电子泄漏侦测 (34 620 7)

通用设备

自动校正卤素泄漏侦测器

冷媒充填表组

冷媒侦测器

警告：执行泄漏侦测之前场所必须保持良好的通风。如果周遭的空气受到冷媒气体污染时，泄漏侦测器会一直显示。从其它化学物质所散发出来的异味例如防冻剂，柴油，煞车盘清洁剂，或其它清洁溶剂都会造成相同的问题。同时泄漏侦测时必须避免空气流动。

1. 小心：冷媒侦测设备必须在冷媒充填表组安装之前使用，否则充填表号受到污染。受到污染的冷媒必须依据规定弃置。当维修组件时必须遵照制造商的指示。

注意：发动机熄火状态在 24°C的温度之下两组充填表必须显示 4，1-5，5 bar。

连接冷媒充填仪表组到维修充填阀上。

1.	泄漏测试时，关闭充填仪表组上的手动阀门。

2.	如过微量或没有发现泄漏，则以大约 300g 的冷媒充填系统。

2.	使用 R-134a 自动校正卤素泄漏侦测器来执行冷媒系统的泄漏测试。 处理与操作的技巧请依据泄漏侦测器的指示来执行。

3.	如果发现泄漏，则必须再回收 A/C 系统。

空调 (A/C) 系统回收，抽真空与充填 (34 620 2)

通用设备

冷媒收集桶

冷媒分析仪

1. 小心：冷媒分析仪必须在回收前使用，否则冷媒收集桶会受到污染。受到污染的冷媒必须视为危险物品来弃置。当使用冷媒收集桶与冷媒分析仪时必须遵照制造商的指示。

从 A/C 充填连接头放松并拆下护盖。

1.	低压连接头。

2.	高压连接头。

2.	将冷媒收集桶管路上快速安装接头的固定钩往后拉出。

3.	注意：高压侧的内径较大。低压侧的内径较小。

连接冷媒收集桶管路到A/C充填连接头。

4. 警告：在任何情况下当回收冷媒时切勿让冷媒进入大气中。
未遵照此项指示会造成人员的受伤。

注意：当拆卸空调系统的组件时，必须计算冷冻油的剩余量。有关额外的信息，请参阅此章节中的冷冻油添加。

依据冷媒收集桶制造商的指示连接低压连接头i从 A/C 系统回收冷媒。

5. 小心：再充填之前 A/C 系统必须抽真空大约 30 分钟，以确认其作用正确。

小心：如果由于开口处长时间(数小时)的曝露在空气中，则水气会进入系统。此时必须安装新的储液筒并增加抽真空的时间到 2-3 小时。

依据冷媒收集桶制造商的指示对 A/C 系统抽真空。

6.	注意：如果要对已经充满冷媒的空调系统抽真空，一些冷媒仍然会留滞于压缩机的冷冻油中。这些残留的冷媒会蒸发，造成泄漏测试时轻微的压力增加。系统无泄漏时，这种增加的压力不会超过 20 mbar (2 kPa，0.29 psi)。

执行泄漏测试

1.	泄漏测试时，关闭压力表组的手动阀，关闭冷媒收集桶真空泵浦并观察低压表。

2.	使用泄漏测试器找出任何A/C 冷媒回路的泄漏。有关额外的信息，请参阅此章节中的荧光染料泄漏侦测/电子泄漏侦测。

7.	加满冷冻油。有关额外的信息，请参阅此章节中的冷冻油添加。

小心：充填之前 A/C 系统必须抽真空。未遵照此项指示会造成 A/C 系统损坏。

8.	注意：依据冷媒收集桶的型式与设备 (有或没有加热充填筒)，空调系统不是从高压连接头充填液态冷媒就是从低压连接头充填气态冷媒。

注意：充填量标示在发动机 室的卷标上。

从高压连接头充填 A/C 系统 (液态)。

1.	在高压侧的切断阀开启。

2.	冷媒收集桶切换到 "Fill"(充填) 模式并添加规定量的液态冷媒 (R134a)。

9. 小心：空调系统只有气态的充填可以在低压连接头执行。未遵照此项指示会造成压缩机损坏。

从低压连接头充填 A/C 系统

1.	低压侧的切断阀开启

2.	冷媒收集桶切换到 "Fill"(充填) 模式并以气态冷媒来充填。

3.	开启 A/C 系统使发动机 以大约 1200-1500 rpm 运转并使用剩余的冷媒来充填。将空调切换到最冷位置与新鲜空气模式。设定鼓风机到最大风速。
以剩余的规定充填量来充填冷媒。

10. 警告：当 A/C 系统开启时切勿拆下高压管。未遵照此项指示会造成人员受伤。

拆下冷媒收集桶。

1.	关闭切断阀。

2.	关闭冷媒收集桶。

3.	从 A/C充填连接头上拆下维修单元管路。

4.	连接保护盖到充填阀门。

冷冻油添加 (34 621 1)

小心：储存冷冻油在封闭，密封的容器中以避免水气进入。

注意：当更换 A/C 压缩机，储液筒或冷媒管路时必须使用一个干净的量杯容器来收集冷冻油。

1.	注意：此步骤只需在拆下 A/C 压缩机时执行。

从A/C 压缩机中泄放冷冻油

•	当泄放冷冻油时必须转动压缩机转轴至少 6 到 8 转。

2.	注意：此步骤只需在拆下储液筒时执行。

从储液筒中泄放冷冻油

3.	注意：此步驟只需在拆下冷媒管路時執行。

从冷媒管路泄放冷冻油

4.	注意：如果超过一个以上的空调系统组件被更新时，冷冻油量必须依据每一个组件泄放的冷冻油总数量来添加。

注意：另外，当空调系统泄放时必须依据添加与油分离器中数量相同的新冷冻油。

添加计算的新冷冻油量。有关额外的信息，请参阅副章节中的规格。

污染的冷媒处理 (34 620 9)

小心：任何受到污染而不适用的 R134a 或 R12 冷媒只能使用设计用来收集或储存受到污染冷媒的维修单元来执行回收，如此才能够避免污染传播到其它的车辆上。

1.	使用冷媒侦测设备来检查空调系统中受到污染的冷媒。

2.	告知顾客有关污染所造成必须附带的系统维修成本。

3.	抽取受到污染的冷媒。

空气分配系统清洁

通用设备

有管子的喷枪

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 除臭剂 (240 ml) (TOX 编号 142040) |  |

所有车辆

1. 警告：避免与皮肤接触；穿戴手套与呼吸口罩。确认执行操作的场所通风良好。
操作时应保持所有车辆配车门与车窗开启。
任何情况下切勿吸入烟雾。切勿吸烟并且严禁烟火与火源。避免与皮肤接触；穿戴手套与呼吸口罩。确认执行操作的场所通风良好。
操作时应保持所有车辆配车门与车窗开启。
任何情况下切勿吸入烟雾。切勿吸烟并且严禁烟火与火源。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

注意： 除臭剂可以除去暖气箱的沉积物但是不可以防止通风系统所散发出来的异味，例如潮湿的地毯所造成的臭味。

精确地找出霉味或潮湿异味。

2.	拆下低压开关接头。

3.	开启点火开关。

4.	开起所有的通风门。

5.	设定温度控制至最热位置。

6.	设定鼓风机马达控制开关至高速设定位置。

7.	设定空气分配控制至新鲜空气位置。

8. 	起动发动机 并暖车达至工作温度。

9.	排空并使系统干燥，关闭空调系统并让车辆通风大约 15 分钟。

10.	发动机 熄火。

只适用于 Focus 年份 2004.75 与 Galaxy

11.	下鼓风机马达。

只适用于 Ka，Fiesta 年份 96 到 2002.25 与 Puma

12.	拆下鼓风机马达电阻器。

只适用于 Fiesta 从年份 2002.25 ，Focus C-Max 与 Focus 从年份 2004.75 配备粉尘滤网

13.	下粉尘滤网。

只适用于 Fiesta 从年份 2002.25，Focus C-Max 与 Focus 从年份 2004.75 没有粉尘滤网

14.	拆下粉尘滤网外盖。

所有车辆

15.	在喷枪中加入除臭剂 (240 ml)。

16. 警告：最大压力勿超过 13.5 bar。未遵照此项指示会造成人员受伤。

使用胎压表施加 5.5 到 10 bar 的压力(工作压力) 到喷枪。

17.	喷枪的管子尽量插入至上述组件的开口处并对准蒸发器的方向。

18.	入管子将除臭剂喷洒到整个蒸发器的表面。

19.	所有的开口处喷洒除臭剂。

•	让除臭剂作用达 10 分钟

20.	相反顺序安装组件。

21.	起动发动机 ，关闭空调系统并且让车辆通风大约 15 分钟。

22.	开启所有的通风门。

23.	设定温度控制至最热位置。

24.	设定鼓风机马达控制开关至高速设定位置。

25.	设定空气分配控制至新鲜空气位置。

26.	发动机 熄火。

27.	连接低压开关接头。

28.	风门额外开启 30 分钟以供车辆通风。

真空泄漏侦测 (34 620 3)

1.	泄放空调 (A/C) 系统。有关额外的信息，请参阅此章节中的空调 (A/C) 系统回收，抽真空与充填。