# 章节 412-02 暖气与通风

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 412-02-2 |
| 说明与操作 |  |
| 暖气与通风 | 412-02-3 |
| 暖气芯与蒸发器芯风箱 | 412-02-3 |
| 诊断与测试 |  |
| 暖气与通风 | 412-02-8 |
| 拆卸与安装 |  |
| 鼓风机马达 | 412-02-9 |
| 暖气芯与蒸发器芯风箱 | 412-02-15 |
| 暖气芯 — LHD | 412-02-29 |
| 分解与组装 |  |
| 暖气芯与蒸发器芯风箱 — 车辆配备：手动温度控制 | 412-02-33 |
| 暖气芯与蒸发器芯风箱 — 车辆配备：自动温度控制 | 412-02-38 |

润滑油，密封胶与黏着剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 冷冻油 | WSH-M1C231-B |

扭力规格

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强件螺栓 | 22 | 16 | - |
| 螺栓，加强件托架 | 25 | 18 | - |
| 方向机柱轴接头螺栓 | 28 | 21 | - |
| 仪表板横梁外部螺栓 | 25 | 18 | - |
| 仪表板横梁内部螺栓 | 20 | 15 | - |
| 离合器踏板托架固定螺帽 | 25 | 18 | - |
| 方向机柱托架螺栓 | 25 | 18 | - |
| 冷媒管路至 A/C 蒸发器的螺栓 | 25 | 18 | - |
| 车门止挡螺栓 | 23 | 17 | - |
| 车门铰链螺栓 | 15 | 11 | - |
| 仪表板横梁侧边螺栓 | 80 | 59 | - |
| 前挡雨刷马达与连杆的螺栓 | 7 | - | 62 |
| 螺帽，前挡雨刷臂 | 22 | 16 | - |

暖气与通风

暖气芯与蒸发器芯风箱

暖气芯与蒸发器芯风箱包含鼓风机马达，粉尘滤清器，暖气芯，蒸发器芯 (在配备空调 (A/C) 的车辆上)，电力加热暖气 (若有配备) 以及各种出风方向的风门。

鼓风机马达

小心：切勿以鼓风机马达风扇朝下的方式来放置鼓风机马达。

要避免损坏风扇叶片，不可以碰触风扇。为此，必须使用专用工具 (412-131) 来执行鼓风机马达的拆卸与安装。专用工具压入中央轴以便拉出鼓风机马达。

暖气芯

暖气芯是从暖气芯与蒸发器芯风箱(左驾与右驾)的右边进入。在暖气芯与蒸发器芯风箱安装时可以拆卸与安装。拆卸时，暖气芯的冷却液管路必须完全泄放。维修时，暖气芯与冷却液的管路必须已经是安装好的。

蒸发器芯

蒸发器芯装置在暖气芯与蒸发器芯风箱的右侧 (左驾及右驾)。在维修时，蒸发器芯只能在暖气芯与蒸发器芯风箱被拆下时才可以拆卸。

概述

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 鼓风机马达 |
| 2 | - | 粉尘滤清器 |
| 3 | - | 蒸发器芯 |
| 4 | - | 暖气芯 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 电力加热暖气 (若有配备) |
| 6 | - | 温度混合门马达 |
| 7 | - | 空气分配风门 – 除雾出风口 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | 空气分配风门 – 中央出风口 |
| 9 | - | 空气分配风门 – 足部区域 |

空气流动 – 除雾出风

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 暖气 |
| 2 | - | 冷气 |

空气流动 – 中央出风口

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 暖气 |
| 2 | - | 冷气 |

空气流动 – 足部区域

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 暖气 |
| 2 | - | 冷气 |

暖气与通风

请参考章节 412-00。

鼓风机马达

| 专用工具 |
| --- |
|  | 拆卸器/安装器，鼓风机马达 412-131 |

1.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

小心：切勿碰触鼓风机马达风扇以避免损坏风扇叶片。未遵照此项指示会造成风扇不平衡。

小心：切勿以鼓风机马达风扇朝下的方式来放置鼓风机马达。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 足部区域侧饰板 |
| 2 | - | 手套箱螺栓 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 手套箱冷气管(若有配备) 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 手套箱 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 辅助音响输入接头 |
| 6 | - | 乘客座气囊取消开关接头 (若有配备) |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 手套箱盖子缓冲器 (拆开) |
| 8 | - | 手套箱盖子 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | - | CJB 托架螺帽 |
| 10 | - | CJB 托架 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | - | 进气混合门外壳螺栓 |
| 12 | - | 进气混合门外壳 参阅拆卸细节 |
| 13 | - | 鼓风机马达 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

2.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：手套箱螺栓

1.	将手套箱螺栓外盖往下推。

2.	拆开仪表板中控台上的中央连接盒 (CJB)。

3.	从托架上拆开 CJB 。

1.	将 CJB 往下转动。

2.	将 CJB 拉出托架。

4.	注意：只用于右驾车辆

从 CJB 上拆开发动机线束接头并固定 CJB 至一侧。

项目 3 ：手套箱冷却管 (若有配备)

1.	从手套箱拆开手套箱冷却管。

项目 4 ：手套箱

1.	拆下导航系统的数字激光视盘片(DVD)单元进入闸门 (若有配备)。

项目 12 ：进气混合门外壳

1.	拆开进气混合门作动器接头。

项目 13 ：鼓风机马达

1.	拆开鼓风机马达接头。

2.	放松鼓风机马达。

1.	按下释放钮。

2.	逆时针转动鼓风机马达直到停止。

3.	使用专用工具，从乘客座拆下鼓风机马达。

安装细节

项目 13 ：鼓风机马达

1.	注意：注意鼓风机马达上的顶点位置。

使用专用工具，使鼓风机马达从乘客侧进入安装位置。

•	与另一位技术人员的辅助将鼓风机马达从驾驶侧转入安装位置，插入并尽可能的以顺时针方向转动。

暖气芯与蒸发器芯风箱

1. 	拆开电瓶搭铁缆线。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。[电瓶、固定与缆线，一般程序，电瓶拆开]

2. 	排放冷却系统。有关额外的信息，请参阅章节 303-03A。[发动机冷却- 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，一般程序，冷却系统排放，充填与空气泄放] 有关额外的信息，请参阅章节 303-03B。

3. 	排放空调系统。有关额外的信息，请参阅章节 412-00。[恒温控制系统 – 一般信息，一般程序，空调 (A/C) 系统回收，抽真空与充填]

4. 	拆下发动机外盖。

5. 	拆下仪表板。有关额外的信息，请参阅章节 501-12。[仪表板与中控台，拆卸与安装，仪表板 - 车辆配备：乘客座气囊]。有关额外的信息，请参阅章节 501-12。[仪表板与中控台，拆卸与安装，仪表板 - 车辆未配备：乘客座气囊]

6. 	拆下右与左侧 A-柱饰板。有关额外的信息，请参阅章节501-05。[内饰板与饰件，拆卸与安装，A-柱饰板]

7.	拆下右与左侧前防磨板饰板。有关额外的信息，请参阅章节501-05。[内饰板与饰件，拆卸与安装，前防磨板饰板]

8.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 车门止挡螺栓 |
| 2 | - | 车门铰链螺栓 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 3 | - | 前门 (图示为驾驶侧车门) 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 仪表板中控台侧螺栓 参阅拆卸细节 |

小心：确定前挡雨刷马达是否在停止位置。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 前挡雨刷臂螺帽 |
| 6 | - | 前挡雨刷臂 参阅安装细节 |
| 7 | - | 通风格栅固定夹 |
| 8 | - | 通风格栅 |
| 9 | - | 前挡雨刷连杆螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | - | 前挡雨刷马达与连杆 |

小心：密封冷却液管路以避免油液漏失或脏污进入。

小心：密封冷媒管路与蒸发器以避免脏污进入。

注意： 丢弃冷媒管路O形环油封。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | - | 冷却液管路 参阅拆卸细节 |
| 12 | - | 冷媒管路螺栓 |
| 13 | - | 冷媒管路 |
| 14 | - | 方向机柱托架顶部螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 15 | - | 方向机柱轴接头螺栓 参阅安装细节 |
| 16 | - | 前足部区域空气导管螺栓 |
| 17 | - | 前足部区域空气导管 |
| 18 | - | 暖气芯与蒸发器芯风箱侧螺栓 |
| 19 | - | 仪表板中控台托架螺栓 |
| 20 | - | 仪表板中控台托架 |
| 21 | - | 后足部区域空气导管 |
| 22 | - | 乘客室线束接头 |
| 23 | - | 搭铁线螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 24 | - | 仪表板线束固定夹 |
| 25 | - | 搭铁线螺栓 |
| 26 | - | 暖气芯与蒸发器芯风箱侧螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 27 | - | 仪表板中控台托架螺栓 |
| 28 | - | 仪表板中控台托架 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 29 | - | 前足部区域空气导管螺栓 |
| 30 | - | 前足部区域空气导管 |
| 31 | - | 仪表板线束接头 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 32 | - | 发动机室线束接头 |
| 33 | - | 乘客室线束接头 |
| 34 | - | 搭铁线螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 35 | - | 暖气芯顶部外盖螺栓 |
| 36 | - | 暖气芯顶部外盖 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 37 | - | 仪表板中控台内部螺栓 |
| 38 | - | 仪表板中控台外部螺栓 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 39 | - | 仪表板中控台 参阅拆卸细节 |

小心：为了避免弄脏地毯，确定是否没有冷却液渗入脚底板。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 40 | - | 暖气芯与蒸发器芯风箱排水管 |
| 41 | - | 暖气芯与蒸发器芯风箱 |

9.	依照拆卸的相反程序安装。

注意：安装新的冷媒管路O-形环。

注意：安装之前先在冷媒管路的O-形环上涂抹干净的冷冻油。

拆卸细节

项目 2 ：车门铰链螺栓

1.	请一位技术人员帮助使用千斤顶支撑住车门。

项目 3 ：前门 (图示为驾驶侧车门)23..85

1.	从 A – 柱上拆开前门线束接头。

2.	拆开前门线束接头。

项目 4 ：仪表板中控台侧螺栓

1. 小心：不要拆下仪表板中控台侧螺栓。

松开仪表板中控台右与左侧螺栓。

项目 11 ：冷却液管路

1. 小心：如果煞车油泼洒在漆面上时，受到影响的部位必须立即使用冷水清洗。

注意：仅配备 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) 或柴油发动机的车辆

从发动机室隔板延伸板拆开煞车油壶的固定器并固定到一侧。

2.	注意：仅配备 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma) 或柴油发动机的车辆

拆下隔板延伸板。

•	从固定夹拉出隔板延伸板。

3.	逆时针转动冷却液管路卡簧到停止位置并拆开冷却液管路。

项目 38 ：仪表板中控台外部螺栓

1.	使用木块来支撑暖气芯与蒸发器芯风箱。

2.	拆开进气混合门作动器接头。

3. 	拆开鼓风机马达电阻器接头 (若有安装) 与鼓风机马达接头。

4. 	标示仪表板中控台与 A-柱相对位置的记号 (图标为左侧) 。

5. 	在右侧与左侧的 A – 柱上安装 M10 x 120 mm 导引螺栓。

6. 	拆下仪表板中控台的右侧与左侧螺栓。

7. 	将仪表板中控台往前拉到停止的位置。

项目 39 ：仪表板中控台

1.	拆开气囊模块接头。

•	拆开中央控制台的线束。

2.	拆开方向机柱轴上的方向机柱轴接头。

3.	注意：仅适用配备 EATC 的车辆

拆开右侧温度混合门作动器接头与除雾混合门作动器接头。

4.	注意：仅适用配备 EATC 的车辆

拆开左侧的温度混合门作动器接头与空气分配风门作动器接头。

5.	注意：仅适用配备 EATC 的车辆

拆开出风温度传感器接头。

6.	拆开天线缆线接头。

7.	拆开移动电话天线的接头 (若有安装)。

8.	拆开车顶控制台接头。

9.	拆下右侧与左侧 M10 x 120 mm 导引螺栓。

安装细节

项目 38 ：仪表板中控台外部螺栓

1.	将仪表板中控台与 A-柱对齐 (图示为左侧)。

项目 15 ：方向机柱轴接头螺栓

警告：安装新的方向机柱轴接头螺栓。未注意此项指示会造成伤害。

项目 6 ：前挡雨刷臂

小心：在安装前挡雨刷臂之前先将前挡雨刷马达移到停止位置。

项目 2 ：车门铰链螺栓

1.	在车门铰链螺栓涂抹螺纹固定胶。

暖气芯 — LHD

1.	排放冷却系统。有关额外的信息，请参阅章节 303-03A。[发动机冷却- 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，一般程序，冷却系统排放，添加与空气泄放]。有关额外的信息，请参阅章节 303-03B。	2.	拆下仪表板. 有关额外的信息，请参阅章节 501-12。[仪表板与中控台，拆卸与安装，仪表板 - 车辆配备：乘客座气囊] 有关额外的信息，请参阅章节 501-12。[仪表板与中控台，拆卸与安装，仪表板 - 车辆未配备：乘客座气囊]

3.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 仪表板线束固定夹 |
| 2 | - | 搭铁线螺栓 |
| 3 | - | 暖气芯/蒸发器芯风箱侧螺栓 |
| 4 | - | 仪表板中控台托架螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 仪表板中控台托架 |

小心：为了避免弄脏地毯，确定是否没有冷却液渗入脚底板。

小心：密封暖气芯与冷却液管路以避免油液漏失或脏物进入。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 隔板孔口盖部份螺栓 |
| 7 | - | 隔板孔口盖部份 |
| 8 | - | 隔板孔口隔垫 |
| 9 | - | 冷却液管路固定夹 参阅拆卸细节 |
| 10 | - | 冷却液管路 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | - | 暖气芯托架螺栓 |
| 12 | - | 暖气芯托架 |
| 13 | - | 暖气芯 |

4.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 9 ：冷却液管路固定夹

1.	松开冷却液管路固定夹。

•	将冷却液管路往前推。

暖气芯与蒸发器芯风箱 — 车辆配备：手动温度控制

| 专用工具 |
| --- |
|  | 拆卸器/安装器，鼓风机马达 412-131 |

- 依下图与表中所示之顺序分解组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 粉尘滤清器外壳盖螺栓 |
| 2 | - | 粉尘滤清器外壳盖 参阅分解细节 |
| 3 | - | 粉尘滤清器 |
| 4 | - | 鼓风机马达电阻器螺栓 |
| 5 | - | 鼓风机马达电阻器 |
| 6 | - | 空气分配风门作动器螺栓 |
| 7 | - | 空气分配风门作动器 |
| 8 | - | 温度混合门作动器螺栓 |
| 9 | - | 温度混合门作动器 |
| 10 | - | 进气混合门作动器螺栓 |
| 11 | - | 进气混合门作动器 |
| 12 | - | 进气混合门外壳螺栓 |
| 13 | - | 进气混合门外壳 |
| 14 | - | 鼓风机马达 参阅分解细节 参阅组合细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 15 | - | 隔板孔口盖部份螺栓 |
| 16 | - | 隔板孔口盖部份 |
| 17 | - | 隔板孔口隔垫 |
| 18 | - | 暖气芯与蒸发器芯风箱垫片 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 19 | - | 蒸发器芯冷媒管路螺栓 |
| 20 | - | 蒸发器芯冷媒管路 |
| 21 | - | 冷却液管路固定夹 参阅分解细节 |
| 22 | - | 冷却液管路 |
| 23 | - | 暖气芯托架螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 24 | - | 暖气芯托架 |
| 25 | - | 暖气芯 |
| 26 | - | 蒸发器芯风箱覆盖螺栓 |
| 27 | - | 蒸发器芯风箱覆盖 |
| 28 | - | 蒸发器芯 |
| 29 | - | 暖气芯与蒸发器芯底部风箱螺栓 |
| 30 | - | 暖气芯与蒸发器芯底部风箱固定夹 |
| 31 | - | 暖气芯与蒸发器芯底部风箱 |

2.	依分解的相反程序组合。

分解细节

项目 2 ：粉尘滤清器外壳盖

1.	拆下粉尘滤清器外壳盖。

1.	从暖气芯与蒸发器芯风箱上拆开粉尘滤清器外壳盖。

2.	拉出粉尘滤清器外壳盖。

项目 14 ：鼓风机马达

1.	注意：在左驾车辆上，逆时针转动鼓风机马达以释放。属于左驾车辆者，以逆时针方向将鼓风机马达转到放松为止。

放松鼓风机马达。

1.	按下释放钮。

2.	以顺时针方向尽可能的转动鼓风机马达。

2.	拆下鼓风机马达使用专用工具。

项目 21 ：冷却液管路固定夹

1.	松开冷却液管路固定夹。

组装细节

项目 14 ：鼓风机马达

1.	注意：在左驾车辆上，顺时针转动鼓风机马达到锁住位置。属于左驾车辆者，以顺时针方向将鼓风机马达转到锁住为止。

注意：注意鼓风机马达上的顶点位置。

使用专用工具将鼓风机马达移入安装位置。

•	将鼓风机马达转入安装位置，插入并以逆时针方向尽可能的转动。

暖气芯与蒸发器芯风箱 — 车辆配备：自动温度控制

| 专用工具 |
| --- |
|  | 鼓风机马达拆卸器/安装器 412-131 |

1.	依下图与表中所示之顺序分解组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 粉尘滤清器外壳盖螺栓 |
| 2 | - | 粉尘滤清器外壳盖 参阅分解细节 |
| 3 | - | 粉尘滤清器 |
| 4 | - | 空气分配风门作动器螺栓 |
| 5 | - | 空气分配风门作动器 |
| 6 | - | 空气分配控制总成螺栓 |
| 7 | - | 空气分配控制总成 |
| 8 | - | 乘客侧温度混合门作动器螺栓 |
| 9 | - | 乘客侧温度混合门作动器 |
| 10 | - | 进气混合门作动器螺栓 |
| 11 | - | 进气混合门作动器 |
| 12 | - | 进气混合门外壳螺栓 |
| 13 | - | 进气混合门外壳 |
| 14 | - | 鼓风机马达 参阅分解细节 参阅组合细节 |
| 15 | - | 出风温度传感器 参阅分解细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 16 | - | 隔板孔口盖部份螺栓 |
| 17 | - | 隔板孔口盖部份 |
| 18 | - | 隔板孔口隔垫 |
| 19 | - | 暖气芯与蒸发器芯风箱垫片 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 20 | - | 蒸发器芯冷媒管路螺栓 |
| 21 | - | 蒸发器芯冷媒管路 |
| 22 | - | 冷却液管路固定夹 参阅分解细节 |
| 23 | - | 冷却液管路 |
| 24 | - | 暖气芯托架螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 25 | - | 暖气芯托架 |
| 26 | - | 暖气芯 |
| 27 | - | 蒸发器芯风箱覆盖螺栓 |
| 28 | - | 蒸发器芯风箱覆盖 |
| 29 | - | 蒸发器芯 |
| 30 | - | 暖气芯与蒸发器芯底部风箱螺栓 |
| 31 | - | 暖气芯与蒸发器芯底部风箱固定夹 |
| 32 | - | 暖气芯与蒸发器芯底部风箱 |
| 33 | - | 除雾出风口/空气出风分配混合门作动器螺栓 |
| 34 | - | 除雾出风口/空气出风分配混合门作动器 |
| 35 | - | 驾驶侧温度混合门作动器螺栓 |
| 36 | - | 驾驶侧温度混合门作动器 |

2. 依分解的相反程序组合。

分解细节

项目 2 ：粉尘滤清器外壳盖

1.	拆下粉尘滤清器外壳盖。

1.	从暖气芯与蒸发器芯风箱上拆开粉尘滤清器外壳盖。

2.	拉出粉尘滤清器外壳盖。

项目 14 ：鼓风机马达

1.	注意：在左驾车辆上，逆时针转动鼓风机马达到释放位置。属于左驾车辆者，以逆时针方向将鼓风机马达转到放松为止。

放松鼓风机马达。

1.	按下释放钮。

2.	顺时针转动鼓风机马达尽量转到底。

2.	拆下鼓风机马达使用专用工具。

项目 15 ：出风温度传感器

1.	以顺时针方向将出风温度传感器转动 90 度并拉出。

项目 22 ：冷却液管路固定夹

1.	松开冷却液管路固定夹。

组合细节

项目 14 ：鼓风机马达

1.	注意：在左驾车辆上，顺时针转动鼓风机马达到锁住位置。属于左驾车辆者，则以顺时针方向将鼓风机马达转到锁定为止。

注意：注意鼓风机马达的顶点位置。

使用专用工具将鼓风机马达移入安装位置。

•	将鼓风机马达转入安装位置，插入并以逆时针方向转到底。