# 章节 412-03 空调

适用车辆：2005 Focus

| 主题 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 412-03-2 |
| 说明与操作 |  |
| 空调 | 412-03-3 |
| 手动温度控制 | 412-03-3 |
| 诊断与测试 |  |
| 空调 | 412-03-7 |
| 拆卸与安装 |  |
| 空调(A/C)压缩机－1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4) | 412-03-8 |
| 离合器与离合器磁场线圈－1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)- (34 628 0) | (34 628 0) | 412-03-14 |
| 压缩机至冷凝器泄放管路－1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4) | 412-03-15 |
| 蒸发器芯节流管 | (34 624 0) | 412-03-17 |
| 吸入蓄压器 | 412-03-20 |
| 冷凝器芯 | 412-03-22 |
| 冷凝器至蒸发器管路 | 412-03-25 |
| 低压切断开关 | 412-03-29 |
| 高压切断开关 | 412-03-32 |
| 蒸发器芯－LDH | 412-03-35 |
| 蒸发器输出管路 | 412-03-39 |

润滑油，密封胶与黏着剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 冷速油 | WSH-M1C231-B |

A/C压缩机

|  | 型式 |
| --- | --- |
| A/C压缩机(汽油发动机车辆) | VS16 |

蒸发器芯节流管

|  | 颜色 |
| --- | --- |
| 蒸发器芯节流管 | 红 |

锁紧扭力

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷媒管至空调压缩机 | 20 | 15 | - |
| 冷媒管至A/C吸入蓄压器 | 8 | - | 71 |
| 冷媒管至A/C冷凝器 | 8 | - | 71 |
| 冷媒管至A/C蒸发器的螺栓 | 25 | 18 | - |
| 冷媒管至A/C蒸发器的螺栓 | 5 | - | 44 |
| A/C压缩机螺栓 | 25 | 18 | - |
| A/C冷凝器 | 25 | 18 | - |
| A/C压缩机驱动板螺栓(汽油发动机车辆) | 13 | 10 | - |
| 蒸发器芯节流管螺纹接头 | 25 | 18 | - |
| A/C吸入蓄压器螺栓 | 25 | 18 | - |
| A/C吸入蓄压器螺帽 | 25 | 18 | - |
| 冷媒管托架螺栓 | 25 | 18 | - |
| 高压开关 | 8 | - | 71 |
| 低压开关 | 2.5 | - | 23 |
| 雨刷连杆螺栓 | 7 | - | 62 |
| 前檔雨刷臂螺帽 | 22 | 16 | - |
| 方向机柱托架螺栓 | 25 | 18 | - |
| 离合器踏板托架螺水栓 | 25 | 18 | - |
| 水箱横梁 | 25 | 18 | - |
| 动力转向油冷却器托架螺栓 | 9 | - | 80 |
| 动力转向油冷却器托架螺栓 | 9 | - | 80 |
| 附件驱动皮带盘托架 | 25 | 18 | - |

### 空调

手动温度控制

手动温度控制位于中央面板上。

有一个按钮控制空调，而另一个按钮控制进气混合门，而鼓风机转速、车舱内温度与空气吹出调整则由三个旋钮来控制。

空调控制须求信号传输至一般电子单元(GEM)，而数据则是经由单芯导线传输至GEM，从GEM传出的信号经由CAN总线传输至仪表板，并传输至动力传输控制单元(PCM)。

电子自动温度控制(EATC)

电子自动温度控制(EATD)依驾驶／前乘客的设定而自动控制这两区域的温度。

按钮于多媒体系统下方中央面板上或是整合在卫星导航装置中的触控屏幕。

而由改变暖气及通风系统分配风门位置来调整温度。

使用5个独立的步进马达来控制以下的组件：

‧	温度控制空气风门(2个步进马达，一边一个)

‧	空气分配风门(足部区域／仪表板)

‧	除雾器风门

‧	进气温合风门

以下功能为自动控制：

‧	温度

‧	鼓风机设定

‧	空气分配

‧	空调

‧	再循环空气模式

将系统开关OFF即可离开自动模态。

当压下以下其中一个按钮后，自动模态将有部份跳离，而未被选择的功能将继续自动的作用：

‧	空气分配

‧	鼓风机设定

‧	再循环空气模态

‧	除雾

当再次压下〝Auto〞钮或压下相关按钮后自动模态将会重新作动。当调整温度或压下空调(A/C)钮时，自动模态将会脱离。

鼓风机控制器：自动模态

依驾驶的喜好，在自动模态中，依以下的各种不同的输入功能来决定鼓风机的设定状况：

‧	车舱内温度

‧	外气温度

‧	日照状况

‧	冷却水温度

‧	车速

鼓风机控制器：手动操作

第一次压下鼓风机控制钮时，鼓风机的符号亮起且自动的符号消失，而后每一次压下鼓风机控制钮，鼓风机将会往较高或较低一段跳动，而压住调整钮时每0.4秒会跳一段。

当压下按钮使鼓风机速度降下，并不会将鼓风机关掉，如须关掉鼓风机则须压下OFF按钮。

鼓风机速度为7段式手动设定，而在〝除雾〞时鼓风机以最大转速的80%操作，除非之前就已设定为最大值。

空气分配：自动模态

空气分配：自动分配设定是依驾驶须求所输入的功能而定：

‧	车舱内温度

‧	外气温度

‧	日照状况

‧	冷却水温度

‧	车速

空调作动时冷风全部由仪表板出风口吹出，在暖车时，暖气直接吹至脚部。

当车辆及发动机在冷却的状况时，空气直接吹向前挡玻璃以避免冷气吹至脚部。

一旦到达设定的温度时，空气只吹至脚部及除雾风口。

当空调系统关闭(无A/C符号)，空气直接吹到脚部以避免玻璃起雾。

在车舱内及外气温度都很高时，为达到最大冷房效果，在自动模态状况系统会切换至再循环空气的状态，而到达设定温度之后，系统会自动切换至外气模态，而当自动循环空气控制作动时，再循环空气警示灯不会亮起。

空气分配：手动操作

每当手动操作时，自动的指示将会消失，而相关钮的LED指示将会亮起，并储存先前所选择的设定。

可单独或一同选择空气分配模态(前挡玻璃、仪表板及足部区域)，例如压下相关按钮可选择／取消一／二／三种模态。

操作先前选择的按钮则会取消相关的模态，如果取消所有模态，系统将会自动的回复至自动模态并采用之前的设定。

除雾

选用〝除雾〞会有以下的状况：

‧	〝除雾〞钮上的LED亮起且自动模态的符号消失。

‧	系统变更指定闸门位置，以得到最高的暖气温度，同时显示〝HI〞符号。

‧	空调ON且出现A/C符号。

‧	储存所有现行手动选择的模态，结束作动，LED熄灭。

‧	进气闸门移至〝新鲜空气〞位置，且之前选择的空气在循环经空气模态解除。

‧	鼓风机速度设定在最大值的80%或是之前设定在最大风速则维持不变。

‧	前挡与后挡玻璃加热器ON。

当选择以下其中一个设定时，〝除雾〞模态解除且回复所有之前储存的模态。

‧	压下〝Auto〞钮

‧	作动温度控制器

‧	再次压下〝除雾〞钮(如果之前的状态为OFF，则系统切换至〝Auto〞)

‧	压下其中一个空气分配钮

ECO模态

EATC经由CAN总线将A/C所须的信号传送至GEM，GEM将此信号经由仪表板再传输至PCM，使A/C压缩机离合器与冷却器作动马达作动，EATC会依需要而由PCM中断，例如在重负载时。

在〝Auto A/C〞模态时，当使用者选择的温度需要使空调作用时才作动。

在〝Auto A/C〞模态时压下〝A/C〞钮则将系统切换至〝ECO〞状态并且压缩机OFF。

再循环空气模态

选择〝Auto〞模态会使自动再循环空气控制不使空气再循环且LED将会亮起。

当LED熄灭时压下〝再循环空气〞钮，选择再循环空气模式，若再次压下按钮则取消再循环空气模态且空气入口风门回到新鲜空气位置。

将系统开关OFF(压下OFF钮)再循环空气模态自动作动，当系统作动后(例如压下任何按钮)，将会回复之前的设定。

温度调整

驾驶与前乘客〝双模态〞的温度设定是结合在一起的。因此，调整驾驶侧控制组件将会调整车辆两侧的温度。

压下驾驶侧控制组件则可独立调整两侧的温度。

压下〝Auto〞钮2秒以上，切换前与后的双模态温度控制与独立温度控制，显示器上则会由〝Auto〞变成〝Mono〞。

温度可由16℃至28℃以每0.5℃调整，而温度值超出这个范围则显示器上则会显示〝LO〞或〝HI〞。

在〝Auto〞模态时，驾驶侧与前乘客侧最大温度差为4℃，如果另一侧的选择设定大于这个差值，则会自动将温度差设为4℃。

当两侧均为设定〝HI〞或〝LO〞时，在〝HI〞模态关闭后压下任何按钮，车辆两侧温度将会设定在28℃。同样的当在〝LO〞模态关闭后压下任何按钮，则两侧温度将会设定在16℃。

系统〝HI〞设定最高温度为28℃。

每压下按钮一次则一段一段增加或减少温度设定，而压住按钮时则以每0.4秒改变一段温度。

如果车辆配备〝蓝牙与声控〞功能(由方向机柱操纵杆〝声音〞钮作动)，温度与鼓风机将可经由声音的功能来改变。

外部控制器－EATC

配备触控屏幕DVD导航系统的车辆中，EATC的控制组件则整合在此单元中，讯息的交换发生在中速CAN总线(MS-CAN)中。

以下的显示值是由MS CAN总线传送：

‧	鼓风机设定

‧	驾驶侧温度

‧	前乘客侧温度

‧	A/C或ECO

‧	诊断码

以下警示器是经由MS CAN总线来作动：

‧	空气分配

‧	再循环空气、自动、除雾

以下所须的信号是经由MS CAN总线来传送：

‧	升／降鼓风机风速

‧	温度调整

‧	手动空气分配

‧	诊断讯息

从摄氏切换至华氏

由仪表板显示器实施摄氏与华氏温度间的切换，并由MS CAN总线传送至EATC单元。

特殊维修模态

压下控制面板上适当的按钮，可选择EATC单元中的各种特殊维修模态。

‧	读出储存的(DTC)：(DTC)显示在EATC中，为了读出储存的故障代码，则须压住〝OFF〞与〝Footwell(足部区域)〞钮2秒，放开按钮后于1.5秒再压下〝Headroom〞钮。

‧	在2个显示器上读出软件的版本：压住〝OFF〞与〝Footwell(足部区域)〞钮2秒，放开按钮后于1.5秒内压下〝A/C〞钮。

‧	清除故障代码并离开诊断模态，请压下〝除雾〞钮，压下其它任何按钮则不清除故障代码离合诊断模态。

关闭系统

当系统关闭时，鼓风机马达、A/C压缩机、LCD与LED也同时关闭，进气闸门移至新鲜空气位置。

EATC单元储存双模态与手动温度闸门位置设定。

再次压下〝OFF〞则以之前储存的设定起动系统。

### 空调

参阅412-00章节 [恒温控制系统－一般信息、诊断与测试、恒温控制系统]

### 空调(A/C)压缩机－1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)

1.	空调(A/C)系统抽真空，有关额外的信息，请参阅章节412-00。[恒温控制系统－一般信息，一般程序，空调(A/C)系统回收，抽真空与充填]。

2.	拆卸空调(A/C)系统压缩机皮带，有关额外的信息，请参阅章节303-05。 [附件驱动，拆卸与安装，附件驱动皮带－1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]。

3.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

注意：盖住冷媒管路与A/C压缩机以避免异物进入。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 空调压缩机离合器接头 |
| 2 | - | A/C压缩机冷媒管至干燥剂的螺栓 |
| 3 | - | A/C压缩机冷媒管至干燥剂 |
| 4 | - | A/C压缩机冷媒管至干燥剂的油封 |
| 5 | - | A/C压缩机冷媒管至冷凝器螺栓 |
| 6 | - | A/C压缩机冷媒管至冷凝器 |
| 7 | - | A/C压缩机冷媒管至冷凝器的油封 |
| 8 | - | 空调(A/C)压缩机固定螺栓 |
| 9 | - | A/C压缩机隔热板螺栓 |
| 10 | - | A/C压缩机隔热板 |
| 11 | - | A/C压缩机固定螺栓 |
| 12 | - | A/C压缩机 |
| 13 | - | A/C压缩机驱动板 参阅拆卸细节 |
| 14 | - | 空调压缩机皮带盘 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 15 | - | A/C压缩机电磁线圈 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

4.	依照拆卸的相反程序安装。

5.	检查A/C离合器空气间隙，有关额外的信息，请参阅412-00章节 [恒温控制系统－一般信息，一般程序，空调 (A/C) 离合器间隙调整]。

拆卸细节

项目13：A/C压缩机驱动板

1.	拆卸A/C压缩机驱动板螺栓

项目14：空调压缩机皮带盘

1.	注意：是需要使用适当工具固定A/C压缩机皮带盘

拆卸A/C压缩机皮带盘。

‧	拆卸调整垫片。

‧	丢弃皮带盘卡环。

项目15：A/C压缩机电磁线圈

1.	拆卸离合器磁场线圈卡环。

2.	注意：在A/C压缩机离合器接头与压缩机的相对位置画上安装记号。

拆开电磁线圈

安装细节

项目15：A/C压缩机电磁线圈

注意：安装A/C压缩机时不要使离合器磁场线圈翘起。

注意：将A/C压缩机离合器接头与压缩机外壳依相关位置安装至定位。

项目14：空调压缩机皮带盘

注意：安装新的A/C压缩机皮带盘卡环。

### 离合器与离合器磁场线圈－1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4) (34 628 0)

拆卸

1.	拆卸A/C压缩机，有关额外的信息，请参阅空调(A/C)压缩机－ 空调(A/C)压缩机-1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)。

2.	拆卸A/C压缩机驱动板。

3.	注意：是需要使用适当工具固定A/C压缩机皮带盘

拆卸A/C压缩机皮带盘。

‧	拆卸调整垫片。

‧	丢弃皮带盘卡环。

4.	拆卸离合器磁场线圈卡环。

5.	注意：在A/C压缩机离合器接头与压缩机的相对位置画上安装记号。

拆开电磁线圈

安装细节

注意：安装A/C压缩机时不要使离合器磁场线圈翘起。

注意：将A/C压缩机离合器接头与压缩机外壳依相关位置安装至定位。

注意：安装新的A/C压缩机皮带盘卡环。

1.	依照拆卸的相反程序安装。

2.	检查A/C离合器空气间隙，有关额外的信息，请参阅412-00章节。[恒温控制系统－一般信息，一般程序，空调 (A/C) 离合器间隙调整]。

### 压缩机至冷凝器泄放管路－1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)

1.	空调(A/C)系统抽真空，有关额外的信息，请参阅章节412-00。[恒温控制系统－一般信息，一般程序，空调(A/C)系统回收，抽真空与充填]。

2.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

注意：隔离A/C压缩机以避免异物进入。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 螺帽，冷媒管至A/C冷凝器 |

注意：隔离A/C压缩机以避免异物进入。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | 螺帽，冷媒管至A/C压缩机 参阅拆除细节 |
| 3 | - | 输出管，压缩机至冷凝器 |
| 4 | - | 托架，压缩机输出管至冷凝器(未拆开) |

2.	拆卸发动机下护板。

3.	依拆卸时的相反顺序安装。

注意：安装新的冷媒管O形环。

注意：安装前请于新的冷媒管O形环上涂上干净的冷冻油。

拆卸细节

项目2：螺栓、冷媒管至A/C压缩机。

1.	顶起并支撑车辆，有关额外的信息，请参阅100-02章节。[顶起与举起，说明与操作，举起]

### 蒸发器芯节流管 (34 624 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 拆卸器／安装器， 固定节流管 412-034 (34-004) |
|  | 拆卸器，破坏节流管 412-034 (34-005) |

拆卸

所有车辆

1.	空调(A/C)系统抽真空，有关额外的信息，请参阅章节412-00。[恒温控制系统－一般信息，一般程序，空调(A/C)系统回收，抽真空与充填]。

2.	拆卸发动机护盖。

配备柴油发动机车辆

3. 注意：确认前挡玻璃雨刷马达在停止位置。

拆卸前挡雨刷臂。

4.	拆卸通风格栅。

5. 注意：如果煞车油接触到车身漆面，请立即使用冷水清洗。

从挡火延伸板将煞车油储油桶拆开并系在另一侧。

6.	拆卸挡火墙延伸板

‧	将挡火墙延伸板拉起使其脱开固定夹。

所有车辆

7. 注意：将冷媒管封密以防止异物进入

拆卸冷媒管路上的固定节流管。

‧	丢弃旧的O形环。

8.	使用专用工具拆卸固定节流管。

‧	将专用工具钩入固定节流管，顺时针转动并拆下固定节流管。

9.	注意：如果蒸发器芯节流管破损则须实施此步骤。

使用专用工具拆卸破损的固定节流管。

安装

1. 警告：安装雨臂之前先将前挡雨刷马达回复至停止位置。

注意：安装新的冷媒O形环。

注意：安装前在冷媒管O形环涂上新的冷媒油。

依拆卸时的相反顺序安装组件。

### 吸入蓄压器

1.	拆卸右头灯总成，有关额外的信息，请参阅章节417-01。[外部灯光，拆卸与安装，头灯总成]。

2.	空调(A/C)系统抽真空，有关额外的信息，请参阅章节412-00。[恒温控制系统－一般信息，一般程序，空调(A/C)系统回收，抽真空与充填]。

3.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

注意：将冷媒管与干燥剂封住以避免遭受污染。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 螺帽，干燥剂冷媒管至蒸发器 |
| 2 | - | 冷媒管，干燥剂至蒸发器 |
| 3 | - | 油封，干燥剂冷媒管至蒸发器 |
| 4 | - | 螺帽，干燥剂冷媒管至冷凝器 |
| 5 | - | 干燥剂冷媒管至冷凝器 |
| 6 | - | 油封，干燥剂冷媒管至冷凝器 |
| 7 | - | 油封，干燥剂 |
| 8 | - | 干燥剂后螺栓 参阅拆卸细节 |
| 9 | - | 干燥剂前螺栓 |
| 10 | - | 干燥剂 |

4.	依拆卸时的相反顺序安装。

拆卸细节

项目8：干燥剂后螺栓

1.	顶起并支撑车辆，有关额外的信息，请参阅章节100-02。[顶起与举起，说明与操作，举起]。

2.	拆卸右轮弧挡泥板(图示将轮子拆下较为清楚)。

### 冷凝器芯

1.	空调(A/C)系统抽真空，有关额外的信息，请参阅章节412-00。[恒温控制系统－一般信息，一般程序，空调(A/C)系统回收，抽真空与充填]。

2.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

注意：盖住冷媒管路与A/C压缩机以避免异物进入。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 冷凝器芯冷媒管至固定节流管的螺帽 |
| 2 | - | 冷凝器芯冷媒管至固定节流管 |
| 3 | - | 冷凝器芯冷媒管至固定节流管的油封 |
| 4 | - | 冷凝器芯冷媒管至压缩机的螺帽 |
| 5 | - | 冷凝器芯冷媒管至压缩机 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 冷凝器芯冷媒管至压缩机 |
| 7 | - | 电容器 参阅拆卸细节 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目7：电容器

1.	顶起并支撑车辆，有关额外的信息，请参阅章节100-02。[顶起与举起，说明与操作，举起]。

2.	拆卸发动机下护板。

3.	拆卸下水箱护板。

4.	注意：仅适用配备柴油发动机车辆。

拆卸进气冷却器。

5.	注意：仅适用自动变速箱的车辆。

放松水箱横梁螺栓(图示为左侧)。

1.	放松后螺栓4圈。

2.	拆卸前螺栓。

6.	注意：仅适用自动变速箱的车辆。

从前保险杆盖上拆卸空气反射器。

7.	注意：仅适用自动变速箱的车辆。

拆卸两侧的空气反射器(图示为左侧)。

8.	注意：仅适用自动变速箱的车辆。

拆开变速箱油冷却器左侧固定夹。

‧	将固定夹向前推并固定，然后将变速箱油冷却器往上拉离托架。

9.	注意：仅适用自动变速箱的车辆。

将右侧的变速箱油冷却器固定夹拆开并固定在旁边。

‧	将固定夹向前推并固定，然后将变速箱油冷却器往上拉离托架。

10.	拆卸动力转向油冷却器托架螺栓。

11.	从水箱横梁上拆开动力转向油冷却器并固定在旁边。

12.	将冷却器芯向上拉离固定托架，并拆卸下方固定螺栓。

### 冷凝器至蒸发器管路

| 专用工具 |
| --- |
|  | 拆卸器／安装器， 冷却水软管夹 303-397 |

配备1.6L柴油发动机车辆

1.	泄放冷却系统。

所有车辆

2.	空调(A/C)系统抽真空，有关额外的信息，请参阅章节412-00。[恒温控制系统－一般信息，一般程序，空调(A/C)系统回收，抽真空与充填]。

3.	拆卸发动机护盖。

4.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

注意：确认前挡雨刷马达于停止位置。

注意：仅适用柴油发动机的车辆。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 前挡雨刷臂螺帽 |
| 2 | - | 前挡雨刷臂 参阅安装细节 |
| 3 | - | 固定夹，通风罩板格栅 |
| 4 | - | 通风罩板格栅 |
| 5 | - | 挡火墙延伸板螺丝 |
| 6 | - | 挡火墙延伸板 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 冷却水软管，副水箱(仅适用1.6L柴油发动机) |
| 8 | - | 将副水箱移置一侧 |

注意：封闭A/C冷凝器与A/C蒸发器以避免异物进入。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | - | 高压开关接头 |
| 10 | - | 螺栓、冷媒管至A/C蒸发器 |
| 11 | - | 螺帽、冷媒管至A/C冷凝器 |
| 12 | - | 冷凝器冷媒管托架至蒸发器 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 13 | - | 冷凝器冷媒管至蒸发器 |

5.	请依拆卸的相反顺序安装。

注意：安装新的冷媒O形环。

注意：安装前请在冷媒管O形环涂上干净的冷冻油。

拆卸细节

项目6：挡火墙延伸板

1. 注意：如果煞车油接触到车身漆面，请立即使用冷水清洗。

从挡火延伸板将煞车油储油桶拆开并系在另一侧。

安装细节

项目2：前挡雨刷臂

注意：安装雨刷臂之前先将前挡雨刷马达回复至停止位置。

### 低压切断开关

1.	拆卸发动机护盖。

2.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

注意：确认前挡雨刷马达于停止位置。

注意：仅适用柴油发动机的车辆。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 前挡雨刷臂螺帽 |
| 2 | - | 前挡雨刷臂 参阅安装细节 |
| 3 | - | 固定夹，通风罩板格栅 |
| 4 | - | 通风罩板格栅 |
| 5 | - | 挡火墙延伸板螺丝 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 挡火墙延伸板 参阅拆卸细节 |

注意：拆卸低压开关后，请确认低压开关阀完全关闭，以免造成冷媒泄漏，未依指示将可能造成伤害。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 低压开关接头 |
| 8 | - | 低压开关 |
| 9 | - | 低压开关油封 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目6：挡火墙延伸板

1. 注意：如果煞车油接触到车身漆面，请立即使用冷水清洗。

从挡火延伸板将煞车油储油桶拆开并系在另一侧。

安装细节

项目2：前挡雨刷臂

注意：安装雨刷臂之前先将前挡雨刷马达回复至停止位置。

### 高压切断开关

1.	拆卸发动机护盖。

2.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

注意：确认前挡雨刷马达于停止位置。

注意：仅适用柴油发动机的车辆。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 前挡雨刷臂螺帽 |
| 2 | - | 前挡雨刷臂 参阅安装细节 |
| 3 | - | 固定夹，通风罩板格栅 |
| 4 | - | 通风罩板格栅 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 挡火墙延伸板螺丝 |
| 6 | - | 挡火墙延伸板 参阅拆卸细节 |

注意：拆卸高压切断开关后请确认高压切断开关完全关闭，以免造成冷媒泄漏，未依指示将可能造成伤害。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 高压开关接头 |
| 8 | - | 高压开关 |
| 9 | - | 高压开关油封 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目6：挡火墙延伸板

1. 注意：如果煞车油接触到车身漆面，请立即使用冷水清洗。

从挡火延伸板将煞车油储油桶拆开并系在另一侧。

安装细节

项目2：前挡雨刷臂

注意：安装雨刷臂之前先将前挡雨刷马达回复至停止位置。

### 蒸发器芯－左驾车型

1.	泄放空调系统，有关额外的信息，请参阅章节412-00。[恒温控制系统－一般信息，一般程序，空调(A/C)系统回收，抽真空与充填]。

2.	拆卸暖气芯，有关额外的信息，请参阅章节412-02。[暖气与通风，拆卸与安装，暖气芯，左驾车型]。

3.	拆卸发动机护盖(图标为2.0L柴油发动机)。

4.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

注意：确认前挡雨刷马达在停止位置。

注意：只适用配备1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma)或柴油发动机车辆。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 前挡雨刷臂螺帽 |
| 2 | - | 前挡雨刷臂 参阅安装细节 |
| 3 | - | 通风罩板格栅固定夹 |
| 4 | - | 通风格栅 |
| 5 | - | 挡火墙延伸板螺栓 |
| 6 | - | 挡火墙延伸板 参阅拆卸细节 |

注意：抛弃冷媒管O形环。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 冷媒管螺栓 |
| 8 | - | 冷媒管 |

注意：抛弃冷媒管O形环。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | - | 蒸发器芯冷媒管螺栓 |
| 10 | - | 蒸发器芯冷媒管 |
| 11 | - | 蒸发器芯外盖螺栓 |
| 12 | - | 蒸发器芯外盖 |
| 13 | - | 蒸发器芯 |

5.	依照拆卸的相反程序安装。

注意：安装前以干净的冷冻油润滑冷媒管O形环油封。

注意：安装新的冷媒管O形环油封。

项目6：挡火墙延伸板

1. 注意：如果煞车油接触到车身漆面，请立即使用冷水清洗。

注意：仅适用1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma)或柴油发动机车辆。

从挡火延伸板将煞车油储油桶拆开并系在另一侧。

‧	将挡火墙延伸板固定夹拉起。

项目2：前挡雨刷臂

注意：安装雨刷臂之前先将前挡雨刷马达回复至停止位置。

### 蒸发器输出管

| 专用工具 |
| --- |
|  | 拆卸器／安装器， 冷却水软管夹 303-397 |
|  | 拆卸工具，弹簧锁定组3/4”(白) 412-040 |

适用1.6L柴油发动机车辆。

1.	泄放冷却水系统。

所有车辆

2.	空调(A/C)系统抽真空，有关额外的信息，请参阅章节412-00。[恒温控制系统－一般信息，一般程序，空调(A/C)系统回收，抽真空与充填]。

3.	拆卸右头灯总成，有关额外的信息，请参阅章节417-01。[外部灯光，拆卸与安装，头灯总成]。

4.	拆卸发动机护盖(图标为2.0L柴油发动机)。

5.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

注意：确认前挡雨刷马达于停止位置。

注意：仅适用柴油发动机的车辆。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 前挡雨刷臂螺帽 |
| 2 | - | 前挡雨刷臂 参阅安装细节 |
| 3 | - | 固定夹，通风罩板格栅 |
| 4 | - | 通风罩板格栅 |
| 5 | - | 挡火墙延伸板螺栓 |
| 6 | - | 挡火墙延伸板 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 冷媒管螺栓 |
| 8 |  | 冷媒管 |

注意：封闭A/C干燥剂与蒸发器以免异物进入。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | - | 低压开关接头 |
| 10 | - | 螺栓，冷媒管至A/C蒸发器 |
| 11 | - | 螺帽，冷媒管至A/C干燥剂 |
| 12 | - | 托架，蒸发器冷媒输出管(未拆开) |
| 13 | - | 冷媒输出管，蒸发器 |

6.	请依拆卸的相反顺序安装。

注意：安装新的冷媒O形环。

注意：安装前请在冷媒管O形环涂上干净的冷冻油。

拆卸细节

项目6：挡火墙延伸板

1. 注意：如果煞车油接触到车身漆面，请立即使用冷水清洗。

从挡火延伸板将煞车油储油桶拆开并系在另一侧。

项目11：螺帽、冷媒管至A/C干燥剂

1.	注意：仅适用1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma)车辆。

拆卸A/C管的固定夹。

2.	注意：仅适用1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma)车辆。

使用专用工具从干燥剂上拆开冷媒管。

安装细节

项目2：前挡雨刷臂

注意：安装雨刷臂之前先将前挡雨刷马达回复至停止位置。