章节 415-03 扬声器

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 诊断与测试 |  |
| 扬声器 | 415-03-2 |
| 拆卸与安装 |  |
| 前门高频扬声器 | 415-03-3 |

扬声器

请参阅章节 415-00。

前门高频扬声器

1.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 车外后视镜内饰板 |
| 2 | - | 前门高频扬声器电气接头 |
| 3 | - | 前门高频扬声器 |

2.	依照拆卸的相反程序安装。

小心：在将前门高频扬声器安装到车外后视镜内饰板上时必须小心。
未遵照此项指示会导致损坏前门高频扬声器锥型罩。

小心：在安装前门高频扬声器时必须确定没有异物附着在扬声器磁铁或锥型罩上。未遵照此项指示会导致发出异音，震动或刺耳声 (NVH)。

注意：在将前门高频扬声器安装到车外后视镜内饰板上时必须听到明显的卡嗒声以表示安装正确。

拆卸细节

项目 1 ：车外后视镜内饰板

1.	从车外后视镜内饰板上拆开车外后视镜电气接头。

项目 3 ：前门高频扬声器

1.	释放固定扣耳并拆下前门高频扬声器。