# 章节 419-01A 防盗 - 主动

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 419-01A-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 防盗 – 主动 | 419-01A-3 |
| 检查与确认 | 419-01A-3 |

扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 防盗警报喇叭固定螺栓 | 23 | 17 | - |
| 有内置蓄电池固定托架螺帽的防盗警报喇叭 | 6 | - | 53 |

防盗 – 主动

有关图标与接头信息，请参阅线路图章节 419-01A 。

通用设备

全球诊断系统 (WDS) (418-F224)

检查与确认

1.	确认顾客的问题。

2.	目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| – 车门，发动机盖或尾门盖不对正 – 碰锁 – 电线 – 锁筒 – 连杆 | – 保险丝 – 线束 – 电气接头 – 继电器 – 中央连接盒(CJB) – 防盗警报喇叭 – 有内置蓄电池的防盗警报喇叭 (若有配备) |

3.	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一个步骤之前，必须先将该原因修正(如果可能的话)。

4.	如果问题无法明显的发现，则确认症状并参阅WDS来诊断系统。