| 关键词:蒙迪欧汽车冷车启动困难，启动后怠速不稳 —PCM程序更新 | 文号：07Q2/115 |
| --- | --- |

适用车辆：

长安福特马自达生产的蒙迪欧汽车。

说明：

本次PCM程序更新是针对蒙迪欧常温下冷车启动困难、启动后怠速不稳等故障现象。如客户抱怨上述故障，请按照操作步骤对PCM进行程序更新。

措施：

使用IDS更新PCM程序。

维修程序：

一、对诊断工具进行升级

1、将IDS版本升级到49版以上

2、将以下5个升级补丁存在IDS电脑C:\Program Files\Ford Motor Company\Calibration Files；

二、 连接IDS和车辆，按照以下操作进行，选择模块编程      模块重新编程

PCM，如图所示：

三、当IDS提示已有最新的更新程序，请选择“是”按钮，按照IDS的提示完成PCM的升级，如图所示：

四、完成PCM升级后，请务必按操作提示清除故障代码。

注意：

1、PCM程序升级完成以后，其版本号将会改变。

| 升级前PCM版本号 | 升级后PCM版本号 |
| --- | --- |
| 3S71-12A650-EA 3S71-12A650-EB | 3S71-12A650-EC |
| 5S71-12A650-SB | 5S71-12A650-SC |
| 4S71-12A65-AEA | 4U71-12A65-AAB |
| 4U71-12A65-ABA | 4S71-12A65-ABB |
| 6S71-12A650-JA | 6S71-12A650-JB |
| 4S71-12A650-AFA | 6U71-12A650-DB |

2、由于此次发布的售后补丁中有个文件的链接有点问题，部分经销商可能会遇到不能用IDS将4S71-12A650-AFA这种版本的PCM直接升级到6U71-12A650-DB。如果当经销商遇到4S71-AFA这种版本的PCM，请联系相应的现场技术支持经理。

所需工时：0小时

所需零件：无

用户问题代码(CCC):D03

保修零件分类代码(WCC):2G01

状态代码(CC):42