| 关键词：蒙迪欧汽车发动机故障指示灯在自检过程中不亮—更新组合仪表模块（HEC）程序 | 文号：06Q4/109 |
| --- | --- |

适用车辆：

长安福特马自达汽车有限公司生产的07款蒙迪欧汽车。详细车辆清单请参阅附件。

问题：

由于程序设置错误，07款蒙迪欧汽车打开钥匙后发动机故障指示灯（MIL） 在自检过程不亮。

措施：

使用IDS对组合仪表模块（HEC）进行程序更新。

维修程序：

1、把下面两个文件复制-粘贴到IDS电脑的“我的文档”文件夹下：

2、将车辆与VCM连接；

3、选择先前对话，如图所示：

4、继续下一步；

5、继续下一步；

6、按“确认键”；

7、按“确认键”；

8、继续下一步；

9、继续下一步；

10、选择“模块编程”，然后按“确认键”

11、选择“HEC”，然后按“确认键”，如图所示：

12、继续下一步；

13、继续下一步；

14、继续下一步；

15、继续下一步；

16、继续下一步；

17、继续下一步；

18、退出IDS，关闭点火钥匙，再将点火钥匙打到2档，确认发动机故障指示灯（MIL）是否会点亮且发动机启动后熄灭。如果发动机故障指示灯（MIL）会点亮且几秒钟后熄灭，本次程序更新到此结束。如没有，请确认本次程序更新是否有效。

### 所需工时：0小时

所需零件:无

用户问题代码(CCC):G32

保修零件分类代码(WCC):7K11

状态代码(CC):

索赔类型：返修（ Campaign ）

其它适用文章：

无

保修状况：

1、清单中的07款蒙迪欧汽车PDI时必须在完成本TSB所要求的程序更新才能交给客户；

2、对于已经交给客户的车辆（还没有完成本TSB所要求的程序更新），如有可能，通知客户回维修站进行程序。如客户不方便回维修站，待客户做首次保养为其车辆更新程序；

3、请所有经销商将发动机故障指示灯（MIL）列入PDI标准检查项目。

# Text boxes

按“确认键”

不理它，直接按确认键继续

若前面选择2.5的对话，则此处是2.5的车。

不理它，直接按确认键继续

车型识别完成，此处是2.0的车。注意，因为该先前对话是其他车上建立的，因此VIN与实际当前正在处理的车不同

按“确认键”

按“确认键”

不理它，直接按确认键继续

不理它，直接按确认键继续

然后选择打开

不理它，直接按确认键继续

这两个文件是第一步复制到电脑上的文件，是两个已经做好的先前对话。若要处理的车辆是2.0AT或MT，选择文件名包含“2.0”的对话，若是2.5的车，选择文件名包含“2.5”的对话。注意不要选错。此例选择的是2.0对话。

按“确认键”

按“确认键”

选择该图标

选择先前对话

按“确认键”

不理它，直接按确认键继续