-1

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

A7	ABS控制模块

发动机舱，底部，左侧，后	3-D 3

A7	ABS控制模块

发动机舱，底部，左侧，后	5-C 1

A11	音响

仪表板，控制台	18-D 3

A11	音响

仪表板，控制台	20-C 2

A26	天窗单元

车顶，前，中央	15-C 2

A26	天窗单元

车顶，前，中央	16-C 2

A26	天窗单元

车顶，前，中央	17-C 2

A27	速度控制模块

发动机舱，后，左侧	3-B 1

A30	组合仪表

仪表板，司机侧	18-E 5

A30	组合仪表

仪表板，司机侧	20-C 5

A31	油箱单元

汽车车身下方，油箱上	31-B 4

A39	时钟

仪表板，中央	18-E 5

A39	时钟

仪表板，中央	20-D 5

A40	变速器硬件单元

变速器	49-E 3

A40	变速器硬件单元

变速器

A42	司机气囊单元

方向盘内

A43	乘客气囊单元

仪表板，手套箱内	18-D 5

A43	乘客气囊单元

仪表板，手套箱内	20-E 4

A74	柴油泵单元

发动机	53-A 4

A97	暖气风机控制模块

仪表板后方，中央

A102	被动式防盗收发器模块

转向柱上	30-E 3

A112	通用电子模块(GEM)

左A-柱

A147	动力控制模块(PCM)

发动机隔板上，左侧	4-D 5

-2

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

A147	动力控制模块(PCM)

发动机隔板上，左侧

A148	电动后视镜折叠模块

右A-柱，中央	13-B 3

A149	进气歧管流道控制(IMRC)模块

发动机	51-A 5

A151	天线

车顶

A157	语音/导航控制单元

仪表板，控制台	18-D 2

A157	语音/导航控制单元

仪表板，控制台	20-C2

A164	麦克风

仪表板，司机侧

A172	车门锁单元，司机侧前

左前车门底部内	31-E 3

A173	车门锁单元，乘客侧前

乘客车门内	31-E 2

A205	电子自动温度控制(EATC)模块

仪表板后方，中央	18-B 1

A205	电子自动温度控制(EATC)模块

仪表板后方，中央

A208	气囊防护控制模块(RCM)

控制台	33-C 5

A225	司机安全带卷收器预紧器

司机座椅，右侧，底部

A226	乘客安全带卷收器预紧器

乘客座椅，左侧，底部

A242	侧气囊组件，司机

右C-柱上，右位驾驶(RHD)	36-A 4

A242	侧气囊组件，司机

左C-柱上，左位驾驶(LHD)	37-E 5

A242	侧气囊组件，司机

右C-柱上，右位驾驶(RHD)	38-A 5

A242	侧气囊组件，司机

左C-柱上，左位驾驶(LHD)	39-F 5

A242	侧气囊组件，司机

右C-柱上，右位驾驶(RHD)	40-B 5

A242	侧气囊组件，司机

左C-柱上，左位驾驶(LHD)	41-E 5

A245	侧气囊组件，乘客

右C-柱上，左位驾驶(LHD)	36-A 4

A245	侧气囊组件，乘客

左C-柱上，右位驾驶(RHD)	37-E 4

A245	侧气囊组件，乘客

右C-柱上，左位驾驶(LHD)	38-A 4

-3

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

A245	侧气囊组件，乘客

左C-柱上，右位驾驶(RHD)	39-F 4

A245	侧气囊组件，乘客

右C-柱上，左位驾驶(LHD)	40-B 4

A245	侧气囊组件，乘客

左C-柱上，右位驾驶(RHD)	41-E 4

A258	司机胸部侧气囊组件

司机座椅

A259	乘客胸部侧气囊组件

乘客座椅

A260	天线，三重

尾门内，顶部，中央

A275	车门锁单元，左后

左后车门内	32-E 3

A276	车门锁单元，右后

右后车门内	32-E 3

A300	暖气/A/C控制模块

仪表板后方，中央	12-E 2

B8	节气门位置传感器(TPS)

发动机	48-C 5

B8	节气门位置传感器(TPS)

发动机	49-A 3

B8	节气门位置传感器(TPS)

发动机	51-D 5

B10	发动机冷却水温度(ECT)传感器

发动机	50-B 4

B10	发动机冷却水温度(ECT)传感器

发动机

B11	车速传感器(VSS)

发动机	50-A 2

B11	车速传感器(VSS)

发动机	52-C 1

B11	车速传感器(VSS)

发动机

B14	车轮速度传感器，右前

轮毂，前，右侧	6-F 2

B15	车轮速度传感器，左前

轮毂，前，左侧	6-F 2

B16	车轮速度传感器，右后

轮毂，后，右侧	34-F 5

B17	车轮速度传感器，左后

轮毂，后，左侧	35-A 1

B22	质量空气流量(MAF)传感器

进气系统内	48-B 2

B22	质量空气流量(MAF)传感器

进气系统内	49-B 2

-4

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

B22	质量空气流量(MAF)传感器

进气系统内	5-D 5

B22	质量空气流量(MAF)传感器

进气系统内	52-B 5

B36	转向位置传感器

转向柱上

B40	排气压力转换器(EPT)传感器

发动机	52-A 4

B41	凸轮轴位置传感器

发动机，1,8 I与2,0 I	50-C 5

B41	凸轮轴位置传感器

发动机，2,5 l	52-F 3

B43	曲轴位置传感器

发动机，1,8 I与2,0 I	50-D 1

B43	曲轴位置传感器

发动机，2,5 l	52-E 1

B44	变速器涡轮速度传感器

变速器	49-E 3

B45	爆震传感器

发动机	50-E 3

B45	爆震传感器

发动机

B47	催化器上游热氧传感器(H02S)，左

排气系统内	51-A 2

B48	催化器上游热氧传感器(H02S)，右

排气系统内	50-A 1

B48	催化器上游热氧传感器(H02S)，右

排气系统内	52-A 3

B49	EGR阀位置传感器

发动机	54-A 4

B66	室内温度传感器，左侧

仪表板，控制台，左侧	18-F 5

B66	室内温度传感器，左侧

仪表板，控制台，左侧

B70	大气绝对压力(BAP)传感器

仪表板后方，左侧	19-A 4

B70	大气绝对压力(BAP)传感器

仪表板后方，左侧	20-A 4

B72	日照传感器

仪表板后方，中央	19-D 5

B72	日照传感器

仪表板后方，中央	20-C 5

B88	催化器下游热氧传感器(H02S)，右

发动机	50-A 3

B88	催化器下游热氧传感器(H02S)，右

发动机	52-A 2

-5

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

B118	侧气囊传感器，右侧

右B-柱，底端	34-B 3

B119	侧气囊传感器，左侧

左B-柱，底端	35-E 3

B120	变速器档位传感器

变速器	49-D 1

B120	变速器档位传感器

变速器

B129	油门踏板位置传感器

仪表板，司机侧

B135	气缸盖温度传感器

气缸盖

B139	横摆率传感器

仪表板后方，控制台，底端	18-D 2

B139	横摆率传感器

仪表板后方，控制台，底端	20-D 1

B140	主制动压力传感器

发动机舱，底端，左侧，后	3-C 2

B140	主制动压力传感器

发动机舱，底端，左侧，后	5-C 2

B142	进气温度及歧管绝对压力传感器

发动机舱，后，左侧	5-D 2

B203	大气温度传感器

发动机舱，前，右侧

B213	进气温度(IAT)传感器

水箱护罩后方，底端	9-C 1

B229	前碰撞传感器

发动机舱，前，右侧

B240	气缸盖温度传感器

气缸盖	54-C 5

B242	座椅乘坐传感器，乘客

乘客座椅下方

B243	座椅位置传感器，司机

司机座椅下方

B244	前照灯调平传感器，后

车身下方，后轴，左侧，后	43-D 4

B244	前照灯调平传感器，后

车身下方，后轴，左侧，后	44-C 4

B245	前照灯调平传感器，前

车轮弧室，前，左侧

B246	出风温度传感器，地板

仪表板后方，中央

B248	电子节温器

发动机	48-A 3

B248	电子节温器

发动机	49-A 3

-6

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

B249	进气口关闭执行器阀传感器

发动机

B251	发动机转速传感器

发动机	53-F 3

B251	发动机转速传感器

发动机	54-A 2

D20	数据链路插口(DLC)

仪表板(左位驾驶)，左侧	18-F 3

D20	数据链路插口(DLC)

仪表板(右位驾驶)，右侧	20-B 2

D44	电源插口，右后

货物架衬里后方，右侧	40-B 3

E1	前照灯，左侧

汽车前方(外部)，左侧	3-E 5

E1	前照灯，左侧

汽车前方(外部)，左侧	5-F 4

E3	方向指示灯，左前

汽车前方(外部)，左侧

E7	前照灯，右侧

汽车前方(外部)，右侧	2-A 4

E7	前照灯，右侧

汽车前方(外部)，右侧	4-A 4

E8	方向指示灯，右前

汽车前方(外部)，右侧

E9	后灯总成，左侧

汽车后端，左侧	37-B 5

E9	后灯总成，左侧

汽车后端，左侧	39-B 5

E9	后灯总成，左侧

汽车后端，左侧	41-A 4

E10	后灯总成，右侧

汽车后端，右侧	36-E 4

E10	后灯总成，右侧

汽车后端，右侧	38-E 4

E10	后灯总成，右侧

汽车后端，右侧	40-E 4

E28	手套箱灯

手套箱内	19-B 3

E28	手套箱灯

手套箱内	20-C 2

E30	左化妆镜灯

左遮阳板下	15-D 3

E30	左化妆镜灯

左遮阳板下	16-D 3

E30	左化妆镜灯

左遮阳板下	17-D 3

-7

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

E31	右化妆镜灯

右遮阳板下	15-C 3

E31	右化妆镜灯

右遮阳板下	16-B 3

E31	右化妆镜灯

右遮阳板下	17-B 3

E34	左牌照灯

掀盖，中央，4门车型	45-C 5

E34	左牌照灯

尾门内，5门车型	46-C 3

E34	左牌照灯

尾门内，厢型车	47-C 5

E35	右牌照灯

掀盖，中央，4门车型	45-A 2

E35	右牌照灯

尾门内，5门车型	46-A 1

E35	右牌照灯

尾门内，厢型车	47-B 5

E42	雾灯，右前

前保险杆，右侧	2-B 1

E42	雾灯，右前

前保险杆，右侧	4-B 2

E43	雾灯，左前

前保险杆，左侧	3-F 2

E43	雾灯，左前

前保险杆，左侧	5-F 2

E57	行李箱灯

行李箱内，左侧，4门车型	37-C 5

E57	行李箱灯

行李箱内，左侧，5门车型

E61	左前足部地板灯

左前足部地板内

E62	右前足部地板灯

右前足部地板内	20-F 4

E62	右前足部地板灯

右前足部地板内

E63	前室内灯

车顶，前，中央	15-A 1

E63	前室内灯

车顶，前，中央	16-A 1

E63	前室内灯

车顶，前，中央	17-A 1

E64	后室内灯

车顶板内，后	15-E 5

E64	后室内灯

车顶板内，后	16-F 5

-8

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

E64	后室内灯

车顶板内，后	17-C 5

E70	第三制动灯

车顶，后，中央，4门车型	15-F 4

E70	第三制动灯

尾门内，顶端，5门车型	15-F 4

E70	第三制动灯

车顶，后，中央，4门车型	46-D 4

E70	第三制动灯

尾门内，顶端，5门车型	46-D 4

E70	第三制动灯

尾门内，厢型车	46-D 4

E70	第三制动灯

尾门内，厢型车

E70	第三制动灯

车顶，后，中央，4门车型

E70	第三制动灯

尾门内，顶端，5门车型

E87	货物架灯

车顶，后，厢型车	17-F 5

E181	氙气前照灯，左侧

汽车前方(外部)，左侧	3-F 4

E181	氙气前照灯，左侧

汽车前方(外部)，左侧	5-F 3

E182	氙气前照灯，右侧

汽车前方(外部)，右侧	2-A 4

E182	氙气前照灯，右侧

汽车前方(外部)，右侧	4-A 4

E224	乘客气囊解除指示器

仪表板，司机侧	19-E 5

E224	乘客气囊解除指示器

仪表板，司机侧	20-E 5

H1	喇叭

发动机舱，左侧，前	3-E 2

H1	喇叭

发动机舱，左侧，前	5-E 2

H2	低音喇叭

发动机舱，左侧，前	3-E 2

H2	低音喇叭

发动机舱，左侧，前	5-E 1

H3	高音喇叭

发动机舱，左侧，前	3-E 2

H3	高音喇叭

发动机舱，左侧，前	5-E 1

H5	防盗喇叭

行李箱内，左侧，行李箱衬里后方，4门车型	37-E 4

-9

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

H5	防盗喇叭

货物架衬里后方，后，左侧，5门车型/厢型车	39-E 4

H5	防盗喇叭

货物架衬里后方，后，左侧，5门车型/厢型车	40-E 4

K1	后风窗加热器继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	25-B 5

K1	后风窗加热器继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-C 5

K4	燃油泵继电器

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 4

K14	暖气风机继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-D 5

K22	起动马达继电器

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 2

K32	A/C全开节气门(WOT)继电器

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 3

K33	喇叭继电器

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-F 5

K34	前照灯清洁继电器

左A-柱，中央连接盒(CJB)上

K40	前风窗加热器计时继电器

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-F 4

K41	点火继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	25-A 3

K41	点火继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-B 2

K45	发动机冷却风扇继电器

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-D 1

K46	高速发动机冷却风扇继电器

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-C 1

K64	后刮水器继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	25-A 4

K64	后刮水器继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-B 3

K70	前置预热继电器(柴油)

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 3

K115	蓄电池省电继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-E 4

K162	风窗刮水器继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	25-A 3

K162	风窗刮水器继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-B 3

K163	PCM模块继电器

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-B 3

K168	辅助冷却水电加热器继电器1

发动机舱，后，左侧

-10

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

K169	辅助冷却水电加热器继电器2

发动机舱，后，左侧

K219	喷射泵电源(IPP)继电器

发动机舱，左侧，前	5-D 2

K243	近光灯继电器

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 5

K244	远光灯继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	25-A 5

K244	远光灯继电器

仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-B 4

K340	氙气前照灯继电器

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 5

K341	举升泵继电器

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 4

M3	暖气风机马达

仪表板后方，中央

M8	起动马达

发动机	51-E 3

M8	起动马达

发动机

M9	后风窗刮水器马达

尾门内，5门车型	46-C 4

M9	后风窗刮水器马达

尾门内，厢型车	47-E 4

M34	天窗马达

车顶，前方，中央

M37	发动机冷却风扇马达

发动机舱，前，中央	7-D 5

M37	发动机冷却风扇马达

发动机舱，前，中央	8-B 2

M37	发动机冷却风扇马达

发动机舱，前，中央	9-B 2

M38	第二冷却风扇马达

发动机舱，前，中央	8-D 1

M38	第二冷却风扇马达

发动机舱，前，中央	9-D 1

M39	尾门/掀盖马达

掀盖内，4门车型	45-B 1

M39	尾门/掀盖马达

尾门内，5门车型	46-B 1

M39	尾门/掀盖马达

尾门内，厢型车	47-C 1

M75	后视镜马达，司机侧

司机车门内，顶端	31-A 3

M76	后视镜马达，乘客侧

乘客车门内，顶端	31-A 3

-11

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

M79	电动窗马达，乘客侧前

乘客车门内	31-B 1

M80	电动窗马达，司机侧前

司机车门内	31-B 2

M84	洗涤泵马达，前与后

发动机舱，前，右侧	2-B 1

M84	洗涤泵马达，前与后

发动机舱，前，右侧	4-B 2

M92	再循环风门马达

仪表板后方，中央	12-D 5

M111	风窗刮水器马达

发动机隔板上，中央	10-B 2

M111	风窗刮水器马达

发动机隔板上，中央	11-D 1

M112	风窗洗涤泵马达

发动机舱，前，右侧	2-B 1

M112	风窗洗涤泵马达

发动机舱，前，右侧	4-B 1

M114	电动后视镜折叠马达，司机侧

司机车门内

M115	电动后视镜折叠马达，乘客侧

乘客车门内

M116	电动窗马达，左后

左后车门内	32-D 1

M117	电动窗马达，右后

右后车门内	32-D 2

M210	除雾模式执行器

仪表板后方，中央	12-C 5

M227	司机座椅水平马达

司机座椅下方

M228	司机座椅后高度马达

司机座椅下方

M229	司机座椅前高度马达

司机座椅下方

M230	司机座椅椅背马达

司机座椅下方

M246	前照灯洗涤泵马达

发动机舱，前，右侧	2-A 2

M246	前照灯洗涤泵马达

发动机舱，前，右侧	4-A 2

M248	座椅马达

司机座椅下方

M249	进气温度模式执行器

仪表板后方，中央	12-B 1

M250	仪表板/地板模式执行器

仪表板后方，中央	12-A 2

-12

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

M251	EGR步进马达

发动机	48-D 5

M251	EGR步进马达

发动机	49-D 5

M252	EGR节气门执行器

发动机

M253	可变几何涡轮执行器

发动机	53-D 1

M254	EGR阀执行器

发动机	54-A 1

M255	举升泵马达

汽车车身下，油箱上	42-A 1

N1	制动油位开关

发动机舱，后，左侧	3-C 5

N1	制动油位开关

发动机舱，后，左侧

N10	后风窗加热器开关

仪表板，中央	18-D 5

N10	后风窗加热器开关

仪表板，中央	20-D 5

N14	暖气风机开关

控制台

N15	制动灯开关

制动踏板支架上	21-D 2

N17	油压开关

发动机	48-C 1

N17	油压开关

发动机	49-C 1

N17	油压开关

发动机	51-B 1

N17	油压开关

发动机	53-B 1

N20	手套箱灯开关

手套箱内	19-C 3

N20	手套箱灯开关

手套箱内

N21	发动机舱开关

发动机舱，前，中央	8-D 5

N21	发动机舱开关

发动机舱，前，中央	9-E 5

N29	左前椅垫加热器

司机座椅面内，左位驾驶(LHD)

N29	左前椅垫加热器

乘客座椅面内，右位驾驶(RHD)

N30	右前椅垫加热器

司机座椅面内，左位驾驶(LHD)

-13

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

N30	右前椅垫加热器

乘客座椅面内，右位驾驶(RHD)

N31	左前椅背加热器

司机椅背内，左位驾驶(LHD)

N31	左前椅背加热器

乘客椅背内，右位驾驶(RHD)

N32	右前椅背加热器

乘客椅背内，左位驾驶(LHD)

N32	右前椅背加热器

司机椅背内，右位驾驶(RHD)

N49	危险警告闪光器开关

仪表板，司机侧	19-E 5

N49	危险警告闪光器开关

仪表板，司机侧	20-E 5

N63	手制动开关

控制台	33-B 4

N70	电动后视镜调整开关

司机车门，前

N75	A/C压缩机循环开关

发动机舱，前，左侧

N76	双压力开关

发动机舱，前，右侧	2-B 5

N76	双压力开关

发动机舱，前，右侧	4-B 5

N78	方向盘/速度控制开关

方向盘内	30-A 4

N81	离合器踏板位置开关

离合器踏板支架上	21-B 3

N82	制动踏板位置开关

制动踏板支架上	21-B 2

N83	牵引力控制系统(TCS)解除开关

仪表板，控制台，底端

N84	车门未关紧开关，左前

左B-柱	35-D 4

N85	车门未关紧开关，右前

右B-柱	34-B 4

N86	车门未关紧开关，左后

左C-柱	35-C 5

N87	车门未关紧开关，右后

右C-柱	34-C 5

N90	方向指示器开关

转向柱上，顶端	30-C 4

N93	选档杆单元

控制台	33-D 1

N96	动力转向压力开关

发动机隔板，右侧	50-E 5

-14

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

N96	动力转向压力开关

发动机隔板，右侧	52-F 4

N98	尾门/掀盖防盗抑制开关

掀盖内，4门车型	45-E 2

N98	尾门/掀盖防盗抑制开关

尾门内，5门车型	46-D 2

N98	尾门/掀盖防盗抑制开关

尾门内，厢型车	47-D 1

N104	刮水器/洗涤器开关

转向柱上，顶端	30-C 4

N113	主灯开关

仪表板，司机侧	18-F 3

N113	主灯开关

仪表板，司机侧	20-B 5

N155	尾门/掀盖释放开关

仪表板，控制台	18-E 2

N155	尾门/掀盖释放开关

仪表板，控制台

N214	音响遥控开关

转向柱上，顶端	30-D 2

N230	天窗调整开关

车顶，前，中央	15-B 3

N230	天窗调整开关

车顶，前，中央	16-B 3

N230	天窗调整开关

车顶，前，中央	17-A 3

N242	电动座椅开关，司机

司机座椅，左侧，底端

N274	座椅加热器开关，司机侧

控制台，底端

N275	座椅加热器开关，乘客侧

控制台，底端

N276	变速器开关

变速器	51-F 3

N276	变速器开关

变速器

N278	点火开关

转向柱上	30-D 1

N280	风窗加热器开关

仪表板，中央	19-D 5

N280	风窗加热器开关

仪表板，中央	20-D 5

N297	车窗控制开关，乘客侧前

乘客车门内	31-E 4

N298	车窗控制开关，左后

左后车门内	32-B 5

-15

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

N299	车窗控制开关，右后

右后车门内	32-B 4

N300	车窗控制开关，司机侧前(多功能)

司机车门内	31-E 4

N316	惯性燃油切断(IFS)开关

右A-柱，底端	13-B 2

N356	尾门外部释放开关

掀盖内，4门车型

N356	尾门外部释放开关

尾门内，5门车型

N356	尾门外部释放开关

尾门内，厢型车

N466	安全带扣环开关，司机

司机座椅，右侧，左位驾驶(LHD)

N466	安全带扣环开关，司机

司机座椅，左侧，右位驾驶(RHD)

N467	安全带扣环开关，乘客

乘客座椅，左侧，左位驾驶(LHD)

N467	安全带扣环开关，乘客

乘客座椅，右侧，右位驾驶(RHD)

O1	蓄电池

发动机舱，前，左侧

O5	发电机

发动机	50-C 1

O5	发电机

发动机	52-C 1

O5	发电机

发动机	54-C 1

P13	时钟弹簧

方向盘内	30-A 3

P20	预热塞

气缸盖	53-C 5

P91	中央连接盒(CJB)

左前足部地板内，仪表板下方	25-C 1

P91	中央连接盒(CJB)

左前足部地板内，仪表板下方	26-E 1

P91	中央连接盒(CJB)

左前足部地板内，仪表板下方	29-E 2

P93	蓄电池连接盒(BJB)

发动机舱，前，左侧	22-E 1

P136	火花塞

气缸盖

R19	后风窗加热器

左C-柱上，4门车型	36-D 5

R19	后风窗加热器

尾门内，5门车型	46-C 4

-16

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

R19	后风窗加热器

尾门内，5门车型	46-F 3

R19	后风窗加热器

尾门内，厢型车	47-A 4

R19	后风窗加热器

尾门内，厢型车	47-F 4

R21	暖气风机串联电阻器

仪表板后方，中央

R27	发动机冷却风扇电阻器

水箱护罩后方	7-B 2

R27	发动机冷却风扇电阻器

水箱护罩后方	8-C 2

R27	发动机冷却风扇电阻器

水箱护罩后方	9-C 2

R42	点烟器，前

控制台	33-B 2

R51	风窗洗涤器喷咀加热器，左侧

发动机盖内，左侧	1-E 3

R52	风窗洗涤器喷咀加热器，右侧

发动机盖内，右侧	1-D 2

R53	风窗加热器，左侧

发动机隔板上，左侧	10-E 1

R53	风窗加热器，左侧

发动机隔板上，左侧	11-E 2

R54	风窗加热器，右侧

发动机隔板上，右侧	10-A 2

R54	风窗加热器，右侧

发动机隔板上，右侧	11-B 2

R79	冷却水辅助1加热器

发动机舱，后，左侧	5-B 4

R80	冷却水辅助2加热器

发动机舱，后，左侧	5-C 5

R81	进气加热器

发动机隔板上，右侧

T2	点火变压器

气缸盖	48-E 4

T2	点火变压器

气缸盖	49-E 4

T2	点火变压器

气缸盖	52-D 5

U1	点火变压器电容器

气缸盖	48-E 4

U1	点火变压器电容器

气缸盖	49-E 5

U1	点火变压器电容器

气缸盖	52-D 5

-17

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

V7	A/C压缩机离合器二极管

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-B 3

V13	EEC二极管

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-B 3

V33	二极管

发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-B 2

Y1	活性碳罐清洗电磁阀

发动机舱，右侧，中央	50-B 5

Y1	活性碳罐清洗电磁阀

发动机舱，右侧，中央	52-C 5

Y13	怠速控制阀

发动机	48-D 5

Y13	怠速控制阀

发动机	49-D 5

Y13	怠速控制阀

发动机	51-E 5

Y17	左后扬声器

左后车门内	32-B 4

Y18	右前扬声器

右前车门底端	31-C 5

Y19	右后扬声器

右后车门内	32-B 4

Y28	左前扬声器

左前车门底端	31-C 4

Y31	A/C离合器电磁阀

发动机舱，前，右侧	53-A 3

Y31	A/C离合器电磁阀

发动机舱，前，右侧	8-E 1

Y31	A/C离合器电磁阀

发动机舱，前，右侧	9-E 1

Y31	A/C离合器电磁阀

发动机舱，前，右侧

Y33	电子真空调整器(EVR)电磁阀

发动机	52-A 4

Y108	喷油咀1

气缸盖

Y109	喷油咀2

气缸盖

Y110	喷油咀3

气缸盖

Y111	喷油咀4

气缸盖

Y112	喷油咀5

气缸盖

Y113	喷油咀6

气缸盖

-18

部件	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

Y150	进气口关闭执行器电磁阀

发动机	53-C 1

Y152	节气门真空切断电磁阀

发动机

Y160	涡流板电磁阀

发动机	48-B 1

Y160	涡流板电磁阀

发动机	49-C 1

-19

连接器	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

C4	方向盘内	30-A 3

C5	方向盘内	30-A 3

C12	发动机舱，邻近蓄电池连接盒(BJB)	22-E 3

C14	发动机舱，邻近蓄电池连接盒(BJB)	22-B 4

C15	发动机	53-F 4

C16	发动机舱，发动机，右侧

C17	发动机舱，发动机，右侧

C18	发动机舱，发动机，右侧

C19	发动机舱，前，右侧

C20	发动机舱，发动机，右侧

C28	发动机舱，前，左侧

C29	气缸盖	53-C 5

C30	左A-柱	25-D 1

C30	左A-柱	29-B 2

C31	左A-柱	13-B 4

C31	左A-柱	25-C 2

C31	左A-柱	29-B 5

C32	左A-柱	25-C 2

C32	左A-柱	29-A 3

C33	左A-柱	29-B 4

C35	左前足部地板内，仪表板下方，左侧	21-E 4

C36	左前足部地板内，仪表板下方，左侧

C50	左A-柱	13-E 3

C50	右A-柱	13-E 3

C51	左B-柱，中央

C52	右A-柱

C52	左A-柱

C54	左A-柱，中央	13-E 4

C54	右A-柱，中央	13-E 4

C56	右B-柱，中央	34-B 4

C60a	司机座椅下方

C60b	司机座椅下方

C60c	司机座椅下方

C60d	司机座椅下方

C60e	司机座椅下方

C60f	司机座椅下方

C60g	司机座椅下方

C60h	司机座椅下方

C60	司机座椅下方

C61a	乘客座椅下方

C61b	乘客座椅下方

C61c	乘客座椅下方

C61d	乘客座椅下方

C61e	乘客座椅下方

C61f	乘客座椅下方

C61h	乘客座椅下方

-20

连接器	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

C61	乘客座椅下方

C63	汽车车身下方，附加的油箱上

C64	足部地板内，左A-柱前方内，中央连接盒(CJB)上	13-E 5

C68	行李箱内，左侧，行李箱衬里后方

C68	行李箱内，左侧，货物架衬里后方

C69	行李箱内，左侧，行李箱衬里后方

C69	货物架内，左侧，货物架衬里后方

C70	左A-柱	13-B 3

C70	左A-柱	25-C 2

C70	左A-柱	29-B 2

C71	足部地板内，右A-柱前方内

C76	行李箱内，左侧，行李箱衬里后方

C76	货物架内，左侧，货物架衬里后方

C77	行李箱内，右侧，行李箱衬里后方

C77	货物架内，右侧，货物架衬里后方

C80	车地板，左侧，后轴上方

C90	车轮弧室，前，左侧	6-E 4

C91	车轮弧室，前，右侧	6-E 4

C92	车轮弧室，后，左侧

C93	车轮弧室，后，右侧	34-C 4

C94	汽车车身下方，后轴，左侧，后	43-C 4

C94	汽车车身下方，后轴，左侧，后	44-C 4

C100	发动机隔板上，左侧	4-D 5

C100	发动机隔板上，左侧

C101	发动机舱，前，右侧	8-E 1

C101	发动机舱，前，右侧

C102	发动机	52-C 1

C102	发动机	54-C 1

C102	发动机

C103	发动机舱，底端，左侧，后	3-D 2

C103	发动机舱，底端，左侧，后	5-C 1

C104	发动机舱，前，右侧	9-E 1

C104	发动机舱，前，右侧	53-A 3

C104	发动机舱，前，右侧

C105	发动机舱，右侧，前

C108	发动机舱，前，中央	8-D 4

C108	发动机舱，前，中央	9-E 5

C108	发动机舱，前，中央

C109	发动机舱，后，左侧	3-C 5

C109	发动机舱，后，左侧

C121	水箱护罩后方，底端	9-C 1

C122a	发动机舱，后，左侧	5-C 5

C122b	发动机舱，后，左侧	5-C 5

C123	发动机舱，后，左侧	5-C 4

C124	发动机舱，后，左侧

C125	发动机舱，后，左侧

-21

连接器	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

C126	发动机舱，后，左侧

C127	气缸盖	50-C 5

C127	气缸盖	52-F 3

C130	发动机	53-D 1

C131	气缸盖	54-C 5

C132	发动机	50-D 1

C133	发动机	50-B 3

C133	发动机

C134	发动机舱，前，右侧	2-B 5

C134	发动机舱，前，右侧	4-B 5

C135	发动机	48-D 5

C135	发动机	49-D 5

C135	发动机	52-A 4

C136	发动机	48-C 5

C136	发动机	49-A 3

C136	发动机

C137	发动机	51-A 5

C138	发动机	54-A 1

C138	发动机

C139	发动机

C140	发动机舱，前，右侧	7-D 4

C140	发动机舱，前，右侧	8-B 2

C141	水箱护罩后方	7-B 2

C141	水箱护罩后方	8-C 1

C141	水箱护罩后方	9-C 1

C142	发动机舱，前，中央	9-D 1

C144	发动机隔板上，中央	10-B 2

C144	发动机隔板上，中央	11-D 1

C145	发动机舱，前，右侧	2-A 1

C145	发动机舱，前，右侧	4-A 2

C146	汽车前方(外部)，左侧	3-F 5

C146	汽车前方(外部)，左侧	5-F 4

C147	汽车前方(外部)，右侧	2-A 4

C147	汽车前方(外部)，右侧	4-A 4

C148	排气系统内	50-A 1

C148	排气系统内	52-A 3

C149	排气系统内	50-A 3

C149	排气系统内	52-A 2

C151	发动机舱，左侧，前	3-E 1

C151	发动机舱，左侧，前	5-E 1

C152	气缸盖	52-D 5

C153	发动机	48-D 5

C153	发动机	49-D 5

C153	发动机	51-E 5

C154	气缸盖	48-E 4

C154	气缸盖	49-E 4

-22

连接器	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

C155	气缸盖	48-E 4

C155	气缸盖	49-E 4

C156	气缸盖	52-D 5

C158	发动机	53-C 1

C159	进气系统内	5-D 4

C159	进气系统内	52-B 5

C160	发动机	50-F 3

C160	发动机

C161	轮毂，前，左侧	6-F 2

C162	轮毂，前，右侧	6-F 2

C163	发动机舱，前，左侧

C164	发动机舱，前，右侧

C165	发动机盖内，左侧	1-E 3

C166	发动机盖内，右侧	1-D 2

C170	发动机	48-C 1

C170	发动机	49-C 1

C170	发动机	51-B 1

C170	发动机	53-B 1

C172	发动机隔板，右侧	50-E 5

C172	发动机隔板，右侧	52-F 4

C173	发动机舱，前，右侧

C174	发动机舱，底端，左侧，后	3-C 2

C174	发动机舱，底端，左侧，后	5-C 2

C175	发动机舱，后，左侧	3-B 1

C175	发动机舱，后，左侧

C176	发动机	48-B 1

C176	发动机	49-C 1

C177	发动机	51-D 5

C179	变速器	49-E 3

C180	发动机

C181	变速器	51-F 3

C181	变速器

C182	变速器	49-E 3

C183	发动机	50-A 2

C183	发动机

C184	发动机舱，前，右侧	2-B 1

C184	发动机舱，前，右侧	4-B 1

C185	发动机隔板上，左侧	10-E 1

C185	发动机隔板上，左侧	11-E 1

C186	发动机隔板上，右侧	10-A 2

C186	发动机隔板上，右侧	11-B 2

C187	变速器	49-D 1

C187	变速器

C188	发动机舱，右侧，中央	50-B 4

C188	发动机舱，右侧，中央	52-C 5

C189	发动机舱，左侧，前	5-D 1

-23

连接器	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

C190	发动机	48-A 2

C190	发动机	49-A 2

C191	发动机	52-A 3

C192	排气系统内	51-A 2

C192	排气系统内

C194	发动机舱，前，中央	9-B 2

C195	车轮弧室，前，左侧

C201	气缸盖

C202	气缸盖

C203	气缸盖

C204	气缸盖

C205	气缸盖

C206	气缸盖

C207	前保险杆，左侧	3-F 2

C207	前保险杆，左侧	5-F 2

C208	前保险杆，右侧	2-B 1

C208	前保险杆，右侧	4-B 1

C209	发动机舱，前，中央	8-D 1

C210	发动机	53-A 3

C211	发动机	54-A 2

C215	发动机

C217	司机椅背内，左侧

C218	乘客椅背内，右侧

C252	发动机隔板上，右侧

C400	转向柱上	30-D 1

C402	仪表板，司机侧

C405	仪表板后方，左侧	19-A 4

C405	仪表板后方，左侧	20-A 4

C406	制动踏板支架上	21-B 2

C409	货物架衬里后方，右侧	40-B 3

C410	控制台	33-B 2

C411	控制台	33-B 1

C412	仪表板，中央	18-E 5

C412	仪表板，中央	20-E 5

C413	方向盘内	30-A 3

C414	离合器踏板支架上	21-B 3

C417	仪表板，司机侧	19-E 5

C417	仪表板，司机侧	20-E 4

C418	仪表板(左位驾驶)，左侧	18-F 2

C418	仪表板(右位驾驶)，右侧	20-B 2

C421	左B-柱	35-D 4

C422	车顶面板内，后	15-E 5

C422	车顶面板内，后	16-F 5

C422	车顶面板内，后	17-C 5

C423	车顶面板内，后	15-E 5

C423	车顶面板内，后	16-F 4

-24

连接器		700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

C423	车顶面板内，后	17-C 5

C424a	车顶，前，中央	15-A 1

C424a	车顶，前，中央	16-A 1

C424a	车顶，前，中央	17-A 1

C424b	车顶，前，中央	15-A 1

C424b	车顶，前，中央	16-A 1

C424b	车顶，前，中央	17-A 1

C426	左A-柱	14-C 2

C427	左A-柱	14-E 3

C428	左A-柱	14-E 4

C429	左A-柱	14-B 2

C430	左A-柱	14-B 2

C433	仪表板，中央	19-D 5

C433	仪表板，中央	20-D 5

C436	手套箱内	19-B 3

C436	手套箱内	20-C 2

C437	手套箱内	19-C 3

C437	手套箱内

C438	仪表板，司机侧	19-E 5

C438	仪表板，司机侧	20-E 5

C439	左A-柱，中央连接盒(CJB)上

C442	仪表板后方，中央

C443	仪表板后方，中央

C447	右A-柱，底端	13-B 2

C448	控制台

C449	仪表板，司机侧	18-E 5

C449	仪表板，司机侧	20-C 5

C452	左前足部地板内

C453	左B-柱，底端	35-E 3

C455	仪表板，控制台，左侧	18-F 5

C455	仪表板，控制台，左侧

C456	左C-柱	35-C 5

C463	司机座椅下方

C467	司机座椅下方

C471	控制台，底端	36-D 5

C471	控制台，底端

C472	控制台，底端

C474	车顶，后，厢型车	17-F 5

C475	左遮阳板下	15-D 2

C475	左遮阳板下	16-D 3

C475	左遮阳板下	17-D 2

C476	右遮阳板下	15-C 3

C476	右遮阳板下	16-B 3

C476	右遮阳板下	17-B 3

C477	行李箱内，左侧，4门车型	17-F 5

C477	行李箱内，左侧，4门车型	37-C 5

-25

连接器	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

C477	行李箱内，左侧，5门车型

C478	仪表板，司机侧	18-F 3

C478	仪表板，司机侧	20-B 5

C479	转向柱上	30-E 2

C480	控制台	33-B 4

C481	仪表板，手套箱内	18-D 5

C481	仪表板，手套箱内	20-E 4

C482	仪表板，手套箱内	18-D 5

C482	仪表板，手套箱内	20-E 4

C483	仪表板，控制台	18-D 2

C483	仪表板，控制台	20-C 2

C484	仪表板，控制台	18-D 2

C485	仪表板，控制台	18-D 2

C485	仪表板，控制台	20-C 1

C487	转向柱上	30-D 1

C488	仪表板，中央	18-D 5

C488	仪表板，中央	20-D 5

C490	控制台	33-C 5

C491	控制台	33-C 5

C493	右B-柱	34-B 4

C494	右前足部地板内	20-F 4

C494	右前足部地板内

C495	右B-柱，底端	34-B 3

C496	发动机舱，前，右侧

C497	右C-柱	34-C 4

C500	左前足部地板内，仪表板下方	26-E 3

C501	左前足部地板内，仪表板下方	26-E 2

C502	左前足部地板内，仪表板下方	26-E 3

C503	左前足部地板内，仪表板下方	26-E 3

C504	左前足部地板内，仪表板下方	25-E 4

C504	左前足部地板内，仪表板下方	29-C 5

C505	左前足部地板内，仪表板下方	29-D 5

C506	左前足部地板内，仪表板下方	25-E 4

C506	左前足部地板内，仪表板下方	29-E 4

C507	左前足部地板内，仪表板下方	25-D 4

C507	左前足部地板内，仪表板下方	29-D 1

C508	左前足部地板内，仪表板下方	29-D 1

C509	左前足部地板内，仪表板下方	29-C 1

C510	左前足部地板内，仪表板下方	29-E 3

C511	仪表板后方，控制台，底端	18-D 2

C511	仪表板后方，控制台，底端	20-D 1

C512	转向柱上

C522	车顶，前，中央	15-B 3

C522	车顶，前，中央	16-B 3

C522	车顶，前，中央	17-A 3

C523	制动踏板支架上	21-D 2

-26

连接器		700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

C524	仪表板后方，中央	19-D 5

C524	仪表板后方，中央	20-C 4

C525	车顶，前，中央	15-C 2

C525	车顶，前，中央	16-C 2

C525	车顶，前，中央	17-C 2

C526	仪表板，控制台，底端	18-E 2

C526	仪表板，控制台，底端

C527	仪表板，控制台，底端

C529	转向柱上，顶端	30-C 3

C530	转向柱上，顶端	30-C 4

C532	仪表板后方，中央	12-C 5

C533	仪表板后方，中央	12-A 1

C534	仪表板后方，中央	12-B 1

C535	仪表板后方，中央

C537	仪表板后方，中央

C538	仪表板后方，中央	12-D 5

C539a	仪表板后方，中央	12-E 2

C539a	仪表板后方，中央	18-B 1

C539b	仪表板后方，中央	12-E 2

C539b	仪表板后方，中央	18-B 1

C540a	汽车后端，左侧

C540b	汽车后端，左侧

C540c	汽车后端，左侧

C540d	汽车后端，左侧

C540	汽车后端，左侧	37-B 5

C540	汽车后端，左侧	39-C 4

C540	汽车后端，左侧	40-A 3

C540	汽车后端，左侧	41-A 3

C541a	汽车后端，右侧

C541b	汽车后端，右侧

C541c	汽车后端，右侧

C541d	汽车后端，右侧

C541	汽车后端，右侧	36-E 4

C541	汽车后端，右侧	38-E 4

C541	汽车后端，右侧	40-E 4

C555	仪表板，司机侧

C597	右C-柱上，右位驾驶(RHD)	36-A 4

C597	左C-柱上，左位驾驶(LHD)	37-E 5

C597	右C-柱上，右位驾驶(RHD)	38-A 5

C597	左C-柱上，左位驾驶(LHD)	39-F 5

C597	右C-柱上，右位驾驶(RHD)	40-B 5

C597	左C-柱上，左位驾驶(LHD)	41-E 5

C598	右C-柱上，左位驾驶(LHD)	36-A 3

C598	左C-柱上，右位驾驶(RHD)	37-E 4

C598	右C-柱上，左位驾驶(LHD)	38-A 4

C598	左C-柱上，右位驾驶(RHD)	39-F 4

-27

连接器	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

C598	右C-柱上，左位驾驶(LHD)	40-B 4

C598	左C-柱上，右位驾驶(RHD)	41-E 4

C600	控制台	33-D 1

C700	车顶，后，中央，4门车型	15-F 4

C700	尾门内，顶端，5门车型	46-D 3

C700	尾门内，厢型车

C701	左前车门底端内	31-E 3

C702	乘客车门内	31-E 2

C703	左后车门内	32-E 3

C704	右后车门内	32-E 2

C705	司机车门内	31-B 1

C706	乘客车门内	31-B 1

C707	左后车门内	32-D 1

C708	右后车门内	32-D 1

C709	司机车门内	31-E 3

C710	乘客车门内	31-E 4

C711	左后车门内	32-B 4

C712	右后车门内	32-B 4

C720	左前车门底端内	31-C 4

C722	左后车门内	32-B 4

C723	右前车门底端内	31-C 5

C724	右后车门内	32-B 3

C730	司机车门内，顶端	31-A 3

C731	乘客车门内，顶端	31-A 3

C733	司机车门，前

C735a	掀盖，中央，4门车型	45-C 5

C735a	尾门内，5门车型	46-C 3

C735a	尾门内，厢型车	47-C 5

C735b	掀盖，中央，4门车型	45-C 5

C735b	尾门内，5门车型	46-C 3

C735b	尾门内，厢型车	47-C 5

C736a	掀盖，中央，4门车型	45-A 1

C736a	尾门内，5门车型	46-A 1

C736a	尾门内，厢型车	47-B 5

C736b	掀盖，中央，4门车型	45-A 1

C736b	尾门内，5门车型	46-A 1

C736b	尾门内，厢型车	47-B 5

C740	尾门内，5门车型	46-F 3

C740	尾门内，厢型车	47-F 4

C740	左C-柱上，4门车型

C741	尾门内，5门车型	46-C 4

C741	尾门内，厢型车	47-B 4

C741	左C-柱上，4门车型

C742	掀盖内

C742	尾门内

C745	尾门内，5门车型	46-C 3

-28

连接器	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

C745	尾门内，厢型车	47-E 3

C750	掀盖内，4门车型	45-B 1

C750	尾门内	46-B 1

C750	尾门内	47-C 1

C751	掀盖内，4门车型	45-E 2

C751	尾门内	46-D 1

C751	尾门内	47-D 1

C753	右A-柱，中央	13-B 2

C800	汽车车身下方，油箱上	42-B 3

C810	行李箱内，左侧，行李箱衬里后方，4门车型	37-E 3

C810	货物架衬里后方，后，左侧，5门车型/厢型车	39-E 4

C810	货物架衬里后方，后，左侧，5门车型/厢型车	40-E 3

C830	轮毂，后，左侧	35-A 1

C831	轮毂，后，右侧	34-F 4

C835	汽车车身下方，油箱上	42-A 1

C836	汽车车身下方，油箱上	42-A 1

C901	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 5

C902	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-F 4

C903	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-F 4

C904	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 4

C905	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-B 3

C906	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 3

C907	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-D 1

C908	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 2

C909	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-C 1

C910	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	22-E 2

C915	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	25-A 5

C915	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-B 4

C916	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	25-A 4

C916	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-B 3

C917	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	25-A 3

C917	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-B 3

C918	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	25-A 2

C918	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-B 2

C919	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	25-B 5

C919	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-C 5

C920	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-D 4

C921	仪表板下方，左侧，中央连接盒(CJB)内	26-E 4

C1000	发动机舱，发动机隔板上，中央

C1132	发动机，2,5 I	52-E 1

C1137	发动机，2,0 I柴油发动机	54-A 3

C1146	汽车前方(外部)，左侧	3-F 4

C1146	汽车前方(外部)，左侧	5-F 3

C1147	汽车前方(外部)，右侧	2-A 4

C1147	汽车前方(外部)，右侧	4-A 4

-29

连接器	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

C1158	发动机，2,0 I柴油发动机

C1159	进气系统内	48-B 2

C1159	进气系统内	49-B 1

C1169	发动机舱，后，左侧	5-D 2

C1183	发动机，1,8 I与2,0 I	50-A 2

C1184	发动机，2,5 I	52-C 1

-30

搭铁点	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

G100	发动机舱，变速器

G101	发动机舱，前，左侧，邻近蓄电池连接盒(BJB)

G102	发动机舱，前，左侧，邻近蓄电池连接盒(BJB)

G103	发动机舱，前，左侧，邻近蓄电池连接盒(BJB)

G104	发动机舱，前，左侧

G105	发动机舱，前，右侧	2-C 2

G105	发动机舱，前，右侧	4-C 2

G106	发动机舱，后，右侧

G200	左门槛板	35-E 1

G201	右门槛板，前

G202	右门槛板，前	14-E 2

G202	右门槛板，前	34-B 1

G203	右A-柱

G204	右A-柱

G205	右A-柱，中央	14-D 4

G300	汽车后端，左侧	37-B 4

G300	汽车后端，左侧	39-B 2

G300	汽车后端，左侧	41-B 2

G301	右C-柱上

-31

接点

位置

S102	转向柱上

S104	仪表板后方，控制台

S110	仪表板后方，控制台

S113	仪表板后方，乘客侧

S116	仪表板后方，控制台

S120	仪表板后方，司机侧

S132	仪表板后方，司机侧

S134	仪表板后方，司机侧

S172	仪表板后方，控制台

S174	仪表板后方，司机侧

S175	司机座椅下方

S176	仪表板后方，司机侧

S178	仪表板后方，控制台

S180	仪表板后方，控制台

S201	右前足部地板内

S211	行李箱内，后，左侧

S212	左前足部地板内

S215	右前足部地板内

S231	左门槛板，前

S232	右前足部地板内

S270	左前足部地板内

S272	右前足部地板内，右门槛板

S274	右前足部地板内，右门槛板

S276	右前足部地板内，右门槛板

S301	发动机舱，发动机隔板上，右侧

S311	发动机舱，左侧

S315	发动机舱，前，左侧

S317	发动机舱，前，右侧

S331	发动机舱，左侧，邻近蓄电池连接盒(BJB)

S333	发动机舱，左侧

S335	发动机舱，左侧，发动机隔板上

S337	发动机舱，左侧

S339	发动机舱，左侧

S341	发动机舱，左侧

S361	发动机舱，左侧

S363	发动机舱，左侧

S371	发动机舱，左侧

S373	发动机舱，左侧

S377	发动机舱，发动机隔板上，右侧

S379	发动机舱，发动机隔板上，右侧

S381	发动机舱，发动机隔板上，右侧

S383	发动机舱，发动机隔板上，右侧

S385	仪表板后方，左侧

S401	发动机，后，右侧

S411	发动机舱，前，中央

S431	发动机舱，前，中央

-32

接点

位置

S433	发动机舱，前，中央

S435	发动机

S437	蓄电池连接盒(BJB)内

S439	发动机

S441	发动机

S443	发动机

S447	发动机，右侧

S461	蓄电池连接盒(BJB)内

S471	发动机，后，右侧

S475	发动机

S479	发动机

S483	发动机，后，右侧

S485	发动机

S487	发动机，后，右侧

S489	发动机，后，右侧

S491	发动机，后，右侧

S493	发动机，后，右侧

S510	乘客车门内

S512	乘客车门内

S514	乘客车门内

S516	司机车门内

S518	举升门内

S520	掀盖内

S530	乘客车门内

S532	司机车门内

S601	发动机

S631	左气缸盖

S633	右气缸盖

S635	发动机，右侧

S637	发动机

S671	发动机，右侧

S673	发动机

S675	左气缸盖

S677	发动机

S710	车顶面板内，左侧，前

S712	左C-柱

S713	右C-柱

S733	汽车前方，前保险杆

S734	汽车前方，前保险杆

S750	车顶面板内，左侧，前

-33

保险	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

F1	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-C 5

F2	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-B 4

F3	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-C 4

F4	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-B 4

F5	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-C 4

F6	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	32-B 4

F7	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-C 3

F8	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-B 3

F9	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-C 3

F10	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-B 2

F11	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-C 5

F13	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	24-C 5

F15	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	24-C 4

F16	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	24-B 4

F18	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	24-B 3

F20	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-D 5

F21	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-D 4

F22	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-E 4

F23	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-D 4

F24	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-D 4

F25	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-D 4

F26	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-E 4

F27	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-D 3

F28	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-D 3

F29	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	24-B 2

F30	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	24-B 2

F31	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	24-B 2

F32	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	24-C 1

F33	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	24-C 1

F37	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-D 3

F40	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-D 2

F42	发动机舱，前，左侧，蓄电池连接盒(BJB)内	23-D 1

F60	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-C 4

F61	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-C 5

F62	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-C 4

F63	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-C 5

F64	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-D 4

F65	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-D 5

F66	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-D 4

F67	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-E 4

F68	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-B 4

F69	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-C 4

F70	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-C 5

F71	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-C 4

F72	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-C 5

F73	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-D 4

-34

保险	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

F74	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-D 5

F75	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-E 4

F76	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-D 5

F77	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-E 4

F78	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-E 3

F79	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-B 3

F80	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-B 3

F81	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-C 2

F82	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-C 2

F83	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-C 2

F84	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-D 2

F85	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-D 1

F86	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-D 2

F87	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-F 3

F88	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	28-E 3

F89	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-E 3

F90	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-B 2

F91	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-B 2

F92	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-C 2

F93	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-C 1

F94	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-D 2

F95	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-D 1

F96	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-D 2

F97	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-D 1

F98	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-E 2

F99	左前足部地板内，仪表板下方，中央连接盒(CJB)内	27-E 2

-36

线束	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

14240	线束 – 后车门	32-C 1

14335	线束 – 室内照明	15-E 3

14335	线束 – 室内照明	16-D 3

14335	线束 – 室内照明	17-E 3

14406	线束 – 油箱传感器	36-C 1

14406	线束 – 油箱传感器	37-E 1

14406	线束 – 油箱传感器	38-B 1

14406	线束 – 油箱传感器	39-D 1

14406	线束 – 油箱传感器	40-B 1

14406	线束 – 油箱传感器	41-D 1

14406	线束 – 油箱传感器	42-E 2

2B325	线束 – 制动警告开关	6-C 4

2B325	线束 – 制动警告开关	43-D 1

2B325	线束 – 制动警告开关	44-C 2

9H589	线束 – 燃油切断	50-D 5

9H589	线束 – 燃油切断	51-A 4

9H589	线束 – 燃油切断	52-E 5

9H589	线束 – 燃油切断	53-E 5

9H589	线束 – 燃油切断	54-B 5

12A522	线束 – 发动机控制	7-C 1

12A522	线束 – 发动机控制	8-C 1

A12A522	线束 – 发动机控制	9-D 1

A12A522	线束 – 发动机控制	48-D 1

A12A522	线束 – 发动机控制	49-B 2

A12A522	线束 – 发动机控制	50-E 4

A12A522	线束 – 发动机控制	52-B 3

A12A522	线束 – 发动机控制	53-E 1

13A612	线束 – 制动灯开关	21-B 3

13N850	线束 – 搭铁	48-E 3

13N850	线束 – 搭铁	49-F 4

14A005	线束 – 车身主线束	13-E 2

14A005	线束 – 车身主线束	14-D 1

14A005	线束 – 车身主线束	33-C 1

14A005	线束 – 车身主线束	34-A 1

14A005	线束 – 车身主线束	35-C 4

14A005	线束 – 车身主线束	36-A 1

14A005	线束 – 车身主线束	37-E 3

14A005	线束 – 车身主线束	38-A 1

14A005	线束 – 车身主线束	39-F 3

14A005	线束 – 车身主线束	40-A 1

14A005	线束 – 车身主线束	41-E 3

14A005	线束 – 车身主线束	43-A 3

14A005	线束 – 车身主线束	44-A 3

14A584	线束 – 车门	31-D 1

14K024	线束 – 仪表板	12-C 5

14K024	线束 – 仪表板	18-B 5

-37

线束	700 – 06 – 00

位置		页码/坐标

14K024	线束 – 仪表板	19-C 5

14K024	线束 – 仪表板	20-A 3

14K024	线束 – 仪表板	25-C 5

14K024	线束 – 仪表板	30-E 2

14K138	线束 – 乘客车门	31-D 1

14K733	线束 – 发动机舱	1-E 2

14K733	线束 – 发动机舱	2-E 4

14K733	线束 – 发动机舱	3-E 5

14K733	线束 – 发动机舱	4-F 4

14K733	线束 – 发动机舱	5-E 4

14K733	线束 – 发动机舱	8-C 5

14K733	线束 – 发动机舱	9-C 5

14K733	线束 – 发动机舱	10-D 4

14K733	线束 – 发动机舱	11-C 4

14K733	线束 – 发动机舱	25-C 4

14K733	线束 – 发动机舱	25-F 4

18C619	线束 – 后风窗加热器	45-E 5

18C619	线束 – 后风窗加热器	46-E 2

18C619	线束 – 后风窗加热器	47-F 4

-1

发动机盖内

| 14K733线束 – 发动机舱 E 2 |  | R51 风窗洗涤器喷嘴加热器，左侧 E 3 |
| --- | --- | --- |
| C165 E 3 |  | R52 风窗洗涤器喷嘴加热器，右侧 D 2 |
| C166 D 2 |  |  |

-2

右发动机舱，汽油

| 14K733线束 – 发动机舱 E 4 |  | E42 雾灯，右前 B 1 |
| --- | --- | --- |
| C134 B 5 |  | E182 氙气前照灯，右侧 A 4 |
| C145 A 1 |  | G105 C 2 |
| C147 A 4 |  | M84 洗涤泵马达，前与后 B 1 |
| C184 B 1 |  | M112 风窗洗涤泵马达 B 1 |
| C208 B 1 |  | M246 前照灯洗涤泵马达 A 2 |
| C1147 A 4 |  | N76 双压力开关 B 5 |
| E7 前照灯，右侧 A 4 |  |  |

-3

左发动机舱，汽油

| 14K733线束 – 发动机舱 E 5 |  | C207 F 2 |
| --- | --- | --- |
| A7 ABS控制模块 D 3 |  | C1146 F 4 |
| A27 速度控制模块 B 1 |  | E1 前照灯，左侧 E 5 |
| B140 主制动压力传感器 C 2 |  | E43 雾灯，左前 F 2 |
| C103 D 2 |  | E181 氙气前照灯，左侧 F 4 |
| C109 C 5 |  | H1 喇叭 E 2 |
| C146 F 5 |  | H2 低音喇叭 E 2 |
| C151 E 1 |  | H3 高音喇叭 E 2 |
| C174 C 2 |  | N1 制动油位开关 C 5 |
| C175 B 1 |  |  |

-4

右发动机舱，2,0 I柴油发动机

| 14K733线束 – 发动机舱 F 4 |  | E7 前照灯，右侧 A 4 |
| --- | --- | --- |
| A147 动力控制模块(PCM) D 5 |  | E42 雾灯，右前 B 2 |
| C100 D 5 |  | E182 氙气前照灯，右侧 A 4 |
| C134 B 5 |  | G105 C 2 |
| C145 A 2 |  | M84 洗涤泵马达，前与后 B 2 |
| C147 A 4 |  | M112 风窗洗涤泵马达 B 1 |
| C184 B 1 |  | M246 前照灯洗涤泵马达 A 2 |
| C208 B 1 |  | N76 双压力开关 B 5 |
| C1147 A 4 |  |  |

-5

左发动机舱，2,0 I柴油发动机

| 14K733线束 – 发动机舱 E 4 |  | C189 D 1 |
| --- | --- | --- |
| A7 ABS控制模块 C 1 |  | C207 F 2 |
| B22 质量空气流量(MAF)传感器 D 5 |  | C1146 F 3 |
| B140 主制动压力传感器 C 2 |  | C1169 D 2 |
| B142 进气温度及歧管绝对压力传感器 D 2 |  | E1 前照灯，左侧 F 4 |
| C103 C 1 |  | E43 雾灯，左前 F 2 |
| C122a C 5 |  | E181 氙气前照灯，左侧 F 3 |
| C122b C 5 |  | H1 喇叭 E 2 |
| C123 C 4 |  | H2 低音喇叭 E 1 |
| C146 F 4 |  | H3 高音喇叭 E 1 |
| C151 E 1 |  | K219 喷射泵电源(IPP)继电器 D 2 |
| C159 D 4 |  | R79 冷却水辅助1加热器 B 4 |
| C174 C 2 |  | R80 冷却水辅助2加热器 C 5 |

-

前轮弧室

| 2B325 线束 – 制动警告开关 C 4 |  | C91 E 4 |
| --- | --- | --- |
| B14 车轮速度传感器，右前 F 2 |  | C161 F 2 |
| B15 车轮速度传感器，左前 F 2 |  | C162 F 2 |
| C90 E 4 |  |  |

-

发动机冷却风扇，1,8 I与2,0 I

| 12A522线束 – 发动机控制 C 1 |  | C194 D 5 |
| --- | --- | --- |
| C140 D 4 |  | M37 发动机冷却风扇马达 D 5 |
| C141 B 2 |  | R27 发动机冷却风扇电阻器 B 2 |

-

8

发动机冷却风扇，2,5 I

| 12A522线束 – 发动机控制 C 1 |  | C209 D 1 |
| --- | --- | --- |
| 14K733线束 – 发动机舱 C 5 |  | M37 发动机冷却风扇马达 B 2 |
| C101 E 1 |  | M38 第二冷却风扇马达 D 1 |
| C108 D 4 |  | N21 发动机舱开关 D 5 |
| C140 B 2 |  | R27 发动机冷却风扇电阻器 C 2 |
| C141 C 1 |  | Y31 A/C离合器电磁阀 E 1 |

-9

发动机冷却风扇，2,0 I柴油发动机

| 12A522线束 – 发动机控制 D 1 |  | C142 D 1 |
| --- | --- | --- |
| 14K733线束 – 发动机舱 C 5 |  | C194 B 2 |
| B213 进气温度(IAT)传感器 C 1 |  | M37 发动机冷却风扇马达 B 2 |
| C104 E 1 |  | M38 第二冷却风扇马达 D 1 |
| C108 E 5 |  | N21 发动机舱开关 E 5 |
| C121 C 1 |  | R27 发动机冷却风扇电阻器 C 2 |
| C141 C 1 |  | Y31 A/C离合器电磁阀 E 1 |

-10

发动机隔板，右位驾驶

| 14K733线束 – 发动机舱 D 4 |  | M111 风窗刮水器马达 B 2 |
| --- | --- | --- |
| C144 B 2 |  | R53 风窗加热器，左侧 E 1 |
| C185 E 1 |  | R54 风窗加热器，右侧 A 2 |
| C186 A 2 |  |  |

-11

发动机隔板，左位驾驶

| 14K733线束 – 发动机舱 C 4 |  | M111 风窗刮水器马达 D 1 |
| --- | --- | --- |
| C144 D 1 |  | R53 风窗加热器，左侧 E 2 |
| C185 E 1 |  | R54 风窗加热器，右侧 B 2 |
| C186 B 2 |  |  |

-12

暖气/空调外壳

| 14K024线束 – 仪表板 C 5 |  | C539a E 2 |
| --- | --- | --- |
| A300 暖气/A/C控制模块 E 2 |  | C539b E 2 |
| C532 C 5 |  | M92 再循环风门马达 D 5 |
| C533 A 1 |  | M210 除雾模式执行器 C 5 |
| C534 B 1 |  | M249 空气温度模式执行器 B 1 |
| C538 D 5 |  | M250 仪表板/地板模式执行器 A 2 |

-13

右A-柱

| 14A005线束 – 车身主线束 E 2 |  | C64 E 5 |
| --- | --- | --- |
| A148 电动后视镜折叠模块 B 3 |  | C70 B 3 |
| C31 B 4 |  | C447 B 2 |
| C50 E 3 |  | C753 B 2 |
| C54 E 4 |  | N316 惯性燃油切断(IFS)开关 B 2 |

-14

左A-柱

| 14A005线束 – 车身主线束 D 1 |  | C429 B 2 |
| --- | --- | --- |
| C426 C 2 |  | C430 B 2 |
| C427 E 3 |  | G202 E 2 |
| C428 E 4 |  | G205 D 4 |

-15

车顶内，4门车型

| 14335线束 – 室内照明 E 3 |  | C525 C 2 |
| --- | --- | --- |
| A26 天窗单元 C 2 |  | C700 F 4 |
| C422 E 5 |  | E30 左化妆镜灯 D 3 |
| C423 E 5 |  | E31 右化妆镜灯 C 3 |
| C424a A 1 |  | E63 前室内灯 A 1 |
| C424b A 1 |  | E64 后室内灯 E 5 |
| C475 D 2 |  | E70 第三制动灯 F 4 |
| C476 C 3 |  | N230 天窗调整开关 B 3 |
| C522 B 3 |  |  |

-16

车顶内，5门车型

| 14335线束 – 室内照明 D 3 |  | C522 B 3 |
| --- | --- | --- |
| A26 天窗单元 C 2 |  | C525 C 2 |
| C422 F 5 |  | E30 左化妆镜灯 D 3 |
| C423 F 4 |  | E31 右化妆镜灯 B 3 |
| C424a A 1 |  | E63 前室内灯 A 1 |
| C424b A 1 |  | E64 后室内灯 F 5 |
| C475 D 3 |  | N230 天窗调整开关 B 3 |
| C476 B 3 |  |  |

-17

车顶内，厢型车

| 14335线束 – 室内照明 E 3 |  | C477 F 5 |
| --- | --- | --- |
| A26 天窗单元 C 2 |  | C522 A 3 |
| C422 C 5 |  | C525 C 2 |
| C423 C 5 |  | E30 左化妆镜灯 D 3 |
| C424a A 1 |  | E31 右化妆镜灯 B 3 |
| C424b A 1 |  | E63 前室内灯 A 1 |
| C474 F 5 |  | E64 后室内灯 C 5 |
| C475 D 2 |  | E87 货物架灯 F 5 |
| C476 B 3 |  | N230 天窗调整开关 A 3 |

-18

仪表板后方，左位驾驶

| 14K024线束 – 仪表板 B 5 |  | C478 F 3 |
| --- | --- | --- |
| A11 音响 D 3 |  | C481 D 5 |
| A30 组合仪表 E 5 |  | C482 D 5 |
| A39 时钟 E 5 |  | C483 D 2 |
| A43 乘客气囊单元 D 5 |  | C485 D 2 |
| A157 语音/导航控制单元 D 2 |  | C488 D 5 |
| A205 电子自动温度控制(EATC)模块 B 1 |  | C511 D 2 |
| B66 室内温度传感器，左侧 F 5 |  | C526 E 2 |
| B139 横摆率传感器 D 2 |  | C539a B 1 |
| C412 E 5 |  | C539b B 1 |
| C418 F 2 |  | D20 数据链路插口(DLC) F 3 |
| C449 E 5 |  | N10 后风窗加热器开关 D 5 |
| C455 F 5 |  | N113 主灯开关 F 3 |
| C478 F3 |  | N155 尾门/掀盖释放开关 E 2 |

-19

仪表板后方，左位驾驶

| 14K024线束 – 仪表板 C 5 |  | C438 E 5 |
| --- | --- | --- |
| B70 大气绝对压力(BAP)传感器 A 4 |  | C524 D 5 |
| B72 日照传感器 D 5 |  | E28 手套箱灯 B 3 |
| C405 A 4 |  | E224 乘客气囊解除指示器 E 5 |
| C417 E 5 |  | N20 手套箱灯开关 C 3 |
| C433 D 5 |  | N49 危险警告闪光器开关 B 5 |
| C436 B 3 |  | N280 风窗加热器开关 D 5 |
| C437 C 3 |  |  |

-20

仪表板后方，右位驾驶

| 14K024线束 – 仪表板 A 3 |  | C478 B 5 |
| --- | --- | --- |
| A11 音响 C 2 |  | C481 E 4 |
| A30 组合仪表 C 5 |  | C482 E 4 |
| A39 时钟 D 5 |  | C483 C 2 |
| A43 乘客气囊单元 E 4 |  | C485 C 1 |
| A157 语音/导航控制单元 C 2 |  | C488 D 5 |
| B70 大气绝对压力(BAP)传感器 A 4 |  | C494 F 4 |
| B72 日照传感器 C 5 |  | C511 D 1 |
| B139 横摆率传感器 D 1 |  | C524 C 4 |
| C405 A 4 |  | D20 数据链路插口(DLC) B 2 |
| C412 E 5 |  | E28 手套箱灯 C 2 |
| C417 E 4 |  | E62 右前足部地板灯 F 4 |
| C418 B 2 |  | E224 乘客气囊解除指示器 E 5 |
| C433 D 5 |  | N10 后风窗加热器开关 D 5 |
| C436 C 2 |  | N49 危险警告闪光器开关 E 5 |
| C438 E 5 |  | N113 主灯开关 B 5 |
| C449 C 5 |  | N280 风窗加热器开关 D 5 |

-21

制动踏板支架上

| 13A612线束 – 制动灯开关 B 3 |  | C523 D 2 |
| --- | --- | --- |
| C35 E 4 |  | N15 制动灯开关 D 2 |
| C406 B 2 |  | N81 离合器踏板位置开关 B 3 |
| C414 B 3 |  | N82 制动踏板位置开关 B 2 |

-22

蓄电池连接盒(BJB)

| C12 E 3 |  | K32 A/C全开节气门(WOT)继电器 E 3 |
| --- | --- | --- |
| C14 B 4 |  | K33 喇叭继电器 F 5 |
| C901 E 5 |  | K40 前风窗加热器计时继电器 F 4 |
| C902 F 4 |  | K45 发动机冷却风扇继电器 D 1 |
| C903 F 4 |  | K46 高速发动机冷却风扇继电器 C 1 |
| C904 E 4 |  | K70 前置预热继电器(柴油) E 3 |
| C905 B 3 |  | K163 PCM模块继电器 B 3 |
| C906 E 3 |  | K243 近光灯继电器 E 5 |
| C907 D 1 |  | K340 氙气前照灯继电器 E 5 |
| C908 E 2 |  | K341 举升泵继电器 E 4 |
| C909 C 1 |  | P93 蓄电池连接盒(BJB) E 1 |
| C910 E 2 |  | V7 A/C压缩机离合器二极管 B 3 |
| K4 燃油泵继电器 E 4 |  | V13 ECC二极管 B 3 |
| K22 起动马达继电器 E 2 |  | V33 二极管 B 2 |

-23

蓄电池连接盒(BJB)(部分)

| F1 C 5 |  | F22 E 4 |
| --- | --- | --- |
| F2 B 4 |  | F23 D 4 |
| F3 C 4 |  | F24 D 4 |
| F4 B 4 |  | F25 D 4 |
| F5 C 4 |  | F26 E 4 |
| F6 B 4 |  | F27 D 3 |
| F7 C 3 |  | F28 D 3 |
| F8 B 3 |  | F37 D 3 |
| F9 C 3 |  | F38 D 2 |
| F10 B 2 |  | F39 D 2 |
| F11 C 5 |  | F40 D 2 |
| F12 C 5 |  | F41 D 2 |
| F20 D 5 |  | F42 D 1 |
| F21 D 4 |  |  |

-24

蓄电池连接盒(BJB)(部分)

| F13 C 5 |  | F19 C 3 |
| --- | --- | --- |
| F14 C 5 |  | F29 B 2 |
| F15 C 4 |  | F30 B 2 |
| F16 B 4 |  | F31 B 2 |
| F17 C 4 |  | F32 C 1 |
| F18 B 3 |  | F33 C 1 |

-25

中央连接盒(CJB)

| 14K024线束 – 仪表板 C 5 |  | C916 A 4 |
| --- | --- | --- |
| 14K733线束 – 发动机舱 C 4 |  | C917 A 3 |
| 14K733线束 – 发动机舱 F 4 |  | C918 A 2 |
| C30 D 1 |  | C919 B 5 |
| C31 C 2 |  | K1 后风窗加热器继电器 B 5 |
| C32 C 2 |  | K41 点火继电器 A 3 |
| C70 C 2 |  | K64 后刮水器继电器 A 4 |
| C504 E 4 |  | K162 风窗刮水器继电器 A 3 |
| C506 E 4 |  | K244 远光灯继电器 A 5 |
| C507 D 4 |  | P91 中央连接盒(CJB) C 1 |
| C915 A 5 |  |  |

-26

中央连接盒(CJB)，前

| C500 E 3 |  | C921 E 4 |
| --- | --- | --- |
| C501 E 2 |  | K1 后风窗加热器继电器 C 5 |
| C502 E 3 |  | K14 暖气风机继电器 D 5 |
| C503 E 3 |  | K41 点火继电器 B 2 |
| C915 B 4 |  | K64 后刮水器继电器 B 3 |
| C916 B 3 |  | K115 蓄电池省电继电器 E 4 |
| C917 B 3 |  | K162 风窗刮水器继电器 B 3 |
| C918 B 2 |  | K244 远光灯继电器 B 4 |
| C919 C 5 |  | P91 中央连接盒(CJB) E 1 |
| C920 D 4 |  |  |

-27

中央连接盒(CJB)，前(部分)

| F60 C 4 |  | F79 B 3 |
| --- | --- | --- |
| F61 C 5 |  | F89 E 3 |
| F62 C 4 |  | F90 B 2 |
| F63 C 5 |  | F91 B 2 |
| F64 D 4 |  | F92 C 2 |
| F65 D 5 |  | F93 C 1 |
| F66 D 4 |  | F94 D 2 |
| F67 E 4 |  | F95 D 1 |
| F68 B 4 |  | F96 D 2 |
| F76 D 5 |  | F97 D 1 |
| F77 E 4 |  | F98 E 2 |
| F78 E 3 |  | F99 E 2 |

-28

中央连接盒(CJB)，前(部分)

| F69 C 4 |  | F81 C 2 |
| --- | --- | --- |
| F70 C 5 |  | F82 C 2 |
| F71 C 4 |  | F83 C 2 |
| F72 C 5 |  | F84 D 2 |
| F73 D 4 |  | F85 D 1 |
| F74 D 5 |  | F86 D 2 |
| F75 E 4 |  | F87 F 3 |
| F80 B 3 |  | F88 E 3 |

-29

中央连接盒(CJB)，后

| C30 B 2 |  | C506 E 4 |
| --- | --- | --- |
| C31 B 5 |  | C507 D 1 |
| C32 A 3 |  | C508 D 1 |
| C33 B 4 |  | C509 C 1 |
| C70 B 2 |  | C510 E 3 |
| C504 C 5 |  | P91 中央连接盒(CJB) E 2 |
| C505 D 5 |  |  |

-30

转向柱上

| 14K024线束 – 仪表板 E 2 |  | C529 C 3 |
| --- | --- | --- |
| A102 被动式防盗收发器模块 E 3 |  | C530 C 4 |
| C4 A 3 |  | N78 方向盘/速度控制开关 A 4 |
| C5 A 3 |  | N90 方向指示器开关 C 4 |
| C400 D 1 |  | N104 刮水器/洗涤器开关 C 4 |
| C413 A 3 |  | N214 音响遥控开关 D 2 |
| C479 E 2 |  | N278 点火开关 D 1 D3 |
| C487 D 1 |  | P13 时钟弹簧 A 3 |

-31

前车门

| 14A584线束 – 车门 D 1 |  | C731 A 3 |
| --- | --- | --- |
| 14K138线束 – 乘客车门 D 1 |  | M75 后视镜马达，司机侧 A 3 |
| A172 车门锁单元，司机侧前 E 3 |  | M76 后视镜马达，乘客侧 A 3 |
| A173 车门锁单元，乘客侧前 E 2 |  | M79 电动窗马达，乘客侧前 B 1 |
| C701 E 3 |  | M80 电动窗马达，司机侧前 B 2 |
| C702 E 2 |  | N297 车窗控制开关，乘客侧前 E 4 |
| C705 B 1 |  | N300 车窗控制开关，司机侧前 E 4 |
| C706 B 1 |  | Y18 右前扬声器 C 5 |
| C709 E 3 |  | Y28 左前扬声器 C 4 |
| C710 E 4 |  |  |
| C720 C 4 |  |  |
| C723 C 5 |  |  |
| C730 A 3 |  |  |

-32

后车门

| 14240 线束 – 后车门 C 1 |  | C722 B 4 |
| --- | --- | --- |
| A275 车门锁单元，左后 E 3 |  | C724 B 3 |
| A276 车门锁单元，右后 E 3 |  | M116 电动窗马达，左后 D 1 |
| C703 E 3 |  | M117 电动窗马达，右后 D 2 |
| C704 E 2 |  | N298 车窗控制开关，左后 B 5 |
| C707 D 1 |  | N299 车窗控制开关，右后 B 4 |
| C708 D 1 |  | Y17 左后扬声器 B 4 |
| C711 B 4 |  | Y19 右后扬声器 B 4 |
| C712 B 4 |  |  |

-33

控制台

| 14A005线束 – 车身主线束 C 1 |  | C491 C 5 |
| --- | --- | --- |
| A208 气囊防护控制模块(RCM) C 5 |  | C600 D 1 |
| C410 B 2 |  | N63 手制动开关 B 4 |
| C411 B 1 |  | N93 换挡杆单元 D 1 |
| C480 B 4 |  | R42 前点烟器 B 2 |
| C490 C 5 |  |  |

-34

车地板，右侧

| 14A005 线束 – 车身主线束 A 1 |  | C495 B 3 |
| --- | --- | --- |
| B16 车轮速度传感器，右后 F 5 |  | C497 C 4 |
| B118 侧气囊传感器，右侧 B 3 |  | C831 F 4 |
| C56 B 4 |  | G202 B 1 |
| C93 C 4 |  | N85 车门未关紧开关，右前 B 4 |
| C493 B 4 |  | N87 车门未关紧开关，右后 C 5 |

-35

-

车地板，左侧

| 14A005 线束 – 车身主线束 C 4 |  | C456 C 5 |
| --- | --- | --- |
| B17 车轮速度传感器，左后 A 1 |  | C830 A 1 |
| B119 侧气囊传感器，左侧 E 3 |  | G200 E 1 |
| C421 D 4 |  | N84 车门未关紧开关，左前 D 4 |
| C453 E 3 |  | N86 车门未开紧开关，左后 C 5 |

-36

行李箱，右侧，4门车型

| 14A005 线束 – 车身主线束 A 1 |  | C541 E 4 |
| --- | --- | --- |
| 14406 线束 – 油箱传感器 C 1 |  | C597 A 4 |
| A242 侧气囊组件，司机 A 4 |  | C598 A 3 |
| A245 侧气囊组件，乘客 A 4 |  | E10 后灯总成，右侧 E 4 |
| C471 D 5 |  | R19 后风窗加热器 D 5 |

-37

行李箱，左侧，4门车型

| 14A005 线束 – 车身主线束 E 3 |  | C598 E 4 |
| --- | --- | --- |
| 14406 线束 – 油箱传感器 E 1 |  | C810 E 3 |
| A242 侧气囊组件，司机 E 5 |  | E9 后灯总成，左侧 B 5 |
| A245 侧气囊组件，乘客 E 4 |  | E57 行李箱灯 C 5 |
| C477 C 5 |  | G300 B 4 |
| C540 B 5 |  | H5 防盗喇叭 E 4 |
| C597 E 5 |  |  |

-38

行李箱，右侧，5门车型

| 14A005 线束 – 车身主线束 A 1 |  | C541 E 4 |
| --- | --- | --- |
| 14406 线束 – 油箱传感器 B 1 |  | C597 A 5 |
| A242 侧气囊组件，司机 A 5 |  | C598 A 4 |
| A245 侧气囊组件，乘客 A 4 |  | E10 后灯总成，右侧 E 4 |

-

行李箱，左侧，5门车型

| 14A005 线束 – 车身主线束 F 3 |  | C598 F 4 |
| --- | --- | --- |
| 14406 线束 – 油箱传感器 D 1 |  | C810 E 4 |
| A242 侧气囊组件，司机 F 5 |  | E9 后灯总成，左侧 B 5 |
| A245 侧气囊组件，乘客 F 4 |  | G300 B 2 |
| C540 C 4 |  | H5 防盗喇叭 E 4 |
| C597 F 5 |  |  |

-40

货物架，右侧，厢型车

| 14A005 线束 – 车身主线束 A 1 |  | C597 B 5 |
| --- | --- | --- |
| 14406 线束 – 油箱传感器 B 1 |  | C598 B 4 |
| A242 侧气囊组件，司机 B 5 |  | C810 E 3 |
| A245 侧气囊组件，乘客 B 4 |  | D44 电源插口，右后 B 3 |
| C409 B 3 |  | E10 后灯总成，右侧 E 4 |
| C541 E 4 |  | H5 防盗喇叭 E 4 |

-41

货物架，左侧，厢型车

| 14A005 线束 – 车身主线束 E 3 |  | C597 E 5 |
| --- | --- | --- |
| 14406 线束 – 油箱传感器 D 1 |  | C598 E 4 |
| A242 侧气囊组件，司机 E 5 |  | E9 后灯总成，左侧 A 4 |
| A245 侧气囊组件，乘客 E 4 |  | G300 B 2 |
| C540 A 3 |  |  |

-42

油箱

| 14406 线束 – 油箱传感器 E 2 |  | C835 A 1 |
| --- | --- | --- |
| A31 油箱单元 B 4 |  | C8326 A 1 |
| C800 B 3 |  | M255 举升泵马达 A 1 |

-43

乘坐悬吊，后，4门车型/5门车型

| 14A005 线束 – 车身主线束 A 3 |  | B244 前照灯调平传感器，后 D 4 |
| --- | --- | --- |
| 2B325 线束 – 制动警告开关 D 1 |  | C94 C 4 |

-44

乘坐悬吊，后，厢型车

| 14A005 线束 – 车身主线束 A 3 |  | B244 前照灯调平传感器，后 C 4 |
| --- | --- | --- |
| 2B325 线束 – 制动警告开关 C 2 |  | C94 C 4 |

掀盖

| 18C619 线束 – 后风窗加热器 E 5 |  | C751 E 2 |
| --- | --- | --- |
| C735a C 5 |  | E34 左牌照灯 C 5 |
| C735b C 5 |  | E35 右牌照灯 A 2 |
| C736a A 1 |  | M39 尾门/掀盖马达 B 1 |
| C736b A 1 |  | N98 尾门/掀盖防盗抑制开关 E 2 |
| C750 B 1 |  |  |

-46

尾门，5门车型

| 18C619 线束 – 后风窗加热器 E 2 |  | C751 D 1 |
| --- | --- | --- |
| C700 D 3 |  | E34 左牌照灯 C 3 |
| C735a C 3 |  | E35 右牌照灯 A 1 |
| C735b C 3 |  | E70 第三制动灯 D 4 |
| C736a A 1 |  | M9 后风窗刮水器马达 C 4 |
| C736b A 1 |  | M39 尾门/掀盖马达 B 1 |
| C740 F 3 |  | N98 尾门/掀盖防盗抑制开关 D 2 |
| C741 C 4 |  | R19 后风窗加热器 C 4 |
| C745 C 3 |  | R19 后风窗加热器 F 3 |
| C750 B 1 |  |  |

-47

尾门，厢型车

| 18C619 线束 – 后风窗加热器 F 4 |  | C751 D 1 |
| --- | --- | --- |
| C735a C 5 |  | E34 左牌照灯 C 5 |
| C735b C 5 |  | E35 右牌照灯 B 5 |
| C736a B 5 |  | M9 后风窗刮水器马达 E 4 |
| C736b B 5 |  | M39 尾门/掀盖马达 C 1 |
| C740 F 4 |  | N98 尾门/掀盖防盗抑制开关 D 1 |
| C741 B 4 |  | R19 后风窗加热器 A 4 |
| C745 E 3 |  | R19 后风窗加热器 F 4 |
| C750 C 1 |  |  |

-48

1,8 I与2,0 I，前，手动变速器

| 12A522 线束 – 发动机控制 D 1 |  | C170 C 1 |
| --- | --- | --- |
| 13N850 线束 – 搭铁 E 3 |  | C176 B 1 |
| B8 节气门位置传感器(TPS) C 5 E2 |  | C190 A 2 |
| B22 质量空气流量(MAF)传感器 B 2 E2 |  | C1159 B 2 |
| B248 电子节温器 A 3 E2 |  | M251 EGR步进马达 D 5 |
| C135 D 5 |  | N17 油压开关 C 1 |
| C136 C 5 |  | T2 点火变压器 E 4 |
| C153 D 5 |  | U1 点火变压器电容器 E 4 |
| C154 E 4 |  | Y13 怠速控制阀 D 5 |
| C155 E 4 |  | Y160 涡流板电磁阀 B 1 |

-49

1,8 I与2,0 I，前，自动变速器

| 12A522 线束 – 发动机控制 B 2 |  | C170 C 1 |
| --- | --- | --- |
| 13N850 线束 – 搭铁 F 4 |  | C176 C 1 |
| A40 变速器硬件单元 E 3 |  | C179 E 3 |
| B8 节气门位置传感器(TPS) A 3 |  | C182 E 3 |
| B22 质量空气流量(MAF)传感器 B 2 |  | C187 D 1 |
| B44 变速器涡轮速度传感器 E 3 |  | C190 A 2 |
| B120 变速器档位传感器 D 1 |  | C1159 B 1 |
| B248 电子节温器 A 3 |  | M251 EGR步进马达 D 5 |
| C135 D 5 |  | N17 油压开关 C 1 |
| C136 A 3 |  | T2 点火变压器 E 4 |
| C153 D 5 |  | U1 点火变压器电容器 E 5 |
| C154 E 4 |  | Y13 怠速控制阀 D 5 |
| C155 E 4 |  | Y160 涡流板电磁阀 C 1 |

-50

1,8 I与2,0 I，后

| 12A522 线束 – 发动机控制 E 4 |  | C132 D 1 |
| --- | --- | --- |
| 9H589 线束 – 燃油切断 D 5 |  | C133 B 3 |
| B10 发动机冷却水温度(ECT)传感器 B 4 |  | C148 A 1 |
| B11 车速传感器(VSS) A 2 |  | C149 A 3 |
| B41 凸轮轴位置传感器 C 5 |  | C160 F 3 |
| B43 曲轴位置传感器 D 1 |  | C172 E 5 |
| B45 爆震传感器 E 3 |  | C183 A 2 |
| B48 催化器上游热氧传感器 |  | C188 B 4 |
| (HO2S)，右 A 1 |  | C1183 A 2 |
| B88 催化器下游热氧传感器 |  | N96 动力转向压力开关 E 5 |
| (HO2S)，右 A 3 |  | O5 发电机 C 1 |
| C127 C 5 |  | Y1 活性碳罐清洗电磁阀 B 5 |

-51

2,5 I，手动变速器

| 9H589 线束 – 燃油切断 A 4 |  | C177 D 5 |
| --- | --- | --- |
| A149 进气歧管流道控制(IMRC)模块 A 5 |  | C181 F 3 |
| B8 节气门位置传感器(TPS) D 5 |  | C192 A 2 |
| B47 催化器上游热氧传感器(HO2S)， |  | M8 起动马达 E 3 |
| 左 A 2 |  | N17 油压开关 B 1 |
| C137 A 5 |  | N276 变速器开关 F 3 |
| C153 E 5 |  | Y13 怠速控制阀 E 5 |
| C170 B 1 |  |  |

-52

2,5 I，后

| 12A522 线束 – 发动机控制 B 3 |  | C149 A 2 |
| --- | --- | --- |
| 9H589 线束 – 燃油切断 E 5 |  | C152 D 5 |
| B11 车速传感器(VSS) C 1 |  | C156 D 5 |
| B22 质量空气流量(MAF)传感器 B 5 |  | C159 B 5 |
| B40 排气压力转换器(EPT)传感器 A 4 |  | C172 F 4 |
| B41 凸轮轴位置传感器 F 3 |  | C188 C 5 |
| B43 曲轴位置传感器 E 1 |  | C191 A 3 |
| B48 催化器上游热氧传感器 |  | C1132 E 1 |
| (HO2S)，右 A 3 |  | C1184 C 1 |
| B88 催化器下游热氧传感器 |  | N96 动力转向压力开关 F 4 |
| (HO2S)，右 A 2 |  | O5 发电机 C 1 |
| C102 C 1 |  | T2 点火变压器 D 5 |
| C127 F 3 |  | U1 点火变压器电容器 D 5 |
| C135 A 4 |  | Y1 活性碳罐清洗电磁阀 C 5 |
| C148 A 3 |  | Y33 电子真空调整器(EVR)电磁阀 A 4 |

-53

2,0 I，柴油发动机，前

| 12A522 线束 – 发动机控制 E 1 |  | C170 B 1 |
| --- | --- | --- |
| 9H589 线束 – 燃油切断 E 5 |  | C210 A 3 |
| A74 柴油泵单元 A 4 |  | M253 可变几何涡轮执行器 D 1 |
| C15 F 4 |  | N17 油压开关 B 1 |
| C29 C 5 |  | P20 预热塞 C 5 |
| C104 A 3 |  | Y31 A/C离合器电磁阀 A 3 |
| C130 D 1 |  | Y150 进气口关闭执行器电磁阀 C 1 |
| C158 C 1 |  |  |

-54

2,0 I，柴油发动机，后

| 9H589 线束 – 燃油切断 B 5 |  | C138 A 1 |
| --- | --- | --- |
| B49 EGR阀位置传感器 A 4 |  | C211 A 2 |
| B240 气缸盖温度传感器 C 5 |  | C1137 A 3 |
| B251 发动机转速传感器 A 2 |  | M254 EGR阀执行器 A 1 |
| C102 C 1 |  | O5 发电机 C 1 |
| C131 C 5 |  |  |

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-1

简介

部件测试程序用于鉴别部件是否正常。

每个部件的测试均含有部件端子的排列图与循序测试步骤。部件的各端子都以印在部件上的字母或数字来表示，无标示时会以引标方式标式。

端子位置

测试前部件连接器必须拔开。要测试部件上的某条线路时，在下栏中选择该线路 “作测试”。若要测试整个部件时，则执行所有测试。

如第二个字段所示在端子上连接测试器并且如第三字段所示作动部件。

-2

点火开关

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起动电源线路 | 4与7 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 附件 | 线路断开 |
|  |  | 运转 | 线路断开 |
|  |  | 起动 | 线路接通 |
| 运转电源线路 | 4与1 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 附件 | 线路断开 |
|  |  | 运转 | 线路接通 |
|  |  | 起动 | 线路接通 |
| 附件电源线路 | 4与6 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 附件 | 线路接通 |
|  |  | 运转 | 线路接通 |
|  |  | 起动 | 线路断开 |
| 钥匙提醒器线路 | 4与5 | 钥匙插在点火开关 | 线路接通 |
|  |  | 钥匙拆下抑制起动电磁阀 | 线路断开 |
| 钥匙拆下抑制 起动线路 | 4与3 |  | 65 - 75Ω |

-3

主灯开关

-4

主灯开关

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前照灯线路 | 8与6 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 驻车 | 线路断开 |
|  |  | 近光灯 | 线路接通 |
| 前照灯线路(DRL) | 8与4 | 关闭 | 线路接通 |
|  |  | 驻车 | 线路接通 |
|  |  | 近光灯 | 线路断开 |
| 牌照灯 | 11与16 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 驻车 | 线路接通 |
|  |  | 近光灯 | 线路接通 |
| 驻车灯 | 11与13 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 驻车 | 线路接通 |
|  |  | 近光灯 | 线路接通 |
| 后雾灯 | 7与2 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 前雾灯 | 线路断开 |
|  |  | 后雾灯 | 线路接通 |
| 前与后雾灯 | 7与3 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 前雾灯 | 线路接通 |
|  |  | 后雾灯 | 线路接通 |

-5

多功能开关

-6

多功能开关

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前照灯闪光器 | 6与7 | 空档位置 | 线路断开 |
|  |  | 前照灯闪光器 | 线路接通 |
|  |  | 远光灯 | 线路接通 |
| 远光灯 | 6与7 | 空档位置 | 线路断开 |
|  |  | 前照灯闪光器 | 线路接通 |
|  |  | 远光灯 | 线路接通 |
| 远光灯 | 8与7 | 空档位置 | 线路断开 |
|  |  | 前照灯闪光器 | 线路断开 |
|  |  | 远光灯 | 线路接通 |
| 近光灯 | 8与9 | 空档位置 | 线路接通 |
|  |  | 前照灯闪光器 | 线路接通 |
|  |  | 远光灯 | 线路断开 |
| 左方向指示灯 | 2与1 | 空档位置 | 线路断开 |
|  |  | 左闪烁(no detent) | 线路接通 |
|  |  | 左方向指示灯 | 线路接通 |
| 右方向指示灯 | 2与3 | 空档位置 | 线路断开 |
|  |  | 右闪烁(no detent) | 线路接通 |
|  |  | 右方向指示灯 | 线路接通 |
| 蜂鸣器 | 4与5 |  | 40 – 50 Ω |
| 多功能显示(MFD)开关 | 10与5 | 多功能2 | 线路接通 |
|  |  | 多功能1 | 线路断开 |

-7

刮水器/洗涤器开关

-8

刮水器/洗涤器开关

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可变间歇刮水器 | 1与10 | 1 | 1 kΩ |
|  |  | 2 | 10 kΩ |
|  |  | 3 | 20 kΩ |
|  |  | 4 | 30 kΩ |
|  |  | 5 | 40 kΩ |
|  |  | 6 | 47 kΩ |
| 单刮水器前刮水器 | 6与9 | 单刮水器 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路断开 |
|  |  | 一般 | 线路接通 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
| 间歇前刮水器 | 6与10 | 单刮水器 | 线路断开 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路接通 |
|  |  | 一般 | 线路断开 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
|  | 7与9 | 单刮水器 | 线路断开 |
|  |  | 关闭 | 线路接通 |
|  |  | 间歇 | 线路接通 |
|  |  | 一般 | 线路断开 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
| 一般前刮水器 | 6与9 | 单刮水器 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路断开 |
|  |  | 一般 | 线路接通 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
| 高速前刮水器 | 6与8 | 单刮水器 | 线路断开 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路断开 |
|  |  | 一般 | 线路断开 |
|  |  | 高速 | 线路接通 |
| 前洗涤器开启 | 6与2 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 前洗涤器开启 | 线路断开 |
|  | 2与3 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 前洗涤器开启 | 线路接通 |
| 后洗涤器开启 | 6与5 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 后刮水器开启 | 线路接通 |
|  |  | 后洗涤器开启 | 线路接通 |
|  | 3与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 后刮水器开启 | 线路断开 |
|  |  | 后洗涤器开启 | 线路接通 |
| 后刮水器开启 | 5与3 | 关闭 | 线路接通 |
|  |  | 后刮水器开启 | 线路断开 |
|  |  | 后洗涤器开启 | 线路断开 |
|  | 4与6 | 关闭 | 线路接通 |
|  |  | 后刮水器开启 | 线路接通 |
|  |  | 后洗涤器开启 | 线路断开 |
|  | 5与6 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 后刮水器开启 | 线路接通 |
|  |  | 后洗涤器开启 | 线路接通 |

-9

车门锁单元，司机侧前

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上锁／开锁 线路 | 4与6 | 上锁 | 线路断开 |
|  |  | 开锁 | 线路接通 |
|  | 8与6 | 上锁 | 线路接通 |
|  |  | 开锁 | 线路断开 |
|  | 7与6 | 空档位置 | 线路断开 |
|  |  | 设定双重上锁 | 线路断开 |
|  |  | 重设双重上锁 | 线路接通 |
|  | 5与6 | 空档位置 | 线路断开 |
|  |  | 设定双重上锁 | 线路接通 |
|  |  | 重设双重上锁 | 线路断开 |
|  | 2与1 | 锁定马达在开锁位置 | 线路接通 |
|  |  | 锁定马达在上锁位置 | 线路断开 |
|  | 2与3 | 锁定马达在开锁位置 | 线路断开 |
|  |  | 锁定马达在上锁位置 | 线路接通 |

-10

车门锁单元，乘客侧前

多功能开关

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上锁／开锁 线路 | 2与1 | 锁定马达在开锁位置 | 线路接通 |
|  |  | 锁定马达在上锁位置 | 线路断开 |
|  | 2与3 | 锁定马达在开锁位置 | 线路断开 |
|  |  | 锁定马达在上锁位置 | 线路接通 |

-11

-12

端子位置

-13

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 司机前车窗线路 | 左位驾驶13与6 右位驾驶13与14 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 司机车窗单触下降 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 司机车窗单触上升 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶13与7 右位驾驶13与15 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 司机车窗单触下降 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 司机车窗单触上升 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶6与4 右位驾驶14与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 司机车窗单触下降 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 司机车窗单触上升 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶7与4 右位驾驶15与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 司机车窗单触下降 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 司机车窗单触上升 | 线路接通 |

-14

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乘客前车窗线路 | 左位驾驶13与15 右位驾驶13与7 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 乘客车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 乘客车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶13与14 右位驾驶13与6 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 乘客车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 乘客车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶15与4 右位驾驶7与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 乘客车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 乘客车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶14与4 右位驾驶6与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 乘客车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 乘客车窗单触下降 | 线路接通 |

-15

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左后车窗线路 | 13与3 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 左后车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 左后车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 13与2 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 左后车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 左后车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 3与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 左后车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 左后车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 2与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 左后车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 左后车窗单触下降 | 线路接通 |

-16

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 右后车窗线路 | 13与11 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 右后车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 右后车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 13与10 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 右后车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 右后车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 11与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 右后车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 右后车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 10与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 右后车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 右后车窗单触下降 | 线路接通 |

-17

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

-18

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 司机前车窗线路 | 左位驾驶13与6 右位驾驶13与14 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 司机车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 司机车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶13与7 右位驾驶13与15 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 司机车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 司机车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶6与4 右位驾驶14与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 司机车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 司机车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶7与4 右位驾驶15与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 司机车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 司机车窗单触下降 | 线路接通 |

-19

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乘客前车窗线路 | 左位驾驶13与15 右位驾驶13与7 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 乘客车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 乘客车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶13与14 右位驾驶13与6 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 乘客车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 乘客车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶15与4 右位驾驶7与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 乘客车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 乘客车窗单触下降 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶14与4 右位驾驶6与4 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 乘客车窗单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 乘客车窗单触下降 | 线路接通 |

-20

电动窗开关

-21

电动窗开关

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车窗调整器线路 | 1与5 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 单触下降 | 线路接通 |
|  | 1与2 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  |  | 单触下降 | 线路接通 |
|  | 5与6 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 单触下降 | 线路接通 |
|  | 2与6 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 单触上升 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  |  | 单触下降 | 线路接通 |

-22

电动后视镜调整开关

-23

电动后视镜调整开关

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 司机电动后视镜，上／下 | 左位驾驶6与1 右位驾驶6与2 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 上 | 线路断开 |
|  |  | 下 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶1与4 右位驾驶2与4 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 上 | 线路接通 |
|  |  | 下 | 线路断开 |
| 乘客电动后视镜，上／下 | 左位驾驶6与2 右位驾驶6与1 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 上 | 线路断开 |
|  |  | 下 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶2与4 右位驾驶1与4 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 上 | 线路接通 |
|  |  | 下 | 线路断开 |
| 司机电动后视镜，左／右 | 左位驾驶6与7 右位驾驶6与5 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 左 | 线路断开 |
|  |  | 右 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶7与4 右位驾驶5与4 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 左 | 线路接通 |
|  |  | 右 | 线路断开 |
| 乘客电动后视镜，左／右 | 左位驾驶6与5 右位驾驶6与7 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 左 | 线路断开 |
|  |  | 右 | 线路接通 |
|  | 左位驾驶5与4 右位驾驶7与4 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 左 | 线路接通 |
|  |  | 右 | 线路断开 |
| 上／下 | 6与3 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 上 | 线路接通 |
|  |  | 下 | 线路断开 |
|  | 3与4 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 上 | 线路断开 |
|  |  | 下 | 线路接通 |
| 左／右 | 6与3 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 左 | 线路接通 |
|  |  | 右 | 线路断开 |
|  | 3与4 | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 左 | 线路断开 |
|  |  | 右 | 线路接通 |

-24

电动座椅开关，司机，8向电动座椅

-25

电动座椅开关，司机，8向电动座椅

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 椅背线路 | 2 (C60g)与1 (C463) | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 椅背前移 | 线路断开 |
|  |  | 椅背后退 | 线路接通 |
|  | 2 (C60g)与2 (C463) | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 椅背前移 | 线路接通 |
|  |  | 椅背后退 | 线路断开 |
|  | 2 (C463)与1 (C60g) | 休止 | 线路接通 |
|  |  | 椅背前移 | 线路断开 |
|  |  | 椅背后退 | 线路接通 |
|  | 1 (C463)与1 (C60g) | 休止 | 线路接通 |
|  |  | 椅背前移 | 线路接通 |
|  |  | 椅背后退 | 线路断开 |
| 前移/后退线路 | 2 (C60g)与1 (C467) | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 座椅前移 | 线路断开 |
|  |  | 座椅后退 | 线路接通 |
|  | 2 (C60g)与4 (C467) | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 座椅前移 | 线路接通 |
|  |  | 座椅后退 | 线路断开 |
|  | 1 (C467)与1 (C60g) | 休止 | 线路接通 |
|  |  | 座椅前移 | 线路接通 |
|  |  | 座椅后退 | 线路断开 |
|  | 4 (C467)与1 (C60g) | 休止 | 线路接通 |
|  |  | 座椅前移 | 线路断开 |
|  |  | 座椅后退 | 线路接通 |
| 前端高度线路 | 2 (C60g)与3 (C467) | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 前端上升 | 线路断开 |
|  |  | 前端下降 | 线路接通 |
|  | 2 (C60g)与6 (C467) | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 前端上升 | 线路接通 |
|  |  | 前端下降 | 线路断开 |
|  | 3 (C467)与1 (C60g) | 休止 | 线路接通 |
|  |  | 前端上升 | 线路接通 |
|  |  | 前端下降 | 线路断开 |
|  | 6 (C467)与1 (C60g) | 休止 | 线路接通 |
|  |  | 前端上升 | 线路断开 |
|  |  | 前端下降 | 线路接通 |
| 后端高度线路 | 2 (C60g)与2 (C467) | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 后端上升 | 线路断开 |
|  |  | 后端下降 | 线路接通 |
|  | 2 (C60g)与5 (C467) | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 后端上升 | 线路接通 |
|  |  | 后端下降 | 线路断开 |
|  | 2 (C467)与1 (C60g) | 休止 | 线路接通 |
|  |  | 后端上升 | 线路接通 |
|  |  | 后端下降 | 线路断开 |
|  | 5 (C467)与1 (C60g) | 休止 | 线路接通 |
|  |  | 后端上升 | 线路断开 |
|  |  | 后端下降 | 线路接通 |

-26

电动座椅开关，司机，2向电动座椅

部件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高度线路 | c与2 (60g) | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | d与2 (60g) | 休止 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | c与a | 休止 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | d与b | 休止 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |

-27

超小型ISO

部件测试步骤(无电压供应)

| 测试部位 | 连接欧姆表到端子 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- |
| 线圈 | 85与86 | 100-150欧姆 |
| 接触 | 30与87a | 线路接通 |
|  | 30与87 | 线路断开 |
| 线圈-接触 | 86与30 | 线路断开 |
|  | 86与87a | 线路断开 |
|  | 86与87 | 线路断开 |

部件测试步骤(电压供应)

拆下欧姆表；连接芯脚30与85到12 V直流电源并将芯脚86连接到搭铁。测量芯脚87与芯脚86之间的电压。若电压为12 V，继续测试。否则，更换继电器。拆开芯脚85之电源并测量芯脚87a与芯脚86之间的电压。若电压为12 V，表示继电器正常。否则，更换继电器。

-28

超小型ISO

部件测试步骤(无电压供应)

| 测试部位 | 连接欧姆表到端子 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- |
| 线圈 | 1与2 | 100-150欧姆 |
| 接触 | 3与4 | 线路接通 |
|  | 3与5 | 线路断开 |
| 线圈-接触 | 1与3 | 线路断开 |
|  | 1与4 | 线路断开 |
|  | 1与5 | 线路断开 |

部件测试步骤(电压供应)

拆下欧姆表；连接芯脚2与3到12 V直流电源并将芯脚1连接到搭铁。测量芯脚5与芯脚1之间的电压。若电压为12 V，继续测试。否则，更换继电器。拆开芯脚2之电源并测量芯脚4与芯脚1之间的电压。若电压为12 V，表示继电器正常。否则，更换继电器。

# Text boxes

1,8 l与2,0 l

2,0 l柴油发动机

2,0 l柴油发动机

预热塞

汽油发动机

2,0 l柴油发动机

司机侧

司机侧

司机侧

乘客侧

乘客侧

司机侧

司机侧

司机侧椅垫

加热器

司机侧椅背

加热器

司机电动座椅开关

司机安全带卷收器

预紧器

司机安全带扣环开关

司机胸部侧气囊组件

司机座椅位置

传感器

乘客侧椅垫

加热器

乘客安全带卷收器预紧器

乘客侧椅背

加热器

乘客安全带扣环开关

乘客胸部侧气囊组件

乘客座椅乘坐

传感器

前照灯调平传感器，后

动力控制

模块(PCM)

柴油发动机

汽油发动机

A/C离合器电磁阀

柴油发动机

ABS控制模块

发电机

A/C离合器电磁阀

汽油发动机

进气温度(IAT)

传感器

制动油位开关

发动机舱开关

冷却水辅助

加热器1

冷却水辅助

加热器2

冷却水辅助

加热器2

A/C压缩机循环

开关

曲轴位置传感器

凸轮轴位置传感器

辅助冷却水电加热器继电器2

气缸盖温度传感器

可变几何涡轮

执行器

辅助冷却水电加热器继电器1

节气门位置传感器(TPS)

EGR节气门

执行器

EGR步进马达

EGR阀执行器

电子真空调节器(EVR)电磁阀

双压力开关

进气歧管流道控制(IMRC)模块

发动机冷却水温度(ECT)传感器

催化器上游热氧传感器(H02S)，右

前照灯洗涤器

泵马达

汽油发动机

风窗刮水器

马达

第二冷却风扇马达

右前照灯

发动机冷却风扇

电阻器

左前照灯

发动机冷却风扇马达

点火变压器电容器

催化器下游热氧传感器(HO2S)，右

进气口关闭执行器

电磁阀

怠速控制阀

点火变压器电容器

点火变压器

喇叭

点火变压器

右前车轮速度

传感器

右风窗洗涤器

喷咀加热器

左前车轮速度

传感器

左风窗洗涤器

喷咀加热器

爆震传感器

右前方向指示灯

柴油发动机

汽油发动机

质量空气流量(MAF)传感器

左前方向指示灯

1,8 l与2,0 l

节气门位置

传感器(TPS)

主制动压力

传感器

大气温度

传感器

涡流板电磁阀

动力转向压力

开关

速度控制模块

油压开关

所有其它

左风窗加热器

变速器开关

风窗洗涤器泵马达

前与后洗涤器

泵马达

车速传感器(VSS)

变速器硬件单元

变速器涡轮速度传感器

催化器上游热氧传感器(HO2S)，左

发动机冷却风扇马达

喷射泵电源(IPP)

继电器

活性碳罐清洗电磁阀

排气压力转换器(EPT)传感器

变速器档位传感器

电子节温器

右风窗加热器

前照灯调平传感器，前

左前雾灯

喷油咀3

喷油咀6

喷油咀2

喷油咀1

喷油咀5

喷油咀4

进气加热器

司机胸部侧气囊组件

发动机转速传感器

柴油泵单元

乘客胸部侧气囊组件

第二冷却风扇马达

节气门真空切断电磁阀

右前雾灯

制动踏板位置开关

时钟

前点烟器

大气绝对压力(BAP)传感器

油门踏板位置传感器

前点烟器

右后电源插口

点火开关

左前车门未关紧

开关

数据链路插口(DLC)

后室内灯

乘客气囊解除

指示器

离合器踏板位置

开关

时钟弹簧

通用电子模块(GEM)

前室内灯

前室内灯

后室内灯

通用电子模块(GEM)

通用电子模块(GEM)

通用电子模块(GEM)

通用电子模块(GEM)

惯性燃油切断开关(IFS)

危险警告闪光器开关

手套箱灯开关

暖气风机串联电阻器

暖气风机马达

手套箱灯

风窗加热器开关

前照灯清洁继电器

司机座椅椅背马达

左前足部地板灯

组合仪表

左后车门未关紧开关

左室内温度传感器

左侧侧气囊传感器

暖气风机开关

货物架灯

司机侧座椅加热器开关

货物架灯

乘客侧座椅加热器开关

行李箱灯

4门车型/5门车型

右化妆镜灯

左化妆镜灯

司机座椅前高度马达

司机座椅后高度马达

司机座椅水平马达

乘客气囊单元

手制动开关

音响

被动式防盗收发器模块

语音/导航控制单元

主灯开关

乘客气囊单元

气囊防护控制模块(RCM)

后风窗加热器开关

音响遥控开关

音响

气囊防护控制模块(RCM)

右前车门未关紧

开关

前碰撞传感器

右侧侧气囊传感器

中央连接盒(CJB)

右前足部地板灯

右后车门未关紧

开关

中央连接盒(CJB)

中央连接盒(CJB)

中央连接盒(CJB)

中央连接盒(CJB)

中央连接盒(CJB)

中央连接盒(CJB)

中央连接盒(CJB)

中央连接盒(CJB)

中央连接盒(CJB)

制动灯开关

天窗调整开关

尾门/掀盖

释放开关

转向位置传感器

天窗单元

横摆率传感器

日照传感器

中央连接盒(CJB)

方向指示器开关

仪表板/地板模式

执行器

地板出风温度

传感器

刮水器/洗涤器开关

空气温度模式

执行器

除雾模式执行器

牵引力控制系统(TCS)解除开关

暖气/A/C控制模块

电子自动温度控制(EATC)模式

暖气/A/C控制模块

电子自动温度控制(EATC)模式

再循环风门马达

暖气风机控制

模块

左后灯总成

左后灯总成

左后灯总成

左后灯总成

左后灯总成

厢型车

厢型车

4门车型/5门车型

右后灯总成

右后灯总成

右后灯总成

右后灯总成

右后灯总成

厢型车

厢型车

4门车型/5门车型

侧气囊组件，乘客

选档杆单元

左后车门锁单元

乘客侧前车门锁单元

侧气囊组件，司机

司机侧前车门锁单元

第三制动灯

麦克风

左后电动窗马达

乘客侧前车窗

控制开关

司机侧前车窗（多功能）控制开关

乘客侧前电动窗马达

司机侧前电动窗马达

右后电动窗马达

右后车门锁单元

右后扬声器

左后扬声器

乘客侧电动后视镜折叠马达

乘客侧后视镜马达

司机侧电动后视镜折叠马达

司机侧后视镜马达

左前扬声器

右后车窗控制开关

右前扬声器

左后车窗控制开关

4门车型

所有其它

所有其它

右牌照灯

后风窗加热器

左牌照灯

左牌照灯

后风窗加热器

4门车型

电动后视镜调整开关

右牌照灯

4门车型

所有其它

4门车型

所有其它

所有其它

所有其它

4门车型

防盗喇叭

尾门/掀盖马达

油箱单元

4门车型

后风窗刮水器马达

电动后视镜折叠模块

尾门车门未关紧开关

举升门外部释放

开关

举升泵继电器

燃油泵继电器

举升泵马达

喇叭继电器

举升泵马达

右后车轮速度

传感器

前风窗加热器计时

继电器

氙气前照灯继电器

左后车轮速度传感器

近光灯继电器

前置预热继电器

(柴油)

后刮水器继电器

发动机冷却风扇

继电器

远光灯继电器

A/C全开节气门(WOT)继电器

起动马达继电器

高速发动机冷却风扇继电器

PCM模块继电器

曲轴位置传感器

暖气风机继电器

后风窗加热器继电器

点火继电器

蓄电池省电继电器

风窗刮水器

继电器

左氙气前照灯

EGR阀位置传感器

质量空气流量(MAF)传感器

车速传感器(VSS)

进气口关闭执行器阀

传感器

车速传感器(VSS)

自动变速器

右氙气前照灯

进气温度及歧管绝对压力传感器

无芯脚号码

有芯脚号码

点火开关

- 关闭

- 附件

- 运转

- 起动

- 锁定

- 钥匙插在点火开关

- 钥匙拆下抑制起动电磁阀

点火开关

端子位置

线路图

线路图

端子位置

主灯开关

- 关闭

- 驻车

- 近光灯

6) 	雾灯照明

9) 	脉冲宽度模块

10)后雾灯

11)后雾灯照明

12)前照灯调平

13)前雾灯

14)外盖照明

15)按钮照明

线路图

端子位置

多功能开关

2)	空档位置

9)	多功能1

10)	多功能2

15)	远光灯

17)	前照灯闪光器

22)	左方向指示灯

23)	右方向指示灯

24)	危险警告指示灯

44)	右闪烁(no detent)

45)	左闪烁(no detent)

多功能开关

刮水器/洗涤器开关

端子位置

线路图

刮水器/洗涤器开关

- 关闭

- 间歇

- 一般

- 高速

- 单刮水器

- 前洗涤器开启

- 后洗涤器开启

- 后刮水器开启

- 可变间歇刮水器

线路图

端子位置

车门锁单元，司机侧前

- 空档位置

- 上锁

- 开锁

- 锁定马达在上锁位置

- 锁定马达在开锁位置

- 设定双重上锁

- 重设双重上锁

车门锁单元，司机侧前

线路图

端子位置

车门锁单元，乘客侧前

3) 锁定马达在上锁位置

4) 锁定马达在开锁位置

车门锁单元，乘客侧前

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

车窗作用关关，司机侧前(多功能)

0)	关闭

1)	上升

2)	下降

3)	照明

8)	左后开关

9)	右后开关

14)	左后车窗单触下降

15)	左后车窗单触上升

16)	右后车窗单触下降

17)	右后车窗单触上升

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

0)	关闭

1)	上升

2)	下降

3)	照明

5)	司机侧前开关

6)	乘客侧前开关

10)	司机车窗单触下降

11)	司机车窗单触上升

12)	乘客车窗单触下降

13)	乘客车窗单触上升

18)	后车窗开关切断

线路图

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

线路图

端子位置

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

0)	关闭

1)	上升

2)	下降

3)	照明

5)	司机侧前开关

6)	乘客侧前开关

10)	司机车窗单触下降

11)	司机车窗单触上升

12)	乘客车窗单触下降

13)	乘客车窗单触上升

车窗控制开关，司机侧前(多功能)

端子位置

车窗控制开关，右后

0) 关闭

1) 上升

2) 下降

3) 照明

4) 单触下降

5) 单触上升

车窗控制开关，左后

0) 关闭

1) 上升

2) 下降

3) 照明

4) 单触下降

5) 单触上升

车窗控制开关，乘客侧前

0) 关闭

1) 上升

2) 下降

3) 照明

4) 乘客车窗单触下降

5) 乘客车窗单触上升

电动窗开关

线路图

线路图

端子位置

电动后视镜调整开关

0) 休止

1) 上升

2) 下降

3) 左

4) 右

8) 后视镜马达，乘客侧

9) 后视镜马达，司机侧

电动后视镜调整开关

端子位置

电动座椅开关，司机

0)	休止

1)	椅背前移

2)	椅背后移

5)	座椅前移

6)	座椅后移

7)	前端上升

8)	前端下降

9)	后端上升

10)	后端下降

电动座椅开关，司机

线路图

端子位置

电动座椅开关，司机

0)	休止

11) 上升

12) 下降

电动座椅开关，司机

线路图

线路图

端子位置

端子位置

线路图