204-00悬架系统－一般信息

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

诊断与测试

悬架系统	204-00-2

检查与确认	204-00-2

故障现象表	204-00-2

定点测试	204-00-3

部件测试	204-00-10

一般程序

车轮轴承检查	204-00-11

前轮束角调整	(14 117 0)   204-00-12

后轮束角调整	(15 211 0)   204-00-14

悬架设计高度设定	204-00-16

规格

规格	204-00-18

前轮校正(整备重量)－后倾	204-00-18

前轮校正(整备重量)－外倾	204-00-18

前轮校正(整备重量)－总束角设定	204-00-18

后轮校正(整备重量)－外倾	204-00-18

后轮校正(整备重量)－总束角设定	204-00-19

拧紧力矩	204-00-19

诊断与测试

悬架系统

检查与确认

1.	确认顾客的问题。

2.	直观检查有无机械故障的明显迹象。

直观检查表

机械

胎压 车轮与轮胎 转向节 横拉杆端头 前悬架下支臂球节

机械

前悬架下支臂衬套 前支柱与弹簧总成 前/后平衡杆与连杆 后弹簧 后减振器 后悬架下支臂

3.	如果发现观察到或抱怨的问题的明显原因，在进行下一步骤前，先修正此原因(如果可能)。

4.	如果问题无法以直观检查找出原因，则确认故障现象并参阅故障现象表。

故障现象表

故障现象表

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 向一侧偏移 | 汽车高度不正确(前方或后方高或低)。 | 检查是否负荷不正常、圈形弹簧下垂，或非标准弹簧。 |
|  | 转向器或连杆磨损或损坏。 | 检查转向系统。参阅211-00。 |
|  | 制动系统。 | 检查制动。参阅206-00。 |
|  | 车轮校正不正确。 | 调整车轮校正。 |
|  | 前车轮轴承磨损。 | 检查前车轮轴承。参阅本章车轮轴承检查。 |
|  | 车轮与轮胎。 | 至定点测试A。 |
| 方向盘未对中 | 汽车高度不正确(前方或后方高或低)。 | 检查是否负荷不正常、圈形弹簧下垂，或非标准弹簧。 |
|  | 转向器或连杆。 | 检查转向系统。参阅211-00。 |
|  | 悬架下支臂球节。 | 进行本章中的球节部件测试。 |
|  | 车轮校正不正确。 | 调整车轮校正。 |
| 轨迹不正确 | 后倾角不正确。 | 至定点测试B。 |
|  | 后悬架损坏。 | 至定点测试B。 |
| 乘坐不舒适 | 前或后平衡连杆、接头或衬套。 | 视需要检查或安装新的悬架部件。参阅204-01 / 204-02。 |

诊断与测试(续)

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 前悬架下支臂衬套。 | 视需要检查或安装新的悬架部件。参阅204-01。 |
|  | 后悬架臂衬套。 | 视需要检查或安装新的悬架部件。参阅204-02。 |
|  | 前支柱与弹簧总成。 | 至定点测试C。 |
|  | 后减振器。 | 至定点测试C。 |
| 噪音过大 | 前车轮轴承磨损。 | 检查车轮轴承。参阅本章中车轮轴承检查。 |
|  | 悬架下支臂球节。 | 进行本章节中球节部件测试。 |
|  | 悬架损坏。 | 至定点测试D。 |
| 不适当的轮胎磨损 | 不正确的轮胎压力。 | 调整胎压。参阅车主手册。 |
|  | 车轮校正不正确。 | 调整车轮校正。 |
| 震动 | 前车轮轴承损坏或磨损。 | 检查前车轮轴承。参阅本章车轮轴承检查。 |
|  | 车轮与轮胎。 | 检查轮胎。视需要平衡或安装新的轮胎。参阅204-04。 |
|  | 车轮校正不正确。 | 调整车轮校正。 |
|  | 转向系统操作不正常。 | 检查转向系统。参阅211-00。 |
|  | 前支柱与弹簧总成。 | 至定点测试C。 |
|  | 前悬架下支臂损坏。 | 至定点测试D。 |
|  | 车轮与轮胎偏摆。 | 至定点测试E。 |

定点测试

定点测试A：向一侧偏移

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| 警告：为避免因失控而造成个人伤害，检查时应由二人共同进行，以保持安全的驾驶状况。务必要保持对方向盘适当的控制。未遵守这些说明，可能会造成个人的伤害。 |
| 注意：在评估汽车时，必须满足以下的条件。 |
| 注意：轮胎调换程序仅适用于双向转动轮胎。 |

诊断与测试(续)

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| A1：调换前轮及轮胎总成 |
|  | １ 顶起并支撑汽车。参阅100-02。 - 将左/右前轮总成对调。 - 进行道路测试。 汽车是否飘移？ →是 至A2 →否 问题已修正。 |
| A2：调换后轮及轮胎总成 |
|  | １ 顶起并支撑汽车。参阅100-02。 - 将左/右后轮总成对调。 - 进行道路测试。 汽车是否飘移？ →是 至A3 →否 问题已修正。 |
| A3：调换左侧的车轮及轮胎总成 |
|  | １ 顶起并支撑汽车。参阅100-02。 - 将左侧之前/后轮总成对调。 - 进行道路测试。 汽车是否飘移？ →是 至A4 →否 问题已修正。 |
| A4：调换右侧的车轮及轮胎总成 |
|  | １ 顶起并支撑汽车。参阅100-02。 - 将右侧之前/后轮总成对调。 - 进行道路测试。 汽车是否飘移？ →是 至A5 →否 问题已修正。 |

诊断与测试(续)

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| A5：调换左前轮及轮胎总成 |
|  | １ 顶起并支撑汽车。参阅100-02。 - 将左前轮与右后轮总成对调。 - 进行道路测试。 汽车是否飘移？ →是 至A6 →否 问题已修正。 |
| A6：调换右前轮及轮胎总成 |
|  | １ 顶起并支撑汽车。参阅100-02。 - 将右前轮与左后轮总成对调。 - 进行道路测试。 汽车是否飘移？ →是 至A7 →否 问题已修正。 |
| A7：安装新的及轮胎轮胎 |
| 注意：仅可安装新的轮胎一次。 |
|  | １ 在四个车轮上安装新的轮胎。检查系统工作是否正常。 汽车是否飘移？ →是 确认可能的原因，参阅故障现象表。 →否 问题已修正。 |

定点测试B：轨迹不正确

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| B1：检查后倾角 |
|  | １ 检查汽车车轮校正。 后倾角是否符合规格？ →是 至B2 →否 视需要安装新的悬架部件。调整校正值至规格内。检查系统工作是否正常。 |

诊断与测试(续)

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| B2：检查后悬架 |
|  | １ 测量汽车左/右侧轴距。 - 比较测量值。 测量值是否相同？ →是 确认顾客的问题。 →否 检查后悬架部件是否磨损或损坏。视需要安装新的部件。参阅204-02。检查系统工作是否正常。 |

定点测试C：乘坐不舒适

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| C1：检查前支柱与弹簧总成 |
|  | １ 顶起并支撑汽车。 参阅100-02。 - 检查前支柱与弹簧总成是否漏油或损坏。 前支柱与弹簧总成是否漏油或损坏？ →是 视需要安装新的部件。参阅204-01。检查系统工作是否正常。 →否 至C2 |
| C2：检查后减振器 |
|  | １ 顶起并支撑汽车。 参阅100-02. - 检查后减振器是否漏油或损坏。 后减振器是否漏油或损坏？ →是 视需要安装新的部件。参阅204-02。检查系统工作是否正常。 →否 确认顾客的问题。 |

诊断与测试(续)

定点测试D：噪音过大

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| D1：检查悬架 |
|  | １ 顶起并支撑汽车。参阅100-02。 - 检查悬架固定螺栓。 固定螺栓是否松动或断裂？ →是 锁紧或安装新的悬架固定螺栓。参阅204-01(前)。参阅204-02(后)。检查系统工作是否正常。 →否 至D2 |
| D2：检查弹簧 |
|  | １ 检查弹簧是否损坏。 •弹簧是否损坏？ →是 安装新的弹簧。参阅204-01 (前)。参阅204-02 (后)。检查系统工作是否正常。 →否 至D3 |
| D3：检查 THE 前悬架 下支臂 |
|  | １ 检查前悬架下支臂轴衬是否过度磨损或损坏。 前悬架下支臂轴衬是否磨损或损坏？ →是 安装新的下支臂。参阅204-01。检查系统工作是否正常。 →否 至D4 |
| D4：检查轮胎 |
|  | １ 检查轮是否磨损不均。 是否磨损不均？ →是 安装新的轮胎。调整车轮校正至规格值内。检查系统工作是否正常。 →否 确认顾客的问题。 |

诊断与测试(续)

定点测试E：震动

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| E1：检查轮胎 |
|  | １ 顶起并支撑汽车。参阅100-02。 - 检查轮胎是否损坏或过度磨损。 轮胎是否损坏或磨损？ →是 安装新的轮胎。检查系统工作是否正常。 →否 至E2 |
| E2：在车上测量车轮与轮胎是否偏摆 |
|  | １ 利用适当的设备，在车上测量车轮与轮胎是否偏摆。总成径向与轴向偏摆应低于1.14 mm (0.045 inch)。 测量值是否符合规格？ →是 至E8 →否 至E3 |
| E3：在车下测量车轮与轮胎是否偏摆 |
|  | １ 测量车轮与轮胎上，任何径向与轴向偏摆超过1.14 mm (0.045 inch)处。在卸车轮前，在车轮螺栓与相对的螺栓孔作上记号，使车轮能够装回原有的位置。卸车轮装置于车轮平衡机上。测量偏摆。车轮与轮径向与轴向胎偏摆应低于1.14 mm (0.045 inch)。 测量值是否符合规格？ →是 至E6 →否 至E4 |
| E4：适合安装位置 |
|  | １ 在轮胎与车轮的高偏摆处做上记号。排出轮胎中的空气并旋转180度。充气并测量偏摆。 车轮与轮胎是否平衡？ →是 将车轮装回车上。检查系统工作是否正常。 →否 如果轮胎上的第一个高点不在101.6 mm (4 inches)之内，至E5 |

诊断与测试(续)

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| E5：测量车轮偏摆 |
|  | １ 卸轮胎并将汽车装置于车轮平衡机上。测量二凸缘处的偏摆。偏摆应小于1.14 mm (0.045 inch)。 偏摆是否符合规格？ →是 找出并标记车轮上的低点，并安装符合车轮上高点的轮胎。平衡车轮与轮胎总成。检查系统工作是否正常。 →否 安装新的车轮。检查新车轮的偏摆。如果新的车轮在限制内，找出并标记车轮上的低点。安装轮胎，调整车轮的高点与低点。平衡车轮与轮胎总成。安装车轮与轮胎。检查系统工作是否正常。 |
| E6：后轮毂与螺栓圆直径偏摆 |
|  | １ 卸后轮与制动鼓或盘盘。 - 测量轮毂凸缘面偏摆(大于0.254 mm (0.010 inch))、螺栓圆偏摆(大于0.08 mm (0.003 inch))与径向偏摆(大于0.05 mm (0.002 inch))。 测量值是否正确？ →是 至E7 →否 安装新之后轮毂。参阅204-02。 |
| E7：前轮毂与螺栓圆直径偏摆 |
|  | １ 卸前轮与制动盘。 - 测量螺栓圆偏摆(大于0.06 mm (0.002 inch))。 测量值是否正确？ →是 至E8 →否 安装新的轮毂。参阅204-01。 |
| E8：车轮平衡 |
|  | １ 平衡所有的车轮。进行道路测试。 是否感到震动？ →是 参阅100-04。 →否 确认顾客的问题。 |

诊断与测试

部件测试

球节检查

1.	顶起并支撑汽车。参阅100-02。

2.	确实的握紧悬架下支臂的外侧末端，并尝试使它上下移动，注意并感觉有无任何的移动。移动时一般会伴随着有"卡嗒声''。它应该是不会移动的。

3.	如果会移动，则安装一个新的下支臂。参阅204-01。

4.	在安装新的下支臂后，则需要检查并调整前轮校正。请参阅本章规格。

一般程序

车轮轴承检查

| 专用工具 |
| --- |
|  | 固定器，千分表 205-044 (15-008) |

一般器材

千分表

检查

1.	注意：不可将下支臂球节松动与轴承松动相混淆。

顶起并支撑汽车前方。其它相关的信息，请参阅100-02。

2.	摇动车轮的上下方，检查前车轮轴承是否松动。

3.	用手快速的转动车轮，并确认车轮在车轮轴承上是否平顺而安静的转动。

4.	卸前制动钳与锚板。请参阅206-03。

5.	在车轮毂上装置一个适当的千分表固定器或类似的设备，然后推拉车轮毂。测量车轮毂与前车轮轴承总成的端间隙。它不应有端间隙。如果有端间隙，则安装一个新的车轮轴承。

6.	安装前制动钳具。请参阅206-03。

一般程序

前束角调整(14 117 0)

注意：前束角设定的检查与其后的调整，应在平坦的地面上，并依据制造厂商的说明使用车轮校正设备来进行。

1.	将方向盘对正中央并固定在此位置。

2.	松开横拉杆端头锁定螺母。

3.	卸转向器防尘套外侧的夹子。

一般程序(续)

4.	顺时针或逆时针方向转动横拉杆相等的量，调整束角设定。

5.	锁紧横拉杆端头锁定螺母。请参阅211-03。

6.	安装转向器防尘套外侧的夹子。

7.	检查束角的设定。

一般程序

后束角调整

一般器材

四轮校正设备

注意：后束角设定的检查与其后的调整，应在平坦的地面上，并依据制造厂商的说明使用车轮校正设备来进行。

1.	注意：后悬架部件的最终的紧固，应在汽车负荷作用于车轮上时实施。

利用适当的四轮校正设备，检查束角设定。

2.	顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

3.	松开后下支臂凸轮螺母(图示为旅行车，4-门与5-门相似)。

4.	注意：不可在此阶段完全的锁紧下支臂凸轮螺母(图示为旅行车，4-门与5-门相似)。

锁紧下支臂凸轮螺母。

5.	降下汽车。

- 压动汽车使其弹跳，以确认悬架是否在正常的设定位置。

一般程序(续)

6.	调整束角设定(图示为旅行车，4-门与5-门相似)。

7.	锁紧下支臂凸轮螺母(图示为旅行车，4-门与5-门相似)。

一般程序

悬架设计高度设定

| 专用工具 |
| --- |
|  | 压缩器，圈形弹簧 204-167 (14-042) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 204-167转接器 204-215 (15-111) |

一般器材

变速器千斤顶

1.	卸车轮与轮胎。请参阅204-04。

2.	制作一个20 mm宽x186 mm长的分隔板。

3.	从下支臂上拆下平衡杆。

一般程序(续)

4.	利用专用工具将弹簧压缩。

5.	警告：弹簧承受了极大的张力；务必要随时注意。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

卸弹簧。

1.	从横梁上拆下撞击止挡器。

2.	卸弹簧与撞击止挡器。

6.	注意：间隙块务必要置于图中所示的位置。

利用适当的变速器千斤顶，将后下支臂顶起至悬架设计高度设定位置。

1.	定位分隔板。

2.	顶起下支臂。

规格

前轮校正(整备重量)－后倾

| 车型 | 十进制度数 | 度与分 |
| --- | --- | --- |
|  | 公称 | 容许范围 | 公称 | 容许范围 |
| 4-门与5-门 | +2.65° | +3.77° 至 +1.53° | +2° 39' | +3° 46' 至 +1° 31' |
| 无负荷高度调整减振器的旅行车 | +2.30° | +3.40° 至 +1.20° | +2° 18' | +3° 24' 至 +1° 12' |
| 有负荷高度调整减振器的旅行车 | +2.08° | +3.16° 至 +1.00° | +2° 05' | +3° 10' 至 +1° 00' |
| 后倾角最大左侧与右侧变化为1.00° (1° 00') |

前轮校正(整备重量)－外倾

| 车型 | 十进制度数 | 度与分 |
| --- | --- | --- |
|  | 公称 | 容许范围 | 公称 | 容许范围 |
| 4-门与5-门 | -0.55° | +0.75° 至 -1.85° | -0° 33' | +0° 45' 至 -1° 51' |
| 无负荷高度调整减振器的旅行车 | -0.60° | +0.72° 至 -1.87° | -0° 36' | +0° 43' 至 -1° 52' |
| 有负荷高度调整减振器的旅行车 | -0.60° | +0.67° 至 -1.87° | -0° 36' | +0° 40' 至 -1° 52' |
| 外倾角最大左侧与右侧变化为1.25° (1° 15') |

前轮校正(整备重量)－总束角设定

|  | 容许范围 | 设定调整，视需要 |
| --- | --- | --- |
| 所有车型(十进制度数) | -0.14° (前展) ± 0.35° | -0.14° (前展) ± 0.14° |
| 所有车型(度与分) | -0° 08' (前展) ± 0° 21' | -0° 08' (前展) ± 0° 08' |
| 所有车型(mm) | -1.0 mm (前展) ± 2.5 mm | -1.0 mm (前展) ± 1.0 mm |

后轮校正(整备重量)－外倾

| 车型 | 十进制度数 | 度与分 |
| --- | --- | --- |
|  | 公称 | 容许范围 | 公称 | 容许范围 |
| 4-门与5-门 | -1.21° | +0.14° 至 -2.56° | -1° 12' | +0° 08' 至 -2° 33' |
| 无负荷高度调整减振器的旅行车 | -0.92° | +0.38° 至 -2.22° | -0° 55' | +0° 22' 至 -2° 13' |
| 有负荷高度调整减振器的旅行车 | -0.77° | +0.53° 至 -2.07° | -0° 46' | +0° 31' 至 -2° 04' |
| 外倾角最大左侧与右侧变化为1.25° (1° 15') |

规格(续)

后轮校正(整备重量)－总束角设定

|  | 容许范围 | 设定调整，视需要 |
| --- | --- | --- |
| 所有车型(十进制度数) | 0.45° (前束) ± 0.34° | 0.28° (前束) ± 0.14° |
| 所有车型(度与分) | 0° 27' (前束) ± 0° 20' | 0° 17' (前束) ± 0° 08' |
| 所有车型(mm) | 3.2 mm (前束) ± 2.5 mm | 2.0 mm (前束) ± 1.0 mm |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 横拉杆端头锁定螺母 | 40 | 30 | – |

204-01前悬架

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

前悬架	204-01-2

诊断与测试

前悬架	204-01-3

拆卸与安装

车轮轴承	(14 411 0)    204-01-4

下支臂	(14 706 0)    204-01-7

平衡杆	(14 752 0)   204-01-14

平衡杆衬套	(14 754 0)   204-01-25

转向节	(14 343 0)   204-01-27

支柱与弹簧总成	(14 781 0)   204-01-37

分解与组装

支柱与弹簧总成	(14 783 4)   204-01-46

规格

规格	 204-01-48

拧紧力矩	204-01-48

说明与操作

前悬架

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 平衡杆 |
| 2 | 平衡杆连杆 |
| 3 | 弹簧 |
| 4 | 支柱 |
| 5 | 车轮速度传感器 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 6 | 转向节 |
| 7 | 车轮毂 |
| 8 | 下支臂球节隔热件 |
| 9 | 下支臂 |
| 10 | 副梁 |

诊断与测试

前悬架

参阅204-00。

拆卸与安装

车轮轴承(14 411 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 204-158转接器(推力衬垫) 204-158-01 (14-038-01) |
|  | 安装器，前车轮轴承 204-160 (14-040) |
|  | 205-066转接器 205-066-02 (15-033-02A) |
|  | 205-066转接器 205-066-03 (15-033-03) |
|  | 205-066转接器 205-066-04 (15-068) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 205-074转接器 205-074-01 (15-064) |
|  | 安装器，后毂油封 205-075 (15-036) |
|  | 安装器，车轮毂轴承圆锥体/油封 205-101 (15-051) |

一般设备

轴承分离器

拆卸

1.	卸转向节。请参阅本章转向节。

2.	从转向节上拆下前轮速度传感器。

拆卸与安装(续)

3.	注意：在从转向节上卸车轮毂时，轴承将会毁损。轴承内环会在车轮毂上，而轴承外环则会在转向节中。

利用适当的轴承分离器与专用工具，从转向节上卸车轮毂。

4.  	当心：必须使用适当的轴承分离器与专用工具，以避免损伤轮毂。如果轮毂受损，则必须安装一个新的轮毂。

当心：不可利用加热的方式卸轴承内环。

利用适当的轴承分离器与专用工具，从车轮毂上卸轴承内环。

5.	利用专用工具，从转向节上卸轴承外环。

安装

当心：避免对车轮速度传感器造成任何的撞击。

当心：确保车轮速度传感器环的清洁。

当心：避免车轮速度传感器环与磁铁表面任何的接触。

拆卸与安装(续)

1.  	当心：确保车轮轴承与转向节的接合面上，没有任何的机油与润滑脂。

当心：确实的将车轮轴承装入转向节，黑色的车轮速度传感器环，应定位于在转向节的车速传感器端。

利用专用工具，将新的车轮轴承安装至转向节。

- 利用专用工具，将车轮毂安装于转向节上。

3.	安装转向节。请参阅本章转向节。

拆卸与安装

下支臂(14 706 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 校正销，副梁 205-316 (15-097A) |

一般设备

变速器 千斤顶

拆卸

所有汽车

- 卸车轮与轮胎。请参阅204-04。

柴油发动机汽车

- 卸发动机下护板。

配备氙气前照灯的汽车

3.	注意：左侧的下支臂上装有前照灯水平传感器。

卸前照灯水平传感器。请参阅417-01。

所有汽车

4.	从副梁上拆下散热器防溅板。

拆卸与安装(续)

5.	注意：仅有一侧的副梁需要在拆卸下支臂时将的降下。

利用适当的变速器千斤顶，支撑需要降下一侧的副梁侧。

6.	卸副梁后固定螺栓与副梁后托架固定螺栓。

7.	松开副梁后固定螺栓与副梁后托架固定螺栓五圈（另一侧）。

8.	卸副梁前固定螺栓。

拆卸与安装(续)

9.	松开副梁前固定螺栓五圈（另一侧）。

10.	降下副梁，以利接近下支臂后固定螺栓。

11. 	当心：为避免损坏下支臂液压-衬套，在从转向节上拆开下支臂球节前，务必要先降低副梁。

卸连接下支臂球节至转向节的螺栓与螺母。

12. 	当心：用柔软的布保护球节，避免损坏。

从转向节上拆下下支臂球节。

- 卸隔热板。

拆卸与安装(续)

13.	卸下支臂。

- 丢弃固定螺栓与螺母。

安装

所有汽车

注意：在最后锁紧下支臂固定螺栓时，需在汽车的重量是在车轮上时进行。

1.  	警告：安装新之前固定螺栓与后固定螺栓与螺母。未遵守此说明，将可能导致个人伤害。

注意：在此阶段中，不可将下支臂固定螺栓完全锁紧。

安装下支臂。

2.  	当心：务必要安装隔热板，以避免损坏球节。

安装隔热板。

拆卸与安装(续)

3.  	当心：下支臂螺栓必须从转向节后方安装。

安装下支臂球节于转向节。

4.	利用专用工具与适当的垫圈，校正副梁。

1.	将内径22 mm、外径44 mm与厚度5 mm的垫圈，插入下校正孔上的副梁。

2.	将校正销穿过副梁校正孔与垫片。

3.	将固定板滑入垫圈上方与工具的槽内，并锁紧校正销套管。

5.  	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装副梁后固定螺栓与二侧的副梁托架固定螺栓。

6.  	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装副梁前固定螺栓。

- 降下并卸变速器千斤顶。

拆卸与安装(续)

7.	卸专用工具。

8.	将散热器防溅板装接至副梁。

配备氙气前照灯的汽车

9.	注意：左侧的下支臂装有前照灯水平传感器。

安装前照灯水平传感器。请参阅417-01。

所有汽车

10.	安装车轮与轮胎。请参阅204-04。

11.	锁紧下支臂前固定螺栓。

拆卸与安装(续)

12.	锁紧下支臂后固定螺母。

柴油发动机汽车

13.	顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

14.	安装发动机下护板。

15.	降下汽车。

配备氙气前照灯的汽车

16.	利用WDS，始初化前照灯水平调整系统。

拆卸与安装

平衡杆 (14 752 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 校正销，副梁 205-316 (15-097A) |

一般设备

变速器千斤顶

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 防夹润滑脂 | SAM-1C9107-A |

拆卸

所有汽车

1.	注意：确认车轮是朝向正前方的位置。

将方向盘对正中央并固定于此位置。

2.	从转向柱万向节上拆下转向柱轴。

1.	丢弃固定螺栓。

2.	转动夹板。

3.	利用适当的插销，支撑散热器的二侧(图示为左侧，右侧相似)。

拆卸与安装(续)

4.	卸前车轮与轮胎。请参阅204-04。

柴油发动机汽车

5.	卸发动机下护板。

所有汽车

6.	卸散热器防溅板。

7.	卸散热器支撑托架(图示为左侧，右侧相似)。

8.	卸冷却液软管支撑托架。

拆卸与安装(续)

9.	注意：利用一5 mm L形内六角扳手，防止球节转动。

从二侧的悬架支柱上拆下平衡杆连杆。

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

10.	卸挠性排气管。请参阅309-00。

2.5L发动机汽车

- 卸双转化器Y形管。请参阅309-00。

所有汽车

12.	卸发动机后支撑隔垫。

13.	拆开催化剂监测传感器连接器。

拆卸与安装(续)

14.	从副梁上拆下催化剂监测传感器线束。

15.	从副梁上拆下散热器冷却风扇线束。

配备氙气前照灯的汽车

- 从副梁上拆下前照灯水平传感器线束。

所有汽车

17.	利用两个适当的木块与适当的变速器千斤顶，支撑副梁。

拆卸与安装(续)

18.	卸副梁后固定螺栓与二侧的副梁后托架固定螺栓。

19.	卸二侧的副梁前固定螺栓。

20. 	当心：均匀地降下副梁，以避免下支臂液压-衬套受损。

利用变速器千斤顶，降下副梁约150 mm。

21.	注意：利用一5 mm L形内六角扳手，避免球节转动。

卸平衡杆连杆。

拆卸与安装(续)

22.	从副梁上拆下转向器。

- 利用导线束带，支撑转向器。

23.	卸平衡杆(每侧各二支螺栓)。

安装

所有汽车

1.	安装平衡杆(每侧各二支螺栓)。

2.	安装转向器于副梁。

- 卸导线束带。

拆卸与安装(续)

3.	注意：利用一5 mm L形内六角扳手，避免球节转动。

安装平衡杆连杆。

4.	利用专用工具与适当的垫圈，校正副梁。

1.	将内径22 mm、外径44 mm与厚度5 mm的垫片，插入下校正孔上的副梁。

2.	将校正销穿过副梁校正孔与垫圈。

3.	将固定板滑入垫圈上方与工具的槽内，并锁紧校正销套管。

5.  	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装二侧的副梁前固定螺栓。

6.  	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装副梁后固定螺栓与二侧的副梁托架固定螺栓。

- 降下并卸变速器千斤顶。

拆卸与安装(续)

7.	卸专用工具。

配备氙气前照灯的汽车

8.	将前照灯水平传感器线束固定于副梁。

所有汽车

9.	将散热器冷却风扇线束固定至副梁。

10.	将催化剂监测传感器线束固定至副梁。

拆卸与安装(续)

11.	连接催化剂监测传感器连接器。

12.	安装发动机后支撑隔垫。

2.5L发动机汽车

13.	安装双转化器Y形管。请参阅309-00。

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

- 安装挠性排气管。请参阅309-00。

所有汽车

15.	注意：利用一5 mm L形内六角扳手，避免球节转动。

安装平衡杆连杆于二侧的悬架支柱。

拆卸与安装(续)

16.	安装冷却液软管支撑托架。

17.	安装散热器支撑托架(图示为左侧，右侧相似)。

18.	安装散热器防溅板。

柴油发动机汽车

19.	安装发动机下护板。

所有汽车

20.	安装前车轮与轮胎。请参阅204-04。

拆卸与安装(续)

21.	卸散热器支撑销(图示为左侧，右侧相似)。

22. 	警告：安装新的转向柱于转向柱万向节固定螺栓。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

连接转向柱轴于转向柱万向节。

1.	转动夹板。

2.	安装固定螺栓。

拆卸与安装(续)

平衡杆衬套 (14 754 0)

一般设备

虎钳

虎钳钳口护垫

拆卸

1.	卸平衡杆。请参阅本章平衡杆。

2.	卸平衡杆衬套。

1.	卸夹钳。

2.	卸衬套。

安装

1.  	当心：平衡杆衬套必须正确的安装于平衡杆上的平面处。

安装衬套于平衡杆上。

拆卸与安装(续)

2.	利用一装有颚部保护器的适当虎钳，安装平衡杆夹钳。

1.	用一10 mm深、30 mm宽且100 mm长的金属杆，支撑平衡杆衬套。

2.	安装夹钳。

3.	安装平衡杆。请参阅本章平衡杆。

拆卸与安装(续)

转向节(14 343 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 杠杆，转向节 204-159 (14-039) |
|  | 安装器，半轴 204-161 (14-041) |
|  | 校正销，副梁 205-316 (15-097A) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 分离器，球节 211-020 (13-006) |

一般设备

变速器千斤顶

三爪拉拔器

拆卸

所有汽车

1.  	当心：利用套筒松开车轮毂固定螺母，以避免损坏。

松开车轮毂固定螺母。

2.	卸支柱与弹簧总成上固定架护盖。

拆卸与安装

3.  	当心：利用一5 mm L形内六角扳手，避免活塞杆转动。

松开支柱与弹簧总成上固定螺母五圈。

4.	卸车轮与轮胎。请参阅204-04。

5.	从前车轮速度传感器上，拆开前车轮速度传感器连接器。

6.  	当心：将横拉杆端头固定螺母留在原处，以保护球节螺栓。

松开横拉杆端头固定螺母。

7.  	当心：用一块软布保护球节密封垫，避免损坏。

利用专用工具，从转向节上拆下横拉杆端头。

1.	释放横拉杆端头。

2.	卸并丢弃横拉杆端头固定螺母。

拆卸与安装(续)

8.  	当心：将制动钳与锚板悬挂固定，以避免制动软管承受负荷。

从转向节拆下制动钳与锚板总成。

柴油发动机汽车

9.	卸发动机下护板。

所有汽车

10.	从副梁上拆下防溅板。

11.	注意：从转向节上拆下下支臂球节时，仅需降下一侧的副梁。

利用一适当的变速器千斤顶，支撑降下侧的副梁。

拆卸与安装

12.	卸副梁后固定螺栓与副梁后托架固定螺栓。

13.	松开副梁后固定螺栓与副梁后托架固定螺栓五圈(另一侧)。

14.	卸副梁前固定螺栓。

15.	松开副梁前固定螺栓五圈(另一侧)。

拆卸与安装(续)

16.	降下副梁以便触及下支臂后固定螺栓。

17. 	当心：为避免损坏下支臂液压-衬套，在从转向节上拆下下支臂球节前，务必先降下副梁。

当心：用一块软布保护球节密封垫，避免受损。

从转向节上拆下下支臂球节。

- 卸隔热板。

18. 	当心：利用套筒卸车轮毂固定螺母，以避免损坏。

卸车轮毂固定螺母。

19.	卸制动盘。

拆卸与安装(续)

20.	卸转向节与悬架支柱连结螺栓。

21. 	当心：支撑半轴。内侧万向节的工作交角度不得超过18度。外侧万向节的工作交角不得超过45度。

利用一适当的三爪拉拔器，从车轮毂上拆下半轴。

22.	利用专用工具，卸转向节。

安装

所有汽车

1.	安装转向节。

拆卸与安装(续)

2.  	当心：确实的将半轴完全的装入车轮毂内。

利用专用工具，将半轴装入车轮毂内。

3.	安装制动盘。

4.  	当心：务必要安装隔热板，以避免损坏球节。

安装隔热板。

5.  	当心：下支臂螺栓必须从转向节之后方安装。

安装下支臂球节于转向节。

6.	利用专用工具与适当的垫圈，校正副梁。

1.	将内径22 mm、外径44 mm与厚度5 mm的垫片，插入下校正孔上的副梁。

2.	将校正销穿过副梁校正孔与垫圈。

3.	将固定板滑入垫圈上方与工具的槽内，并锁紧校正销套管。

拆卸与安装(续)

7.  	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装副梁后固定螺栓与二侧的副梁托架固定螺栓。

8.  	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装副梁前固定螺栓.

- 降下并卸变速器千斤顶。

9.	卸专用工具。

10.	安装防溅板于副梁。

拆卸与安装(续)

柴油发动机汽车

11.	安装发动机下护板。

所有汽车

12.	安装制动钳与锚板总成于转向节。

13. 	警告：安装新的横拉杆端头固定螺母。未遵守此说明，将可能导致个人伤害。

安装横拉杆端头于转向节。

14. 	当心：车轮毂固定螺母可重复使用四次，需将车轮毂固定螺母作上记号。

由另一位技术人员协助，踩住制动并藉由安装车轮毂固定螺母的方式，将车轮轴承预负荷。

拆卸与安装(续)

15.	将前轮速度传感器连接器连接于前轮速度传感器。

16.	安装车轮与轮胎。请参阅204-04。

17.	锁紧车轮毂固定螺母。

18. 	当心：利用一5 mm L形内六角扳手，避免活塞杆转动。

锁紧支柱与弹簧总成上固定螺母。

19.	安装支柱与弹簧总成上固定架护盖。

拆卸与安装

支柱与弹簧总成(14 781 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 杠杆，转向节 204-159 (14-039) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 校正销，副梁 205-316 (15-097A) |

一般设备

变速器千斤顶

拆卸

所有汽车

1.	卸车轮与轮胎。请参阅204-04。

2.	从悬架支柱拆开制动支撑托架。

3.	从悬架支柱拆开平衡杆连杆。

拆卸与安装(续)

4.  	当心：将制动钳与锚板悬挂固定，以避免制动软管承受负荷。

从转向节拆下制动钳与锚板总成。

柴油发动机汽车

5.	卸发动机下护板。

所有汽车

6.	从副梁上拆下防溅板。

7.	注意：从转向节上拆下下支臂球节时，仅需降下一侧的副梁。

利用一适当的变速器千斤顶，支撑降下侧的副梁。

拆卸与安装(续)

8.	卸副梁后固定螺栓与副梁后托架固定螺栓。

9.	松开副梁后固定螺栓与副梁后托架固定螺栓五圈(另一侧)。

10.	卸副梁前固定螺栓。

11.	松开副梁前固定螺栓五圈(另一侧)。

拆卸与安装

12.	降下副梁。

13. 	当心：为避免损坏下支臂液压-衬套，在从转向节上拆下下支臂球节前，务必先降下副梁。

当心：用一块软布保护球节密封垫，避免受损。

从转向节上拆下下支臂球节。

- 卸隔热板。

14.	卸转向节至悬架支柱固定螺栓。

15.	注意：支撑半轴。内侧万向节的工作交角度不得超过18度。外侧万向节的工作交角不得超过45度。

利用专用工具，从悬架支柱上拆下转向节。

拆卸与安装(续)

16.	卸支柱与弹簧总成上固定座支柱护盖。

17. 	当心：由另一位技术人员协助，支撑支柱与弹簧总成。

卸支柱与弹簧总成。

安装

所有汽车

1.	注意：确使上固定座的箭头与白线，朝向汽车前方。

安装支柱与弹簧总成。

2.	锁紧支柱与弹簧总成上固定座固定螺母。

拆卸与安装(续)

3.	安装支柱与弹簧总成上固定座支柱护盖。

4.	安装转向节于悬架支柱。

5.  	当心：务必要安装隔热板，以避免损坏球节。

安装隔热板。

6.  	当心：下支臂固定螺栓必须由转向节之后方安装。

安装下支臂球节于转向节。

拆卸与安装(续)

7.	利用专用工具与适当的垫圈，校正副梁。

1.	将内径22 mm、外径44 mm与厚度5 mm的垫圈，插入下校正孔上的副梁。

2.	将校正销穿过副梁校正孔与垫片。

3.	将固定板滑入垫圈上方与工具的槽内，并锁紧校正销套管。

8.  	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装副梁后固定螺栓与二侧的副梁托架固定螺栓。

9.  	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装副梁前固定螺栓

- 降下并卸变速器千斤顶。

10.	卸专用工具。

拆卸与安装(续)

11.	安装防溅板于副梁。

柴油发动机汽车

12.	安装发动机下护板。

所有汽车

13.	安装制动钳与锚板总成于转向节。

14.	安装平衡杆连杆于悬架支柱。

拆卸与安装(续)

15.	将制动软管支撑托架装至悬架支柱。

16.	安装车轮与轮胎。请参阅204-04。

分解与组装

支柱与弹簧总成(14 783 4)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 压缩器，圈形弹簧 204-167 (14-042) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 204-167转接器 204-167-01 (14-042-01) |

分解

1.  	警告：弹簧承受极大的张力；务必要非常小心。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

利用专用工具，压缩弹簧。

2.  	当心：利用一5 mm L形内六角扳手，避免活塞杆转动。

松开推力轴承固定螺母。

分解与组装(续)

3.	分解支柱与弹簧总成。

1.	卸推力轴承固定螺母。

2.	卸上固定座。

3.	卸推力轴承。

4.	卸弹簧座。

5.	卸弹簧。

6.	卸保险杆止挡器。

7.	卸防尘套。

组合

1.  	当心：弹簧的末端必须正确的置于弹簧座内。

组合时，依据分解相反的程序。

规格

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 平衡杆连杆螺母 | 48 | 35 | – |
| 平衡杆夹固定螺栓 | 48 | 35 | – |
| 横梁固定螺栓 | 142 | 105 | – |
| 下支臂至副梁后螺母与螺栓 | 90 +60° | 66 +60° | – |
| 下支臂至副梁前螺栓 | 80 +60° | 59 +60° | – |
| 转向节固定螺栓 | 83 | 61 | – |
| 下支臂至转向节固定螺母与螺栓 | 83 | 61 | – |
| 车轮毂固定螺母 | 290 | 214 | – |
| 上固定座固定螺母 | 30 | 22 | – |
| 推力轴承固定螺母 | 59 | 44 | – |
| 车轮速度传感器固定螺栓 | 6 | – | 53 |
| 制动钳锚板固定螺栓 | 130 | 96 | – |
| 发动机后支撑隔垫固定螺栓 | 80 | 59 | – |
| 转向器固定螺栓 | 130 | 96 | – |
| 横拉杆端头固定螺母 | 40 | 30 | – |
| 散热器支撑托架固定螺栓 | 25 | 18 | – |
| 转向柱轴至万向节螺栓 | 20 | 15 | – |
| 制动软管支撑托架固定螺母 | 48 | 35 | – |

204-02后悬架

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

后悬架	204-02-2

后悬架4-门与5-门	204-02-2

后悬架(旅行车)	204-02-3

诊断与测试

后悬架	204-02-5

拆卸与安装

车轮毂	(15 373 0)   204-02-6

前下支臂－4-门与5-门	(15 690 0)   204-02-8

后下支臂－4-门与5-门	(15 705 0)  204-02-14

横拉杆－4-门与5-门	(15 765 0)  204-02-16

转向节－4-门与5-门	204-02-19

支柱与弹簧总成	(15 781 0)  204-02-21

横梁－4-门与5-门	(15 213 4)  204-02-23

分解与组装

支柱与弹簧总成	204-02-34

一般程序

车轮轴承端间隙	(15 001 0)  204-02-36

规格

规格	204-02-37

拧紧力矩	204-02-37

说明与操作

后悬架

后悬架4-门与5-门

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 横梁 |
| 2 | 平衡杆连杆 |
| 3 | 弹簧 |
| 4 | 支柱 |
| 5 | 车轮速度传感器 |
| 6 | 车轮毂与轴承总成 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 7 | 转向节 |
| 8 | 横拉杆 |
| 9 | 横拉杆托架 |
| 10 | 前下支臂 |
| 11 | 后下支臂 |
| 12 | 凸轮螺栓 |

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 13 | 平衡杆 |

后悬架(旅行车)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 横梁 |
| 2 | 负荷高度调整减振器 |
| 3 | 避震器 |
| 4 | 弹簧 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 5 | 上支臂 |
| 6 | 凸轮螺栓 |
| 7 | 后下支臂 |
| 8 | 车轮速度传感器 |

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 9 | 车轮毂与轴承总成 |
| 10 | 转向节 |
| 11 | 转向节托架 |
| 12 | 前下支臂 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 13 | 臂支撑支柱 |
| 14 | 平衡杆连杆 |
| 15 | 平衡杆 |

诊断与测试

后悬架

参阅204-00。

拆卸与安装

车轮毂(15 373 0)

拆卸

- 卸车轮与轮胎。请参阅204-04。

- 从制动钳控制杆上，卸驻车制动拉索。

1.	推动夹具控制杆。

2.	拆下驻车制动拉索。

- 从制动钳上拆下驻车制动拉索。

- 压下锁定柄。

- 从制动钳上拆下拉索。

- 从车轮毂上拆下后车轮速度传感器。

拆卸与安装(续)

5.  	当心：将制动钳与锚板悬挂固定，以避免制动软管承受负荷。

从转向节上拆下制动钳与锚板。

6.	卸制动盘。

7.	卸车轮毂。

安装

1.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸与安装

前下支臂－4-门与5-门 (15 690 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 校正销，副梁 205-316 (15-097A) |

一般设备

变速器千斤顶

轴支架

拆卸

所有汽车

- 卸车轮与轮胎。请参阅204-04。

氙气前照灯汽车

- 卸前照灯水平传感器。请参阅417-01。

所有汽车

- 从中间排气吊耳隔垫上拆下排气系统。

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

- 注意：用适当的轴支架支撑前/后消音器总成。

从后排气吊耳隔垫上拆下排气系统。

拆卸与安装(续)

2.5L发动机汽车

- 注意：用适当的轴支架支撑前/后消音器总成。

从二后排气吊耳隔垫上拆下排气系统。(图示为左侧，右侧相似)。

所有汽车

- 利用适当的木块与一适当的 变速器千斤顶，支撑横梁。

- 卸横梁固定螺栓(每侧各二螺栓)。

- 降下横梁，以利拆装前下支臂固定螺母与螺栓。

拆卸与安装(续)

9.	从转向节上拆下前下支臂。

10.	卸前下支臂。

安装

所有汽车

注意：最后锁紧后悬架部件时，应在汽车的重量施加于车轮上时进行。

1.	注意：在此阶段中，勿完全锁紧前下支臂固定螺母与螺栓。

安装前下支臂。

拆卸与安装(续)

2.	注意：在此阶段中，勿完全锁紧前下支臂固定螺栓。

安装前下支臂于转向节。

3.	利用专用工具，校正横梁。

- 将校正销穿过横梁的校正孔。

- 将锁定板滑入沟槽内，并锁紧校正销衬套。

4.	安装横梁(每侧各二螺栓)。

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

5.	安装排气系统于后排气吊耳隔垫。

拆卸与安装(续)

2.5L发动机汽车

6.	安装排气系统于二侧之后排气吊耳隔垫(图示为左侧，右侧相似)。

所有汽车

7.	安装排气系统于中间排气吊耳隔垫。

氙气前照灯汽车

8.	安装前照灯水平传感器。请参阅417-01。

所有汽车

9.	安装车轮与轮胎。请参阅204-04。

10.	锁紧前下支臂于转向节固定螺栓。

拆卸与安装(续)

11.	锁紧前下支臂于横梁固定螺母。

氙气前照灯汽车

12.	利用WDS始初化前照灯水平调整系统。

拆卸与安装

后下支臂－4-门与5-门(15 705 0)

拆卸

- 卸车轮与轮胎。请参阅204-04。

- 从转向节上拆下后下支臂。

- 卸后下支臂。

安装

注意：最后锁紧后悬架部件时，应在汽车的重量施加于车轮上时进行。

- 注意：在此阶段中，勿完全锁紧后下支臂凸轮螺母。

安装后下支臂。

拆卸与安装(续)

- 注意：在此阶段中，勿完全锁紧前下支臂固定螺栓。

安装后下支臂于转向节。

- 安装车轮与轮胎。请参阅204-04。

- 锁紧后下支臂于转向节固定螺栓。

- 检查并调整后轮束角。请参阅204-00。

- 锁紧后下支臂凸轮螺母。

拆卸与安装

横拉杆－4-门与5-门(15 765 0)

拆卸

所有汽车

- 顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

- 卸横拉杆托架护盖。

- 从横拉杆上拆下中间排气吊耳隔垫(如有配备者)。

氙气前照灯汽车

- 注意：前照灯水平传感器配线安装于左侧的横拉杆上。

从横拉杆上拆下前照灯水平传感器线束。

拆卸与安装(续)

所有汽车

- 从横拉杆上拆下驻车制动拉索。

- 从横拉杆上拆下车轮速度传感器线束。

- 从转向节上拆下横拉杆。

- 卸横拉杆。

拆卸与安装(续)

- 从横拉杆上卸横拉杆托架。

安装

注意：最后锁紧后悬架部件时，应在汽车的重量施加于车轮上时进行。

- 安装时，依据拆卸相反的程序。

拆卸与安装

转向节－4-门与5-门

拆卸

1.	卸车轮毂。请参阅本章车轮毂。

2.	从转向节上拆下前/后下支臂。

3.	从转向节上拆下横拉杆。

4.	从平衡杆上拆下平衡杆连杆。

拆卸与安装(续)

5.	卸转向节。

安装

注意：最后锁紧后悬架部件时，应在汽车的重量施加于车轮上时进行。

1.	安装时，依据拆卸相反的程序。

拆卸与安装

支柱与弹簧总成 (15 781 0)

一般设备

手推千斤顶

拆卸

- 卸转向节。请参阅本章转向节。

- 从悬架支柱上拆下平衡杆连杆。

- 利用一适当的手推千斤顶，从横梁架上拆下悬架支柱。

- 顶起悬架支柱。

- 将悬架支柱从横梁架上移开，并降下悬架支柱。

- 卸支柱与弹簧总成。

拆卸与安装(续)

安装

- 安装时，依据拆卸相反的程序。

拆卸与安装

横梁－4-门与5-门 (15 213 4)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 校正销，副梁 205-316 (15-097-A) |

一般设备

手推千斤顶

变速器千斤顶

汽车固定带

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 防夹润滑脂 | SAM-1C107A |

拆卸

所有汽车

- 卸后车轮与轮胎。请参阅204-04。

氙气前照灯汽车

- 卸前照灯水平传感器。请参阅417-01。

1.8L或2.0L发动机汽车

- 从前消音器管上拆下催化转化器。

丢弃垫片与螺母。

2.5L发动机汽车

- 从前消音器管上拆下催化转化器。

•	丢弃垫片与螺母。

拆卸与安装(续)

柴油发动机汽车

5. 	当心：过度弯曲挠性排气管，可能会造成损害而导致故障。

用支撑带或适当的夹板，支撑挠性排气管。

6.	从前消音器管上拆下挠性排气管。

丢弃密封环与螺母。

所有汽车

7.	从前排气吊耳隔垫上拆下前/后消音器。

8.	注意：用适当的轴支架支撑前/后消音器。

从中间排气吊耳隔垫上拆下前/后消音器总成。

拆卸与安装(续)

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

9.	卸前/后消音器总成。

从后排气吊耳隔垫上拆下消音器。

2.5L发动机汽车

10.	卸前/后消音器总成。

从后排气吊耳隔垫上拆下消音器(图示为左侧，右侧相似)。

所有汽车

11.	从平衡杆上拆下平衡杆连杆。

12.	从后车轮速度传感器上拆开后车轮速度传感器连接器。

拆卸与安装(续)

13.	从制动钳控制杆上拆下驻车制动拉索。

1.	推动制动钳控制杆。

2.	拆下驻车制动拉索。

14.	从制动钳上拆下驻车制动拉索。

- 压下锁定柄。

- 从制动钳上拆下制动拉索。

15. 	当心：吊起制动钳与锚板，以避免制动软管承受负荷。

从转向节上拆下制动钳与锚板总成。

16.	从转向节上拆下前/后下支臂。

拆卸与安装(续)

17.	从转向节上拆下横拉杆。

18.	利用一适当的手推千斤顶，从横梁架上拆下悬架支柱。

1.	顶起悬架支柱。

2.	将悬架支柱从横梁架移开，并降下悬架支柱。

19. 	警告：将后横梁用汽车固定带，确实的固定于变速器千斤顶。未遵守说明，可能会导致人身伤害。

利用一适当的 变速器千斤顶，支撑横梁。

20.	卸横梁(每侧各二螺栓)。

安装

所有汽车

注意：最后锁紧后悬架部件时，应在汽车的重量施加于车轮上时进行。

拆卸与安装(续)

1.	利用专用工具，校正横梁。

1.	校正销穿过横梁校正孔。

2.	将锁定板滑入沟槽内，并锁紧校正销衬套。

2.	安装横梁(每侧各二螺栓)。

3.	利用一适当的手推千斤顶，将悬架支柱安装于横梁架上。

1.	顶起悬架支柱。

2.	将悬架支柱朝横梁架移动，并将悬架支柱降于壁架上。

4.	注意：在此阶段中，勿完全锁紧横拉杆固定螺栓。

安装横拉杆于转向节。

拆卸与安装(续)

5.	注意：在此阶段中，勿完全锁紧前/后下支臂固定螺栓。

安装前/后下支臂于转向节。

6.	安装制动钳与锚板总成于转向节。

7.	连接后车轮速度传感器连接器于后车轮速度传感器。

8.	将驻车制动拉索安装至制动钳。

拆卸与安装(续)

9.	将驻车制动拉索装至制动钳控制杆。

1.	推动制动钳控制杆。

2.	安装驻车制动拉索。

10.	安装平衡杆连杆于平衡杆。

2.5L发动机汽车

11.	安装前/后消音器总成。

安装后消音器于后排气吊耳隔垫(图示为左侧，右侧相似)。

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

12.	安装前/后消音器总成。

安装消音器于后排气吊耳隔垫。

拆卸与安装(续)

所有汽车

13.	安装前/后消音器总成于中间排气吊耳隔垫。

14.	安装前/后消音器总成于后排气吊耳隔垫。

柴油发动机汽车

15.	注意：在前消音器管螺栓上涂抹防卡润滑脂。

注意：安装新的密封环与螺母。

安装挠性排气管于前消音器管。

16.	卸排气包裹物或夹板。

拆卸与安装(续)

2.5L发动机汽车

17.	注意：在催化转化器螺栓上涂抹防卡润滑脂。

注意：安装新的垫片与螺母。

安装催化转化器于前消音器管。

1.8L或2.0L发动机汽车

18.	注意：在催化转化器螺栓上涂抹防卡润滑脂。

注意：安装新的垫片与螺母。

安装催化转化器于前消音器管。

氙气前照灯汽车

19.	安装前照灯水平传感器。请参阅417-01。

所有汽车

- 安装后车轮与轮胎。请参阅204-04。

21.	锁紧横拉杆固定螺栓。

拆卸与安装(续)

22.	锁紧前/后下支臂固定螺栓。

23.	检查并调整后车轮束角设定。请参阅204-00。

氙气前照灯汽车

24.	利用WDS始初化前照灯高度调整系统。

分解与组装

支柱与弹簧总成

| 专用工具 |
| --- |
|  | 弹簧压缩器 14-042 |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 14-042转接器 15-103 |

1. 	警告：因为弹簧承受极大的张力，务必要随时注意。

压缩弹簧。

2.	分解悬架单元。

1.	卸上固定座螺母。

2.	卸固定杯。

3.	卸上固定座。

4.	卸弹簧座。

5.	卸悬架单元。

6.	卸束环。

7.	卸撞击止挡器。

分解与组装(续)

组合

1.	依相反的顺序安装部件。

一般程序

车轮轴承端间隙 (15 001 0)

一般设备

千分表

千分表固定块

检查

- 顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

- 将千分表安装于轮圈处。

- 用手朝轴向推拉车轮，并测量其端间隙。

- 如果端间隙超出规格，则检查并调整后轴车轮毂固定器拧紧力矩。如果需要，换装新的车轮毂与轴承。请参阅本章车轮毂。

规格

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 平衡杆连杆 固定螺母 | 48 | 35 | – |
| 平衡杆夹固定螺栓 | 25 | 18 | – |
| 平衡杆连杆至下支臂固定螺母(旅行车) | 48 | 35 | – |
| 横梁固定螺栓 | 120 | 89 | – |
| 上支臂至转向节固定螺栓(旅行车) | 120 | 89 | – |
| 上支臂至横梁固定螺栓(旅行车) | 84 | 62 | – |
| 前下支臂至横梁固定螺母 | 103 | 76 | – |
| 前下支臂至转向节固定螺栓(旅行车) | 84 | 62 | – |
| 前下支臂至转向节固定螺栓(4-门与5-门) | 120 | 89 | – |
| 后下支臂至转向节固定螺栓(旅行车) | 84 | 62 | – |
| 后下支臂至转向节固定螺栓(4--门与5-门) | 120 | 89 | – |
| 后下支臂至横梁凸轮固定螺母 | 103 | 76 | – |
| 车轮速度传感器固定螺栓 | 7 | – | 62 |
| 制动钳锚板固定螺栓 | 80 | 59 | – |
| 转向节固定螺栓 | 85 | 63 | – |
| 车轮毂固定螺栓 | 70 | 52 | – |
| 转向节至托架固定螺母(旅行车) | 103 | 76 | – |
| 转向节托架固定螺栓(旅行车) | 120 | 89 | – |
| 横拉杆至转向节固定螺栓(4-门与5-门) | 103 | 76 | – |
| 横拉杆至托架固定螺母 | 103 | 76 | – |
| 横拉杆托架固定螺栓 | 120 | 89 | – |
| 支柱与弹簧总成固定螺栓 | 25 | 18 | – |
| 支柱与弹簧总成推力轴承固定螺母 | 58 | 43 | – |
| 避震上固定座固定螺栓(旅行车) | 84 | 62 | – |
| 避震器下固定座固定螺栓(旅行车) | 130 | 96 | – |
| 催化转化器至前消音器管螺母 | 46 | 34 | – |
| 挠性排气管至前消音器管螺母 | 46 | 34 | – |

204-04车轮与轮胎

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

诊断与测试

车轮与轮胎	204-04-2

检查与确认	204-04-2

故障现象表	204-04-2

拆卸与安装

车轮与轮胎	204-04-6

规格

规格	204-04-7

拧紧力矩	204-04-7

诊断与测试

车轮与轮胎

检查与确认

为使轮胎能发会最大的性能，检查轮胎有无指示需要平衡、对调或前悬架校正的胎压不正确与磨损的征象。轮胎也应经常的检查有无割痕、石头的擦伤、磨耗、起泡，及嵌在胎纹内的物体。在发生快速或极度的温度变化，或当道路表面粗糙或偶尔有外物散布时，建议要更频繁的作检查。

在胎纹底部的磨损指示器，可作为轮胎状况进一步的直观检查。当你可以看到这些指示片时，就必更换新的轮胎了。

轮胎磨损诊断

不均匀的磨损通常是因为轮胎外倾过大，或束角过大所导致。

有时，不正确的前束设定或磨损的支柱，会造成非被驱动轮严重的’凹陷’或’扇形边’的轮胎磨损。

严重的不正确前束，也会造成其它不正常的磨损形态。

轮胎振动诊断

轮胎的振动诊断程序都是由道路测试开始的。道路测试与顾客的访谈(如果可能)，能够提供许多找出振动来源所需的信息。

在道路测试时，需在平坦而没有起伏的道路上驾驶汽车。如果出现振动，注意并纪录以下的事项：

振动发生时的车速。

在各速度范围中所发生的振动类型。

-	机械的或可听见的

在改变以下条件时，对振动有什么影响：

-	发动机扭矩

-	汽车速度

-	发动机转速

振动的类型 - 敏感性：扭矩感应、车速感应或发动机转速感应。

以下的说明有助于区分振动的来源。

扭矩感应

这表示状况会因加速、减速、滑行、定速或施加发动机扭矩，而有改善或变得更糟。

汽车速度感应

这表示振动总是发生在相同的车速，且不会受到发动机扭矩、发动机转速或文件位的影响。

发动机转速感应

这表示振动发生在不同档位下不同的车速。它有时可藉由在”空档”下增加或降低发动机转速，或在变速器失速测试下产生。如果状况是与发动机转速有关，则原因可能与轮胎无关。

如果道路测试显示有轮胎的呜咽声，但没有抖动或振动，则噪音是源自轮胎与路面间的接触所导致。

巨大的噪音通常表示轮胎因为没气，或有柔软点敲打道路所造成。轮胎呜咽声会被误认为是轮轴噪音。轮胎呜咽声会在某一车速范围内持续发出。

完整的道路测试程序在100-04中。请参阅100-04。

故障现象表

故障现象表

| 状况 | 可能原因 | 行动 |
| --- | --- | --- |
| 轮胎边缘过度磨损 | 胎压不足 | “调整”胎压 |
|  | 汽车超载 | 视需要“修正” |

诊断与测试(续)

| 状况 | 可能原因 | 行动 |
| --- | --- | --- |
|  | 车轮校正不正确 | “调整”车轮校正 |
| 轮胎中央过度磨损 | 胎压过高 | “调整”胎压 |
| 轮胎其它部位过度磨损 | 胎压不正确 | “调整”胎压 |
|  | 轮胎需要调换 | “调换”轮胎 |
|  | 车轮校正不正确 | “调整”车轮校正 |
|  | 汽车超载 | 视需要“修正” |
|  | 前支柱与弹簧总成松动或渗漏 | 视需要“锁紧”或 “安装”新的悬架部件。参阅204-01。 |
|  | 车轮轴承磨损 | 视需要“安装”新的车轮轴承。参阅204-01 参阅204-02。 |
|  | 悬架部件、衬套与球节 | 视需要“检查”或“安装”新的悬架部件。 |
|  | 车轮或轮胎过度横向或径向偏摆 | “检查”车轮与轮胎径向偏摆。参阅204-00。 |
| 车轮安装困难 | 不正确或不符的零件，包括车轮螺栓与螺母 | “遵守”制造业者规格。 |
| 车轮生锈或腐蚀 | 保养不良 | “清洁”并“保护”涂装。 |
| 摇晃或异常震动影响车轮偏摆 | 车轮损坏 | “检查”轮圈是否损坏。视需要“安装”新的零件。 |
|  | 前车轮轴承 | 视需要“检查”或“安装”新的车轮轴承。参阅204-01。 |
| 汽车振动过大、转向不良 | 悬架部件 | “检查”或“安装”新的零件。参阅204-00。 |
| 车轮与轮胎造成的汽车振动 | 胎压不正确 | “调整”胎压。 |
|  | 车轮或轮胎不平衡 | “平衡”轮胎与车轮总成。 |
|  | 不均匀的轮胎磨损 | 视需要“安装”新的轮胎。 |
|  | 制动盘不平衡 | “检查”制动盘有无外物。 |
|  | 轮胎内有水 | 排除水分 |
|  | 车轮弯曲 | “安装”一个新的车轮。尝试校正车轮会造成车轮的断裂，并降低车轮的强度。 |

诊断与测试(续)

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 轮胎唇部安装不正确 | 在车上”转动”车轮。”检视”轮胎与车轮的接合面。如果该部位在转动时看起来呈波浪状，则可能是轮胎与车轮安装不良。卸轮胎并“清洁”车轮与轮胎的接触部分。 |
|  | 车轮或轮胎径向偏摆 | 利用一适当的千分表与固定器， “检查”车轮与轮胎的径向偏摆。参阅204-00。 |
|  | 车轮螺栓、车轮螺母或螺栓孔变大 | 视需要“检查”或“安装”新的零件。 |
|  | 车轮安装面与毂安装面间有外物 | “清洁”安装面。 |
|  | 车轮或轮胎横向偏摆 | 利用一适当的千分表与固定器，“检查”车轮与轮胎的径向偏摆。参阅204-00。 |
|  | 前车轮轴承 | 视需要“检查”或“安装”新的车轮轴承。阅204-01。 |
| 轮圈基部被面破裂(轮圈安装面) | 超载或滥用 | “安装”一新的车轮。“检查”负荷与操作状况。”避免”胎压过高。“检查”轮圈负荷规格、工作负荷、轮胎尺寸、层率与轮胎结构。 |
|  | 工具使用不正确 | “检查”安装、拆卸与保养程序。 |
| 车轮螺栓损坏 | 安装时，车轮滑过车轮螺栓 | 视需要“安装”新的车轮螺栓。视需要“安装”新的车轮。 |
| 制动鼓松动 | 车轮螺栓太长 | “安装”新的车轮螺栓。视需要“修正”长度。 |
| 车轮螺栓断裂 | 车轮螺母松动 | “安装”新的车轮螺栓与螺母。“锁紧”至规格。 |
|  | 超载 | “安装”新的车轮螺栓。“锁紧”至规格。比较实际负荷与汽车负荷率。 |

诊断与测试(续)

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 车轮螺栓螺纹损坏 | 过度锁紧 | “安装”新的车轮螺栓与螺母。“锁紧”至规格。 |
| 车轮的车轮螺栓孔内生锈 | 车轮螺母 | “检查”全部的总成。如果零件损坏，则“安装”新的零件。 “锁紧”至规格。 |
| 车轮螺母损坏 | 车轮总成 | “安装”新的车轮螺母。“锁紧”至规格。 |
|  | 车轮螺母过度锁紧 | “遵守”正确的锁紧程序。 |
| 车轮螺母卡死 | 腐蚀 | 当心：不可使润滑油沾附在螺栓孔锥形面或车轮螺母锥形面上。如果有轻微的腐蚀，用铁刷除去。无果腐蚀严重，则“安装”新的车轮螺栓与螺母。如果状况仍然存在，用石墨基润滑油”润滑”各车轮螺栓之前三圈螺纹。 |
|  | 超载 | “减少”重量。 |

拆卸与安装

车轮与轮胎

拆卸

当心：不可用加热的方式松开咬粘的车轮螺母。热会导致车轮与车轮毂的损坏。

- 松开车轮螺母。

- 顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

- 卸车轮与轮胎。

安装

1. 	警告：除去车轮安装面、车轮毂或制动盘上任何的锈蚀或污物。安装面上的锈蚀或污物，可能会导致车轮 螺母的松脱，而使车轮在汽车行驶中脱落。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

清洁车轮毂与安装面。

2.	安装车轮与轮胎

3.	降下汽车。

4.	依所示的顺序锁紧车轮螺母。

规格

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 车轮螺母 | 85 | 63 | – |

205-04前驱动半轴

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

前驱动半轴	205-04-2

半轴的工作原理	205-04-8

半轴的处理	205-04-8

前车轮平衡	205-04-8

顶起汽车	205-04-8

拖曳汽车	205-04-8

车身底侧保护与防锈	205-04-8

诊断与测试

前驱动半轴	205-04-9

检查与确认	205-04-9

故障现象表－前驱动半轴	205-04-9

拆卸与安装

左半轴	(14 320 0)  205-04-10

右半轴	(14 321 0)  205-04-15

中间轴	205-04-20

等速(CV)万向节防尘套	205-04-25

规格

规格	205-04-31

润滑油、液体、密封剂与粘接剂	205-04-31

等速(CV)万向节防尘套容量	205-04-31

拧紧力矩	205-04-31

说明与操作

前驱动半轴

半轴的二侧有等速(CV)万向节，以提供车轮顺畅的驱动。

内侧万向节是滑动接头。

外侧万向节是固定的球节。

左侧的半轴万向节是用卡环固定于差速器内。

中间轴(右侧)是用中间轴中心轴承固定于差速器内。

右侧的半轴是用卡环固定于中间轴上。

外侧万向节是连接于车轮毂。

说明与操作

半轴分解图(2.5L发动机汽车)

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 固定外侧万向节实心半轴 |
| 2 | 防尘套固定夹(大的) |
| 3 | 万向节防尘套 |
| 4 | 防尘套固定夹(小的) |
| 5 | C形夹－三脚架 |
| 6 | 内侧万向节轴承 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 7 | 内侧万向节外壳 |
| 8 | 卡环－短轴 |
| 9 | 中间轴中心轴承实心中间轴 |
| 10 | 卡环－中间轴 |

说明与操作

半轴分解图(2.0L柴油发动机汽车)

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 固定外侧万向节实心半轴 |
| 2 | 防尘套固定夹(大的) |
| 3 | 万向节防尘套 |
| 4 | 防尘套固定夹(小的) |
| 5 | C形夹－三脚架 |
| 6 | 内侧万向节轴承 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 7 | 内侧万向节外壳 |
| 8 | 卡环－短轴 |
| 9 | 中间轴中心轴承实心中间轴 |
| 10 | 卡环－中间轴 |
| 11 | 动态避震器 |

说明与操作

半轴分解图(1.8或2.0L发动机汽车)

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 固定外侧万向节管状半轴 |
| 2 | 防尘套固定夹(大的) |
| 3 | 万向节防尘套 |
| 4 | 防尘套固定夹(小的) |
| 5 | C形夹－三脚架 |
| 6 | 内侧万向节轴承 |
| 7 | 内侧万向节外壳 |
| 8 | 卡环－短轴 |
| 9 | 中间轴中心轴承管状中间轴 |
| 10 | 卡环－中间轴 |

半轴的工作原理

半轴将扭矩从发动机传送至车轮。

为使车轮与发动机能够垂直的移动，半轴是以不同的长度与角度操作。

三脚架接头使半轴的长度在轴向运动时得以改变。

半轴的处理

当心：内侧的等速(CV)万向节工作交角不得超过18度，外侧万向节工作交角不得超过45度。

注意：不可使三脚架接头承受张力。

在拆卸/安装及分解/组合半轴时，必须注意以下的要点：

检查光滑的表面与键槽是否损坏。

不可让防尘套与尖锐的边缘、发动机或排气系统接触。

不可摔落半轴，因为这可能会使万向节防尘套之内部损坏，而从外表看不出来。

不可将半轴作为安装其它部件的撬动工具。半轴必须经常保持自由的吊挂。

三脚架接头会因来自接头外壳的撞击而损坏。

前车轮平衡

当心：在汽车被顶离开地面时，使用手提式车轮平衡机，会造成三脚架接头或防尘套的损坏，因为接头会以超过正常操作范围的较大角度弯曲。

在使用手提式平衡机时可将一手推千斤顶置放在正在平衡车轮的相侧的悬臂下面。如此可避免在汽车升起时，接头过度弯曲。

如果可能，应将车轮拆下平衡，并使用固定式车轮平衡机。

顶起汽车

当心：切勿将万向节或半轴用作顶举点。

拖曳汽车

注意：不可将拖索系至半轴。

车身底侧保护与防锈

注意：在对车下实施保护或防锈处理时，应遮盖防尘套。

防尘套上的外物，会造成材料提前老化。半轴上的外物则会造成不平衡。

诊断与测试

前驱动半轴

检查与确认

确认顾客的问题。

直观检查机械或电气故障的明显征象。

如果所欲观察或所提出的问题的明显原因一经发现，在进行下一步骤前，应先修正该原因(如果可能)。

故障现象表－前驱动半轴

故障现象表

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 转向时的卡嗒声、振动或磨擦 | 内侧/外侧前驱动半轴 等速(CV)万向节润滑不良或受污染。 | 视需要检查、清洁及润滑。 |
|  | 其它的部件接触前驱动半轴总成。 车轮轴承、制动、悬架或转向部件。 | 视需要检查及维修。 视需要检查及维修。 参阅204-00 / 206-00 参阅211-00。 |
| 高速时振动 | 前轮或轮胎不平衡。 轮胎失圆。 前轮毂外侧等速(CV)万向节安装不良。 | 视需要维修或换新。参阅204-04。 视需要维修或换新。参阅204-04。 视需要维修或换新。参阅本章半轴分解与组装。 |
| 加速时颤动 | 乘坐高度不当造成万向节操作角度过高。 内侧/外侧前驱动半轴等速(CV)万向节过度磨损或损坏。 | 检查乘坐高度，确认弹簧率是否正确并检查半轴接头拉出下的项目。视需要维修或换新。 视需要检查及换新。 |
| 半轴接头拉出 | 外侧前驱动半轴固定环遗失或未正确固定于差速器侧。 发动机/变速器总成排列不当。 结构或支柱塔移位或受损。 前悬架部件磨损或损坏。 | 检查并视需要维修或换新。 检查发动机固定座是否损坏或磨损。视需要维修或换新。 检查下车身尺寸。参阅501-00。 检查有无磨损的衬套或弯曲的部件(前平衡杆、前悬架下支臂)。 视需要维修或换新。 |

拆卸与安装

左半轴(14 320 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 安装器，半轴 204-161 (14-041) |
|  | 拆卸器，半轴 204-226 (16-092) |
|  | 204-226转接器 204-226-01 (16-092-01) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 滑动锤 205-047 (15-011) |

一般设备

三爪拉拔器

拆卸

1. 	当心：使用套筒松开车轮毂固定螺母，以避免造成损坏。

松开车轮毂固定螺母。

2.	卸悬架支柱与弹簧总成上固定座支柱护盖。

松开夹子。

拆卸与安装(续)

3. 	当心：使用L形内六角扳手，避免活塞杆转动。

松开上固定座螺母五圈。

4.	从悬架支柱上拆开平衡杆连杆。

5.	卸车轮与轮胎。参阅204-04。

6. 	当心：车轮毂固定螺母可重复使用四次，在固定螺母上作上记号。

卸固定螺母。

7.	注意：勿拆下下支臂。

从转向节上拆卸下支臂球节。参阅204-01。

拆卸与安装(续)

8. 	当心：支撑半轴。内侧万向节的工作交角度不得超过18度。外侧万向节的工作交角量不得超过45度。

当心：不可损坏半轴油封。

注意：塞住变速器，以避免漏油或污物的进入。

利用专用工具，从变速器上拆下半轴，并固定于一侧。

将机油排入适当的容器内。

卸并丢弃卡环。

9. 	利用适当的三爪拉拔器，从车轮毂上拆下半轴并卸半轴。

安装

1. 	当心：支撑半轴。内侧万向节的工作交角度不得超过18度。外侧万向节的工作交角不得超过45度。

当心：不可损坏半轴油封。

当心：确认卡环已正确固定。

注意：换装新的卡环。

安装半轴于变速器。

2. 	当心：确认半轴已正确的安装于车轮毂内。

利用专用工具，安装半轴。

拆卸与安装(续)

3. 	当心：车轮毂固定螺母可重复使用四次，检查固定螺母上的记号并视需要安装新的固定螺母。

注意：在此阶段不可完全的锁紧固定螺母。

安装固定螺母。

4.	安装平衡杆连杆于悬架支柱。

5.	安装下支臂球节于转向节。参阅204-01。

6.	安装车轮与轮胎。参阅204-04。

7.	锁紧车轮毂固定螺母。

拆卸与安装(续)

8. 	当心：使用L形内六角扳手，避免活塞杆转动。

锁紧上固定座螺母。

9.	安装悬架支柱与弹簧总成上固定座支柱护盖。

10.	检查变速器油高度，并视需要添加手动变速器油。参阅308-03。

拆卸与安装

右半轴(14 321 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 安装器，半轴 204-161 (14-041) |
|  | 拆卸器，半轴 204-226 (16-092) |
|  | 204-226转接器 204-226-01 (16-092-01) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 滑动锤 205-047 (15-011) |

一般设备

三爪拉拔器

拆卸

1. 	当心：使用套筒松开车轮毂固定螺母，以避免损坏。

松开车轮毂固定螺母。

2.	卸悬架支柱与弹簧总成上固定座支柱护盖。

松开夹子。

拆卸与安装(续)

3. 	当心：使用L形内六角扳手，避免活塞杆转动。

松开上固定座螺母五圈。

4.	从悬架支柱上拆下平衡杆连杆。

5.	卸车轮与轮胎。参阅204-04。

6. 	当心：车轮毂固定螺母可重复使用四次，在固定螺母上作上记号。

卸固定螺母。

7.	注意：勿拆下下支臂。

从转向节上拆下下支臂球节。参阅204-01。

拆卸与安装(续)

8. 	当心：支撑半轴。内侧万向节的工作交角度不得超过18度。外侧万向节的工作交角不得超过45度。

利用专用工具，从中间轴上拆下半轴并固定于一侧(图示为2.5L发动机汽车)。

卸并丢弃卡环。

9.	利用适当的三爪拉拔器，从车轮毂上拆下半轴并卸半轴。

安装

1. 	当心：支撑半轴。内侧万向节的工作交角度不得超过18度。外侧万向节的工作交角不得超过45度。

当心：确认卡环已正确固定。

注意：换装新的卡环。

安装半轴于中间轴(图示为2.5L发动机汽车)。

2. 	当心：确认半轴已正确的安装于车轮毂内。

利用专用工具，安装半轴。

拆卸与安装(续)

3. 	当心：车轮毂固定螺母可重复使用四次，检查固定螺母上的记号并视需要安装新的固定螺母。

注意：在此阶段中勿完全的锁紧固定螺母。

安装固定螺母。

4.	安装平衡杆连杆于悬架支柱。

5.	安装下支臂球节于转向节。参阅204-01。

6.	安装车轮与轮胎。参阅204-04。

7.	锁紧车轮毂固定螺母。

拆卸与安装(续)

8. 	当心：使用L形内六角扳手，避免活塞杆转动。

锁紧上固定座螺母。

9.	安装悬架支柱与弹簧总成上固定座支柱护盖。

拆卸与安装

中间轴

| 专用工具 |
| --- |
|  | 拆卸器，半轴 204-226 (16-092) |
|  | 204-226转接器 204-226-01 (16-092-01) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 滑动锤 205-047 (15-011) |

拆卸

所有汽车

1.	卸右侧悬架支柱与弹簧总成上固定座支柱护盖。

松开夹子。

2. 	当心：使用L形内六角扳手，避免活塞杆转动。

松开右侧上固定座螺母五圈。

拆卸与安装(续)

3.	从悬架支柱上拆下右侧平衡杆连杆。

4.	卸右侧车轮与轮胎。参阅204-04。

5.	注意：勿拆下下支臂。

从转向节上拆下右侧下支臂球节。参阅204-01。

6. 	当心：支撑半轴。内侧万向节的工作交角度不得超过18度。外侧万向节的工作交角不得超过45度。

利用专用工具，从中间轴上拆下右侧半轴并固定于一侧(图示为2.5L发动机汽车)。

卸并丢弃卡环。

2.5L发动机汽车

7. 	当心：不可损坏半轴油封。

注意：塞住变速器，以避免漏油及污物进入。

卸中间轴

卸并拋弃中间轴承锁定螺母。

将油排入适当的容器内。

拆卸与安装(续)

2.0L柴油发动机汽车

8. 	当心：不可损坏半轴油封。

注意：塞住变速器，以避免漏油及污物进入。

卸中间轴

卸并拋弃中间轴承盖与锁定螺母。

将油排入适当的容器内。

1.8L或2.0L发动机汽车

9. 	当心：不可损坏半轴油封。

注意：塞住变速器，以避免漏油及污物进入。

卸中间轴

卸并拋弃中间轴承盖与锁定螺母。

将油排入适当的容器内。

安装

1. 	当心：不可损坏半轴油封。

注意：换装新的半轴中间轴承盖与锁定螺母。

安装中间轴

安装中间轴承盖。

拆卸与安装(续)

2.0L柴油发动机汽车

2. 	当心：不可损坏半轴油封。

注意：换装新的半轴中间轴承盖与锁定螺母。

安装中间轴

安装中间轴承盖。

2.5L发动机汽车

3. 	当心：不可损坏半轴油封。

注意：安装新的半轴中间轴承锁定螺母。

安装中间轴

安装锁定螺母。

所有汽车

4. 	当心：支撑半轴。内侧万向节的工作交角不得超过18度。外侧万向节的工作交角不得超过45度。

当心：确认卡环已正确固定。

注意：换装新的卡环。

安装右侧半轴于中间轴(图示为2.5L发动机汽车)。

5.	安装右侧下支臂球节于转向节。参阅204-01。

拆卸与安装(续)

6.	安装右侧平衡杆连杆于悬架支柱。

7.	安装右侧车轮与轮胎。参阅204-04。

8. 	当心：使用L形内六角扳手，避免活塞杆转动。

锁紧右侧上固定座螺母。

9.	安装右侧悬架支柱与弹簧总成上固定座支柱护盖。

10.	检查变速器油高度并视需要添加手动变速器油。参阅308-03。

拆卸与安装

等速(CV)万向节防尘套

| 专用工具 |
| --- |
|  | 夹固工具，防尘套固定夹 204-169 (14-044) |
|  | 拆卸器，轴承/齿轮 205-310 (15-091) |
|  | 拆卸器，轴承/齿轮 205-311 (15-092) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 安装器，延伸壳衬套/油封 308-046 (16-016) |

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 润滑脂，外侧万向节 | XS4C-M1C230-AA |
| 润滑脂，内侧万向节 | WSD-M1C230-A |

拆卸

所有汽车

1.	卸半轴。参阅本章左半轴。参阅本章右半轴。

当心：内侧万向节的工作交角不得超过18度。外侧万向节的工作交角不得超过45度。

2. 	当心：使用虎钳钳口护垫。

将半轴固定于虎钳，并从半轴上拆下内侧万向节外壳。

1.	卸并拋弃万向节防尘套固定夹。

2.	卸万向节外壳并拋弃其中的润滑脂。

拆卸与安装(续)

3.	卸三脚架固定夹。

4. 	利用专用工具，卸三脚架。

拋弃内侧万向节防尘套。

5. 	当心：外侧的等速(CV)万向节是压配合的。不可分解。未遵守此说明，可能会导致外侧万向节损坏。

卸外侧万向节防尘套。

拋弃万向节防尘套与固定夹。

安装

当心：内侧万向节工作交角不得超过18度。外侧万向节工作交角不得超过45度。

1. 	当心：外侧万向节内的润滑脂总量不可超过55克。

涂覆外侧万向节润滑脂。

拆卸与安装(续)

2.	注意：确实的将外侧万向节防尘套安装于半轴上的记号处。

换装新的外侧万向节防尘套。

将一适当的螺丝起子置于防尘套下，使空气逸出。

3.	注意：换装新的万向节防尘套固定夹。

利用专用工具，安装万向节防尘套内侧固定夹。

4.	注意：换装新的万向节防尘套固定夹。

利用专用工具，安装万向节防尘套外侧固定夹。

5.	换装新的内侧万向节防尘套。

拆卸与安装(续)

6.	注意：为获得正确的内侧万向节防尘套安装位置，务必使内侧与外侧万向节防尘套间的距离如下所示。

校正内侧万向节防尘套。

X = 180 mm (半轴， 1.8L或2.0L发动机汽车)

X = 160 mm (左侧半轴，2.0L发动机与且动变速器汽车)

X = 165.5 mm (半轴，2.5L或柴油发动机汽车)

7.	注意：换装新的万向节防尘套固定夹。

利用专用工具，安装万向节防尘套内侧固定夹。

拆卸与安装(续)

8. 	当心：不可损坏万向节轴承。

利用专用工具，安装三脚架。

9.	安装三脚架固定夹。

1.8L或2.0L发动机汽车

10. 	当心：内侧万向节内的润滑脂总量不可超过155克。

涂覆内侧万向节润滑脂。

2.5L发动机汽车

11. 	当心：内侧万向节内的润滑脂总量不可超过165克。

涂覆内侧万向节润滑脂。

2.0L柴油发动机汽车

12. 	当心：内侧万向节内的润滑脂总量不可超过165克。

涂覆内侧万向节润滑脂。

拆卸与安装(续)

所有汽车

13.	安装内侧万向节外壳于半轴。

1.	将一适当的螺丝起子插入防尘套内，使空气逸出。

2.	安装万向节外壳并将它向后拉动20 mm。

14.	注意：换装新的万向节防尘套固定夹。

注意：不可移动内侧万向节外壳。务必将万向节防尘套夹固在测量的位置。

利用专用工具，安装万向节防尘套外侧固定夹。

15.	安装半轴。参阅本章左半轴。参阅本章右半轴。

规格

润滑油、液体、密封剂与粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 润滑脂，外侧等速(CV)万向节 | XS4C-M1C230-AA |
| 润滑脂，内侧万向节 | WSD-M1C230-A |

等速(CV)万向节防尘套容量

| 说明 | 克 |
| --- | --- |
| 润滑脂，外侧万向节 | 55 |
| 润滑脂，内侧万向节(1.8L 或2.0L发动机汽车) | 155 |
| 润滑脂，内侧万向节(2.5L发动机汽车) | 165 |
| 润滑脂，内侧万向节(2.0L 柴油发动机汽车) | 165 |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 中间轴中间轴承固定螺母 | 25 | 18 | – |
| 中间轴中间轴承至气缸体托架固定螺栓(1.8L或2.0L发动机汽车) | 48 | 35 | – |
| 平衡杆连杆至悬架支柱固定螺母 | 48 | 35 | – |
| 悬架上固定座推力轴承固定螺母 | 59 | 44 | – |
| 轮毂固定螺母 | 290 | 214 | – |
| 防尘套夹 | 21 | 15 | – |

206-00制动系统－一般信息

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

制动系统	206-00-2

诊断与测试

制动系统	206-00-3

工作原理	206-00-3

检查与确认	206-00-3

道路测试	206-00-3

故障现象表	206-00-4

定点测试	206-00-6

部件测试	206-00-7

一般程序

制动系统放气	(12 141 0)  206-00-10

说明与操作

制动系统

注意：制动摩擦材料必定会产生噪音与热，以能够消除能量。因此，偶尔发出长而尖的叫声是可能的。这种情形可能会因严苛的操作条件而倍增，例如寒冷、热度、雨、雪、盐份与泥浆。

本制动系统采用前/后盘式制动器器，对角分双回路设计。安装钢制车轮的汽车配备标准制动盘，安装合金车轮的汽车配备防蚀处理的制动盘。

每对交叉的车轮各有独立的液压系统(左前、右后与右前、左后)。前制动钳是一种单滑动活塞式设计，以确保二制动块作用平均。

防抱死制动系统(ABS)由液压系统内的液压控制单元(HCU)控制，仅在车轮速度传感器开始侦测到车轮抱死时才工作。

驻车制动控制通过一拉索系统操纵后制动器。驻车制动拉索利用一个在驻车制动控制总成上的棘轮与掣子结构，具有自动调整的功能。

制动总泵是一种串联式设计，它连接至制动助力器，用以降低作用制动踏板所需的力量。串行式设计能够确保在一个制动回路失效时，另一个回路仍能够保持正常的操作。

制动总泵与制动助力器是位于发动机室的左侧。在右侧驾驶的汽车上，它们是经由一制动踏板横轴连接至制动踏板。在左侧驾驶的汽车上，制动助力器作动杆则是直接连接于制动踏板。

柴油发动机汽车上的制动助力器真空，是由一被凸轮轴所驱动的真空泵所供应的。

紧急制动辅助(EBA)系统结合制动总泵内的液压机构，可在发生紧急制动情况时，控制对制动踏板额外的辅助作用力。这可在紧急状况时，以较少的制动踏板作用力，发挥最大的制动能力。

诊断与测试

制动系统

工作原理

制动系统的操作，是将驾驶作用于制动踏板的力量，转换至各车轮的制动力。

制动力利用一液压系统分配至各车轮。此系统利用一真空制动助力器作为辅助，以降低踏板的作用力并增加液压压力。驻车制动是利用后轮操作，且是利用手动方式控制操作的。

检查与确认

确认顾客的问题。

直观检查有无明显的机械故障。

直观检查表

机械

胎压 车轮与轮胎 制动管路漏油 液面高度 制动液污染

如果所观察或所提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一步骤前，应先修正该原因(如果可能)。

如果问题无法以直观检查查出，则确认故障现象并参阅故障现象表。

道路测试

进行道路测试，比较实际汽车的制动性能，与驾驶所期望的性能标准。测试驾驶所作比较的可信度及侦测性能差异的能力，依经验而有不同。

驾驶者应对制动系统的操作有充足的知识，并依据一般的性能指导，作正确的比较及侦测性能问题。

一位有经验的制动维修人员，都会建立一条用于所有制动诊断道路测试的路线。其所选择的道路都应相当地平顺而平坦。碎石或崎岖不平的道路并不适合，因为这种路面无法使轮胎平均的抓住路面。起伏路面也应避免，因为在这种的道路上，大部分的重量会集中于较低的车轮上。一旦路线建立且经常的使用后，道路表面的变化因素就可以从测试的结果中去除。

在进行道路测试前，先取得顾客问题或可疑状况的完整描述。从描述中，技术人员的经验可使技术人员将可能的原因与故障现象连接起来。某些部件会被视为可疑的原因，而其它的则会被迹象所排除。更重要的是，顾客的描述能够揭露出，在道路测试前所应检查或修正的不安全的状况。其描述亦可藉将问题集中于特定的部件、车速或状况，而有助于决定道路测试的基本方法。

道路测试应由一般制动性能检查开始。随时记住有关对问题的描述，以轻重不同的踩踏压力，在不同的车速测试制动。在判断问题是在前或后制动系统时，先利用制动踏板而后利用驻车制动控制装置。如果状况(拉扯、振动、隔离)仅发生在使用驻车制动时，则表示问题是在后制动系统。

避免使制动抱死并使轮胎滑动。制动抱死与轮胎滑动并不表示制动有效。强力的制动与旋转的车轮，将可比抱死的制动能在更短的距离内使汽车停止。

如果问题在此测试中很明显，确认它是否与道路测试前的描述相符。如果问题不明显，则利用描述所得的信息，尝试使状况再现。

如果问题存在，则利用故障现象表将问题隔离在特定的子系统与状况描述内。利用这个描述，将可使用一张可能原因的清单来进一步将原因缩小至一特定部件或状况。

诊断与测试

故障现象表

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 制动跑偏或飘移 | 车轮校正角度 | 检查车轮校正角度。参阅204-00。 |
|  | 制动块 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 制动盘 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 制动钳 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
| 红色的制动警告灯持续亮着 | 制动液高度传感器 | 参阅WDS。 |
|  | 驻车制动控制装置 | 释放并调整驻车制动。参阅206-05。 |
|  | 制动块过度磨损 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 制动总泵主活塞杯 | 换装新的制动总泵。参阅206-06。 |
| 制动作用时振动 | 制动块 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 制动钳 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 制动盘 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
| 踏板快速下沉 | 系统内有空气 | 进行系统放气。参阅206-00。 |
|  | 制动总泵 | 进行本章节中的制动总泵部件测试。 |
|  | 制动盘 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 制动块 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |

诊断与测试(续)

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 踏板下沉缓慢 | 制动钳 | 视需要检查并安装新的部件。视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 制动总泵 | 进行本章节中的制动总泵部件测试。 |
| 踏板位置低或感觉软绵 | 系统内有空气 | 进行系统放气。参阅206-00。 |
|  | 制动块 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 制动助力器 | 进行本章节中的制动助力器部件测试。 |
| 轻踩制动踏板时制动抱死 | 制动块 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 制动盘 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 制动助力器 | 进行本章节中的制动助力器部件测试。 |
| 制动踏板行程太长/不稳定 | 滑动零件润滑不足 | 视需要润滑。 |
|  | 制动块 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 制动盘 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 车轮轴承 | 检查或换装新的车轮轴承。参阅204-01。 |
|  | 制动踏板 | 至定点测试A |
| 制动拖曳 | 制动助力器 | 进行本章节中的制动助力器部件测试。 |
|  | 制动钳 | 视需要检查并安装新的部件。参阅206-03 / 206-04。 |
|  | 电子稳定控制系统(如有配备) | 参阅WDS。 |
|  | 制动踏板. | 至定点测试B |
| 制动踏板回位缓慢或不完全 | 电子稳定控制系统(如有配备) | 参阅WDS。 |
|  | 制动总泵 | 进行本章节中的制动总泵部件测试。 |
|  | 制动踏板 | 至定点测试C |

诊断与测试

定点测试

定点测试A：制动踏板行程太长/不稳定

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| A1：检查制动踏板回位状况 |
|  | 以快怠速运转发动机，同时踩踏制动数次。 将制动踏板向上拉。 释放制动踏板并测量从橡胶垫至底板的距离。 用力踩下制动。 释放制动踏板并测量从橡胶垫至底板的距离。制动踏板应会回到其原有的位置。 制动踏板是否回到其原有的位置？ →是 汽车正常。 →否 至A2 |
| A2：检查制动踏板粘滞 |
|  | 车踏板，确认操作是否正常。 制动踏板操作是否正常？ →是 换装新的制动助力器。参阅206-07。 检查系统工作是否正常。 →否 维修或安装新的制动踏板与托架。检查系统工作是否正常。 |

定点测试 B：制动拖曳

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| B1：检查制动踏板回位状况 |
|  | 怠速运转发动机，同时踩踏制动数次。 将制动踏板向上拉。 松开制动踏板并测量从橡胶垫至底板的距离。 用力踩下制动。 释放制动踏板并测量从橡胶垫至底板的距离。制动踏板应会回到其原有的位置。 制动踏板是否回到其原有的位置？ →是 汽车正常。 →否 至B2 |

诊断与测试(续)

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| B2：检查制动踏板粘滞 |  |
|  | 检查制动踏板确认操作正常。 制动踏板操作是否正常？ →是 换装新的制动助力器。参阅206-07。 检查系统工作是否正常。 →否 维修或安装新的制动踏板与托架。检查系统工作是否正常。 |

定点测试 C：制动踏板回位缓慢或不完全

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| C1：检查制动踏板回位状况 |
|  | 以快怠速运转发动机，同时踩踏制动数次。 将制动踏板向上拉。 释放制动踏板并测量从橡胶垫至底板的距离。 用力踩下制动。 释放制动踏板并测量从橡胶垫至底板的距离。制动踏板应会回到其原有的位置。 制动踏板是否回到其原有的位置？ →是 汽车正常。 →否 至C2 |
| C2：检查制动踏板粘滞 |
|  | 检查制动踏板以确认操作正常。 制动踏板操作是否正常？ →是 换装新的制动助力器。参阅206-07。 检查系统工作是否正常。 →否 维修或安装新的制动踏板与托架。检查系统工作是否正常。 |

部件测试

制动助力器

- 检查所有的软管与接头。所有未使用的真空接头都应盖住。软管与它们的接头都应正确固定，且应状况良好，无穿孔或塌陷的情形。检查制动助力器单向阀是否损坏。

- 检查液压制动系统是否漏油或油不足。

- 将变速器置于PARK (自动变速器)，停止发动机并操作驻车制动。踩踏制动踏板数次，排除系统内的真空。

诊断与测试(续)

- 关闭发动机并排除系统内所有的真空，踩住制动踏板。起动发动机。如果真空系统操作正常，制动踏板会在恒定的踩踏压力下，会有向下移动的趋向。如果没有感觉到运动，则表示真空增压系统功能不正常。

- 从制动助力器上拆下真空管。在怠速下且变速器在PARK或NEUTRAL位置，在软管的制动助力器端应有歧管真空。确认所有未使用的真空出口都已正确的盖住，软管接头已正确固定，且真空管状况良好。当它确定制动助力器处有歧管真空后，将真空管连接至制动助力器并重复步骤3。如果感觉不到制动踏板向下的动作，则表示真空增压器功能不正常。

- 以快怠速运转发动机至少10秒钟。停止发动机让汽车停止10分钟。然后，以约98N (20 lb)的力量操作制动踏板。踏板的感觉(踩制动)应与发动机运转时的一样。如果制动踏板感觉很重(没有动力辅助)，则换装新的单向阀，然后重复此测试。如果制动踏板仍然感觉很重，换装新的制动助力器。如果制动踏板的动作感觉软绵，可进行制动系统放气。参阅一般程序。

制动总泵

通常，制动系统故障最初且最强烈的指示，是经由制动踏板传来的感觉。在诊断制动总泵的状况时，以检查制动踏板的感觉，来确认制动问题。

检查制动警示灯及制动液储罐中的制动液面高度。

正常的状况

以下的状况是正常的，并不表示制动总泵需要维修。

- 新的制动系统其踏板设计与以往的不同，所需的踩踏力量较轻，因此，对踏板作用太轻的抱怨，应与另一辆同型同年份汽车的踏板作用作一比较。

- 在正常的制动总泵操作下，储罐中的制动液高度会在制动作用时上升，而在释放后下降。制动液的总量(制动作用与释放后)则会保持不变。

- 总泵固定凸缘下的制动助力器外壳上，会有制动液的痕迹。这是总泵缸径末端油封的正常润滑作用所造成的。

- 制动液高度会随着制动块的磨损而下降。

不正常的状况

制动踏板感觉或行程的改变，表示制动系统中可能有问题。其诊断程序与技巧，是诊断制动系统问题时制动踏板的感觉、制动警示灯与低制动液高度的指示。以下的状况是不正常的，且表示制动总泵需要维修。

- 制动踏板快速的下降。这可能是内部或外部的泄漏所造成的。

- 制动踏板自行缓慢的下降。这可能是内部或外部的泄漏所造成的。

- 制动踏板太低或感觉软绵。这种情形可能是制动总泵储罐内没油、制动液储罐盖通风孔阻塞或液压系统内有空气所造成的。

- 制动踏板需要很大的力量才能作动。这可能是踏板或连杆卡滞或受阻、液体控制阀阻塞或制动助力器真空不足所造成的。

- 轻踩制动时，后制动抱死。这可能是因为制动块上有润滑油或液体、制动块与来令损坏、驻车制动调整不当、制动压力控制阀损坏或污染所致。

- 制动踏板作用力不稳定。这种状况可能是制动助力器的操作、制动钳活塞回震过大或制动块安装不正确所致。

- 制动警示灯持续亮起。这可能是因为液面过低、点火导线的路径过于靠近液面高度指示灯，或浮子总成损坏所致。

旁通状况测试

- 检查制动液储罐中的制动液高度。如果不足，则添加制动液储罐至MAX记号。

- 观察制动液储罐中的制动液高度。如果在踩踏制动数次后，制动液高度仍然保持不变，则依下述在制动作用时测量车轮向后转动所需的扭矩：

诊断与测试(续)

将变速器置于NEUTRAL，并将汽车顶起且支撑。参阅100-02。

请另一位技术人员协助，以最少445N (100 lb)的力量操作制动并保持约15秒钟。在制动仍然作用的况下施加10.1 Nm (75 lbf.ft)的扭矩至前轮。如果有任何一个车轮转动，则换装新的制动总泵。

非-压力泄漏

任何制动液储罐没油的状况，都可能是二种非压力外部泄漏所造成的结果。

类型1：因为垫片与盖子的位置不正确，制动液储罐盖可能有外部泄漏。

重新安装垫片与盖子。

类型2：制动液储罐安装密封垫可能有外部泄漏。安装新的油封，以维修此类的泄漏。

一般程序

制动系统放气(12 141 0)

放气

配备防抱死制动的汽车

1.	摘下蓄电池接地电缆。请参阅414-01。

所有汽车

警告：制动液含有聚乙二醇醚与聚乙二醇。避免接触眼睛。处理后须彻底的洗手。如果制动液接触到眼睛，用水龙头的冷水冲洗眼睛15分钟。如果仍然感到疼痛，则须送医。如果不慎吞下，需喝水并催吐，并立即送医。未遵守这些说明，可能会导致人身伤害。

当心：如果制动液溅到漆面上，受影响部位必须立即用清水冲洗。

注意：确认将汽车停放在平坦的地面上。

注意：系统是由交叉相对之前/后轮的独立回路所构成的。各回路可独立放气。

1. 	当心：制动液储罐在放气时，必须保持充满新的、清洁的制动液。

注意：从距离制动总泵最远的放气嘴开始给制动系统放气。

将放气管安装在放气嘴上。

2.	将放气管的末端浸入一含有少量合格制动液的放气瓶内。

3.	将放气瓶放在其底部至少高过放气嘴300 mm的处，以保持液压并避免空气经由放气嘴的螺纹进入。

4.	松开放气嘴一圈半。

5.	将制动踏板踩到底(泵送制动液与空气进入放气瓶)，并让制动踏板回到停止的的位置。

6.	添加制动液储罐。

一般程序(续)

7.	继续操作制动踏板，直到排出至放气瓶内的制动液内已无空气为止。

8.	将制动踏板踩到底，锁紧放气嘴。

9. 	当心：在放气制动管路的空气后，务必要装回放气嘴盖。如此可防止放气嘴的腐蚀。未遵守此说明，可能会导致放气嘴阻塞。

对其他的制动管路重复此程序。

206-03前盘式制动器

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

前盘式制动器	206-03-2

诊断与测试

前盘式制动器	206-03-3

规格

规格	206-03-4

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂	206-03-4

前盘式制动器规格	206-03-4

拧紧力矩	206-03-4

说明与操作

前盘式制动器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 车轮毂 |
| 2 | 制动盘 |
| 3 | 制动盘固定垫片 |
| 4 | 制动钳锚板 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 5 | 制动钳 |
| 6 | 制动块 |

制动盘

安装钢制车轮的汽车，配备的是标准的制动盘，安装合金车轮的汽车，配备的是具有防锈涂层的制动盘。

诊断与测试

前盘式制动器

参阅206-00。

规格

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| Super DOT 4 制动液 | ESD-M6C57-A |
| 高温润滑脂 | ESE-M12A4-A |

前盘式制动器规格

| 说明 | mm | 英吋 |
| --- | --- | --- |
| 制动盘直径 | 300 | 11.81 |
| 新的制动盘公称厚度 | 24 | 0.945 |
| 磨损的制动盘废弃厚度* | 22.0 | 0.866 |
| 最大制动盘厚度变化 | 0.015 | 0.0006 |
| 磨损的制动块废弃厚度* | 1.5 | 0.06 |
| * 在达到废弃的厚度时，换装新的制动盘/制动块。 |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 制动钳锚板固定螺栓 | 130 | 96 | – |
| 制动钳固定螺栓 | 30 | 22 | – |
| 制动软管至制动钳单元 | 10 | 7 | 89 |

206-04后盘式制动器

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

后盘式制动器	206-04-2

诊断与测试

后盘式制动器	206-04-3

拆卸与安装

制动块	(12 238 0)   206-04-4

规格

规格	206-04-9

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂	206-04-9

后盘式制动器 规格	206-04-9

拧紧力矩	206-04-9

说明与操作

后盘式制动器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 制动钳 |
| 2 | 制动块 |
| 3 | 制动钳锚板 |
| 4 | 车轮毂 |
| 5 | 制动盘护板 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 6 | 制动盘固定垫片 |
| 7 | 制动盘 |

制动盘

安装钢制车轮的汽车，配备的是标准的制动盘，安装合金车轮的汽车，配备的是有防锈涂层的制动盘。

诊断与测试

后盘式制动器

参阅206-00。

拆卸与安装

制动块 (12 238 0)

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| Super DOT 4 制动液 | ESD-M6C57-A |
| 高温润滑脂 | ESE-M12A4-A |

拆卸

所有汽车

当心：如果制动液溅到漆面上，受影响部位必须立即用清水冲洗。

1.	卸车轮与轮胎。请参阅204-04。

2.	从制动钳控制杆上拆下驻车制动拉索。

1.	推动制动钳控制杆。

2.	分开驻车制动拉索。

3.	从制动钳上拆下驻车制动拉索。

1.	压下锁定舌。

2.	从制动钳上拆下拉索。

拆卸与安装(续)

4.	卸制动钳下固定螺栓。

旅行车

5. 	当心：当制动钳活塞缩回活塞外壳内时，制动液会被逼回制动液储罐内。

当心：在制动钳活塞缩回时，需支撑制动钳使抵住制动块与盘总成。

注意：欲缩回左侧的制动钳活塞时，需在施加压力的同时，反时针转动活塞。

利用一适当的L形内六角扳手，将制动钳活塞缩回。

6.	注意：当缩回右侧的制动钳活塞时，在施加压力时，必须反时针的转动活塞。

利用一适当的L形内六角扳手，将制动钳活塞缩回。

拆卸与安装(续)

4-门与5-门

7. 	当心：当制动钳活塞缩回活塞外壳内时，制动液会被逼回制动液储罐内。

当心：在制动钳活塞缩回时，需支撑制动钳使抵住制动块与盘总成。

注意：欲缩回左侧的制动钳活塞时，需在施加压力的同时，反时针转动活塞。

利用一适当的L形内六角扳手，将制动钳活塞缩回。

8.	注意：当缩回右侧的制动钳活塞时，在施加压力时，必须反时针的转动活塞。

利用一适当的L形内六角扳手，将制动钳活塞缩回。

所有汽车

9.	将左侧制动钳活塞上的凹口对中。

10.	将右侧制动钳活塞上的凹口对中。

拆卸与安装(续)

11.	注意：向上转动制动钳。

卸制动块(图标中夹具已卸)

安装

所有汽车

1.	安装制动块(图标中夹具已卸)。

在制动块接触点上涂抹高温润滑油。

2.	安装制动钳下固定螺栓。

3.	将驻车制动拉索装至制动钳。

拆卸与安装(续)

4.	安装驻车制动拉索于制动钳控制杆。

1.	推动夹具控制杆。

2.	安装拉索于控制杆。

5.	安装车轮与轮胎。请参阅204-04。

6.	踩下制动踏板，检查制动液储罐中的液面高度，并视需要添加制动液。

规格

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| Super DOT 4 制动液 | ESD-M6C57-A |
| 高温润滑脂 | ESE-M12A4-A |

后盘式制动器 规格

| 说明 | mm | 英吋 |
| --- | --- | --- |
| 制动盘直径 | 280 | 11.02 |
| 新的制动盘公称厚度 | 12 | 0.472 |
| 磨损的制动盘废弃厚度* | 10.2 | 0.401 |
| 最大制动盘厚度变化 | 0.015 | 0.0006 |
| 磨损的制动块废弃厚度* | 1.5 | 0.059 |
| *在达到废弃的厚度时，换装新的制动盘/制动块。 |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 制动钳锚板固定螺栓 | 80 | 59 | – |
| 制动钳固定螺栓 | 30 | 22 | – |
| 制动软管至制动钳单元 | 10 | 7 | 89 |
| 车轮心轴固定螺栓 | 90 | 66 | – |

206-05驻车制动

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

驻车制动	206-05-2

诊断与测试

驻车制动	206-05-3

检查与确认	206-05-3

故障现象表	206-05-3

定点测试	206-05-3

拆卸与安装

驻车制动控制	(12 664 0)   206-05-5

驻车制动拉索	206-05-13

规格

规格	206-05-17

拧紧力矩	206-05-17

说明与操作

驻车制动

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 驻车制动控制 |
| 2 | 平衡器 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 3 | 驻车制动拉索 |

诊断与测试

驻车制动

检查与确认

1.	确认顾客的问题。

2.	直观检查有无明显的机械或电气故障。

直观检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| 驻车制动控制 驻车制动拉索 | 驻车制动警告回路 |

3.	如果所观察或所提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一步骤前，应先修正该原因(如果可能)。

4.	如果问题无法以直观检查找出原因，则确认故障现象并参阅故障现象表。

故障现象表

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 驻车制动不作用 | 驻车制动控制 驻车制动拉索 | 至定点测试A。 |
| 驻车制动无法释放 | 驻车制动控制 驻车制动拉索 | 至定点测试B。 |

定点测试

定点测试A：驻车制动不作用

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| A1：检查驻车制动拉索调节状况 |
|  | 进行驻车制动拉索调整程序。参阅本章驻车制动拉索。 驻车制动现在是否正常的作用？ →是 驻车制动正常。 →否 至A2 |
| A2：检查驻车制动拉索 |
|  | 检查驻车制动拉索是否损坏、生锈或磨损。 驻车制动拉索是否正常？ →是 至A3 →否 视需要维修或安装新的拉索。 参阅本章驻车制动拉索。检查系统工作是否正常。 |

诊断与测试(续)

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| A3：检查制动块 |
|  | 检查制动块是否过度磨损。 制动块是否正常？ →是 检查其它的原因，诸如驻车制动控制松动或其它制动系统部件。参阅206-04 / 206-05。检查系统工作是否正常。 →否 安装新的制动块。参阅206-04。检查系统工作是否正常。 |

定点测试B：驻车制动无法释放

| 状况 | 内容/结果/措施 |
| --- | --- |
| B1：检查驻车制动控制 |
|  | 将控制杆向上拉并按下释放钮，使驻车制动控制机构释放。 驻车制动是否释放？ →是 至B2 →否 换装新的驻车制动控制。参阅本章驻车制动控制。检查系统工作是否正常。 |
| B2：检查驻车制动拉索 |
|  | 将汽车顶起并支撑于一可使车轮自由转动的起重机上。参阅100-02。 松开驻车制动平衡器上的驻车制动拉索张力。 用手转动后轮。 后轮是否可以自由的转动？ →是 检查其它的制动系统部件。视需要维修或安装新的部件。参阅206-04 / 206-05。检查系统工作是否正常。 →否 安装新的驻车制动拉索。参阅本章驻车制动拉索。检查系统工作是否正常。 |

拆卸与安装

驻车制动控制 (12 664 0)

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 防咬粘润滑脂 | SAM-1C107A |

拆卸

所有汽车

- 释放驻车制动。

- 顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

18.L或2.0L发动机汽车

- 从前消音器管上拆下催化转化器。

拋弃垫片与螺母。

2.5L发动机汽车

- 从前消音器管上拆下催化转化器。

拋弃垫片与螺母。

拆卸与安装(续)

柴油发动机汽车

5. 	当心：过度的弯曲挠性排气管，可能会造成故障损坏。

用一支撑带或适当的夹板，支撑挠性排气管。

6.	从前消音器管上拆下挠性排气管。

拋弃密封环与螺母。

所有汽车

7.	从前排气挂钩隔垫上拆下前/后消音器总成。

8.	注意：用一适当的轴支架支撑前/后消音器。

从中间排气挂钩隔垫上拆下前/后消音器总成。

拆卸与安装(续)

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

9.	卸前/后消音器总成。

从后排气挂钩隔垫上拆下消音器。

2.5L发动机汽车

10.	卸前/后消音器总成。

从后排气挂钩隔垫上拆下消音器(图示为左侧，右侧相似)。

所有汽车

11.	卸排气隔热板。

12.	从平衡器上拆开驻车制动拉索。

拆卸与安装(续)

13.	从底盘下侧拆开驻车制动控制机构。

14. 	降下汽车。

15. 	卸底板中控台。请参阅501-12。

16. 	拆开驻车制动警示灯开关连接器。

17. 	卸驻车制动控制机构。

将驻车制动拉索与平衡器从底板中的开口拉出。

拆卸与安装(续)

安装

所有汽车

- 安装驻车制动控制机构。

将驻车制动拉索与平衡器，从底板中的开口压入。

- 连接驻车制动警示灯开关连接器。

- 安装底板中控台。请参阅501-12。

- 顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

- 安装驻车制动控制机构于底板下侧。

拆卸与安装(续)

- 连接驻车制动拉索至平衡器。

- 注意：为使安装更方便，驻车制动控制自我调整机构，是被一小钟形弹簧所固定的。

注意：确认驻车制动控制控制杆是在完全释放的位置。

释放驻车制动控制自我调整机构钟形弹簧。

1.	向后方拉紧平衡器。

2.	释放平衡器。

- 安装排气隔热板。

2.5L发动机汽车

- 安装前/后消音器总成。

安装后消音器于后排气挂钩隔垫(图示为左侧，右侧相似)。

拆卸与安装(续)

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

- 安装前/后消音器总成。

安装消音器于后排气挂钩隔垫。

所有汽车

- 安装前/后消音器总成于中间排气挂钩隔垫。

- 安装前/后消音器总成于前排气挂钩隔垫。

柴油发动机汽车

- 注意：在前消音器管螺栓上涂上防咬粘润滑脂。

注意：安装新的密封环与螺母。

安装挠性排气管于前消音器管。

拆卸与安装(续)

- 卸排气束带或夹板。

2.5L发动机汽车

- 注意：在催化转化器螺栓抹上防咬粘润滑脂。

注意：安装新的垫片与螺母。

安装催化转化器于前消音器管。

18.L或2.0L发动机汽车

- 注意：在催化转化器螺栓抹上防咬粘润滑脂。

注意：安装新的垫片与螺母。

将催化转化器装至前消音器管。

所有汽车

- 降下汽车。

- 调整驻车制动拉索时，操作驻车制动控制装置数次。

拆卸与安装

驻车制动拉索

拆卸

- 释放驻车制动。

- 顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

3. 	当心：过度的弯曲挠性排气管，可能会导致故障损坏。

用支撑带或适当的夹板支撑挠性排气管。

4.	从底盘上拆下消音器与尾管总成。

5.	从底盘上拆下消音器与尾管总成。

拆卸与安装(续)

6.	卸消音器与尾管总成。

拋弃垫片与螺母。

7.	卸排气隔热板。

8.	拆下固定杆托架护盖。

9.	从制动钳控制杆。

1.	推动制动钳控制杆。

2.	拆开驻车制动控制杆。上拆下驻车制动拉索。

拆卸与安装(续)

10.	从制动钳上拆下驻车制动拉索。

1.	压下锁定柄。

2.	从制动钳上拆下拉索。

11.	从平衡器上卸制动拉索。

12.	从底盘上拆下驻车制动拉索。

1.	压下锁定柄。

2.	从底盘上拆下拉索。

13.	卸驻车制动拉索。

拆卸与安装(续)

安装

- 安装时，依据拆卸相反的程序。

- 对驻车制动负荷自动调节机构施加预负荷。请参阅本章驻车制动拉索调整。

规格

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻车制动控制固定螺母 | 20 | 15 | – |

206-06液压制动作用

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

液压制动作用	206-06-2

诊断与测试

液压制动作用	206-06-4

拆卸与安装

制动踏板与托架	206-06-5

制动总泵	(12 343 0)   206-06-9

制动踏板横轴	206-06-12

规格

规格	206-06-15

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂	206-06-15

拧紧力矩	206-06-15

说明与操作

液压制动作用

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 后制动软管 |
| 2 | 制动液压管 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 3 | 前制动软管 |
| 4 | 制动总泵 |
| 5 | 制动液储罐 |

标准的制动总泵

说明与操作

制动总泵－装有EBA系统

诊断与测试

液压制动作用

参阅206-00。

拆卸与安装

制动踏板与托架

拆卸

手动变速器汽车

1. 	当心：如果制动液溅到漆面上，必须立即用清水冲洗受影响的部位。

注意：盖住离合器液压管，以避免油液流失或污物进入。

从离合器总泵上拆开离合器液压管。

所有汽车

2.	卸仪表板下护板。

1.	卸固定螺丝。

2.	松开固定夹。

3.	从制动踏板上拆下制动助力器作动杆。

拆卸与安装(续)

4.	卸制动踏板位置(BPP)开关固定夹。

拋弃固定夹。

手动变速器汽车

5.	从制动踏板托架上拆下BPP与离合器踏板位置开关。

自动变速器汽车

6.	从制动踏板托架上拆下BBP开关。

所有汽车

7.	从制动踏板托架上拆下BBP开关线束。

拆卸与安装(续)

8.	从加速踏板上拆下加速拉索。

右侧驾驶汽车

9.	从车内卸制动踏板托架固定螺母。

10.	从发动机室内卸制动踏板托架固定螺母。

左侧驾驶汽车

11.	从底板上拆下制动踏板托架。

拆卸与安装(续)

所有汽车

12.	卸制动踏板与托架。

安装

1.	注意：换装新的BPP开关固定夹。

安装时，依据拆卸相反的程序。

2.	放气离合器系统。请参阅308-00。

拆卸与安装

制动总泵 (12 343 0)

拆卸

所有汽车

当心：如果制动液溅到漆面上，必须立即用清水冲洗受影响的部位。

1.	从制动助力器上拆开制动真空管。

1.	松开制动真空管的夹子。

2.	拆开制动真空管。

2.	拆开低制动液警告只市灯开关接头。

3. 	当心：制动液储罐盖绝不可受到污染。

卸制动液储罐盖。

4.	注意：在给制动液储罐完全放气时，必须在二侧同时实施。

放气制动液储罐。

1.	将适当的透明塑料管的一端连接至放气嘴，并将另依端置于一适当的容器内。

2.	松开放气嘴。

3.	踩踏制动踏板，直到所有的制动液都从制动液储罐中排出为止。

4.	锁紧放气嘴。

拆卸与安装(续)

手动变速器汽车

5. 	当心：盖住离合器 总泵软管，以避免制动液流失或污物进入。

从制动液储罐上拆开离合器总泵软管。

所有汽车

6. 	当心：盖住制动管，以避免制动液流失或污物进入。

从制动总泵上拆开制动管。

7.	卸制动总泵与制动液储罐总成。

安装

警告：不可将标准的制动总泵安装于配备有紧急制动辅助装置的汽车上。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

当心： 安装前确实将制动总泵真空密封垫装于正确的位置。

拆卸与安装(续)

- 安装时，依据拆卸相反的程序。

- 给制动系统放气。请参阅206-00。

拆卸与安装

制动踏板横轴

拆卸

- 卸制动助力器。请参阅206-07。

- 释放制动踏板横轴回位弹簧上的张力。

松开弹簧。

- 卸制动助力器作动杆固定螺母。

- 松开制动助力器托架固定螺母。

拆卸与安装(续)

- 卸制动踏板托架固定螺母。

- 卸制动踏板横轴托架固定螺母。

- 将制动助力器托架置于一侧。

- 卸制动踏板横轴。

1.	将横轴移至右侧。

2.	将横轴向前拉。

拆卸与安装(续)

安装

1.	依照拆卸的相反程序安装。

规格

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| Super DOT 4 制动液 | ESD-M6C57-A |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 制动总泵固定螺母 | 20 | 15 | – |
| 制动管至制动总泵单元 | 20 | 15 | – |
| 制动踏板托架固定螺母 | 25 | 18 | – |
| 制动助力器固定螺母 | 20 | 15 | – |

206-07动力制动作用

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

制动助力器	206-07-2

右侧驾驶图标	206-07-2

诊断与测试

动力制动作用	206-07-3

拆卸与安装

制动助力器	(12 451 0)   206-07-4

制动真空泵	(12 414 0)   206-07-7

规格

规格	206-07-10

拧紧力矩	206-07-10

说明与操作

制动助力器

警告：不可将标准的制动总泵，安装于配备有紧急制动辅助装置的汽车上。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

所示者为右侧驾驶

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 横轴支撑托架 |
| 2 | 制动助力器作动杆 |
| 3 | 制动助力器 |
| 4 | 制动助力器支撑托架 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 5 | 制动总泵 |
| 6 | 卷标(配备紧急制动辅助装置汽车) |
| 7 | 横轴 |

诊断与测试

动力制动作用

参阅206-00。

拆卸与安装

制动助力器 (12 451 0)

拆卸

所有汽车

- 卸制动总泵。请参阅206-06。

- 卸支柱与弹簧总成上固定座支柱护盖。

- 从支柱与弹簧总成上固定座支柱上拆下支柱与弹簧总成上固定座。

- 从车颈上拆下支柱与弹簧总成上固定座。

拆卸与安装(续)

- 卸支柱与弹簧总成上固定座支柱。

右侧驾驶汽车

- 从制动助力器托架上拆下制动助力器。

- 从制动踏板横轴上拆下制动助力器。

卸销。

左侧驾驶汽车

- 卸制动助力器作动器固定螺母。

拆卸与安装(续)

- 卸制动助力器固定螺母。

所有汽车

- 卸制动助力器。

安装

1. 	警告：不可将一般的制动助力器安装于配备有紧急制动辅助装置的汽车上。未遵守此说明，将可能导致人身伤害。

安装时，依据拆卸相反的程序。

拆卸与安装

制动真空泵 (12 414 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 拆卸器/安装器，冷却软管夹 303-097 (24-003) |

拆卸

1.	卸发动机上罩。

2.	给冷却系统放气。请参阅303-03。

3.	从动力转向油管支撑托架上拆开并松开气缸盖温度(CHT)传感器连接器。

4.	从制动真空泵上拆下动力转向油管支撑托架。

拆卸与安装(续)

5.	从气门室盖上拆开曲轴箱强制通风(PCV)软管。

6.	从制动真空泵上拆开真空管。

7.	利用专用工具，从制动真空泵上拆开冷却水膨胀箱软管。

8.	从节温器外壳上拆开废气再循环(EGR)冷却器冷却水管。

拆卸与安装(续)

9.	从制动真空泵上拆下节温器外壳。

拋弃O-形环。

10.	卸制动真空泵。

拋弃垫片。

安装

1. 	当心：确认驱动联接器对正凸轮轴联接器。

注意：换装新的制动真空泵垫片。

注意：换装新的节温器外壳O-形环。

安装时，依据拆卸相反的程序。

规格

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 制动助力器固定螺母 | 20 | 15 | – |
| 制动踏板托架固定螺母 | 25 | 18 | – |
| 横轴托架固定螺母 | 25 | 18 | – |

206-09A防抱死控制

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

防抱死控制	206-09A-2

诊断与测试

防抱死控制	206-09A-3

检查与确认	206-09A-3

拆卸与安装

液压控制单元 (HCU)	(12 580 0)   206-09A-4

偏航率传感器	206-09A-8

规格

规格	206-09A-10

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂	206-09A-10

拧紧力矩	206-09A-10

说明与操作

防抱死控制

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 液压控制单元(HCU) |
| 2 | 后轮速度传感器 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 3 | 前轮速度传感器 |

诊断与测试

防抱死控制

有关线路图与连接器信息，参阅线路图：206-09A，线路图。

检查与确认

1.	确认顾客的问题。

2.	直观检查有无明显的机械或电气故障。

直观检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| 车轮速度传感器 车轮速度传感器环 | 保险 连接器 配线 |

3.	如果所观察或所提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一步骤前，应先修正该原因(如果可能)

4.	如果问题无法以直观检查查出，则确认故障现象并参阅WDS。

拆卸与安装

液压控制单元 (HCU) (12 580 0)

拆卸

当心：如果制动液溅到漆面上，受影响部位必须立即用清水冲洗。

1.	摘下蓄电池接地电缆。请参阅414-01。

2. 	当心：切勿使制动液储罐盖受到污染。

卸制动液储罐盖。

3.	注意：在完全放气制动液储罐时，必须在二侧同时进行此步骤。

制动液储罐放气

1.	将适当的透明塑料管的一端连接至放气嘴，并将另一端置于一适当的容器内。

2.	松开放气嘴。

3.	踩踏制动踏板，直到所有的制动液都从制动液储罐中排出为止。

4.	锁紧放气嘴。

4.	卸支柱与弹簧总成上固定座支柱护盖。

5.	卸支柱与弹簧总成上固定座支柱。

拆卸与安装(续)

6.	拆开HCU连接器。

1.	拉起固定夹。

2.	拆开连接器。

7. 	当心：盖住制动管，以避免制动液流失或污物进入。

注意：作一个位置记号，以利安装制动管。

拆开串联的制动管单元。

8. 	当心：盖住制动管，以避免制动液流失或污物进入。

注意：作一个位置记号，以利安装制动管。

从HCU上拆开制动管。

9.	从隔板上拆下制动与燃料管。

拆卸与安装(续)

10.	从支撑托架上拆下离合器总泵软管。

11.	卸HCU支撑托架固定螺母。

12.	卸HCU与支撑托架总成。

13.	卸HCU。

拆卸与安装(续)

安装

1.	安装时，依据拆卸相反的程序。

2.	给制动系统放气。请参阅206-00。

拆卸与安装

偏航率传感器

拆卸

- 摘下蓄电池接地电缆。请参阅414-01。

- 卸底板中控台。请参阅501-12。

- 拆开偏航率传感器连接器。

- 卸偏航率传感器固定螺母。

- 拆开齿轮连杆并置于一旁。

拆卸与安装(续)

6.	卸偏航率传感器固定螺栓。

7.	卸偏航率传感器。

1.	将偏航率传感器从定位螺栓上拉起。

2.	旋转偏航率传感器。

3.	卸偏航率传感器。

安装

警告：务必将偏航率传感器安装于正确的位置。未遵守此说明，可能会造成人身伤害。

1.	安装时，依据拆卸相反的程序。

规格

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| Super DOT 4 制动液 | ESD-M6C57-A |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 液压控制单元(HCU)支撑托架固定螺母 | 25 | 18 | - |
| 制动管至HCU单元 | 20 | 15 | - |
| 前轮速度传感器固定螺栓 | 5 | 4 | 44 |

206-09B防抱死控制—牵引力控制

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

防抱死控制－牵引力控制	206-09B-2

制动-牵引力控制系统(BTCS)	206-09B-2

紧急制动辅助(EBA)	206-09B-2

诊断与测试

防抱死控制－牵引力控制	206-09B-3

拆卸与安装

液压控制单元(HCU)	(12 580 0)   206-09B-4

规格

规格	206-09B-5

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂	206-09B-5

拧紧力矩	206-09B-5

说明与操作

防抱死控制—牵引力控制

牵引力控制系统是与防抱死制动系统整合在一起的，并使用相同的车轮速度传感器与液压控制单元(HCU)。

HCU内还有内部电磁阀，用以控制车轮制动压力的调节。

制动-牵引力控制系统(BTCS)

制动-牵引力控制是在驱动轮的牵引力发生变化时，对打滑的驱动轮作制动力的控制。

BTCS在车速50 km/h (30 mph)以上时，才会作动。当系统作动时，仪表板上的警示灯会亮起，向司机提供警示。

打滑的车轮会被防抱死制动系统(ABS)所制动，并将更高比例的发动机扭矩经差速器传送至另一个驱动轮，因此增加了有效牵引力的利用。

紧急制动辅助(EBA)

所有的紧急制动状况，会立即由结合于制动总泵中，对作用力与制动踏板踩踏速度敏感的液压机构所侦测到。

当其作用时，它会立即影响制动总泵中的压力分配，并能在更低的制动踏板作用力下产生极高的制动压力。制动系统的压力会在制动踏板稍微的释放后加以调节。当制动踏板的压力降至临界值以下时，EBA系统就会解除作用。

诊断与测试

防抱死控制—牵引力控制

参阅206-09A。

拆卸与安装

液压控制单元(HCU) (12 580 0)

拆卸

1.	请参阅206-09A。

规格

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| Super DOT 4制动液 | ESD-M6C57-A |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 液压控制单元(HCU)支撑托架固定螺母 | 25 | 18 | - |
| 制动管至HCU单元 | 20 | 15 | - |
| 前车轮速度传感器固定螺栓 | 5 | 4 | 44 |

211-00转向系统－一般信息

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

转向系统	211-00-2

诊断与测试

转向系统	211-00-6

检查与确认	211-00-6

故障现象表	211-00-6

部件测试	211-00-11

一般程序

动力转向系统冲洗	(13 001 0)  211-00-12

动力转向系统放气	(13 416 1)  211-00-15

动力转向系统净化	(13 003 0)  211-00-17

动力转向系统充加	(13 002 0)  211-00-20

规格

规格	211-00-21

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂	211-00-21

方向盘校正	211-00-21

转向器	211-00-21

转向圆	211-00-21

# 说明与操作

# 转向系统（所有车型）

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 被动防盗系统 (PATS)收发器 |
| 2 | 时钟弹簧 |
| 3 | 风窗刮水器开关/洗涤器开关 |
| 4 | 转向信号灯开关 |
| 5 | 转向柱上罩 |
| 6 | 驾驶气囊组件 |
| 7 | 方向盘 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 8 | 点火开关 |
| 9 | 转向柱下罩 |
| 10 | 音响控制开关 |
| 11 | 转向器至隔板密封垫 |
| 12 | 转向柱万向节 |
| 13 | 转向柱 |
| 14 | 方向盘转动传感器 |

# 说明与操作(续)

# 2.5L发动机汽车

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 动力转向油储罐 |
| 2 | 动力转向泵至转向器压力管 |
| 3 | 转向器 |
| 4 | 横拉杆端头 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 5 | 转向器至动力转向油冷却器回油管 |
| 6 | 动力转向油冷却器 |
| 7 | 动力转向泵 |
| 8 | 动力转向油储罐至动力转向泵软管 |
| 9 | 动力转向压力(PSP)开关 |

说明与操作

# 柴油发动机汽车

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 动力转向油储罐 |
| 2 | 动力转向油储罐至动力转向泵软管 |
| 3 | 动力转向泵 |
| 4 | 动力转向泵至转向器压力管 |
| 5 | 转向器 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 6 | 横拉杆端头 |
| 7 | 转向器至动力转向油冷却器回油管 |
| 8 | 动力转向油冷却器 |
| 9 | 动力转向油冷却器至动力转向油储罐软管 |

说明与操作

1.8L与2.0L发动机汽车

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 动力转向油储罐 |
| 2 | 动力转向压力(PSP)开关 |
| 3 | 动力转向泵至转向器压力管 |
| 4 | 转向器 |
| 5 | 横拉杆端头 |
| 6 | 转向器至液体冷却器回油管 |
| 7 | 动力转向油冷却器 |
| 8 | 动力转向油储罐至动力转向泵软管 |
| 9 | 动力转向泵 |

# 1.8L或2.0L发动机汽车

动力转向泵在泵上直接装有液体储罐。动力转向泵是直接安装于发动机上，并没有任何中间托架。

# 柴油发动机汽车

具有一个直接安装于水泵上的动力转向泵。这个泵是一种串联式设计，用一根轴同时驱动动力转向泵与水泵。

# 2.5L发动机汽车

此动力转向泵，与前述安装于2.5L发动机上的型式相同。

# 所有汽车

此标准配备的转向柱可调整高度与长度。装有电子稳定程序(ESP)的汽车，拥有一个装有方向盘转动传感器的转向柱。转向柱的此部份是不可维修的。如果损坏，则必须更换整组转向柱。

# 诊断与测试

# 转向系统

一般设备

弹簧秤

# 检查与确认

- 驾驶汽车，确认顾客的问题。

- 直观检查有无明显的机械或电器损坏迹象。

# 直观检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| 胎压不正确、车轮松动 横拉杆端头、内侧球节松动 支柱与弹簧总成获球节松动 转向柱轴万向接头松动 转向柱轴万向节螺栓松动 转向器总成松动 附件驱动皮带张力不正确 转向柱、泵、转向器约束或不正 动力转向泵不正确 液面高度不正确 软管泄漏或管路约束 | 动力转向压力(PSP)开关 配线 回路 |

如果所观察或所提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一步骤前，应先修正该原因(如果可能)

如果问题无法以直观检查查出，则确认故障现象并参阅故障现象表。

故障现象表

故障现象表

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 当方向盘固定，朝直线方向行驶时，汽车在二侧间游移。 | 轮胎尺寸或压力不正确。 | 检查轮胎尺寸并调整胎压。参阅204-04。 |
|  | 汽车超载或装载不均。 | 调整负荷。 |
|  | 横拉杆或横拉杆端头松动或磨损。 | 视需要换装新的转向器或横拉杆端头。参阅211-02 参阅211-03。 |
|  | 转向器螺栓松动或损坏。 | 锁紧或安装新的螺栓。 |

# 诊断与测试(续)

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 悬架球节松动或磨损。 | 换装新的悬架球节总成。参阅204-01。 |
|  | 转向柱轴万向节至小齿轮轴螺栓松动。 | 锁紧小齿轮轴螺栓。 锁紧转向柱轴万向节。参阅211-04。 |
|  | 转向柱轴万向节松动或磨损。 | 换装新的转向柱轴万向节。参阅211-04。 |
|  | 束角调整不当。 | 视需要调整。参阅204-00。 |
|  | 后悬架松动或磨损。 | 锁紧或换装新的后悬架部件。参阅204-02。 |
| 汽车在平坦路面上行驶时，倾向一侧。 | 胎压不正确。 | 调整胎压。参阅204-04。 |
|  | 不正确的轮胎尺寸或不同的轮胎/胎面型式。 | 视需要换装新的轮胎。参阅204-04。 |
|  | 汽车超载或装载不均。 | 调整负荷。 |
|  | 束角调整不当。 | 视需要调整。参阅204-00。 |
|  | 前悬架部件损坏。 | 视需要安装新之前悬架部件。参阅204-01. |
|  | 后悬架部件损坏。 | 视需要安装新之后悬架部件。参阅204-02。 |
|  | 转向器阀作用不平衡。 | 在车速低于50 km/h (30mph)行驶中，将变速器换至NEUTRAL，并将点火开关转至位置I (发动机OFF – 滑行)。如果汽车在情停止时并未拉向一侧，则换装新的转向器。参阅211-02。 如果汽车在发动机停止时并未游移，则交叉调换前轮总成。 如果汽车并未拉至另一侧，则将同一侧的车轮前后对调。 如果汽车拉扯的方向并未改变，则检查前悬架部件与束角调整。参阅204-01。 |

# 诊断与测试(续)

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 检查前/后制动操作是否正常。 | 视需要调整。参阅206-00。 |
|  | 检查后悬架部件是否弯曲，及前/后悬架圈形弹簧是否损坏或下陷。 | 视需要安装新之后悬架部件。参阅204-00。 视需要安装新之后悬架部件。参阅204-02。 |
|  | 检查后悬架部件或后悬架螺栓是否松动或磨损。 | 视需要安装新之后悬架部件。参阅204-02。 锁紧所有的螺栓。参阅204-02。 |
| 回馈(转向器的哀鸣或敲击声) –当汽车行驶于粗糙的路面时，驾驶感到方向盘有粗糙的感觉。 | 转向器输入轴连接头。 | 视需要换装新的万向节。参阅211-04。 |
|  | 横拉杆松动/磨损。 | 视需要换装新的转向器。参阅211-02。 |
|  | 转向器螺栓松动或损坏。 | 视需要锁紧获安装新的固定螺栓。参阅211-02。 |
|  | 转向柱轴至万向节螺栓松动。 | 锁紧螺栓。参阅211-04。 |
|  | 悬架衬套、螺栓或球节松动。 | 视需要锁紧获安装新的螺栓或球节。参阅204-01。 |
|  | 转向柱轴状况不良。 | 视需要换装新的转向柱。参阅211-04。 |
| 方向盘在转向后，无驾驶的协助就不会回到中央位置。此外，当驾驶将方向盘转回中央位置时，可能会有卡滞或不顺畅的感觉。 | 胎压不正确。 | 调整胎压。参阅204-04。 |
|  | 不正确的轮胎尺寸或不正确的型式。 | 视需要换装新的轮胎。参阅204-04。 |
|  | 转向柱不正或护罩摩擦方向盘。 | 对正转向柱。参阅211-04。 |
|  | 转向柱万向节卡滞。 | 换装新的万向节。参阅211-04。 |

# 诊断与测试(续)

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 转向柱轴底板密封垫可能撕裂。 | 视需要换装新的底板密封垫。参阅211-04。 |
|  | 横拉杆卡滞或损坏。 | 视需要换装新的转向器。参阅211-02。 |
|  | 前悬架部件损坏或磨损。 | 视需要安装新之前悬架部件。参阅204-01。 |
|  | 束角调整不正确。 | 视需要调整。参阅204-00。 |
|  | 机柱轴承卡滞。 | 换装新的转向柱。参阅211-04。 |
|  | 转向油污染。 | 冲洗动力转向系统。参阅本章系统冲洗。 |
| 转向及路边停车时，转向感觉沉重 | 动力转向泵油不足。 | 视需要添加并检查系统是否泄漏。参阅本章添加。 |
|  | 附件驱动皮带张力不正确。 | 检查附件驱动皮带张力。参阅303-05。 |
|  | 软管或冷却器外部泄漏。 | 视需要维修或换装新的软管或冷却器。 |
|  | 发动机怠速不正确。 | 参阅动力系控制放气诊断(PC/ED)手册。 |
|  | 动力转向泵皮带盘松动或变形。 | 换装新的动力转向泵皮带盘。参阅211-02。 |
|  | 动力转向泵流量或压力不符规格。 | 检查泵流量与压力。参阅本章泵流量与压力测试。 |
|  | 软管或冷却器管路受阻。 | 视需要清洁或换装新的软管或冷却器。 |
|  | 转向油污染。 | 检查系统有无外物、污染。冲洗动力转向系统。参阅本章系统冲洗。 |
|  | 转向油有空气。 | 进行系统放气。参阅本章系统放气。 |
|  | PSP开关开路。 | 视需要测试或换装新的PSP开关。参阅303-14。 |
| 漏油 | 系统过度充加。 | 视需要修正液面高度。 |

# 诊断与测试(续)

| 状况 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 部件泄漏。 | 查出可疑的部件，并视需要维修。 |
| 附件驱动皮带发出长而尖的叫声 (特别是在方向盘转到底及原地驻车时) | 检查附件驱动皮带张力是否正确或打滑。 | 视需要换装新的附件驱动皮带。参阅303-05。 |
| 转向泵啁啾声 | 附件驱动皮带松动或磨损。 | 换装新的附件驱动皮带。参阅303-05。 |
| 动力转向泵噪音 | 油量不足及可能泄漏。 | 添加志规定的高度。排除系统内的空气。参阅本章净化。 |
|  | 动力转向泵。 | 检查是否泄漏。视需要维修。 视需要换装新的动力转向泵。参阅211-02。 |
| 嗖嗖声的噪音 | 温度低于54°C (130°F)的油流入泵阀外壳的旁通阀内。 | 正常的噪音。 |
| 呜咽声的噪音 | 油中有气体，系统漏气。 | 净化系统内的空气。参阅本章净化。 |
|  | 单向阀护盖O-形环油封。 | 视需要换装新的动力转向泵。参阅211-02。 |
| 动力转向泵或储罐泄漏 | 油太多。 | 视需要修正液面高度。 |
|  | 油盖遗失、松动、损坏或O-形环遗失。 | 视需要换装新的油盖或O-形环。 |
|  | 软管接头松动或损坏。 | 视需要换装新的软管接头。 |
|  | 轴油封泄漏： 油封损坏。 转子轴损坏，例如沟槽或刮伤。 轴的轴衬或套管磨损。 | 换装新的动力转向泵。参阅211-02。 |
|  | 入口管。 | 换装新的动力转向泵。参阅211-02。 |
|  | 外壳穿孔。 | 换装新的动力转向泵。参阅211-02。 |
|  | 出口管接头螺母或塞阀松动。 | 视需要锁紧。 |
|  | 出口管接头、螺母或塞子损坏。 | 换装新的动力转向泵。参阅211-02。 |

诊断与测试

# 部件测试

# 转向连杆

当心：防尘套必须小心的处理，以避免损坏。在安装防尘套时，使用新的转向器防尘套夹。

检查防尘套是否破裂、劣化、扭转或变形。检查转向器防尘套，确认是否正常。视需要安装新的防尘套夹。

- 将轮朝向正前方位置，慢慢的向左右转动方向盘，检查自由间隙。

- 在方向盘的边缘处，自由间隙应在0与6 mm (0与0.25英吋)之间。如果自由间隙超过这个限制，则不是转向接头磨损，就是齿条与小齿轮转向器的背隙过大。

- 背隙是无法调整的，换装新的转向器。参阅211-02。

- 握紧方向盘勿使它转动，上下/左右的推动它， 检查机柱轴承是否磨损，转向柱轴接头间隙、方向盘或转向柱是否松动。参阅211-04。

# 转向作用力测试

注意：在进行此测试前，确认束角调整与胎压正确。参阅204-00。

- 将汽车停放在干燥而平坦的地面上，并作用驻车制动。

- 起动发动机并将方向盘向二侧转到底数次，使动力转向油温度达到74°-79°C (165°-175°F)。

- 将方向盘朝向正前方位置，将弹簧秤安装于方向盘的边缘上。测量将方向盘向各方向转动一圈所需的力量，将其结果与列于本章中的规格作一比较。

# 横拉杆作动扭矩

- 从转向节上拆下二侧的横拉杆端头。参阅211-03。

- 将弹簧秤连接于一横拉杆端头，将弹簧秤朝转向器平行方向拉动，并测量移动横拉杆所需的力量。

- 不允许有自由间隙。如果移动横拉杆所需的力量大于本章中的规格，则换装新的转向器。参阅211-02。

# 一般程序

# 动力转向系统冲洗 (13 001 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 拆卸器，油冷却管 307-242 (17-049) |

# 所有汽车

1.	顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

2.	使用专用工具，(如果需要)拆开动力转向油回油管。

1.	将专用工具插入快放接头。

2.	将专用工具沿着管子滑动，释放锁定柄。

将油排入一适当的容器内。

3.	将一段适当长度的管子连接至回油管。

1.	使用一适当的盖子，盖住油冷却器管的末端。

2.	将一段适当长度的管子连接于油冷却器至动力转向器管，并将另依端置于一适当的容器内。

# 除柴油发动机以外所有汽车

4.	拆开曲轴位置传感器(CKP)接头。线路图与电气连接器信息，请参阅线路图章节700-06。

# 一般程序(续)

# 所有汽车

5.	降下汽车。

柴油发动机汽车

6.	拆开燃料喷射泵接头。

1.	拉出锁定把手。

2.	拆开接头。

# 所有汽车

7.	注意：在充加动力转向油储罐时，确认动力转向油是清洁且未经晃动过的。将油倒入储罐时要缓慢，以降低气泡产生的可能。液面的高度应在油冷却时检查。

将动力转向油添加至动力转向油储罐MAX记号位置。

8. 	当心：不可持续摇转发动机超过30秒钟，否则可能会造成起动马达的损坏。

将点火开关转至START位置，请另一位技术人员添加2.2公升清洁的动力转向油。

9.	当所有的油都使用过后，将点火开关转至OFF位置。

10.	顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

11.	卸动力转向油冷却器回油管上的盖子，并连接它至动力转向器。

# 一般程序(续)

# 除柴油发动机以外所有汽车

12.	连接CKP连接器。线路图与连接器信息参阅线路图700-06。

# 所有汽车

13.	降下汽车。

柴油发动机汽车

14.	连接燃料喷射泵接头。

1.	连接接头。

2.	将锁定把手推入。

# 所有汽车

15.	添加并放气动力转向系统。请参阅本章动力转向系统放气。

# 一般程序

# 动力转向系统 放气 (13 416 1)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 转接器、动力转向放气 211-189 (13-016) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 手动真空/压力泵 416-D001 (23-036A) |

# 放气

1.	注意：在充加动力转向油储罐时，确认动力转向油是清洁且未经晃动过的。将油倒入储罐时要缓慢，以降低气泡产生的可能。液面的高度应在油冷却时检查。

添加储罐至MAX记号。

2.	注意：切勿使储罐中的油降至MIN记号以下，因为空气可能会进入系统内。

起动发动机并缓慢的向二侧转动方向盘到底。

3.	关闭发动机并检查软管连接状况、转向器防尘套、阀体与泵有无外部泄漏。

4.	检查液面高度。视需要添加。

# 一般程序(续)

5.	注意： 在进行系统放气空气时，真空将会降低。利用手动真空/压力泵，保持51 kPa (15 in-Hg)足够的真空。如果真空在5分钟内下降多于7 kPa (2 in-Hg)，则应检查系统是否泄漏。

利用专用工具，进行系统放气空气。

起动发动机并缓慢的将方向盘向二侧转到底一次；然后将方向盘向右转到底。

关闭发动机并利用手动真空/压力泵施加51 kPa (15 in-Hg)的真空。保持真空，直到空气自系统内排空为止(最少五分钟)。

释放手动真空/压力泵的真空。

重复放气程序，将方向盘向左转到快到底。

6.	卸手动真空/压力泵与止挡器。视需要将转向液添加至储罐。

7.	起动发动机，将方向盘向二侧转到底。如果出现过大的声音，则重复放气程序。

8.	如果噪音量仍无法接受，则将汽车留置过夜，然后重复放气程序。

# 一般程序

# 动力转向系统净化 (13 003 0)

# 净化

所有汽车

1.	注意：在充加动力转向油储罐时，确认动力转向油是清洁且未经晃动过的。将油倒入储罐时要缓慢，以降低气泡产生的可能。液面的高度应在油冷却时检查。

将动力转向油添加至动力转向油储罐MAX记号位置。

# 除柴油发动机以外所有汽车

2.	顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

3.	拆开曲轴位置传感器(CKP)连接器。线路图与连接器信息参阅线路图700-06。

# 柴油发动机汽车

4.	拆开燃料喷射泵接头。

1.	拉出锁定把手。

2.	拆开接头。

# 一般程序(续)

# 所有汽车

5.	注意：汽车必须顶起离开地面，使方向盘能够向二侧转到底。

顶起并支撑汽车，直到车轮离开地面为止。请参阅100-02。

6. 	当心：不可持续摇转发动机超过30秒钟，否则可能会造成起动马达的损坏。

当心：不可握住方向盘在停止位置超过五秒钟，否则可能造成转向泵的损坏。

摇转发动机30秒钟以上，同时向二侧转动方向盘到底。

请另一位技术人员协助，将油加入储罐直到液面保持稳定为止。

7.	将点火开关转至OFF位置。

8.	将动力转向油添加至动力转向油储罐MAX记号处。

除柴油发动机以外所有汽车

9.	连接CKP连接器。线路图与连接器信息参阅线路图700-06。

# 柴油发动机汽车

10.	连接燃料喷射泵接头。

1.	连接接头。

2.	推入锁定把手。

# 一般程序(续)

# 所有汽车

11.	起动发动机。将方向盘向二侧转到底；如果出现过大的声音，则进行系统放气的空气。请参阅本章动力转向系统放气。

12.	降下汽车。

# 一般程序

# 动力转向系统充加 (13 002 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 转接器、动力转向放气 211-189 (13-016) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 手动真空/压力泵 416-D001 (23-036A) |

# 充加

1.	注意：在充加动力转向油储罐时，确认动力转向油是清洁且未经晃动过的。将油倒入储罐时要缓慢，以降低气泡产生的可能。液面的高度应在油冷却时检查。

添加储罐至MAX记号。

2.	利用专用工具，施加84-101 kPa (25-30 in-Hg)的真空30秒钟。

3.	观察真空表的读数。

如果真空在5分钟内下降超过7 kPa (2 in-Hg)，则应检查系统是否泄漏。

4.	卸手动真空/压力泵与止挡器。视需要添加储罐至MAX记号。

规格

# 润滑剂、液体、密封垫与粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 动力转向油 | WSA-M2C195-A |
| 防咬粘润滑脂 | SAM 1C9107A |

# 方向盘校正

|  | 度 |
| --- | --- |
| 最大可允许的方向盘不正度 | +/-3 |

# 转向器

|  | mm |
| --- | --- |
| 转向器齿条行程 | 73.3 |

# 转向圆

|  | 米 |
| --- | --- |
| 转向圆 | 11,1 |

211-02动力转向

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

动力转向	211-02-2

诊断与测试

动力转向	211-02-3

拆卸与安装

动力转向泵 — 1.8L或2.0L发动机汽车	(13 434 0)   211-02-4

动力转向泵皮带盘 — 1.8L或2.0L发动机汽车	(13 434 0)   211-02-9

转向器	(13 116 0)  211-02-10

一般程序

动力转向泵/齿轮翻修后的初注油程序	(13 004 0)  211-02-25

规格

规格	211-02-28

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂	211-02-28

拧紧力矩	211-02-28

说明与操作

# 动力转向

此时尚未获得相关信息。

# 诊断与测试

# 动力转向

参阅211-00。

# 拆卸与安装

# 动力转向泵－1.8L或2.0L发动机汽车 (13 434 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 扩张器，铁氟龙密封垫 211-188 (13-015) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 安装器，凸轮轴皮带盘 303-458 (21-192) |

拆卸

- 卸附件驱动皮带。请参阅303-05。

2.	从动力转向泵上卸发动机线束支撑托架。

3. 	从动力转向油储罐上拆开动力转向软管。

将油排入适当的容器内。

# 拆卸与安装(续)

4.	注意：动力转向油储罐包含有一过滤器。如果动力转向油受到污染，则必须更新动力转向油储罐。

从动力转向泵上卸动力转向油储罐。

1.	卸后固定螺栓。

2.	卸前固定螺栓。

拋弃O-形环密封垫。

5.	卸动力转向油管支撑固定螺母。

6.	从动力转向泵上拆开动力转向油管。

7.	卸动力转向泵。

# 拆卸与安装(续)

安装

1.	注意：如果是安装新的动力转向泵，随新泵供应的管接头应拆下并留作后用。

安装动力转向泵。

2.	利用专用工具，将新的O-形环安装于动力转向油管至动力转向泵单元上。

1.	将O-形环推到专用工具上。

2.	将专用工具置于单元上，安装O-形环。

3.	安装动力转向油管于动力转向泵。

4.	安装新的O-形环于动力转向油储罐。

# 拆卸与安装(续)

5.	安装动力转向油储罐于动力转向泵。

1.	安装前固定螺栓。

2.	安装固定螺栓。

6.	连接动力转向软管于动力转向油储罐。

7.	将发动机线束托架装至动力转向泵。

8.	注意：安装新的动力转向泵皮带盘时，需与动力转向泵轴的末端切齐。

在安装新的动力转向泵时，利用专用工具，换装新的动力转向泵皮带盘。

9.	安装附件驱动皮带。请参阅303-05。

# 拆卸与安装(续)

10.	添加并放气动力转向系统。请参阅211-00。

拆卸与安装

# 动力转向泵皮带盘－1.8L或2.0L发动机汽车 (13 434 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 拆卸器，动力转向泵皮带盘 211-198 (13-021) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 安装器，凸轮轴皮带盘 303-458 (21-192) |

拆卸

1.	卸附件驱动皮带。

2.	利用专用工具，卸动力转向泵皮带盘。

安装

1.	注意：安装动力转向泵皮带盘时，须与动力转向泵轴的末端切齐。

利用专用工具，安装 动力转向泵皮带盘。

2.	安装附件驱动皮带。请参阅303-05。

# 拆卸与安装

# 转向器 (13 116 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 校正销，副梁 205-316 (15-097A) |
|  | 分离器，球节 211-020 (13-006) |

一般设备

变速器千斤顶

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 防咬粘润滑脂 | SAM-1C9107-A |

拆卸

所有汽车

1.	注意：确认车轮是在正前方的位置。

将方向盘对中并固定于此位置。

2. 	从转向柱万向节上拆下转向柱轴。

1.	拋弃螺栓。

2.	转动夹板。

# 拆卸与安装(续)

3.	利用适当的插销，支撑散热器的二侧(图示为左侧，右侧相似)。

4.	卸驾驶侧车轮与轮胎。请参阅204-04。

5.	卸散热器防溅板。

柴油发动机汽车

6.	卸发动机下护板。

7.	卸左侧翼子板防溅板。

# 拆卸与安装(续)

所有汽车

8.	拆开动力转向油冷却器回油管。

压下锁定舌片。

将油排入适当的容器内。

9. 	当心：保留横拉杆端头固定螺母在原来位置，以保护球节螺栓。

注意：利用一5 mm L形内六角扳手，防止球节转动。

松开横拉杆端头固定螺母。

10. 	当心：用一块软布保护球节密封垫，以避免损坏。

利用专用工具，从转向节上拆下横拉杆端头。

1.	释放横拉杆端头。

2.	卸并拋弃横拉杆端头固定螺母。

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

11.	卸挠性排气管。请参阅309-00。

2.5L发动机汽车

12.	卸双转化器Y-形管。请参阅309-00。

# 拆卸与安装(续)

所有汽车

13.	卸发动机后支架隔垫。

14.	卸散热器支撑托架(图示为左侧，右侧相似)。

15.	卸冷却水管支撑托架。

16.	注意：利用一5 mm L形内六角扳手，防止球节转动。

从二侧的悬架支柱上拆下平衡杆连杆。

# 拆卸与安装(续)

17.	拆开催化剂监测传感器连接器。

18.	从副梁上拆下催化剂监测传感器线束。

19.	从副梁上拆下散热器冷却风扇配线。

配备氙气前照灯的汽车。

20.	从副梁上拆下前照灯水平传感器线束。

# 拆卸与安装(续)

所有汽车

21.	利用两个适当的木块与适当的变速器千斤顶，支撑副梁。

22.	卸副梁后固定螺栓与二侧的副梁后托架固定螺栓。

23.	卸二侧的副梁前固定螺栓。

24. 	当心：平均的 降下副梁，以避免损坏下支臂液体衬套。

利用变速器千斤顶，降下副梁约150 mm。

# 拆卸与安装(续)

25.	卸转向柱万向节。

拋弃螺栓。

26.	卸转向器隔板底板密封垫。

2.5L发动机汽车

27.	从转向器上拆下动力转向油管。

1.8L、2.0L与柴油发动机汽车。

28.	从转向器上拆下动力转向油管。

# 拆卸与安装(续)

所有汽车

29.	从转向器阀体上拆下动力转向油管。

拋弃固定螺栓。

拋弃O-形环密封垫。

30.	卸转向器固定螺栓。

31.	经由车轮弧卸转向器(图示为左侧，右侧相似)。

# 拆卸与安装(续)

安装

所有汽车

1.	安装转向器。

2. 	警告：换装新的固定螺栓。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

安装动力转向油管于转向器阀体。

安装新的O-形环密封垫。

2.5L发动机汽车

3.	安装动力转向油管于转向器。

# 拆卸与安装(续)

1.8L、2.0L与柴油发动机汽车

4.	安装动力转向油管于转向器。

所有汽车

5.	安装转向器隔板底板密封垫。

6. 	警告：确认转向柱万向节正确位于转向器小齿轮轴上。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

警告：换装新的转向柱万向节螺栓。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

安装转向柱万向节。

配备氙气前照灯的汽车

7.	将前照灯水平传感器线束装至副梁。

# 拆卸与安装(续)

所有汽车.

8.	将散热器冷却风扇线束装至副梁。

9.	将催化剂监测传感器线束装至副梁。

10.	连接催化剂监测传感器连接器。

11.	利用专用工具与一适当的垫圈，校正副梁。

1.	将内径22 mm/外径44的垫圈，插入下校正孔上的副梁内。

2.	将校正销穿过副梁与垫圈。

3.	将垫片上的锁定板滑入工具的沟槽内，并锁紧校正销衬套。

# 拆卸与安装(续)

12. 	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装副梁后固定螺栓与二侧的副梁托架固定螺栓。

13. 	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装副梁前固定螺栓。

降下并卸变速器千斤顶。

14.	卸专用工具。

15.	安装发动机后支架隔垫。

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

16.	安装挠性排气管。请参阅309-00。

2.5L发动机汽车

17.	安装双转化器Y-形管。请参阅309-00。

# 拆卸与安装(续)

所有汽车

18.	连接动力转向油冷却器回油管。

柴油发动机汽车

19.	安装左侧翼子板防溅板。

所有汽车

20.	注意：利用一5 mm L形内六角扳手，防止球节转动。

将平衡杆连杆安装于二侧的悬架支柱上。

21.	安装散热器支撑托架。

# 拆卸与安装(续)

22.	安装冷却水管支撑托架。

23. 	警告：安装新的横拉杆端头固定螺母。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

注意：利用一5 mm L形内六角扳手，防止球节转动。

安装横拉杆端头于转向节。

24.	安装散热器防溅板。

柴油发动机汽车

25.	安装发动机下护板。

# 拆卸与安装(续)

所有汽车

26.	安装驾驶侧车轮与轮胎。请参阅204-04。

27.	卸散热器支撑销。

28. 	警告：换装新的转向柱于转向柱万向节螺栓。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

连接转向柱轴于转向柱万向节。

1.	转动夹板。

2.	安装螺栓。

29.	添加并放气动力转向系统。请参阅211-00。

30.	调整前轮校正。请参阅204-00。

有电子稳定控制汽车

31. 	警告：电子稳定程序必须重新设定。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

利用WDS设定电子稳定程序。

# 一般程序

动力转向泵/齿轮翻修后的初注油程序 (13 004 0)

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 动力转向油 | WSA-M2C195-A |

再充加

除柴油发动机以外所有汽车

1.	顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

2.	拆开曲轴位置传感器(CKP)连接器。线路图与连接器信息参阅线路图700-06。

3.	降下汽车。

柴油发动机汽车

4.	拆开燃料喷射泵接头。

1.	拉出锁定把手。

2.	拆开接头。

所有汽车

5.	注意：在充加动力转向油储罐时，确认动力转向油是清洁且未经晃动过的。将油倒入储罐时要缓慢，以降低气泡产生的可能。液面的高度应在油冷却时检查。

将动力转向油添加至动力转向油储罐MAX记号位置。

# 一般程序(续)

6.	注意：汽车必须顶起至车轮离开地面，使方向盘能够向二侧转到底。

顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

7. 	当心：不可持续摇转发动机超过30秒钟，否则可能会造成起动马达的损坏。

将点火开关转至START位置，请另一位技术人员协助，清洁动力转向油直到液面保持稳定为止。

8.	摇转发动机并将方向盘向二侧转到底。

9.	检查液面高度并视需要添加。

除柴油发动机以外所有汽车

10.	连接CKP连接器。线路图与连接器信息参阅线路图700-06。

柴油发动机汽车

11.	连接燃料喷射泵接头。

1.	连接接头。

2.	推入锁定把手。

所有汽车

12.	起动发动机运转数分钟。

13.	将方向盘向二侧转到底。

14.	将点火开关转至OFF位置并检查动力转向油高度。视需要添加。

# 一般程序(续)

15. 	如果仍然有空气出现，则进行系统放气空气。请参阅211-00。

16. 	降下汽车。

规格

润滑剂、液体、密封垫与粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 动力转向油 | WSA-M2C195-A |
| 防咬粘润滑脂 | SAM 1C 9107A |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 转向器固定螺栓 | 130 | 96 | - |
| 动力转向油管至转向器螺丝 | 23 | 17 | - |
| 前副梁固定螺栓 | 142 | 105 | - |
| 防滚杆固定螺栓 | 80 | 59 | - |
| 转向柱轴至万向节螺栓 | 20 | 15 | - |
| 万向节至转向器小齿轮螺栓 | 25 | 18 | - |
| 前副梁总成后固定螺栓支撑托架螺栓 | 10 | 7 | - |
| 横拉杆端头固定螺母 | 40 | 30 | - |
| 动力转向泵固定螺栓－2.5L发动机汽车 | 48 | 35 | - |
| 动力转向泵板固定螺栓－2.5L发动机汽车 | 25 | 18 | - |
| 动力转向泵板固定螺母－2.5L发动机汽车 | 10 | 7 | - |
| 动力转向泵皮带盘固定螺栓－2.5L发动机汽车 | 25 | 18 | - |
| 动力转向油管至动力转向泵单元－2.5L发动机汽车 | 17 | 13 | - |
| 发动机前固定固定螺栓－2.5L发动机汽车 | 83 | 61 | - |
| 动力转向泵固定螺栓－1.8L或2.0L发动机汽车 | 18 | 13 | - |
| 动力转向油管至动力转向泵支撑托架螺母－1.8L或2.0L发动机汽车 | 8 | 6 | - |
| 动力转向油管至动力转向泵单元－1.8L或2.0L发动机汽车 | 65 | 48 | - |
| 动力转向油储罐 固定螺栓－1.8L或2.0L发动机汽车 | 9 | 7 | - |
| 动力转向泵固定螺栓－柴油发动机汽车 | 23 | 17 | - |
| 动力转向泵皮带盘固定螺栓－柴油发动机汽车 | 10 | 7 | - |
| 动力转向油管至动力转向泵单元－柴油发动机汽车 | 23 | 17 | - |
| 排气管挠性接头固定螺栓 | 46 | 34 | - |
| 横拉杆端头锁定螺母 | 40 | 30 | - |
| 横拉杆至转向器 | 110 | 81 | - |

211-03转向连杆

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

转向连杆	211-03-2

诊断与测试

转向连杆	211-03-3

拆卸与安装

横拉杆	(13 263 0)   211-03-4

横拉杆端头	(13 273 0)   211-03-8

转向器防尘套	(13 134 0)  211-03-10

规格

规格	211-03-13

拧紧力矩	211-03-13

说明与操作

转向连杆

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 转向器 |
| 2 | 转向器防尘套 |
| 3 | 横拉杆 |
| 4 | 横拉杆端头锁定螺母 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 5 | 横拉杆端头 |
| 6 | 转向节 |
| 7 | 横拉杆端头固定螺母 |

诊断与测试

转向连杆

参阅211-00。

拆卸与安装

横拉杆 (13 263 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 套筒，横拉杆端头，转向器 211-245 (13-025) |

一般设备

管子扳手

虎钳钳口护垫

钳子

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 润滑脂 | ESB-M1C119-B |

拆卸

1.	卸转向器。请参阅211-02。

2.	注意：记下卸横拉杆端头所需旋转的圈数。

卸横拉杆端头与横拉杆端头锁定螺母。

1.	卸横拉杆端头。

2.	卸横拉杆端头锁定螺母。

3.	注意：在卸转向器防尘套前，确认横拉杆是清洁的。

卸转向器防尘套。

1.	从转向器防尘套上拆下转向器呼吸管。

2.	卸并拋弃转向器防尘套固定夹。

拆卸与安装(续)

4.	转动转向器小齿轮以露出齿条。

5. 	当心：不可夹在转向齿条上的液压密封面上。

当心：务必要使用虎钳钳口护垫。

当心：将转向呎条夹固于虎钳内。不可夹在转向器本体。

将转向器固定于虎钳中，并利用一适当的管子扳手，卸横拉杆。

安装

1.	利用专用工具，安装横拉杆。

2.	注意：滑润转向器防尘套。

安装转向器防尘套。

拆卸与安装(续)

3.	注意：确认转向器呼吸管接头位于上方。

利用一对适当的夹钳，换装新的转向器防尘套内侧夹子。

4.	安装转向器呼吸管。

5.	注意：确认转向器防尘套外侧夹子，位于横拉杆的凹处上。

利用一对适当的夹钳，换装新的转向器防尘套外侧夹子。

6.	注意：以与拆卸时相同的圈数，安装横拉杆端头。

安装横拉杆端头与横拉杆端头锁定螺母。

7.	安装转向器。请参阅211-02。

拆卸与安装(续)

8.	调整前轮校正。请参阅204-00。

拆卸与安装

横拉杆端头 (13 273 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 分离器，球节 211-020 (13-006) |

拆卸

1.	顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

2. 	当心：保留横拉杆端头固定螺母在原来位置，以保护球节螺栓。

松开横拉杆端头锁定螺母与横拉杆端头固定螺母。

1.	松开锁定螺母。

2.	松开固定螺母。

3. 	当心：利用一块软布保护球节密封垫，以避免损坏。

利用专用工具，从转向节上拆下横拉杆端头。

1.	释放横拉杆端头。

2.	卸并拋弃横拉杆端头固定螺母。

4.	注意：记下卸卸横拉杆端头所需的圈数。

卸横拉杆端头。

拆卸与安装(续)

安装

1.	注意：以拆下时相同的圈数，安装横拉杆端头。

安装横拉杆端头。

2. 	警告：换装新的横拉杆端头固定螺母。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

锁紧横拉杆端头锁定螺母与横拉杆端头固定螺母。

1.	锁紧固定螺母。

2.	锁紧锁定螺母。

3.	降下汽车。

4.	调整前轮校正。请参阅204-04。

拆卸与安装

转向器防尘套 (13 134 0 )

一般设备

钳子

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 润滑脂 | ESB-M1C119-B |

拆卸

所有汽车

1.	卸横拉杆端头。请参阅本章横拉杆端头。

柴油发动机汽车

2.	卸发动机下护板。

3.	注意：在卸左侧转向器防尘套时。

卸翼子板防溅板。

所有汽车

4.	卸横拉杆端头锁定螺母。

拆卸与安装(续)

5.	注意：在卸转向器防尘套前，确认横拉杆是清洁的。

卸转向器防尘套。

1.	从转向器防尘套上拆下转向器呼吸管。

2.	卸并拋弃转向器防尘套夹。

安装

所有汽车

1.	注意：滑润转向器防尘套。

安装转向器防尘套。

2.	注意：确认转向器呼吸管接头是位于上方。

利用一对适当的钳子，换装新的转向器防尘套内侧夹子。

3.	连接转向器呼吸管。

拆卸与安装(续)

4.	注意：确认转向器防尘套外侧夹子是位于横拉杆上的的凹处。

利用一对适当的钳子，换装新的转向器防尘套外侧夹子。

5.	安装横拉杆端头锁定螺母。

柴油发动机汽车

6.	注意：在安装左侧的转向器防尘套时。

安装翼子板防溅板。

7.	安装发动机下护板。

所有汽车

8.	安装横拉杆端头。请参阅本章横拉杆端头。

规格

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 横拉杆端头固定螺母 | 40 | 30 | - |
| 横拉杆端头锁定螺母 | 40 | 30 | - |
| 横拉杆至转向器 | 110 | 81 | - |

211-04转向柱

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

转向柱	211-04-2

诊断与测试

转向柱	211-04-4

拆卸与安装

方向盘	(13 524 0)   211-04-5

点火开关锁芯	(33 513 0)   211-04-6

转向柱	(13 542 0)   211-04-9

转向柱万向节	(13 566 0)  211-04-13

方向盘转动传感器	211-04-24

分解与组装

转向柱	(13 543 4)  211-04-26

规格

规格	211-04-31

拧紧力矩	211-04-31

说明与操作

转向柱

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 被动防盗系统(PATS)收发器 |
| 2 | 时钟弹簧 |
| 3 | 风窗刮水器/洗涤器开关 |
| 4 | 转向信号灯开关 |
| 5 | 转向柱上罩 |
| 6 | 驾驶侧气囊组件 |
| 7 | 方向盘 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 8 | 点火开关 |
| 9 | 转向柱下罩 |
| 10 | 音响控制开关 |
| 11 | 转向器至隔板密封垫 |
| 12 | 转向柱万向节 |
| 13 | 转向柱 |
| 14 | 方向盘转动传感器 |

诊断与测试

转向柱

参阅211-00。

拆卸与安装

方向盘 (13 524 0)

拆卸

1.	卸驾驶侧气囊组件。请参阅501-20B。

2.	注意：确认车轮是在正前方的位置上。

将方向盘对正中央并固定于此位置。

3.	卸方向盘。

安装

1.	安装时，依据拆卸相反的程序。

拆卸与安装

点火开关锁芯 (33 513 0)

拆卸

- 摘下蓄电池接地电缆。请参阅414-01。

2.	卸仪表板下护板。

1.	卸固定螺丝。

2.	释放固定夹。

3.	从转向柱下罩上拆下音响控制开关(如有配备)。

利用一薄螺丝起子，释放锁定舌片。

4.	卸音响控制开关(如有配备者)。

拆开接头。

拆卸与安装(续)

5.	从转向柱下罩上拆下转向柱上罩。

1.	利用一薄螺丝起子，释放两个夹子(二侧各一)。

2.	拆下罩。

6.	卸转向柱下罩。

7.	卸被动防盗(PATS)收发器(为了清晰起见方向盘已卸)。

8.	卸点火锁芯(为了清晰起见方向盘已卸)。

1.	插入点火钥匙并转至位置I。

2.	利用一薄的螺丝起子压下棘爪。

拆卸与安装(续)

安装

1.	安装时，依据拆卸相反的程序。

2.	启动车窗马达。请参阅501-11。

拆卸与安装

转向柱 (13 542 0)

拆卸

所有汽车

- 卸驾驶气囊组件。请参阅501-20B。

2.	注意：确认车轮是在正前方的位置上。

对中方向盘并固定于此位置。

3.	卸仪表板下护板。

1.	卸固定螺丝。

2.	释放固定夹。

4.	从转向柱下罩上拆下音响控制开关(如有配备)。

利用一薄螺丝起子，释放锁定舌片。

拆卸与安装(续)

5.	卸音响控制开关(如有配备者)。

摘开连接器。

6.	从转向柱下罩上拆下转向柱上罩。

1.	利用一薄螺丝起子，释放两个夹子(二侧各一)。

2.	拆下罩。

7.	卸转向柱下罩。

8.	拆开点火开关与转向信号连接器。

拆卸与安装(续)

9.	拆开被动防盗系统(PATS)收发器、风窗刮水器/洗涤器开关与时钟弹簧连接器。

10.	从转向柱上拆下转向柱护板。

有电子稳定控制汽车

11.	拆开方向盘转动传感器连接器。

所有汽车

12.	从转向万向节上拆下转向柱轴。

1.	拋弃固定螺栓。

2.	转动夹板。

拆卸与安装(续)

13.	卸转向柱。

拋弃固定螺栓。

安装

所有汽车

警告：换装新的转向柱轴于转向器万向节固定螺栓。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

警告：确认转向柱调整杆是在锁定的位置。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

警告：安装新的转向柱固定螺栓。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

1.	安装时，依据拆卸相反的程序。

2.	作用车窗马达。请参阅501-11。

有电子稳定控制汽车

3. 	警告：电子稳定程序必须重新设定。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

利用WDS设定电子稳定程序。

拆卸与安装

转向柱万向节 (13 566 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 校正销，副梁 205-316 (15-097A) |

一般设备

变速器千斤顶

拆卸

所有汽车

1.	注意：确认车轮是在正前方的位置上。

将方向盘对中并固定于此位置。

2.	从转向柱万向节上拆下转向柱轴。

1.	拋弃螺栓。

2.	转动夹板。

3.	利用适当的插销，由二侧支撑散热器(图示为左侧，右侧相似)。

拆卸与安装(续)

4.	顶起并支撑汽车。请参阅100-02。

5.	卸散热器防溅板。

柴油发动机汽车

6.	卸发动机下护板。

7.	卸左侧翼子板防溅板。

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

8.	卸挠性排气管。请参阅309-00。

2.5L发动机汽车

9.	卸双转化器Y-形管。请参阅309-00。

拆卸与安装(续)

所有汽车

10.	卸发动机后支架隔垫。

11.	卸散热器支撑托架(图示为左侧，右侧相似)。

12.	卸冷却水管支撑托架。

13.	注意：利用一5 mm L形内六角扳手，以避免球节螺栓转动。

从二侧的悬架支柱上拆下平衡杆连杆。

拆卸与安装(续)

14.	拆开催化剂监测传感器连接器。

15.	从副梁上拆下催化剂监测传感器线束。

16.	从副梁上拆下散热器冷却风扇线束。

配备氙气前照灯的汽车

17.	从副梁上拆下前照灯水平传感器线束。

拆卸与安装(续)

所有汽车

18.	利用两个适当的木块与适当的变速器千斤顶，支撑副梁。

19.	卸副梁后固定螺栓与二侧的副梁后托架固定螺栓。

20.	卸二侧的副梁前固定螺栓。

21. 	当心：平稳地降下副梁，避免损坏下支臂液体衬套。

利用变速器千斤顶，降下副梁约150 mm。

拆卸与安装(续)

22.	卸转向柱万向节。

拋弃螺栓。

安装

所有汽车

1. 	警告：确认转向柱万向节正确位于转向器小齿轮轴上。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

警告：换装新的转向柱万向节固定螺栓。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

安装转向柱万向节。

配备氙气前照灯的汽车

2.	将前照灯水平传感器线束装至副梁。

拆卸与安装(续)

所有汽车

3.	将散热器冷却风扇线束装至副梁。

4.	将催化剂监测传感器线束装至副梁。

5.	连接催化剂监测传感器连接器。

6.	利用专用工具与一适当的垫圈，校正副梁。

1.	将内径22 mm/外径44/高度5mm的垫圈，插入下校正孔上的副梁内。

2.	将校正销穿过副梁与垫片。

3.	将垫圈上的锁定板滑入工具的沟槽内，并锁紧校正销衬套。

拆卸与安装(续)

7. 	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装副梁后固定螺栓与二侧的副梁托架固定螺栓。

8. 	当心：在锁紧副梁固定螺栓时，切勿使副梁移动。

安装副梁前固定螺栓。

降下并卸变速器千斤顶。

9.	卸专用工具。

10.	安装发动机后支架隔垫。

1.8L、2.0L或柴油发动机汽车

11.	安装挠性排气管。请参阅309-00。

2.5L发动机汽车

12.	安装双转化器Y-形管。请参阅309-00。

拆卸与安装(续)

柴油发动机汽车

13.	安装左侧翼子板防溅板。

所有汽车

14.	注意：利用一5 mm L形内六角扳手，防止球节转动。

将平衡杆连杆安装于二侧的悬架支柱上。

15.	安装散热器支撑托架。

16.	安装冷却水管支撑托架。

拆卸与安装(续)

17.	安装散热器防溅板。

柴油发动机汽车

18.	安装发动机下护板。

所有汽车

19.	降下汽车。

20.	卸散热器支撑销。

21. 	警告：换装新的转向柱于转向柱万向节螺栓。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

连接转向柱轴于转向柱万向节。

1.	转动夹板。

2.	安装螺栓。

拆卸与安装(续)

有电子稳定控制汽车

22. 	警告：电子稳定程序必须重新设定。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

利用WDS设定电子稳定程序。

拆卸与安装

方向盘转动传感器

拆卸

- 卸转向柱。请参阅211-04。

2.	卸方向盘转动传感器。

安装

1. 	警告：确认方向盘转动传感器驱动销未受损、松动或磨损。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

检查方向盘转动传感器驱动销。

2. 	警告：确认方向盘转动传感器驱动销正确位于传感器毂内。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

检查方向盘转动传感器驱动销与毂间自由间隙是否过大。

拆卸与安装(续)

3. 	警告：在安装方向盘转动传感器时，勿施加过大的力量。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

警告：不可使用已损坏的方向盘转动传感器。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

安装方向盘转动传感器。

依所示的顺序锁紧螺丝。

4. 	警告：确认方向盘转动传感器正确地安装于支撑托架上。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

检查方向盘转动传感器垂直方向是否对正。

5.	安装转向柱。请参阅211-04。

分解与组装

转向柱 (13 543 4)

分解

所有汽车

1.	卸方向盘。

2. 	当心：切勿使时钟弹簧转动。用一段适当的胶带将它固定于中央位置。

卸转向柱多功能开关与时钟弹簧。

利用一薄的螺丝起子，释放二个夹子(二侧各一个)。

3.	卸被动防盗系统(PATS)收发器。

分解与组装(续)

4.	卸点火开关。

释放锁定舌片。

5.	卸点火锁芯。

1.	插入点火钥匙并转至位置I。

2.	利用一薄的螺丝起子压下棘爪。

有电子稳定控制的汽车

6.	卸方向盘转动传感器。

分解与组装(续)

组合

所有汽车

1.	安装点火锁芯。

2.	安装点火开关。

3.	安装被动防盗系统(PATS)收发器。

4.	安装转向柱多功能开关与时钟弹簧。

分解与组装(续)

有电子稳定控制汽车

5. 	警告：确认方向盘转动传感器驱动销未受损、松动或磨损。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

检查方向盘转动传感器驱动销。

6. 	警告：在安装方向盘转动传感器时，勿施加过大的力量。已受损的传感器切勿使用。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

警告：确认方向盘转动传感器驱动销正确位于传感器毂中。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

警告：确认在传感器毂与驱动销间没有自由间隙。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

确认方向盘转动驱动销与传感器毂间是滑动配合的。

7.	安装方向盘转动传感器。依图中所示的顺序锁紧螺丝。

分解与组装(续)

8. 	警告：确认方向盘转动传感器安装是否正确。未遵守此说明，可能会导致人身伤害。

检查方向盘转动传感器垂直方向是否对正。

所有汽车

9.	卸时钟弹簧上的胶带。

10.	安装方向盘。

规格

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 方向盘固定螺栓 | 45 | 33 | - |
| 转向柱固定螺栓 | 24 | 18 | - |
| 方向盘转动传感器固定螺丝 | 1 | - | 9 |
| 驾驶气囊组件固定螺丝 | 5 | - | 44 |
| 转向柱轴至万向节螺栓 | 20 | 15 | - |
| 万向节至转向器小齿轮螺栓 | 25 | 18 | - |